## Slide 1: Основы ГИС и обработка геодезических данных
Лекция 5. «Правила цифрового описания объектов»
Лектор
Старший преподаватель Кутубаева А.А.

## Slide 2
Правила цифрового описания объектов, наряду с форматом геометрической информации и системой классификации и кодирования объектов
составляют информационную основу геоинформационного картографирования
Они предназначены для обеспечения стандартизации цифрового представления данных, такой записи информации, чтобы объекты всегда были описаны одинаково, независимо от исполнителя

## Slide 3
При цифровании любого объекта нам приходится решать вопрос, с какого места надо цифровать объект, в каком направлении, в каком месте надо брать точку для снятия координат, какие семантические характеристики надо задавать и т. п.
?
?
?
?
?
?

## Slide 4
Структурно, цифровое описание объектов представлены 3 группами правил:
Общие правила, отнесенные к типам объектов по их пространственной локализации:
Общие правила для цифрования точечных объектов
Общие правила для цифрования линейных объектов
Общие правила для цифрования площадных объектов
2. Общие правила для цифрования семантических характеристик объектов
3. Индивидуальные правила для цифрования каждого класса объектов.

## Slide 5
Правила для точечных объектов:
В качестве точки для координирования точечного объекта выбираются либо центр симметрии условного знака объекта, либо точка в его основании:

## Slide 6: Правила для линейных объектов
1. Если объект имеет направление (например, река), то цифруют по этому направлению
2. Если объект не имеет направления (например, дорога), то цифруют всегда в одном заданном направлении (например, по ходу часовой стрелки)
Иртыш

## Slide 7: Правила для линейных объектов
3. Если объект имеет участки с разными значениями семантических характеристик, то выделяют и координируют точки, где происходит изменение характеристики
Шоссе
Автодорога с покрытием
Иртыш
Река несудоходная
Река судоходная

## Slide 8: Правила для площадных объектов:
Направление цифрования должно быть всегда одинаковым (например, чтобы объект, который цифруется был всегда справа)

## Slide 9: Правила для площадных объектов:
2. Правило цифрования внутренних границ объекта ( «дырок») – получится так, что внешние границы и внутренние границы будут оцифрованы в противоположных направлениях

## Slide 10: Правила для площадных объектов:
3. Правило описания границ объекта, как набора разных по семантике объектов
Автострада
Железная дорога
Река
Лес

## Slide 11: Правила для площадных объектов:
4. Правило цифрования объектов, у которых граница виртуальна, т.е визуально отсутствует ( пример: болото, урочище и т.п.)

## Slide 12: Правила для описания семантических характеристик объектов:
1.Описание семантических характеристик объектов производится в соответствии с системой классификации и кодирования объектов местности
2. Описание местоположения условных знаков и характеристик объектов на карте производится путем цифрования точек, линий и областей их (т.е. знаков и характеристик) расположения

## Slide 13: Правила для описания семантических характеристик объектов:
Задание местоположения условных знаков, надписей и характеристик объектов на карте производится с целью сохранения результатов работы редактора карты и для того, чтобы сохранить информацию о расположении условных знаков, надписей и подписей.
Эта работа уже один раз проделана при создании карты и нецелесообразно делать ее еще раз.

## Slide 14: Правила для описания семантических характеристик объектов:
Работа по редактированию картографической модели уже один раз проделана при создании карты и нецелесообразно делать ее еще раз.
Пример: размещение названий улиц
Ул. Достоевского
ул. Достоевского
ул. Мира
ул. Мира
ул. Достоевского
ул. Мира

## Slide 15: Индивидуальные правила для цифрования каждого класса объектов
Индивидуальные правила цифрования каждого класса объектов применяются для отражения их специфики.
Пример: замыкание оврагов, как площадных объектов невидимой линией

## Slide 16: Благодарю за внимание!