## Slide 1
Өскемен, 2024 г.
КЕАҚ «Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті»
Цифрлық технологиялар және жасанды интеллект мектебі
Цифрлық технологиялар және жасанды интеллект мектебінің қауымдастырылған профессоры АЛИБЕККЫЗЫ К.
«Өндірістік электроника» пәні бойынша
лекциялар курсы
3 - ЛЕКЦИЯ

## Slide 2
Жартылайөткізгіш материалдарда арнайы электрлік қасиеттері әртүрлі аймақтар жасалады. Жартылайөткізгіштердің осындай электрлік қасиеттері әртүрлі аймақтарының түйіскен тұсындағы қабат электрлік ауысу деп аталады. Жартылайөткізгішітк материалдардың аймақтарының арасында болатын ауысу түрлері келесі суретте келтірілген.
ЖАРТЫЛАЙӨТКІЗГІШ МАТЕРИАЛДАРДАҒЫ
ЭЛЕКТРЛІК АУЫСУЛАР
2
1 сурет - Материалдардағы ауысу түрлері

## Slide 3
Металлдық-жартылайөткізгіштік. Металлдан және жартылайөткізгіштен электронның шығу жұмысы шамасының қатынастарына қарай (AMe > < Aж/ө) металл-жартылайөткізгіш шекарасында екі түрлі ауысу болады:
Омдық контакт – берілген кернеудің бағытына тәуелсіз және төмен кедергілі ауысу қабаты. Электр сигналдарын жартылайөткізгіштерге өткізу үшін омдық өткізгіш ретінде қолданылады.
Түзеткіш контакт – бірбағытты өткізгіштікке ие электрлік ауысу, Шоттки диодтарында қолданылады [5].
32

## Slide 4
р-n-ауысу (Электрондық-кемтіктік ауысу)
Әртүрлі типті екі жартылайөткізгіштерді механикалық контактіге келтіру арқылы р-n-ауысуды алу мүмкін емес, оған себеп:
- біріншіден, жартылайөткізгіштердің беткі қабатын жақсы диэлектрик болатын тотық басып жатады;
- екіншіден, екі жартылайөткізгіштердің арасында әрқашан атомаралық қашықтықтан қалың ауа қабаты болады.
Сондықтан, р-n-ауысу басқа тәсілмен алынады. Олардың негізгілері:
1. Құйма әдісі (жартылайөткізгіш пластинасына қажет қоспасы бар металл немесе құйма балқытылып құйылады).
2. Диффузиялық әдіс.
4

## Slide 5
Тепе-теңдік күйдегі p-n-ауысуды алу
Суретте тепе-теңдік күйдегі р-n-ауысудағы үрдістер моделі келтірілген.
5
2 Сурет – p-n-ауысудың тепе-теңдік күйі
Ipn = Iдиф + Iдр = 0
Бұл қатынас p-n-ауысудағы токтардың динамикалық тепе-теңдік шарты деп аталады.

## Slide 6
Сыртқы кернеу бар кездегі р-n-ауысу
p-n-ауысуға сырттан кернеу берілгенде ондағы токтардың динамикалық тепе-теңдігі бұзылады да p-n-ауысу тепе-теңдік емес болады.
1) p-n-ауысудың р-аймағына сыртқы кернеу көзінің «-» полюсі және n-аймағына «+» полюсі берілген болса p-n-ауысу кері бағытта жылжытылған делінеді.
6
3 Сурет – p-n-ауысудағы кері жылжу
p-n-ауысудағы кернеу φк потенциалымен бағыттас, ал қорытқы кернеу осы потенциал мен сыртқы кернеудің қосындысына тең: Upn = U + φk. Бұл жағдайда электр өрісінің Е кернеулігі өседі де p-n-ауысудың ені кеңейеді. Диффузия үрдісі толығымен тоқтайды, ауысу арқылы I0 = Ipn = Iкері кері ток жүреді. Бұл негізгі емес заряд тасымалдаушылардың I0 жылулық тогы, өйткені Iдиф нөлге айналған. Жылулық токтың шамасы қоршаған орта температурасына тәуелді болады.
Кері ток негізгі емес тасымалдаушыларға байланысты болғандықтан (негізгі емес тасымалдаушылардың концентрациясы аз шама) I0 тогының мәні де аз шама болады.

## Slide 7
2) p-n-ауысудың р-аймағына сыртқы кернеу көзінің «+» полюсі және n-аймағына «-» полюсі берілген болса p-n-ауысу тура бағытта жылжытылған делінеді.
7
4 Сурет – p-n-ауысудағы тура жылжу
Бұл жағдайда сыртқы кернеу φк потенциалына қарама-қарсы бағытталады да, ауысудағы қорытқы кернеу олардың айырымына тең болады: Upn=φк-U, бұл ауысудағы электр өрісінің Е кернеулігін әлсіретеді, ауысудың ені кішірейеді. Негізгі заряд тасымалдаушылардың диффузиясы қайтадан басталады. p-n-ауысуда Ipn=Iтура=Iдиф тура ток жүреді, бұл негізгі заряд тасымалдаушылардың диффузиялық тогы.
Тура ток негізгі заряд тасымалдаушыларға байланысты болғандықтан (олардың концентрациясы жоғары болады) кернеу жоғарылағанда диффузиялық ток күрт жоғарылап үлкен мәндерге ие болуы мүмкін.

## Slide 8
Қолданылған әдебиеттер
8
1 Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 2015. – 464с., ил.
2 Аринова Н.В. Основы электроники: Рабочая программа, задания и ме­тодические указания к контрольным работам для студентов специальности 050716 «Приборостроение» заочной формы обучения. ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2014. – 51с.
3 Бочаров Л.Н. и др. Расчет электронных устройств на транзисторах / Бочаров Л.Н., Жебряков С.К., Колесников И.Ф. – М.: Энергия, 2012. – 208с., ил. – (Массовая радиобиблиотека; Вып. 963).
4 Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Высш. Школа, 2011. – 496 с., ил.
5 Герасимов В.Г., Князев О.М. и др. Основы промышленной электроники. – М.: Высшая школа, 2000.

## Slide 9: НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!