## Slide 1: ЛЕКЦИЯ 11 ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение). КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

## Slide 2
После выполнения мобильного лазерного сканирования выполняется камеральная обработка полученных данных в три этапа:
1) расчет траекторий мобильного лазерного сканирования совместно с данными ГНСС наблюдений на базовых станциях;
2) объединение облака точек и фотоснимков с траекторными данными, присвоение точкам цвета согласно фотоснимкам;
3) разбиение точек по блокам, пересчет облака точек в местную СК, уравнивание и конвертация точек лазерных отражений.

## Slide 3
Методика и технологии выполнения работ при использовании GPS приемников Leica 1200 GNSS включает:
1) описание физико-географической характеристики района выполнения работ;
2) анализ топографо-геодезической изученности района;
3) анализ сведений о методике и технологии выполнения работ;
4) камеральную обработку данных, построение планов;
5) контроль точности готовой продукции.

## Slide 4
Съемка выполняется горизонтальным и вертикальным методом при помощи электронного тахеометра Leica TCR 405 power с записью информации по пикетам на карту памяти прибора. По результатам выполненных съемок обновляется топографический план.
Плановая съемка выходов подземных коммуникаций на поверхность выполняется электронным тахеометром с пунктов опорной геодезической полярным методом, высотная — методом технического нивелирования. Для определения коммуникаций, не имеющих выходов на поверхность, используется трубокабелепоисковый комплект.

## Slide 5
Методика и технологии выполнения работ при выполнении цифровой аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования для создания топографических планов:
1) подготовительные работы;
2) аэрофотосъемка и воздушное лазерное сканирование;
3) геодезические работы;
4) фотограмметрические работы;
5) картографические работы;
6) контроль и приемка выполненных работ;
7) составление технического отчета о выполнении комплекса работ.

## Slide 6: Подготовительные работы.
На топографических картах заданного масштаба определяются границы съемочного участка, по которым в программах АгсМар и FPES составляются аэрофотосъемочные проекты на площадную аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование. Проекты строятся таким образом, чтобы продольное и поперечное перекрытия составляли не менее 60 и 30 % соответственно с плотностью точек лазерных отражений — не менее одной точки на 1 м2, что позволяет последующее создание цифровой модели рельефа (ЦМР).

## Slide 7: Аэрофотосъемка и воздушное лазерное сканирование.
Аэрофотосъемка сопровождается воздушно-лазерным сканированием с обеспечением не меньше одной точки отражений на 1 м2. Точность позиционирования и классификации точек лазерных отражений достаточно для создания по ним ЦМР.
Аэросъемочные работы ведутся при благоприятных метеоусловиях (видимость, высота Солнца над горизонтом).
Для определения координат центров проекций снимков во время аэросъемочных работ ведется регистрация навигационных сигналов бортовым GPS-приемником с дискретностью измерений 2 Гц и более. Для обеспечения высокой точности определения координат (30 см в плане и 15 см по высоте) в районе работ размещаются базовые геодезические станции для выполнения на них GPS-измерений.

## Slide 8
После выполнения летно-съемочных работ полученные материалы (сырые данные, CD-диски с результатами измерений бортовых GPS-приемников) отправляются в офис предприятия для дальнейшей обработки.
В процессе обработки первичных данных, отснятых цифровой камерой, в специальной программе получаются цветные цифровые изображения во внутреннем формате. Все полученные аэрофотоснимки с целью проверки качества для выявления визуальных дефектов изображений просматривались в программе «DataViewer».
С целью проверки рекомендуется выполнить контроль материалов воздушного лазерного сканирования на соответствие параметров съемки (высота, скорость, плановое положение) проектным параметрам, качество спутниковых данных по фактору PDOP и количество наблюдаемых навигационных спутников, наличие данных воздушного лазерного сканирования и полноты покрытия территории объекта точками лазерных отражений.

## Slide 9
Расчеты выполняются с использованием программных средств, например, GrafNav и IPAS — расчет траекторий; TerraSolid — расчет и анализ облака точек лазерных отражений.
Затем провод
ится фотограмметрический анализ качества цифровых аэрофотоснимков, показывающий нахождение в допустимых диапазонах полученных данных.

## Slide 10
Геодезические работы
Работы по развитию геодезической сети выполняются в следующей очередности:
- сбор и систематизация материалов геодезических работ прошлых лет;
- определение состава бригад и количества ИТР, рабочих и транспортных средств, необходимых для выполнения работ;
- составление графика работ и распределение их по бригадам;
- проведение подготовительных мероприятий к выезду в район выполнения работ;
- перечень приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ;
- наблюдения на пунктах развертывания базовых станций;
- вычисление и уравнивание измерений.

## Slide 11
Фотограмметрические работы.
Фотограмметрические работы по созданию цветных цифровых ортофотопланов заданного масштаба выполняются по следующей технологической схеме:
- постобработка материалов цифровой аэрофотосъемки;
- формирование фотограмметрических блоков;
- создание фотограмметрических проектов;
- построение в каждом фотограмметрическом блоке сети фототриангуляции;
- уравнивание фотограмметрической сети каждого блока по опорным точкам и координатам центров фотографирования;
- подготовка цифровой модели рельефа;
- ортофототрансформирование снимков, корректировка областей трансформирования («линий порезов»), построение ортофотомозаики;
- создание цветных цифровых ортофотопланов по номенклатурным листам в форматах TIFF и ТАВ;
- конвертирование ортофотопланов в формат ArcGIS и запись на DVD;
- контроль качества созданных ортофотопланов;
- подготовка технических отчетов по всем этапам выполнения работ.

## Slide 12
При создании цифровых ортофотопланов выполняются операции по устранению искажений, возникающих из-за рельефа местности.
Построение фототриангуляции выполняется по материалам аэрофотосъемки с использованием результатов планово-высотной подготовки аэрофотоснимков на фотограмметрических станциях. При большом количестве аэрофотоснимков построение и уравнивание фототриангуляционной сети выполняется поблочно.

## Slide 13
Картографические работы.
Создание цифровых топографических планов заданного масштаба выполняется методом камерального дешифрирования содержания цифровых ортофотопланов с последующим добавлением результатов полевого обследования объекта работ.
После выполнения всех этапов осуществляется контроль и приемка работ.
Затем составляется технический отчет на выполнение комплекса работ.
Таким образом, одним из направлений совершенствования процесса формирования объектов государственного кадастрового учета - это обеспечение сотрудников новым оборудованием и программным обеспечением.