## Slide 1: СИСТЕМА УправлениЯ качеством В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(2 кредита) – практические занятия (1 час в неделю)
к. т.н. доцент Реутова Г. А.
Notes: Индивидуальные задания к практическим занятиям и СРОП на сладе № 28 (заметки). К самостоятельной работе: выполнить реферат по теме «Система управления качеством в горно-металлургическом комплексе» с учетом избранной специальности. Типовое оформление и содержание на слайде № 31. Качество как объект управления. Ключевой задачей менеджмента компаний является создание, практическая реализация и последующая сертификация системы менеджмента качества (современный термин, заменивший ранее использовавшийся термин - «системы управления качеством»), и поставляемой продукции в течение определенного периода времени (действия контракта, срока выпуска продукции данного вида).
Управление качеством продукции является, по существу, сквозным аспектом системы управления предприятием - аналогичным таким, как время, затраты, управление персоналом. Именно это положение находится в основе основополагающих принципов, находящихся в основе современных систем менеджмента качества.
Система комплексного подхода к управлению качеством – это совокупность технических, организационных и социальных мероприятий, методов и средств, регламентированных стандартом предприятия и направленных на установление, обеспечение и поддержание оптимального для данного уровня развития экономики уровня качества продукции. Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг, менеджмент качества, квалиметрия и другие. Международная организация по стандартизации (стандарт ИСО-8402) определяет качество как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворить обусловленные или предполагаемые потребности. Этот стандарт ввел понятия: «управление качеством», «обеспечение качеством», «спираль качества».

## Slide 2: ПОТЕНЦИАЛ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в XXI веке
Практическое руководство к созданию системы управления качеством на предприятиях горно-металлургической отрасли.
Практическое занятие № 1
Notes: Качество как объект управления. Создание системы управления качеством целесообразно осуществлять в следующей последовательности: 1. Информационное совещание.
Проведение такого совещания необходимо для того, чтобы довести до руководства и управленческого персонала информацию, содержащую следующие сведения:
· роль и значение системы качества для обеспечения успешной деятельности предприятия;
· сравнение существующей системы в работе по качеству с рекомендациями международных стандартов ИСО 9000;
· основные обязанности и ответственность руководства предприятия, управленческого и производственного персонала в создаваемой системе;
· структура системы качества и принцип ее функционирования;
· структура и функции службы качества и ее статус;
· процедура создания и сертификации системы качества.
При этом, как показывает практика, руководство предприятия гораздо лучше воспринимает указанную информацию, когда об этом говорят приглашенные со стороны специалисты, в особенности иностранцы. Правило «нет пророка в своем отечестве» действует здесь в полной мере. Поэтому, даже если на предприятии есть свои специалисты, способные предоставить такую информацию, в интересах дела бывает лучше подчиниться этому правилу, хотя оно действительно кажется иррациональным и потребует немалых затрат.
2. Принятие решения о создании системы качества.
Следующий шаг в создании системы качества -- принятие руководством официального решения о ее создании. Такое решение может быть оформлено в виде приказа, в соответствии с которым:
назначается представитель руководства, ответственный за создание и функционирование системы качества;
формируется служба качества, как правило, в составе ОТК, отдела управления качеством, метрологической службы, отдела стандартизации и центральной заводской лаборатории;
устанавливаются основные этапы, исполнители и сроки разработки и внедрения системы качества.
3. Разработка плана-графика создания системы качества.
Во исполнение решения руководства разрабатывается план-график создания системы качества, в котором предусматривается выполнение следующих работ:
разработка политики в области качества;
определение функций и задач (элементов) системы качества с учетом рекомендаций стандартов ИСО 9000 и особенностей предприятия;
определение состава структурных подразделений, которые должны выполнять функции в системе качества,
разработка структурной и функциональной схем системы качества;
определение состава и состояния документации системы качества;
разработка новых и корректировка действующих нормативных документов системы качества и выпуск «Руководства по качеству»;
внутренние проверки системы качества в процессе ее внедрения и доработка системы по результатам проверок.
4. Определение функций и задач (элементов) системы качества.
На этой стадии сначала нужно провести тщательный анализ процесса создания продукции и представить его в виде подробного перечня этапов работ. Основу этого перечня составляют стадии жизненного цикла продукции, характерные для данного предприятия. Полный цикл охватывает проектирование, изготовление, монтаж, испытания продукции и ее обслуживание при эксплуатации.
Для организации эффективного управления качеством перечень этапов должен быть в достаточной степени детализирован, чтобы ни один из них не остался без воздействия системы качества.
5. Определение состава структурных подразделений системы управления качеством.
После определения этапов создания продукции и функций (элементов) системы качества нужно определить структурные подразделения, которые будут выполнять эти функции.
Для этого необходимо проанализировать функции существующих подразделений и сравнить их с перечнем функций, принятым для создаваемой системы качества с учетом рекомендаций ИСО 9000.
В результате устанавливаются исполнители каждой функции и каждому исполнителю его новые функции официально включаются в функциональные обязанности. В состав исполнителей, кроме подразделений службы качества, входят, как правило, конструкторские, технологические, производственные и другие подразделения, вносящие существенный вклад в формирование (обеспечение) качества продукции. После определения исполнителей и их функций система качества обретает вполне конкретное очертание, которое может быть представлено на двух схемах: структурной и функциональной.
6. Разработка структурной схемы системы качества.
Структурная схема системы качества строится на основе структурной схемы предприятия и дает возможность показать «устройство» системы - состав и взаимосвязь всех структурных подразделений в системе качества и ее управляющее ядро - службу качества, в которую, как было отмечено, включаются, как правило, отдел технического контроля, метрологическая служба, центральная заводская лаборатория, служба стандартизации, а также отдел управления качеством, выполняющий функции организации, координации и мето-дического руководства работой по качеству. Дополнительно на схеме целесообразно указать основные функции представленных подразделений. Состав подразделений и выполняемые ими функции в совокупности долж-ны охватывать весь объем работ, потребный для обеспечения качества выпускаемой продукции.
7. Разработка функциональной схемы управления качеством.
В отличие от структурной схемы, показывающей «устройство» системы качества, построение функциональной схемы позволяет наглядно представить «работу» системы качества -- процесс управления качеством. Такая схема строится в виде петли качества.
При разработке функциональной схемы необходимо учитывать все этапы производства и все управленческие функции, приведенные на петле качества: политику и планирование качества, организацию работ, обучение и мотивацию персонала, контроль качества, информацию, разработку мероп-риятий, принятие решений и внедрение их в производство, а также -- взаимодействие с внешней средой.
При этом для каждой функции на схеме целесообразно указать структурные подразделения, которые будут их выполнять на всех этапах производства. Например, функцию контроля качества на этапе разработки будут выполнять экспертная комиссия и научно-технический совет, а на этапе изготовления отдел технического контроля, а также -- технологический и конструкторский отделы, осуществляющие контроль за соблюдением технологической дисциплины и авторский надзор за изготовлением продукции в цехах.
8. Определение состава и состояния документации системы качества.
После определения состава и взаимосвязи структурных подразделений и их функций в системе качества следующий этап -- определение состава нормативно-методических документов системы качества. В самом деле, определив, кто и что должен делать в системе качества, нужно сказать, какими методами это должно делаться, по какой документации.
Для этого отделу управления качеством совместно со службой стандартизации необходимо рассмотреть состав всей имеющейся на предприятии нормативной документации и определить те документы, которые служат для выполнения функций (элементов), указанных в первой графе таблицы. При этом для выполнения большинства функций потребуется, как правило, несколько документов.
9.Разработка нормативных документов и «Руководства по качеству».
После определения состава и состояния документации системы качества следующий этап -- разработка и корректировка конкретных нормативных документов, в которых должны быть изложены методы выполнения функций и задач в системе качества. Это будет этап наполнения системы качества внутренним содержанием.
Для выполнения этих работ отделу управления качеством потребуется составить, утвердить у руководства и отслеживать план-график разработки конкретных документов с указанием исполнителей и сроков работ.
При этом нужно обратить внимание на то, чтобы исключить возможное дублирование документов, разрабатываемых разными исполнителями.
Наиболее распространенными документами системы качества являются стандарты предприятия. Но кроме них могут использоваться инструкции, предписания и другие нормативные документы.
«Руководство», как правило, служит не только для внутреннего использования, но и для представления заказчикам при заключении контрактов, а также -- независимым экспертам при проверках системы качества с целью ее сертификации.
После выполнения перечисленных этапов работ можно считать, что система качества разработана, и в ней учтены рекомендации стандартов ИСО 9000.
10. Внедрение системы качества.
После разработки системы качества необходимо проверить ее функционирование и если потребуется, провести ее корректировку. Для этого проводятся внутренние проверки системы качества.
По результатам проверок, как правило, проводится корректировка системы, с тем, чтобы устранить выявленные недостатки для обеспечения ее четкого функционирования.
Само собой разумеется, что решение проблем качества будет зависеть не только от того, как разработана система качества, но и от того, как она функционирует, т.е. как вы-полняются на практике функции и задачи системы всеми ее участниками: от руководства до рядового исполнителя.
3.2 Обеспечение эффективности функционирования системы управления качеством продукции
Функционирование системы качества -- это выполнение руководством и всеми подразделениями своих функций и задач с целью обеспечения качества продукции. В этом состоит содержательная сторона деятельности системы, то есть то, для чего она предназначена.
При этом в реализации функций системы качества в той или иной мере участвуют практически все подразделения предприятия, каждое из которых решает свои задачи.
В связи с этим возникает необходимость выполнения вспомогательных задач для «обслуживания» самой системы качества. К таким задачам относятся: проведение внутренних проверок и совершенствование системы, координация и методическое обеспечение работ подразделений в системе качества, организация деятельности кружков качества, а также -- сертификация продукции и системы качества.
Весомость содержательной деятельности по отношению к деятельности по «обслуживанию» самой системы показывает, насколько рационально организована система качества. Поэтому следует опасаться чрезмерного разрастания вспомогательной деятельности. В социологии это явление известно как «вырождение бюрократии», когда какая-либо система замывается на самообслуживании, в ущерб выполнению тех функций, для которых она была создана.
В соответствии с рекомендациями стандартов ИСО 9000 возглавлять систему качества и отвечать за ее эффективное функционирование должен представитель руководства предприятия. Как правило, ему непосредственно подчиняется служба качества, являющаяся центральной частью системы качества и объединяющая отдел управления качеством, отдел технического контроля, метрологическую службу, центральную заводскую лабораторию и службу стандартизации.
В обязанности службы качества входит как выполнение содержательных функций, так и вспомогательных задач. Среди основных задач службы качества:
1. Организация работы по качеству -- разработка и совершенствование системы качества.
2. Разработка политики и планирование качества.
3. Контроль качества разработки, изготовления и испытаний готовой продукции.
4. Метрологическое обеспечение производства.
5. Проведение работ по стандартизации и нормоконтролю.
6. Ведение претензионной работы.
7. Подготовка мероприятий и организационно-распорядительных документов в области качества, контроль и анализ их выполнения.
8. Проверки функционирования системы качества.
9. Организация работ по сертификации продукции и системы качества.
10. Методическое руководство при обучении персонала вопросам качества.
11. Методическое обеспечение и координация работ подразделений в системе качества.
12. Организация деятельности «кружков качества».
Обратим внимание на проведение проверок и совершенствование системы качества, а также на организацию кружков качества.
Проверки функционирования системы качества могут проводиться самим поставщиком (внутренние проверки), его заказчиками (второй стороной) или независимыми органами (третьей стороной).
О внутренних проверках системы качества в процессе ее внедрения мы уже говорили.
Внутренние проверки действующей системы качества необходимы руководству предприятия для того, чтобы постоянно оценивать ее эффективность и принимать меры для ее совершенствования.
Для проведения внутренних проверок на предприятиях разрабатывается нормативно-методический документ (стандарт, инструкция) и составляется план проведения проверок, обычно на год.
Для каждой проверки предусматривается инспекционная группа (комиссия), как правило, под руководством работника службы качества (аудитора) с участием квалифицированных специалистов. Для объективности проверок к ним привлекаются специалисты, непосредственно не занятые в проверяемой деятельности.
Комиссия может проверять как выполнение функций (элементов) системы качества, так и отдельных нормативных документов.
Для проведения проверки составляется программа (чек-лист), где указывается основание для проверки, проверяемое подразделение, содержание проверки, а также нормативные документы.
По результатам проверки составляется акт, в котором приводятся итоги проверки. При проверках чаше всего выявляется несоблюдение отдельных положений нормативных документов и несовершенство самих документов. Для устранения недостатков в акте устанавливаются сроки и исполнители работ. Акт утверждается руководством предприятия и рассылается всем заинтересованным подразделениям.
Проверки системы качества второй стороной проводятся представителями заказчиков, как правило, перед заключением контрактов. Назначение этих проверок состоит в том, чтобы заказчик получил дополнительную гарантию стабильности качества продукции, убедившись, что у поставщика есть система в работе по качеству (система качества), отвечающая требованиям стандартов ИСО 9000.
Для этого перед проведением проверки заказчик, исходя из рекомендаций соответствующего стандарта серии 9000, направляет поставщику перечень вопросов, на которые тот должен дать аргументированные ответы во время проверки.
При представлении заказчику действующей на предприятии системы качества нужно быть готовым объяснить специфику предприятия и системы качества, особенно в случае отступления от рекомендаций стандартов ИСО 9000.
В процессе проверки заказчик может потребовать, что на его изделия были разработаны программы обеспечения качества, а также оговорить особые условия контроля, испытаний и приемки продукции.
После проверки заказчик представляет отчет, в котором дается оценка системы качества на соответствие стандарту ИСО 9000 и приводятся предложения по улучшению организации работ.
Проверки системы качества независимой «третьей стороной» проводятся, как правило, либо с целью выдачи поставщику сертификата на продукцию или систему качества, либо для подтверждения ранее выданного сертификата. При наличии у поставщика сертификата на систему качества, выданного авторитетным независимым органом, объем проверок системы качества заказчиками обычно значительно сокращается.
Совершенствование системы качества, как правило, предусматривает;
· проведение изменений в организации работ;
· внедрение более эффективных методов контроля и испытаний;
· улучшение технологического и метрологического обеспечения производства;
· применение новых форм и методов мотивации персонала;
· активизацию маркетинговой и рекламной деятельности;
· развитие сферы услуг;
· более тесное сотрудничество с поставщиками материалов;
· корректировку нормативных документов системы качества и «Руководства по качеству».
Организует и координирует эту работу отдел управления качеством. При этом надо иметь в виду, что факт проведения этой работы легко проверяется по частоте внесения изменений в документы системы качества.
Совершенствование системы качества по результатам внутренних проверок и самооценки предприятия -- непременное условие эффективного функционирования системы в изменяющихся условиях.Система комплексного подхода к управлению качеством – это совокупность технических, организационных и социальных мероприятий, методов и средств, регламентированных стандартом предприятия и направленных на установление, обеспечение и поддержание оптимального для данного уровня развития экономики уровня качества продукции.Система управления качеством в промышленности определяется политикой государства в области потенциала и развития мирового рынка. В частности, горно-металлургическая отрасль РК по оценкам экспертов минерально-сырьевой базы по богатству недр и разнообразию минеральных ресурсов входит в группу стран -лидеров мира. Казахстан является крупным экспортером энергетического сырья, черных, цветных и благородных металлов. Интегральное управление горно-металлургической отраслью (ГМО) должно учитывать, что по качеству руды Казахстан уступает мировым производителям, поэтому основной задачей является укрепление геолого-разведочной отрасли с учетом трансферта передовых технологий и разработки глубинных недр. Организационно-экономический механизм управления деятельностью ГМО должен быть основан на долгосрочном прогнозе тенденций его развития с конкретизацией перспектив на каждом из этапов его деятельности от поисков и разведки сырья до утилизации отходов производства с научно-обоснованной государственной политики управления. Важными задачами в управлении стабилизацией и устойчивым развитием ГМО представляются:
научное обоснование и формирование организационно-экономических условий развития ГМО на перспективу;
обоснование оптимальных ценовых соотношений между горно-металлургическим комплексом (ГМК) и потребителями его продукции;
Формирование рыночной инфраструктуры с доминирующей долей государственного заказа на продукцию отрасли, обеспечивающего гарантированную ее реализацию.
В соответствии с указанным,: методы государственного регулирования процессов развития ГМК должны концентрироваться на следующих направлениях:
Законодательное закрепление механизма государственного мониторинга развития отрасли, включая ценовой мониторинг спроса и предложения продукции на мировом, государственном и региональном уровнях;
Использование механизмов госзакупок, создание госрезервов, пароведение залоговых операций, использование интервенционных, залоговых и гарантированных цен;
Разработка механизмов реструктуризации субъектов ГМК, концентрации средств производства и ресурсов в доле эффективных собственников;
Проведение эффективной политики недропользования с учетом принципов эксплуатации ресурсов недр посредством прав распоряжения государственной собственностью;
Совершенствование внешнеторговой политики с учетом импортных и экспортных пошлин и квот;
Проведение единой технологической политьики в ГМК через поддержание государственного недропользования, установление отраслевых стандартов, системы подготовки и переподготовки кадров;
Информационное обеспечение в условиях ГМК;
Разработка и реализация единой финансовой политики обеспечения условий функционирования отрасли;
Реализация системы венчурного финансирования посредством создания специализированных венчурных металлургических фондов, имеющих льготное налогообложение;
Создание комплексной системы рационального природопользования на государственном и региональном уровнях;
Инвестиционная поддержка эффективно чистых технологий.

## Slide 3: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Система комплексного подхода к управлению качеством;
Анализ спроса и предложения на продукцию горно-металлургической отрасли.
практическое занятие № 2
Notes: Задание 1 на слайде № 28. Система комплексного подхода к управлению качеством – это совокупность технических, организационных и социальных мероприятий, методов и средств, регламентированных стандартом предприятия и направленных на установление, обеспечение и поддержание оптимального для данного уровня развития экономики уровня качества продукции. Диверсификация – расширение объектов деятельности, номенклатуры продукции, производимой предприятиями.
Управление качеством как инструмент инновационной стратегии в ГМО в условиях жесткой конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции обусловливает необходимость превентивных научно-прикладных и организационных мер по обеспечению устойчивыми источниками сырья, повышению качественных показателей и конкурентоспособности производственной продукции для стабильного удержания внутренних рынков и выхода на внешние рынки.
Государственные программы и решения в управлении качеством в промышленности обусловливают реализацию составляющих диверсификации:
фундаментальные и прикладные исследования в области разработки месторождений полезных ископаемых и инновационных решений металлургических технологий
прогноз и управление геомеханическими процессами при подземной разработке;
разработка эффективных , экологически чистых и безопасных технологий освоения природных месторождений полезных ископаемых и техногенного сырья металлургической промышленности;
комплексное освоение природных недр и техногенного минерального сырья;
проектирование горных и металлургических предприятий;
опытно-конструккторские экспериментальные и проектные работы в области создания новых экологически безопасных технологий разработки полезных ископаемых и металлургических технологий;
создание наукоемких импортозамещающих технологий и оборудования;
инвестиционные вложения в технологическое и техническое перевооружение горнодобывающих и металлургических предприятий;
управленческие научно обоснованные решения для эффективного функционирования ГМО РК;
Выпуск традиционных и новых видов продукции при снижении расхода всех видов ресурсов и соблюдения норм по охране окружающей среды.

## Slide 4: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Управление качеством в горно- металлургической отрасли, геологии, машиностроении, энергетике определены ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА;
Расчет коэффициента конкурентоспособности.
Практическое занятие № 6
Notes: ЗАДАНИЕ № 4 Расчет коэффициента конкурентоспособности. Слайд № 28.
ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставления их с базовыми. Типовой расчет коэффициента конкурентоспособности продукции предприятия. Глава 1. Теоретические аспекты управления качеством на предприятии
1.1 Понятие и показатели качества продукции
В современном мире выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность связана с двумя показателями - уровнем цены и уровнем качества продукции. Причем второй фактор постепенно выходит на первое место.
Качество -- это авторитет фирмы, увеличение прибыли, рост процветания, и работа по управлению качеством на фирме -- альфа и омега для всего персонала, от руководителя до конкретного исполнителя. Качество продукции -- важнейший показатель деятельности предприятия. Повышение качества продукции в значительной мере определяет выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы научно-технического прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. Рост качества продукции -- характерная тенденция работы всех ведущих фирм мира. Она охватила европейские, американские и азиатские предприятия. И качество выпускаемой продукции -- основной фактор конкуренции между фирмами.
Понятие качества продукции регламентирован государственным стандартом, гост 15467-79 «Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация:».
Качество продукции - это совокупность свойств товара, обуславливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением. Каждый покупатель приобретает тот товар, который максимально удовлетворяет его личные потребности. В целом покупатели приобретают тот товар, который более полно соответствует общественным потребностям по сравнению с другими.
Продукция имеет множество различных свойств, которые необходимо учитывать при ее разработке, производстве, хранение, транспортировании, эксплуатации или потреблении.
Свойства могут быть простыми и сложными. К проcтым свойствам относятся масса, вместимость, скорость и т. д. К сложным - надежность технических средств, безотказность прибора, ремонтопригодность станка и другие. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления, называется показателем качества продукции.
По способу выражения показатели продукции могут быть натуральными (метры, километры), относительными (проценты, коэффициенты, баллы, индексы), а также стоимостными.
По стадии определения - прогнозируемые, проектные, нормативные, фактические.
По характеризуемым свойствам применяются следующие группы показателей:
Показатели назначения характеризуют полезный эффект от использования продукции по назначению и обслуживают область применения продукции.
Показатели надежности - безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность, а также долговечность изделия.
Показатели технологичности характеризуют эффективность конструкторско-технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при изготовлении и ремонте продукции. Именно с помощью технологичности достигается массовость выпуска продукции, рациональное распределение затрат материалов, средств, труда и времени при технологической подготовке производства, изготовления и эксплуатации продукции.
Показатели стандартизации и унификации - это насыщенность продукции стандартами, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации по сравнению с другими изделиями.
1.2 Основные положения управления качеством предприятия
Заниматься качеством должны все - от директора предприятия до конкретного исполнителя любой операции. Все процессы по обеспечению, проектированию, сохранению качества объединены в систему управления качеством. Управление качеством - действия, осуществляемые при создании, эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества.
Современный подход к управлению качеством отличает его нацеленность на постоянное совершенствование процессов и результатов труда во всех подразделениях предприятия. Отличительными элементами этого подхода являются ориентация управления на контроль качества процессов и предотвращения возможности дефектов. Полное возложение ответственности за качество результатов труда на непосредственных исполнителей, а также активное использование человеческого фактора, развитие творческого потенциала рабочих и служащих путем мотивации труда.
Важным элементом управления качеством служат также детальное исследование и анализ возникающих проблем обеспечения качества на всех этапах разработки, производства и эксплуатации продукции по принципу восходящего потока, то есть от последующей операции этого процесса к предыдущей.
Управление качеством продукции представляет процесс, осуществляемый поэтапно, в том числе: разработка плана повышения качества, включая разработку новых требований к качеству продукции и мероприятия, обеспечивающие создание новой продукции с желаемыми (проектируемыми) свойствами; оценка соответствия свойств изготовляемой продукции требованиям, которые были предусмотрены в плане;
принятие необходимых мер воздействия на процесс создания ценности (качества) продукции в тех случаях, когда не удалось обеспечить соответствие; изучение условий эксплуатации с целью определения направлений дальнейшего повышения качества продукции.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис.1.1 Универсальная схема управления качеством.
На рисунке 1.1 представлена универсальная система управления качеством.
Целью контроля качества является обеспечение установленного качества продукции, предупреждение брака, недопущение выпуска недоброкачественной продукции. Ответственность за качество продукции несут все работники предприятия.
Средствами контроля качества продукции являются контрольно - измерительные приборы, инструменты и автоматически контрольные устройства. Особенно эффективны автоматические средства контроля, встроенные в технологическое оборудование, обеспечивающие контроль непосредственно в процессе изготовления продукции. Это позволяет снизить численность контролеров и предупреждает появление брака. Виды контроля качества устанавливаются в зависимости от характера производства и требований к качеству продукции.
Различают следующие виды контроля:
§ групповой - по группе смежных операций, связанных с полной или частичной обработкой детали;
§ пооперационный контроль соблюдения технологического процесса в производстве большой сложности и точности;
§ выборочный - контролируется некоторое количество продукции, отбираемое в качестве представителей;
§ сплошной - осуществляемый над каждым изделием.
§ Методы контроля качества:
§ внешний осмотр;
§ проверка размеров;
§ проверка механических и физических свойств;
§ проверка на экологическую чистоту;
В последние годы сформировался новый подход, новая стратегия в управлении качеством. Она характеризуется рядом моментов:
§ обеспечение качества понимается не как техническая функция, реализуемая каким-то одним подразделением, а как систематический процесс, пронизывающий всю организационную структуру фирмы;
§ новому понятию качества должна отвечать соответствующая организационная структура предприятия;
§ вопросы качества актуальны не только в рамках производственного цикла, но и в процессе разработок, конструирования, маркетинга и послепродажного обслуживания;
§ качество должно быть ориентировано на удовлетворение требований потребителя, а не изготовителя;
§ повышение качества продукции требует применения новой технологии производства, начиная с автоматизации проектирования и кончая автоматизированным измерением в процессе контроля качества;
§ всеобъемлющее повышение качества достигается только заинтересованным участием всех работников.
Все это осуществимо только тогда, когда действует четко организованная система управления качеством, направленная на интересы потребителей, затрагивающая все подразделения и приемлемая для всего персонала.
В условиях острой конкурентной борьбы фирмы смогут успешно развиваться, лишь внедряя системное управление качеством продукции.
1.3 Стандартизация и сертификация продукции
Важным элементом в системах управления качеством изделий является стандартизация -- нормотворческая деятельность, которая находит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в нормативных документах типа стандарта, инструкции, методики требования к разработке продукции. Главная задача стандартизации -- создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для нужд народного хозяйства, населения, обороны страны, экспорта, а также контроль за правильностью использования этой документации.
При формировании системы качества нужно учитывать, что: необходима организация непрерывного обучения методам управления качеством с постоянным чередованием теории и практики среди всех работников предприятия - от руководителя до рабочего с участием всех звеньев; при создании системы качества не следует заранее отвергать или ломать действующую на предприятии систему управления качеством или ее элементы.
Сертификация выделяется из процедур подтверждения соответствия тем, что выполняется третьей стороной, не зависимой от изготовителей (поставщиков) и потребителей, что гарантирует объективность ее результатов.
Органы по сертификации сертифицируют продукцию, выдают сертификаты соответствия и лицензии на применение знака соответствия, а также приостанавливают либо отменяют действие выданных ими сертификатов. Испытательные лаборатории, аккредитованные в установленном порядке, осуществляют испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдают протоколы испытаний для целей сертификации. Обязанностями изготовителей (продавцов, исполнителей) являются реализация продукции только при наличии сертификата; обеспечение соответствия реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована; извещение органа по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию или в технологический процесс производства сертифицированной продукции.
Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Для реализации требований указанного выше закона Госстандартом России создана Система сертификации ГОСТ Р. Участниками обязательной, сертификации являются органы по сертификации, испытательные лаборатории, изготовители (продавцы, исполнители) продукции, а также центральные органы систем сертификации, определяемые в необходимых случаях для организации и координации работ в системах сертификации однородной продукции.
Федеральные органы исполнительной власти, на которые законодательными актами Российской Федерации возлагается организация и проведение работ по обязательной сертификация, в пределах своей компетенции: создают системы сертификации однородной продукции и устанавливают правила процедуры и управления для проведения сертификации в этих системах; ведут государственный реестр участников и объектов сертификации; устанавливают правила признания зарубежных сертификатов, знаков соответствия и результатов испытаний; рассматривают апелляции по вопросам сертификации; аккредитуют органы по сертификации и испытательные лаборатории.
ГЛАВА 2. Анализ управления качеством продукции в предприятии
2.1 Организационная характеристика предприятия
Целями деятельности являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Одним из основных видов деятельности фирмы является производство и реализация.
Цены на продукцию обычно указываются предприятием в прайс-листе. В данном списке предоставлена продукция, как реально выпускающаяся, так и выпускавшаяся. Цены основываются на себестоимости продукции, которая складывается из нескольких составляющих. Кроме того, в цену продукции включаются налоги с имущества и НДС
Организационная структура включает в себя и распределение основных функций предприятия, функций менеджмента, фаз управленческого процесса, зон ответственности по организационным звеньям, иерархической лестнице управления.
Генеральный Директор
Заместитель Генерального Директора
Мастер по производству
Инспектор Качества
………………
Бригада
номер 1
Бригада
номер 2
Бригада
номер 3
Рисунок 2.1 Структура предприятия .
Главным управляющим лицом на предприятии является Генеральный директор.
Генеральный директор ведет общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия, занимается организацией взаимодействия всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц обеспечивает выполнения всех принимаемых предприятием обязательств, включая обязательства перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами, а также по договорам, создает условия для внедрения новой техники и технологии, прогрессивных форм управления и организаций труда, принимает меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на предприятии, осуществляет контроль за соблюдением законодательства
Вторым управляющим лицом на предприятии является Заместитель генерального директора, на время отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, болезнь) исполняет его обязанности в полном объеме и несет ответственность за надлежащее их исполнение.
Заместитель генерального директора выполняет свои управленчиские функции, организует управление формированием, использованием и развитием персонала предприятия на основе максимальной реализации трудового потенциала каждого работника.
Возглавляет работу по формированию кадровой политики, определению ее основных направлений в соответствии со стратегией развития предприятия и мер по ее реализации.
Принимает участие в разработке бизнес-планов предприятия в части обеспечения его трудовыми ресурсами.
Организует проведение исследований, разработку и реализацию комплекса планов и программ по работе с персоналом с целью привлечения и закрепления на предприятии работников требуемых специальностей и квалификации на основе применения научных методов прогнозирования и планирования потребности в кадрах.
Проводит работу по формированию и подготовке резерва кадров для выдвижения на руководящие должности.
Организует и координирует разработку комплекса мер по повышению трудовой мотивации работников всех категорий на основе реализации гибкой политики материального стимулирования, улучшения условий труда.
Определяет направления работы по управлению социальными процессами на предприятии, созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе, стимулированию и развитию форм участия работников в управлении производством.
Обеспечивает организацию и координацию проведения исследований по созданию нормативно-методической базы управления персоналом.
Контролирует соблюдение норм трудового законодательства в работе с персоналом.
Обеспечивает периодическую подготовку и своевременное предоставление аналитических материалов по социальным и кадровым вопросам на предприятии.
Обеспечивает постоянное совершенствование процессов управления персоналом предприятия на основе внедрения социально экономических и социально-психологических методов управления.
Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности структурных подразделений предприятия.
На предприятии работает Мастер по производству, он находится в подчинении у зам. Ген. Директора. Мастер выполняет повседневное руководство производственных цехов, выпускающих продукцию предприятия.
Руководство выполнением отдельных заданий по производству продукции целевого назначения.
Обеспечение внедрения и соблюдения утвержденных стандартов и технических условий.
Участие в разработке предложений о снятии с производства не пользующейся спросом продукции.
Внедрение в практику работы цехов современных методов организации и планирования производства, создание условий для высокопроизводительной работы, обеспечение соблюдения законодательства о труде, правил и норм охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии.
Подготовка распоряжений по всем вопросам, касающимся его компетенции, в области производства изделий, последовательности изготовления, сроков изготовления и другим, обязательным для исполнения начальником производства.
В подчинении у мастера находятся три производственные бригады, каждая бригада состоит из 20 работников. Распределение их по категориям персонала определяется планом по труду, который составляется на полугодие и утверждается директором предприятия.
Маркетинговый отдел как самостоятельное подразделение:
Цели: продвижение товара, содействие сбыту.
Задачами являются изучение рынка и продукции конкурентов, поиск новых решений для содействия увеличению продаж.
На предприятии существует отдела контроля качества, на предприятии существует должность - Инспектор качества.
Инспектор качества находиться в подчинении у зам. Ген. Директора. Инспектор качества осуществляет независимый контроль соответствия продукции установленным требованиям и гарантирует это соответствие потребителю.
2.2 Исследование системы управления качеством продукции в предприятии
Организационная структура управления качеством продукции на предприятии представляет собой единство ступеней и звеньев управления в их зависимости и соподчиненности и включает все подразделения предприятия, участвующие в управлении и производстве продукции на стадиях разработки, изготовления, обращения и эксплуатации или потребления. Структура системы определяется составом служб и подразделений, содержанием и распределением между ними задач и функций управления и необходимых для выполнения средств. При этом она предусматривает многоуровневую организацию управления: объединением, предприятием, цехом и т.д. Можно выделить следующие уровни организации управления КП на предприятии на рис.2.2.
Разработка
политики предприятия
в области качества
Организация предприятия
Обеспечение Контроль Отдел
качества качества улучшения качества
Рис.2.2 . Уровни организации управления качеством.
Организационная структура комплексной системы управления качеством продукции на предприятии, позволяет сформулировать следующие принципы ее построения:
§ соответствие структуры с обеспечением максимальных возможностей для достижения поставленных целей в отношении качества;
§ отделение работ по планированию и прогнозированию УКП от текущих работ по регулированию и контролю качества продукции;
§ централизация в решении вопросов общей политики при децентрализации в решении оперативных вопросов, связанных с обеспечением качества продукции (КП);
§ создание организационных механизмов, позволяющих осуществлять эффективную координацию работ по обеспечению КП и разработке мероприятий профилактического характера;
§ обеспечение комплексного УКП при разработке конкретных проектов, отдельных изделий;
§ создание организационных условий, обеспечивающих внутренне развитие оргструктуры, ее гибкость и динамичность.
Одна из характерных особенностей управления качества продукции
состоит в том, что при управлении качеством продукции оказываются задействованными практически все подразделения (отделы, службы и т.д.) предприятия.
Генеральный директор разрабатывает политику предприятия в области качества, она включает:
систематическое обучение руководящего персонала и работников структурных подразделений в области качества;
§ подбор компетентного персонала, выполняющего работу, влияющую на качество продукции;
§ создание благоприятного климата и условий, стимулирующих повышение качества деятельности руководства, подразделений и всех сотрудников предприятия;
§ регламентация ответственности каждого сотрудника предприятия от генерального директора до рабочего за исполнение требований к качеству продукции;
§ освоение выпуска новых видов продукции в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей.
ГЛАВА 3. Основные направления по совершенствованию качества продукции в предприятии
управление качество продукция
Для совершенствования качества продукции на предприятии, возможно
несколько вариантов:
Вариант 1. Обновление основных фондов предприятия и применение новых технологий.
Проведенный анализ основных фондов предприятия показал, что основные фонды изношены на половину, особенно это машины и оборудование. Предприятию для внедрения системы менеджмента качества нужно более интенсивно обновлять изношенное оборудование так как такое оборудование нуждается в постоянном ремонте, что увеличивает затраты на себестоимость системы менеджмента качества и отвлекает дополнительные оборотные средства.
Для изменения технического процесса производства необходимо внедрение новых технологий производства и в свою очередь нового технологического оборудования для этого производства. И это приведет в свою очередь к повышению качества выпускаемой продукции и производительности труда.
Вариант 2. Поиск новых поставщиков сырья и материалов.
Низкое качество поставок может поставить под угрозу весь процесс производства. Это обстоятельство в сочетании с техническими трудностями, неисполнением текущих платежей поставит предприятие в крайне тяжелое положение. Увеличение отчислений и налогов, низкая дисциплина поставок, повреждение оборудования и т.п. неизбежно приближают предприятие к коммерческому риску. Предприятие может заменить поставщиков сырья для производства. На рынке сырья можно найти более качественные материалы для производства продукции, фактически по тем же закупочным ценам.
Вариант 3. Улучшение материальных стимулов работника.
Основная причина брака это недобросовестное отношение рабочих и исполнителей к своим обязанностям, несоблюдение технологий, несоответствие применяемого материала, некачественное выполнение работы, неритмичность производства. Существенно ввести на производстве систему материальных стимулов и штрафов. Введение штрафов эффективно с двух точек зрения:
1) Это дополнительный мотивационный стимул к качественной работе. Штраф за брак должен быть соизмерим с количеством ущерба.
2) Работник должен компенсировать ущерб, который был причинён предприятию его непрофессионализмом. При подобной политике вред от брака стремится к нулю.
Если брак в производстве допущен по вине работника, то с работника необходимо удержать стоимость бракованной продукции.
Так же работника можно премировать, по итогам месяца, если в течении календарного месяца в его работе не было допущено брака. Допустим премия может составлять 10-15 % от оклада.
Вариант 4. Совершенствование организационной структуры предприятия.
Разработка, поддержание и совершенствование руководств и процедур системы качества, а также программ качества по проектам, видам продукции и видам деятельности. Процедуры и руководства - основная документация системы качества. После того как совокупная документация системы качества достигла необходимой полноты.
Тема: Особенности систем менеджмента качества на металлургических предприятиях
1. Введение
Сегодня не приходиться говорить о важности внедрения систем менеджмента качества на промышленных предприятиях. Это позволяет создать ряд конкурентных преимуществ, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Являясь одной из ведущих отраслей промышленности, металлургия не может пренебрегать требованиям рынка. Большинство металлургических предприятий уже успешно внедрили интегрированные системы менеджмента качества и сейчас занимаются их постоянным усовершенствованием.
Особенности систем менеджмента качества на металлургических предприятиях во многом обусловлены спецификой производства. Успешное функционирование систем менеджмента качества на металлургических предприятиях позволяет изготавливать высококачественную продукцию. Значение качества металлопродукции обуславливает качество продукции в смежных отраслях, в частности машиностроения. Внедрение систем менеджмента качества на предприятиях помогает упорядочить работу, снизить издержки, повысить эффективность и качество продукции"
В данном реферате речь пойдет о системах менеджмента качества на предприятиях черной металлургии. Мне кажется, было бы не целесообразно рассматривать предприятия цветной металлургии в рамках этого вопроса в одной работе ввиду множества подотраслей цветной металлургии, в каждой из которых своя специфика СМК, обусловленная особенностями технологического процесса.
2. Металлургия и преимущества сертификата на СМК
Успешными считаются более 12 тысяч российских компаний, а сертификаты на соответствие ISO серии 9000 сегодня имеют чуть более тысячи из них, можно представить перспективы рынка услуг в сфере качества. Большая их часть сертифицирована в отечественной системе ГОСТ Р, то есть не обладает авторитетным, признаваемым не только на внутренних рынках, сертификатом международного образца.
Система качества в работе с клиентами
Главная цель внедрения системы качества - повышение удовлетворенности клиентов при сотрудничестве с компанией.
Система качества регламентирует и контролирует весь процесс взаимодействия компании и потребителя от первого звонка в офис компании до процесса обслуживания.
Особое внимание уделяется регулярной работе с жалобами клиентов и оценке удовлетворенности клиентов качеством работы специалистов.
Система качества и подготовка персонала
Профессионализм сотрудников - главное условие качественной работы. Поэтому обучение и аттестация персонала - одна из центральных составляющих системы качества.
Сертификат на систему менеджмента качества дает организациям следующие преимущества в конкурентной борьбе:
Повышение шансов на победу при участии в тендерах, конкурсах, а также при заключении как внутренних, так и внешних контрактов; Увеличение объема сбыта продукции;
Формирование общественного мнения о прочном и стабильном положении организации на рынке и, как следствие этого, оказание поддержки в формировании портфеля заказов;
Увеличение доверия со стороны инвестиционных компаний, возрастание инвестиционной поддержки на развитие мощностей и совершенствование производственных процессов; Увеличение доверия со стороны страховых компаний на заключение соответствующих договоров с организацией о страховании;
Увеличение доверия со стороны юридических фирм для юридической защиты интересов организации при возникновении каких-либо претензий со стороны потребителей;
Повышение качества продукции/услуги;
Повышение эффективности производства, снижение его издержек; Улучшение управляемости организацией путем строгого распределения ответственности при выполнении процедур;
Повышение мотивации персонала за достижение конечных результатов;
Обеспечение прозрачности внутренних процессов;
Снижение затрат на исправление брака.
Металлургический комплекс - это взаимообусловленное сочетание следующих технологических процессов:
добыча и подготовка сырья к переработке (добыча, обогащение, агломерирование, получение необходимых концентратов и др.);
металлургический передел - основной технологический процесс с получением чугуна, стали, проката черных и цветных металлов, труб и др.;
производство сплавов;
утилизация отходов основного производства и получение из них различных видов продукции.
В зависимости от сочетания этих технологических процессов выделяются следующие типы производств в металлургическом комплексе. Производства полного цикла, которые представлены, как правило, комбинатами, в которых одновременно действуют все названные стадии технологического процесса. Производство неполного цикла - это предприятия, в которых осуществляются не все стадии технологического процесса. Металлургический комплекс - это основа индустрии .Он является фундаментом машиностроения, обеспечивающего вместе с электроэнергетикой и химической промышленностью развитие научно-технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства страны. Металлургия относится к числу базовых отраслей народного хозяйства и отличается высокой материалоемкостью и капиталоемкостью производства.
Состояние и развитие металлургической промышленности в конечном итоге определяют уровень научно-технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Металлургический комплекс характеризуется концентрацией и комбинированием производства. Спецификой металлургического комплекса являются несопоставимый с другими отраслями масштаб производства и сложность технологического цикла. Значительную роль в размещении металлургических предприятий играет транспортный фактор. Учет экологического фактора при размещении металлургического производства - объективная необходимость в развитии общества.
3. Особенности продукции
Металлургия одна из отраслей ориентированных на экспорт. Уже в 2004г. были внедрены системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2000, ISO 14001 и другими стандартами. Предприятия металлургической отрасли внедряют интегрированные системы менеджмента качества. Большинство продукции отрасли металлургии поставляется на внешний рынок, оценивается и приобретается зарубежными потребителями, требует соответствия не только российским стандартам, но и мировым.
Весь сортамент предприятия должен соответствовать ГОСТам, показатели качества металлов и изделий из них вполне конкретны. Государственные стандарты регламентируют не только качество металлов, но и различные параметры изделий. Например, ГОСТ 1435-99 предъявляет требования к производству прутков, полосок и мотков из инструментальной нелегированной стали в отношении базового исполнения, показатели качества и процедура его контроля, требования к транспортировке и хранению. Отдельные группы изделий регламентируются отдельными ГОСТами. Полный их перечень не представляется возможным представить в данной работе, и поэтому для примера можно привести лишь некоторые из них, применяемы до сих пор или применяемые ранее:
ГОСТ 8.001-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений
ГОСТ 8.326-89 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений
ГОСТ 103-76 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1051-73 Прокат калиброванный. Общие технические условия
ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя
ГОСТ 2216-84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия
ГОСТ 2283-79 Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали. Технические условия
ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент
ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент
ГОСТ 2879-88 Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент
ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 18895-97 Сталь. Методы фотоэлектрического спектрального анализа
ГОСТ 26877-91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы.
Качество конечной продукции металлургии напрямую зависит от качества металлов и сплавов, используемых в производстве готовых изделий. Можно назвать такие основные показатели качества самих металлов и сплавов, как прочность, пластичность, твердость. Микро- и макроструктуру металлов изучают лабораторными методами при помощи просвечивающих и растровых микроскопов, фрактографическими методами. Изделия же из металлов проверяются на химический состав, их геометрические размеры и формы на соответствие ГОСТам определяются с помощью измерительных инструментов и шаблонов, аттестованных по отдельным стандартам.
4. Особенности систем менеджмента качества на металлургических предприятиях
Особенности систем менеджмента качества на металлургических предприятиях обуславливаются спецификой самого производства, изготавливаемой продукции.
Металлургическое производство характеризуется своими большими масштабами. Это вызвано и особенностями технологического процесса, и разнообразием сортамента, выпускаемого в пределах одного предприятия. Сертификация на соответствие стандартам часто проводится по отдельным областям производства. Так, один из крупнейших российских производителей Магнитогорский металлургический комбинат сначала получил сертификат на соответствие в области производства слябов, горячекатаных рулонов, холоднокатаных рулонов, листов и ленты, и только после этого было принято решение о расширении области сертификации по производству извести, агломерата, чугуна, стальных труб и др. продукции.
В области качества многие металлургические предприятия ставят своей целью переход на 100% непрерывные процессы путем внедрения последних достижений науки и техники.
5. Политика в области качества ОАО "ЗСМК"
Главная наша цель - обеспечение деятельности предприятия в сфере производства, услуг и социальных отношений, максимально удовлетворяющих требованиям потребителей и постоянно повышающих степень их удовлетворенности.
Реализация главной цели ОАО «ЗСМК» достигается за счет:
- постоянного изучения степени удовлетворенности наших потребителей и других заинтересованных сторон;
- установления персональной ответственности руководителей всех уровней и каждого работника на своем рабочем месте;
- организации процесса непрерывного обучения персонала;
- вовлечения каждого работника в процесс постоянного улучшения качества как продукции, так и своей работы;
-признания достижений сотрудников и поощрение инициативы
- непрерывного совершенствования системы менеджмента качества на основе ISO 9001:2000;
- планомерной модернизации средств производства и технологий;
- создания безопасной и здоровой атмосферы производства, не наносящей вреда здоровью людей и окружающей среде на основе ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999;
- постоянного и всестороннего анализа деятельности, направленного на предупреждение возникновения проблем и проведение соответствующих корректирующих действий после их выявления;
- постоянного и всестороннего анализа деятельности, направленного на предупреждение возникновения проблем и проведение соответствующих корректирующих действий после их выявления;
Руководство ОАО «ЗСМК» принимает на себя ответственность за реализацию Политики и обеспечение необходимыми ресурсами для результативного функционирования системы менеджмента качества.
6. Цели в области качества ОАО «ЗСМК»
Цели в области качества ОАО «ЗСМК» на 2006 год
1 Совершенствовать систему менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством:
проведения ресертификации СМК корпорацией «Регистр Ллойда», МОО «МАК»-«СовАсК».
2 Выполнить производственную программу по основным и вспомогательным видам продукции.
3 Обеспечить снижение расхода сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов.
4 Осуществить модернизацию производств:
4.1 в ККЦ-2 выполнить работы по реализации программы по строительству вакууматора;
4.2 на ПВС сдать в эксплуатацию турбокомпрессор К-4950 и выполнить работы в пределах бюджета по пуску турбогенератора №1;
4.3 сдать в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов - 2-я карта;
4.4 приступить к реализации программы по строительству комплекса, обеспечивающего производство товарного ванадиевого шлака.
5 Осуществить совершенствование технологии производства:
5.1 освоить технологию производства кокса на коксовой батарее №1;
5.2 разработать и освоить комплексную технологию производства непрерывнолитых слябов различного сортамента и марок стали на МНЛЗ;
5.3 внедрить новые технологии термического упрочнения при производстве сортового и фасонного проката различных классов прочности.
6. Обеспечить своевременное представление качественной информации для принятия решений через применение информационных технологий посредством:
развития интегрированной системы управления предприятием;
введения в эксплуатацию АС слежения за металлом на мелкосортных станах; завершения ремонта и реконструкции систем взвешивания на комбинате; введения в эксплуатацию АС оформления товаросопроводительной документации на отгружаемую продукцию слябовой МНЛЗ; проведения замены оборудования систем управления печи на стане 450;
6.3 создания отказоустойчивой, защищенной технической инфраструктуры;
6.4 замены оборудования распорядительно-поисковой связи в доменном цехе и в ККЦ-1, замены оборудования пожарной сигнализации в ПЦ-12;
6.5 внедрения прогрессивных методов обслуживания клиентов.
7. Обеспечить стабильность показателей качества выпускаемой продукции.
8. Осуществлять непрерывное обучение персонала, позволяющее поддерживать высокий уровень профессиональной компетентности работников комбината:
8.1 повысить квалификацию 4439 руководителям и специалистам;
-

## Slide 5: ГРУППА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
- НАЗНАЧЕНИЕ
-НАДЕЖНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ
- ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ……..
Практическое занятие № 3
Notes: Показатели качества – количественные характеристики одного или нескольких свойств продукции, рассматриваемые применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления; количественно обусловливают степень способности продукции удовлетворять определенные потребности.
Каждый вид продукции характеризуется своей номенклатурой показателей качества. В соответствии с ГОСТ 15467 используют группы показателей:
Назначение – свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена и обусловливающие область ее применения:
классификационные (производительность, напряжение, мощность…);
функциональные (точность, предел измерения, долговечность, теплопроводность …..);
конструкционные (масса, размер…..);
эксплуатационные (расход топлива, потребляемая мощность …..);
Надежность – свойство сохранять эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого времени или требуемой наработки:
безотказность (средняя наработка до первого отказа, вероятность безотказной работы в течение определенного срока, интенсивность отказов …);
долговечность ( средний ресурс, срок службы до капитального ремонта, срок службы до списания …..);
сохранность (назначенный срок хранения, средний срок сохранности);
ремонтопригодность (вероятность восстановления работоспособности в течение определенного времени, среднее время восстановления работоспособного состояния);
Безопасность – свойства, гарантирующие безопасность человека и других объектов при эксплуатации, обслуживании, транспортировании и хранении):
быстрота действия при срабатывании защитных устройств;
вероятность безопасной работы человека в течение определенного времени ….;
Эргономические – приспособленность к эксплуатации человеком:
психофизиологические (соответствие силовым, скоростным, слуховым, зрительным …. возможностям человека);
гигиенические ( температура, влажность, освещение);
антропометрические (соответствие конструкции размерам тела человека).
Эстетические – рациональность формы, художественная выразительность, целостность композиции, соответствие моде …..):
качество оформления рабочих помещений, производственных объектов;
влияние оформления средств и предметов труда на производительность работника, влияние интерьеров, рабочей одежды ….).
Технологичности – приспособленность конструкции изделия к снижению затрат ресурсов при производстве, эксплуатации и ремонте:
трудоемкость;
энергоемкость;
материалоемкость;
технологическая себестоимость.
Транспортабельности – пригодность к транспортным операциям:
средняя продолжительность установки продукции на средство транспортировки;
трудоемкость и средняя продолжительность подготовки к транспортировке;
средняя продолжительность разгрузки;
коэффициент использования объема транспортного средства.
Стандартизации и унификации – насыщенность стандартными, унифицированными и оригинальными элементами:
коэффициент применяемости;
коэффициент повторяемости;
коэффициент взаимной унификации для группы изделий.
Патентно-правовые – патентная защита и чистота продукции;
Экономические – затраты на разработку, изготовление, потребление продукции; экономическая эффективность производства продукции и применения:
окупаемость дополнительных затрат;
дополнительные затраты на повышение качества;
зависимость числа продаж от качества продукции;
эффективность повышения качества тары и упаковки при продаже товара …..
Экологические – уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации или потреблении.

## Slide 6: МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Статистические методы – эффективный инструмент сбора и анализа информации о качестве.
Практическое занятие № 5
Notes: Статистические методы – эффективный инструмент сбора и анализа информации о качестве, позволяющий с заданной точностью и достоверностью выполнить оценку качества с выработкой оптимальных управленческих решений.
Проблемами сбора, обработки и анализа результатов производственной деятельности занимается математическая статистика, которая включает в себя большое количество не только известных методов, но и современных инструментов (как модно в последние годы называть методы) анализа и выявления дефектов. К таким методам можно отнести корреляционный и регрессионный анализы, проверку статистических гипотез, факторный анализ, анализ временных рядов, анализ безотказности и т. д.
Большое распространение в управлении качеством (под влиянием японских специалистов) получили семь простых методов, применение которых не требует высокой квалификации персонала и позволяет охватить анализ причины большинства возникающих на производстве дефектов. В настоящем пособии эти методы включены в различные разделы, исходя из целесообразности их применения.
Большое внимание уделяется практическому приложению математической статистики для решения конкретных производственных задач, особенно при анализе качества процессов.
систем управления качеством роль статистических методов в управлении качеством непрерывно возрастает. Именно широкое применение в производстве продукции статистических методов на первых этапах борьбы за качество (50-е годы) позволило японским предприятиям очень быстро выйти в лидеры мировой экономики.
Конкурентоспособность российских предприятий будет так же во многом зависеть от масштаба обучения персонала методам статистического управления качеством и их систематического применения на практике.
Понятие о статистических методах качества
Понятие "управление качеством" как наука возникло в конце 19-го столетия, с переходом промышленного производства на принципы разделения труда. Принцип разделения труда потребовал решения проблемы взаимозаменяемости и точности производства. До этого при ремесленном способе производстве продукции обеспечение точности готового продукта производилось по образцам или методами подгонки сопрягаемых деталей и узлов. Учитывая значительные вариации параметров процесса, становилось ясно, что нужен критерий качества производства продукции, позволяющий ограничить отклонения размеров при массовом изготовлении деталей.
В качестве такого критерия Ф.Тейлором были предложены интервалы, устанавливающие пределы отклонений параметров в виде нижних и верхних границ. Поле значений такого интервала стали называть допуском.
Установление допуска привело к противостоянию интересов конструкторов и производственников: одним ужесточение допуска обеспечивало повышение качества соединения элементов конструкции, другим – создавало сложности с созданием технологической системы, обеспечивающей требуемые значения вариаций процесса. Очевидно также, что при наличии разрешенных границ допуска у изготовителей не было мотивации "держать" показатели (параметры) изделия как можно ближе к номинальному значению параметра, это приводило к выходу значений параметра за пределы допуска.
В тоже время (начало 20-х годов прошлого столетия) некоторых специалистов в промышленности заинтересовало, можно ли предсказать выход параметра за пределы допуска. И они стали уделять основное внимание не самому факту брака продукции, а поведению технологического процесса, в результате которого возникает этот брак или отклонение параметра от установленного допуска. В результате исследования вариабельности технологических процессов появились статистические HYPERLINK "http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F" методы управления процессами. Родоначальником этих методов был В.Шухарт.
Одновременно с этим большое внимание уделялось разработке теории выборочного контроля продукции. Первые работы в этой области появились в конце 20-х годов в США, автором их был Г.Додж, ставший впоследствии известным американским ученым.
С момента зарождения статистических методов контроля качества специалисты понимали, что качество продукции формируется в результате сложных процессов, на результативность которых оказывают влияние множество материальных факторов и ошибки работников. Поэтому для обеспечения требуемого уровня качества нужно уметь управлять всеми влияющими факторами, определять возможные варианты реализации качества, научиться его прогнозировать и оценивать потребность объектов того или иного качества.
В послевоенное время и в США, и в Европе появились национальные стандарты по качеству. Центральная роль в разработке нормативных документов в области качества принадлежит Международной организации по стандартизации (ISO). Начиная с 90-х годов, идеи теории вариаций, статистического управления процессами (SPC) овладели не только специалистами-математиками, но и стали неотъемлемыми инструментами менеджеров и работников служб качества.
Большой толчок дальнейшему развитию принципов управления качеством дал японский ученый Г.Тагути. Он предложил учитывать вариации свойств продукции на разных этапах ее разработки, что для менеджмента качества явилось революционной идеей. По Тагути нужно было установить те сочетания параметров изделий и процессов, которые приводили к минимуму вариаций процессов. Эти процессы, которые стали называть робастными, были устойчивы к вариациям входных параметров процессов.
Используемые в сегодняшней практике предприятий статистические методы можно подразделить на следующие категории:
- методы высокого уровня сложности, которые используются разработчиками систем управления предприятием или процессами. К ним относятся методы кластерного анализа, адаптивные робастные статистики и др.;
- методы специальные, которые используются при разработке операций технического контроля, планировании промышленных экспериментов, расчетах на точность и надежность и т.д.;
- методы общего назначения, в разработку которых большой вклад внесли японские специалисты. К ним относятся "Семь простых методов" (или "Семь инструментов качества"), включающие в себя контрольные листки; метод расслоения; графики; диаграммы Парето; диаграммы Исикавы; гистограммы; контрольные карты.
В настоящее время по статистическим методам имеется обширная литература и пакеты прикладных компьютерных программ, по разработке которых отечественные научные школы по теории вероятностей занимают ведущее место в мире.
Из существующих статистических методов наиболее распространенными являются:
1) описательная статистика;
2) планирование экспериментов;
3) проверка гипотез;
4) регрессионный анализ;
5) корреляционный анализ;
6) выборочный контроль;
7) факторный анализ;
8) анализ временных рядов;
9) статистическое установление допуска;
10) анализ точности измерений;
11) статистический контроль процессов;
12) статистическое регулирование процессов;
13) анализ безотказности;
14) анализ причин несоответствий;
15) анализ возможностей процесса (гистограммы).

## Slide 7: МОЗГОВАЯ АТАКА
ЦЕЛЬ – ПОЛУЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ИДЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ В ВОЗМОЖНО КОРОТКОЕ ВРЕМЯ;
Осуществляется: упорядоченно и неупорядоченно;
Результат: выявление и анализ проблем
(на примерах тематики диссертационных работ)
Практическое занятие № 2
Notes: Выявление и анализ проблем на примерах тематики диссертационных работ.

## Slide 8: КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
Отвечает на вопрос: «Как часто случается определенное событие» (с последующей группировкой данных) Практическое занятие № 4

## Slide 9: ДИАГРАММА ПАРЕТО
Диаграмма Парето
Цель: Определение основной причины проблемы; Порядок построения:
- выбрать проблемы;
-определить критерий для сравнения;
- наметить период времени для изучения;
-сгруппировать данные по категориям;
По горизонтальной оси перечислить категории в порядке уменьшения значения критерия с получением кумулятивной кривой
Практическое занятие №4
Notes: Задание 1 на слайде № 28 Диаграмма Парето – это особая форма вертикального столбикового графика, позволяющая определить проблемы и порядок их решения.

## Slide 10: ДИАГРАММА ИСИКАВЫ
Позволяет исследовать и изобразить причины проблем с представлением соотношения между результатом, следствием и причинами, влияющими на них с построением причинно-следственной диаграммы.Контрольные карты *** Смотри заметку***
Практическое занятие № 5
Notes: Задание 1.1.3 Слайд № 28 Контрольные карты
- по количественному признаку;
- по качественному признаку.
Контрольные карты по количественным признакам.
Контрольные карты используются для статистического контроля и регулирования технологического процесса. На контрольную карту наносят значения некоторой статистической характеристики (точки), рассчитываемые по данным выборок в порядке их получения, верхнюю и нижнюю контрольные границы Кв (или UCL) и Кн (или LCL), верхнюю и нижнюю границы технических допусков Тв и Тн (при их наличии), а также среднюю линию (CL). Иногда используют также предупредительные границы Кп. Для расчёта границ и построения контрольной карты используют обычно 20...30 точек. Пример контрольной карты представлен на рисунке 4.
Рисунок 4 – Пример контрольной карты
По положению точек относительно границ судят о налаженности или разлаженности технологического процесса. Обычно процесс считают разлаженным в следующих случаях:
Некоторые точки выходят за контрольные пределы.
Серия из семи точек оказывается по одну сторону от средней линии. Кроме того, если по одну сторону от средней линии находятся:
а) десять из серии в одиннадцать точек
б) двенадцать из четырнадцати точек
в) шестнадцать из двадцати точек
Имеется тренд (дрейф), т.е. точки образуют непрерывно повышающуюся или непрерывно понижающуюся кривую.
Две – три точки оказываются за предупредительными 2σ границами.
Приближение к центральной линии. Если большинство точек находится внутри 1.5 σ линий, это значит, что в подгруппах смешиваются данные из различных распределений.
Имеет место периодичность, т.е. то подъём, то спад с примерно одинаковыми интервалами времени.
Контрольные границы шире поля допуска. В идеальном случае достаточно, чтобы контрольные границы составляли ¾ величины поля допуска.
Если процесс налажен (достигнута необходимая точность и стабильность), на контрольную карту продолжают наносить точки, но через 20...30 точек пересчитывают контрольные границы. Они должны совпадать с исходными границами. Если контрольная карта показывает, что процесс разлажен, находят причну и производят наладку.
Различают контрольные карты по количественным признакам (для непрерывных значений) и по качественным признакам (для дискретных значений). По количественным признакам используют в основном следующие контрольные карты:
карта средних арифметических значений (-карта)
карта медиан (-карта)
карта средних квадратичных отклонений (s-карта)
карта размахов (R-карта)
карта индивидуальных значений (x-карта)
Карта средних значений используется для контроля отклонения параметра от нормы и настройки на норму. Точки на контрольной карте – это средние значения небольших выборок, обычно одинакового объёма, из 3...10 элементов:
, где n – объём выборки (подгруппы).
Для получения выборок можно также использовать результаты измерений, проводившихся через одинаковые промежутки времени, путём разбиения их на группы.
Средние значения выборок находят с одним лишним знаком по сравнению с исходными данными. Среднюю линию рассчитывают как среднее из средних значений выборок:
, где k – число подгрупп (число точек). Обычно k = 20...30.
Контрольные границы рассчитывают по формуле
, где - среднее квадратичное отклонение всей совокупности данных. В этом выражении (как и при расчёте контрольных границ для других видов контрольных карт) коэффициент 3 используется, исходя из правила трёх сигм.
Карта медиан используется вместо карты средних значений для упрощения расчётов. Точки на карте – это медианы выборок одинакового объёма из 3...10 элементов. Медиана – это середина вариационного ряда при нечётном объёме выборки; при чётном объёме выборки – среднее из двух значений середины вариационного ряда.
Средняя линия - это среднее из медиан выборок. Контрольные границы находят по формуле
Карта медиан менее точна, чем карта средних значений. При использовании для расчётов компьютера применение карты медиан вместо карты средних значений вряд ли оправдано.
Карта средних квадратичных отклонений используется для контроля рассеяния показателя. Точки на карте – средние квадратичные отклонения выборок одинакового объёма из 3...10 элементов. Средняя линия - это среднее из СКО выборок. Контрольные границы:
, где χ2 – критерий Пирсона, n – объём выборки, α - уровень значимости. Обычно принимают α = 0,0027, что соответствует доверительной вероятности 0,9973. Часто на s-карте используют только верхнюю границу.
Карта размахов используется вместо карты средних квадратичных отклонений, когда хотят упростить расчёты. При этом карта размахов менее точна.
При построении R-карты берут 20...30 выборок одинакового объёма из 2...10 элементов. Точки на карте – размахи выборок. Размах выборки R – это разность между максимальным xmax и минимальным xmin значениями выборки. Средняя линия - это среднее размахов выборок. Контрольные границы рассчитывают по формулам:
, где D3 = 0,223 и D4 = 1,777
Примеры построения контрольных карт приведены в МУ к СРМП по дисциплине СМУК.
Контрольные карты по качественным признакам
По качественным признакам (или по альтернативному признаку) различают следующие контрольные карты:
карта доли дефектной продукции (p-карта)
карта числа дефектных единиц продукции (pn-карта)
карта числа дефектов (c-карта)
карта числа дефектов на единицу продукции (u-карта)
Карта доли дефектной продукции. Применяется для контроля и регулирования технологического процесса по доле дефектных изделий в выборке. Точки на контрольной карте ставят по значениям доли дефектной продукции в выборках:
, где ni – объём i-й выборки, x – количество бракованных изделий в выборке. Выборка берётся за смену, сутки или более.
Среднюю линию рассчитывают по уравнению
, где k – число выборок. Обычно k = 20...30.
Контрольные границы находят по уравнению
Объём выборки подбирают так, чтобы в ней было в основном от 1 до 5 дефектных изделий. Если объём выборки неодинаков при каждом отборе, то контрольные границы вычисляют при каждом отборе (для каждой точки), т.е. границы в этом случае непостоянны.
Карта числа дефектных единиц продукции. Используется для контроля и регулирования технологического процесса по числу дефектных изделий в выборке. Используют выборки постоянного объёма. Объём выборки подбирают так, чтобы в ней было в основном от 1 до 5 дефектных изделий. Точки наносят на карту по количеству дефектных изделий в выборке pin. Среднюю линию рассчитывают как значение
Контрольные границы находят по уравнению , где . Если Кн<0, его не рассматривают.
Карта числа дефектов. В этих картах регистрируется число дефектов c, выявленных в установленной единице контролируемой продукции, например, в рулоне ткани или бумаги, на определённой площади пластика, стекла и т.п. Предусматривают такую единицу контролируемой продукции, чтобы она содержала в основном 1...5 дефектов.
Среднюю линию находят по уравнению
Контрольные границы
Карта числа дефектов на единицу продукции. Используется вместо с-карты, когда параметр единицы продукции (например, площадь, длина) не является постоянной величиной, т.е объём выборки непостоянен. Точки на u-карте – это значения ui=ci/ni, где ci – число дефектов в i-й выборке. Средняя линия
Контрольные границы: . Поскольку объём выборки непостоянен, границы тоже непостоянны, и их вычисляют для каждой точки.

## Slide 11: ГИСТОГРАММА
Цель: Представление распределения данных о числе единиц в каждой категории с использованием столбикового графика с получением числа вариаций, которые имеет процесс
Практическое занятие № 5
Notes: Задание 1.1.2 Слайд № 28 Графики. Диаграммы рассеяния, гистограммы
Диаграмма рассеяния (разброса) вариант выборки показывает взаимосвязь между двумя видами связанных данных и подтверждает их зависимость. Такими двумя видами данных могут быть характеристика качества и влияющий на неё фактор, две различных характеристики качества, два фактора, влияющих на одну характеристику качества.
Статистическое распределение выборки представляет перечень вариант вариационного ряда и соответствующих им частот или относительных частот; для построения диаграммы рассеяния нужно не менее 10 пар данных (x,y); оптимально 30 и более. Оси x и y строят так, чтобы длины рабочих частей были примерно одинаковы. На диаграмму наносят точки (x,y), название диаграммы, интервал времени, число пар данных, названия осей, ФИО, должность исполнителя, и т.д. Точки, далеко отстоящие от основной группы, являются выбросами, и их исключают.
Возможны различные варианты скоплений точек. Для установления силы связи целесообразно вычислить коэффициент корреляции по формуле (1):
(1)
Коэффициент корреляции используют только при линейной связи между величинами. Значение r находится в пределах от –1 до +1. Если r близко к 1, имеется сильная положительная корреляция (сильная связь между рядами данных). Если r близко к –1, имеется сильная отрицательная корреляция. При r, близком к 0, корреляция слабая (отсутствует). Если r близко к 0,6 (или –0,6), корреляционная зависимость считается существующей.
Характерные варианты скоплений точек показаны на рис. 1.
Рисунок 1 – Характерные варианты скоплений точек на диаграммах рассеяния
Достоверность коэффициента корреляции оценивают по средней ошибке; соответствующая формула (2):
(2)
При r/mr ≥ 3 коэффициент корреляции считается достоверным, т.е. связь доказана. При r/mr < 3 связь недостоверна.
Гистограммы
Гистограмма – это ступенчатая фигура (серия прямоугольников, основаниями которых являются частичные интервалы с длиной шага, а высоты равны частотам) показывающая рассеяние и распределение данных выборки. Гистограмма позволяет оценить характер рассеивания показателя, позволяющий принять решения по улучшению показателей исследуемой системы.
Характерные типы гистограмм показаны на рисунке 2.
Рисунок 2 – Характерные типы гистограмм
Рис. 2(б) - в распределении имеется два пика (двугорбая гистограмма). Такая гистограмма получается при объединении двух распределений, например, в случае двух видов сырья, изменения настройки процесса или объединения в одну партию анализируемых проб, взятых в разное время и не представляющих представительную пробу; требуется разделение вариант (продукции).
Рис. 2(в) - гистограмма с обрывом; при таком распределении невозможно получить значение ниже (или выше) некоторой величины. Подобное распределение имеет место также, когда из партии исключены все изделия с показателем ниже (и/или выше) нормы, т.е. изначально это была партия с большим количеством дефектных изделий либо неисправность измерительных приборов.
Рис. 2(г) - гистограмма с островком; получается при ошибках в измерениях, либо часть дефектных изделий перемешано с доброкачественными.
Рис. 2(д) - гистограмма типа «гребёнка»; получается, когда ширина интервала не кратна единице измерения или при ошибках оператора.
Рис. 2(е) - гистограмма в форме плато; получается при объединении нескольких распределений и при небольшой разнице средних значений. В этом случае требуется расслоение.
Выявить характер рассеяния показателя качества (степень извлечения металла при электролитическом способе его получения). Статистический анализ в программе Excel с построением гистограммы предложен в МУ к СРМП.
Типовая гистограмма показана на рисунок 3а.
Возможно представление гистограммы в виде непрерывной кривой или ломаной линии. Для этого надо в области гистограммы открыть контекстное меню, выбрать команду Тип диаграммы…, выбрать диаграмму Точечная и соответствующий её вид. (Рис.3 б, в).
а б
в
Рисунок 3 – Гистограмма в виде столбиковой диаграммы (а), ломаной линии (б)
и непрерывной кривой (в)
Полученная гистограмма близка к гистограмме с двусторонней симметрией, что указывает на стабильность процесса.

## Slide 12: КВАЛИМЕТРИЯ
ОТРАСЛЬ НАУКИ, ИЗУЧАЮЩАЯ И РЕАЛИЗУЮЩАЯ МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ЕГО СВОЙСТВО,ОБУСЛОВЛИВАЮЩЕЕ БЛИЗОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ И НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДИМОЙ ФУНКЦИИ. ОЦЕНИВАЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТОЧНОСТИ.
- Статистический анализ конкурентоспособности продукции
Практическое занятие № 6
Notes: КВАЛИМЕТРИЯ. ОЦЕНКА И ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА 2.1. Основные понятия квалиметрии 2.2. Методология оценки уровня качества 2.3. Показатели качества продуктов труда

## Slide 13: Коэффициент конкурентоспособности
- СРАВНЕНИЕ оценки(среднего балла) выпускаемой продукции с оценкой всех рыночных факторов (средний балл по данным экспертов);
- рассчитывается как доля разности средних баллов аналога и выпускаемой продукции от среднего балла выпускаемой продукции.
Практическое занятие № 6
Notes: Конкурентоспособность – это характеристика продукции, отражающая его отличие от продукта-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Показатель, выражающий такое отличие, определяет конкурентоспособность анализируемого продукта по отношению к продукту-конкуренту.
При разработке конкурентоспособной продукции необходимо ориентироваться не на абстрактный «лучший мировой» аналог, а на оценку всех рыночных факторов, которые могут быть учтены при правильном использовании форм и методов современного маркетинга. Это позволит не только определить показатели «прогнозируемого лучшего мирового аналога», но и правильно оценить место и время его успешной реализации.
Базой оценки конкурентоспособности является исследование потребностей покупателя, требований рынка.
Расчет коэффициента конкурентоспособности продукции осуществляется по формуле:
Кк = EMBED Equation.3 , (11)
где EMBED Equation.3 - средний балл аналога;
EMBED Equation.3 - средний балл предлагаемого продукта.
EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 , (12)
где Бi – балл по каждому параметру продукта;
n - число параметров.
Чтобы продукция стала конкурентоспособной, она должна выполнять свои функции лучше, чем аналогичная, обладать большей надежностью или иметь другие свойства, существенные для потребителя, чем та, что предлагается другими производителями.

## Slide 14: КОЭФФИЦИЕНТ ТОЧНОСТИ
- используется в методах статистического регулирования технологических процессов;
- рассчитывается отношением шести стандартных отклонений к величине допуска на продукцию.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
Notes: Методы статистического регулирования технологических процессов
Изменчивость - свойство, присущее всей производственной продукции. Двух совершенно одинаковых изделий не существует, хотя различие между ними может быть не большим. Для ограничения степени изменчивости свойств продукции устанавливают некоторые нормы (технические допуски), при соблюдении которых качество изделия считается удовлетворительным. В этих нормах определены верхние Тв и нижние Тн границы изменчивости, которые называют техническими пределами. Если контролируемый признак изделия называют выходит за границы технического допуска, то изделие считают дефектным. При организации производственного процесса требуется, чтобы доля дефектных изделий в продукции была бы минимальной. Предположим, что распределение контролируемого признака Х подчиняется нормальному закону, определяемому плотностью:
где m=M (x) – математическое ожидание случайной величины;
σ=σ (х) – среднеквадратическое (стандартное) отклонение
Теоретически случайная величина х может изменяться в пределах
-∞< х<∞. Однако с точностью до 0,03% случайная величина может находиться в интервале М(х)-3σ ≤ х ≤ М(х)+3σ (правила трех σ), что и принимается за пределы изменения случайной величины.
Оценка точности технологических процессов
Коэффициент точности технологического процесса Кт рассчитывается по формуле:
Кт = EMBED Equation.3 (4)
где Т = ТВ - ТН – допуск изделия
σ – среднеквадратическое отклонение.
Точность технологических процессов оценивают исходя из следующих критериев:
Кт ≤ 0,75 технологический процесс точный;
Кт =0,76-0,98 требует внимательного наблюдения;
Кт >0,98 неудовлетворительный,
На рисунке 5 показаны различные состояния технологического процесса, зависящие от значения параметров σ и μ. Для сравнения качественных показателей продукции с техническим допуском приведены нижняя и верхняя границы допуска, а также его середина.
μ
Тн Тср Тв
Рисунок 5 – Схематическое изображение состояния производственного процесса
На рисунке 5 показаны различные возможные состояния технологического процесса, зависящие от значения параметров μ и σ. Для сравнения качественных показателей продукции с техническим допуском приведены нижняя и верхняя границы допуска, а также его середина. На рисунке 1(а) показано идеальное состояние технологического процесса при бездефектном изготовлении продукции. На рисунке 5(с) оборудование настроен правильно на середину поля допуска, но его точность не соответствует техническим требованиям. Слишком большое значение среднего квадратического отклонения σ привело к появлению брака.
Если обозначить значение середины интервалов через Хіср, а середину интервала с наибольшей частотой через Х0,частоту в интервалах через f, широту интервала h (0,2), а преобразованное значение середины интервала Хіср через U, то можно получить следующее выражение:
U = (Х- Х0)/ h (5)
После преобразования:
Хi =hUi + X0 (6)
Вычисление среднего квадратического отклонения:
EMBED Equation.3 (7)

## Slide 15: СТАТИСТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТОЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА;
- СТАБИЛЬНОСТЬ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕМ И АНАЛИЗОМ ГИСТОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ;
- ТОЧНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАЕТСЯ ВЕРОЯТНОЙ ДОЛЕЙ ДЕФЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И КОЭФФИЦИЕНТА ТОЧНОСТИ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
Notes: Статистический анализ состояния технологического процесса
Статистическое регулирование технологического процесса предполагает проведение предварительного анализа точности и стабильности.
Стабильность можно оценить путём построения и анализа гистограмм и контрольных карт. Для оценки точности технологического процесса (при нормальном распределении показателя качества) находят вероятную долю дефектной продукции q и коэффициент точности Кт --СВОЙСТВО,ОБУСЛОВЛИВАЮЩЕЕ БЛИЗОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ И НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДИМОЙ ФУНКЦИИ
(, а также оценивают параметры распределения – математическое ожидание μ и СКО σ. Для этого берут выборку объёмом обычно не менее 100. Целесообразно отбирать единицы продукции не подряд, а, например, каждую пятую, десятую и т.п., что позволит более правильно оценить состояние технологического процесса.
При правильной настройке технологического процесса математическое ожидание должно соответствовать середине поля допуска, задаваемого (обычно в нормативно-технической документации на продукцию) верхней и нижней границами Тв и Тн. В этом случае μ = μ0. При отклонении μ от μ0 увеличивается доля дефектной продукции.
Увеличение среднего квадратичного отклонения приводит к большему рассеянию показателя качества, вследствие чего также увеличивается доля дефектной продукции.
Вероятную долю дефектной продукции q (или вероятную долю годной продукции p = 1-q) можно рассчитать, исходя из свойств интегральной функции распределения (рис.6), в соответствии с которыми
P(x<Тн) = F(Тн) и P(Тн<x<Тв) = F(Тв)-F(Тн) (9)
Если для продукции задан только нижний допуск, то дефектной будет продукция, у которой показатель качества х<Tн и, следовательно, q = F(Tн).
ЗАДАНИЕ 3 Критерии оценки промахов
3.3.1 При анализе топаза получили следующие данные о содержании в нем EMBED Equation.3 , %: 53,96% 54,15; 54,05; 54,03; 54,32. Установить, является ли последний результат грубой ошибкой.
3.3.2 При анализе апатита получили следующие данные о содержании в нем EMBED Equation.3 (%): 35,11; 35,14; 35,18; 35,21; 35,42. Установить, является ли последний результат грубой ошибкой.
3.3.3 При определении сульфат-иона гравиметрическим методом получены следующие данные о содержании EMBED Equation.3 (%): 15,51; 15,45; 15,48; 15,58; 16,21. Определить, является ли последний результат грубой ошибкой.
3.3.4 При исследовании раствора получили следующие значения рН: 5,48; 5,45; 5,30; 5,50; 5,55. Определить, является ли значение рН 5,30 грубой ошибкой.
3.3.5 Содержание фосфора в чугуне по данным атомно-эмиссионного анализа составляет (%): 0,26; 0,24; 0,21; 0,23; 0,27; 0,30. Является ли величина 0,30 % промахом?
3.3.6 Содержание EMBED Equation.3 в образце силиката по результатам гравиметрического анализа составляет (%): 43,10; 43,15; 43,25; 43,45; 43,20. имеется ли промах в выборке результатов?
3.3.7 При определении рН раствора получены следующие результаты: 8,29 ; 8,30; 8,39; 8,28; 8,31. Является ли величина 8,39 промахом.
3.3.8 Имеется ли промах в результатах, полученных хроматографическим методом при определении антипирина в крови (мкг/г плазмы): 0,01; 0,06; 0,03; 0,04; 0,02; 0,05?
3.3.9 Потенциометрическим методом получены следующие результаты определения нитратов в картофеле (мг/кг продукта): 80; 100; 75; 90; 85. Имеется ли промах в выборке результатов анализа?
3.3.10 Содержание фосфора в чугуне по данным атомно-эмиссионного анализа составляет (%): 0,29; 0,27; 0,21; 0,20; 0,27; 0,33. Является ли величина 0,33 % промахом?
Рисунок 6 – Определение доли дефектной продукции по интегральной функции распределения
Если для продукции задан только верхний допуск, то дефектной будет продукция, у которой показатель качества х >Tв и, следовательно,
α = F(Tв); q =1 - F(Tв)
Если для продукции заданы верхний и нижний допуски, то дефектной будет продукция, у которой показатель качества Тн<х<Tв и, следовательно
α = F(Tв) - F(Tн) q =1 + F(Tн) - F(Tв)
Показателем качества технологического процесса является коэффициент точности Кт.
, где допуск Т= Tв- Tн, S – выборочное СКО.
При Кт ≤ 0,75 технологический процесс достаточно точный.
При Кт = 0,76…0,98 технологический процесс требует внимательного наблюдения. При Кт > 0,98 точность неудовлетворительная.
На рисунке 6 показана полученная кривая плотности нормального распределения, расположенная в пределах поля допуска, ограниченного нижним предельным значением Тн и верхним предельным значением Тв. Известно, что вся площадь под кривой нормального распределения равна 1. Площадь под кривой между двумя предельными значениями Тн и Тв представляет собой ту долю всей совокупности (принятой за 1), для которой значение Х лежит в пределах поля допуска, т. е. долю годной продукции q. Эта доля определяется как вероятность того, что случайная величина Х примет значение в пределах Тн –Тв:
EMBED Equation.3 (10)
где Ф (х) – функция Лапласа;
α = (1- q) – доля дефектной продукции.
q - доля годной продукции.
Из формулы (10) следует, что доля годной продукции зависит от допуска, а также от значений μ и σ. Следовательно, чем больше будет поле допуска, тем больше будет доля годной продукции

## Slide 16: Анализ выбросов
Выбросы – аномальные значения наблюдаемой величины, значительно отличающиеся от остальных.
Подтверждение ошибочного результата сводится к проверке гипотезы о выбросах.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12
Notes: Анализ выбросов
Выбросы – аномальные значения наблюдаемой величины, значительно отличающиеся от остальных. Наличие в выборке такого значения («подозрительный» результат) указывает на возможность ошибки результата, которое следует исключить из выборки как не принадлежащее генеральной совокупности. Подтверждение ошибочного результата сводится к проверке гипотезы о выбросах.
Критерии исключения грубой ошибки (выброса, промаха).
- Критерий проверки имеет вид: r = I xp – xm I / [s{(n-1)/n}1/2], (13)
где
xp - результат измерения, предполагаемый как грубая ошибка;
xm - - среднее значение данных выборки;
s - выборочное среднее квадратическое отклонение;
(n-1) – число степеней свободы как общее число измерений за вычетом числа оценок, рассчитанных по этим измерениям и применяемых при расчете рассматриваемой характеристики.
Следует учесть, что в расчет xm и s включается и «подозрительный» результат.
- Критерий 3σ. В этом случае считается, что результат, возникающих с вероятностью Р ≤ 0,003 маловероятен и его можно квалифицировать промахом, то есть сомнительный результат хi отбрасывается, если
| х - хi| >3σ (14)
Значения х и σ вычисляются без учета хi. ; данный критерий надежен при числе измерений n ≥ 20,…,50.
- если n < 20, целесообразно применять критерий Романовского, при этом вычисляют β = |(х – хi) /3σ| и полученное значение β сравнивают с теоретическим βт – при выбираемом уровне значимости Р по таблице 1:
Таблица 1 – Уровень значимости βт = f(n)
Вероятность Р Число измерений
n = 4 n = 6 n = 8 n = 10 n = 12 n = 15 n = 20
0,01 1,73 2,16 2,43 2,62 2,75 2,90 3,08
0,02 1,72 2,13 2,37 2,54 2,66 2,80 2,96
0,05 1,71 2,10 2,27 2,41 2,52 2,64 2,78
0,10 1,69 2,0 2,17 2,29 2,39 2,49 2,62
Обычно выбирают α = 0,01 – 0,05 и, если β ≥ βт, то результат отбрасывают.
- если число измерений до 10, то можно использовать критерий Шовэне. В этом случае промахом считается результат хi , если разность |х - хi| превышает значение tσ, приведенные ниже в зависимости от числа измерений:
1,6 σ при n = 3
1,7 σ при n = 6
|х - хi| > 1,9 σ при n = 8
2,0 σ при n = 10

## Slide 17: КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
- Оценивает тесноту оптимизирующей функции с факторами, определяющими технологический процесс;
- коэффициент корреляции устанавливает статистическую зависимость между случайными величинами;
- корреляционная зависимость указывает: изменение фактора приводит к изменению среднего значения функции
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8
Notes: Корреляционный анализ
Между случайными величинами может существовать связь, при которой с изменением одной из них изменяется распределение другой (стохастическая связь). Показатель, оценивающий эту связь, называют коэффициентом корреляции. Выборочный парный коэффициент корреляции (rxy) характеризует тесноту линейной связи. В частности, если статистическая зависимость проявляется в том, что при изменении одной из величин изменяется среднее значение другой, то она называется корреляционной. В общем случае, когда величины X и Y связаны произвольной стохастической зависимостью, коэффициент корреляции может иметь значения в пределах от -1 до +1. Статистическая проверка гипотезы принятия полученной корреляции выполняется в рамках проверки статистических гипотез.

## Slide 18: ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
- УСТАНАВЛИВАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ ПО КРИТЕРИЮ ИХ СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ИССЛЕДУЕМУЮ ВЕЛИЧИНУ – ПОКАЗАТЕЛЬ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ;- ПРОВЕРКА ЗНАЧИМОСТИ ОЦЕНОК ДИСПЕРСИЙ ПО КРИТЕРИЮ ФИШЕРА.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
Notes: При установлении значимости факторов по критерию их существенного влияния на исследуемую величину (функцию отклика) эффективным является дисперсионный анализ. В основе этого метода сравнение факторной дисперсии, порождаемой фактором X, и остаточной дисперсии, обусловленной случайными причинами. Проверка значимости оценок дисперсий проводится по критерию Фишера: если рассчитанное значение критерия Фишера меньше табличного, то влияние рассматриваемого фактора нет оснований считать значимым с соответствующим уровнем доверия.

## Slide 19: Регрессионный анализ
- ПРИНЦИП МАКСИМУМА ПОДОБИЯ;- МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ С СПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК: * ОЦЕНКА ДИСПЕРСИИ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
* ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ ДИСПЕРСИЙ
* ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ
* ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ № 10
Notes: При обработке эксперимента находят уравнение приближенной регрессии, которое существенно зависит от выбираемого метода приближения. В качестве такого метода обычно используют метод наименьших квадратов. При нормальном распределении случайных величин метод наименьших квадратов обосновывается в теории вероятностей как частный случай принципа максимума правдоподобия. Метод наименьших квадратов, позволяющий определить параметры аппроксимирующей зависимости функции отклика от переменных объекта исследования, становится регрессионным анализом как только переходит к статистическим оценкам: оценка дисперсии воспроизводимости, оценка однородности дисперсий, оценка значимости коэффициентов, оценка адекватности полученного уравнения регрессии. Указанные статистические оценки выполняются в терминах теории проверки статистических гипотез. Значимость регрессии определена тем, что регрессионная модель описывает исследуемую зависимость точнее, чем среднее значение функции отклика (свободный член уравнения регрессии). Для проверки значимости регрессии выполняют дисперсионный анализ. Величина R2, характеризующая долю общего разброса относительно среднего, объясняемую регрессионной моделью, называется множественным коэффициентом детерминации (отношение среднего квадрата отклонений модельных значений к среднему квадрату остатков); положительное значение квадратного корня R2 множественным коэффициентом корреляции (парный коэффициент корреляции между экспериментальными и модельными значениями функции отклика линейной модели.

## Slide 20: ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ
- СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ О СВОЙСТВАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ;
- ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ СВОДИТСЯ К ВЫЯСНЕНИЮ, ПОПАДАЕТ
ИЛИ НЕТ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ СТАТИСТИКИ В КРИТИЧЕСКУЮ ОБЛАСТЬ;
- ВЫБОРОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕЮТ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11
Notes: Задание 5. Слайд 28. Проверка статистических гипотез в регрессионном анализе. Статистическая гипотеза представляет некоторое предположение относительно распределений генеральной совокупности какой-либо случайной величины (содержательное высказывание о свойствах генеральной совокупности, из которой взята выборка). При этом, как правило, сопоставляются две выборки, одна из которых может быть генеральной совокупностью. Формулируется нуль-гипотеза H0: между обеими выборками нет существенной разницы; обе они принадлежат одной генеральной совокупности, а имеющиеся различия обусловлены случайным характером выборок. В этом случае любые оценки, рассчитанные по этим двум выборкам, будут оценками одних и тех же генеральных (действительных) значений и имеет смысл объединить обе выборки в одну, увеличив тем самым число степеней свободы. Альтернативная гипотеза H1: различия объясняются не случайностью, а существом исследуемого объекта. Выборки относятся к разным генеральным совокупностям.
При проверке гипотез можно в двух случаях принять неверное решение: верна нуль-гипотеза, а мы её отвергаем, принимая альтернативную, – это ошибка первого рода; нуль-гипотеза неверна, а мы её принимаем – это ошибка второго рода. Соответственно, решается задача: обеспечить минимальную вероятность ошибки. Наиболее эффективный, но и самый дорогой способ уменьшения ошибки – увеличение объема выборки, числа измерений. Как правило, число измерений ограничено. В этом случае задаются уровнем строгости испытаний, по которому принимается решение о принятии одной из гипотез H0 или H1. Для принятия решения признать или отвергнуть нуль-гипотезу задаются уровнем значимости (размером критерия) – α (наиболее употребительные 0,10; 0,05; 0,02; 0,01; 0,001) с соответствующей доверительной вероятностью - p, при этом, вероятность (1 – α) не допустить ошибку первого рода, т.е. принять гипотезу H0, когда она верна называют оперативной характеристикой критерия. более высоком уровне значимости более строгое испытание и тем больше вероятность допустить ошибку первого рода (отвергается гипотеза, которая верна). Очень строгое испытание с большой вероятностью забракует годный продукт (венный научный результат) и, напротив при малом уровне значимости большая вероятность принять бракованную продукцию за годную. Например, при уровне значимости 0,05 можно совершить ошибку первого рода в пяти случаях из ста, т.е. 5,0 % годных объектов будет забраковано. Используя терминологию статистического контроля качества продукции, можно утверждать, что уровень значимости представляет «риск поставщика», связанный с браковкой по результатам выборочного контроля изделий из всей партии, удовлетворяющей стандарту, а уровень доверия – «риск потребителя», связанный с принятием по анализу выборки партии продукции, не удовлетворяющей стандарту. Вероятности ошибок первого и второго рода однозначно определяются выбором критической области. При желании минимизировать ошибки (α и β) следует помнить, что при фиксированном объеме выборки можно сделать как угодно малой только одну из величин, что сопряжено с неизбежным увеличением другой. При увеличении объема выборки возможно одновременное уменьшение вероятностей (α и β). Вероятность (1 – β) не допустить ошибку второго рода (отвергнуть гипотезу H0, когда она неверна называется мощностью критерия. При построении критической области руководствуются теоремой Неймона-Пирсона: среди всех критериев заданного уровня значимости α, проверяющих гипотезу H0 против альтернативной гипотезы H1 критерий отношения правдоподобия является наиболее мощным. Из этого следует, критическая область должна быть такой, чтобы при заданном уровне значимости (α) мощность критерия (1 – β) была максимальной.
Процедура проверки гипотез заключается в следующем: по выборочным данным рассчитывается критерий проверки (статистический критерий, называемый проверочной статистикой, статистический тест). Критерий статистической гипотезы это правило, позволяющее отвергнуть или принять гипотезу на основании выборки. При построении такого правила используются функции результатов наблюдений, составляющих выборку. Эти функции называются статистиками для проверки гипотез, которые делятся на две части: на область принятия гипотезы и критическую область. Проверка гипотезы сводится к выяснению, попадает или нет значение используемой статистики в критическую область. Полученное значение критерия сравнивают с критическим значением из таблиц по данным уровня значимости и числа степеней свободы, по которым рассчитаны величины, входящие в критерий. При условии, что рассчитанное значение критерия проверки больше критического, соответствует заключение «гипотеза отвергается». Учитывая, что заключение носит вероятностный характер, эксперт (исследователь) может уточнить заключение, увеличивая объем выборки или используя критерий принятия решения по принципу максимума правдоподобия [15]. Таблицы критических значений статистических критериев приведены в Приложении Б.
Наиболее используемые в практике проверки статистических гипотез следующие критерии:
- критерий исключения грубой ошибки (r);
- критерий Фишера при сравнении двух дисперсий (F);
- критерий Кохрена при сравнении ряда дисперсий (G);
- критерий Стьюдента при сравнении средних (t);
- критерий Пирсона о виде распределения ( χ2);
- критерий Стьюдента о значимости коэффициентов регрессии (t);
- критерий Фишера об адекватности уравнения (F);

## Slide 21: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
- стандартизация -- нормотворческая деятельность-гарант выпуска высококачественнойпродукции; Сертификация – это система мер и действий, подтверждающих соответствие фактических характеристик продукции требованиям международных и национальных стандартов, технических условий и иных нормативных документов, действующих на мировом рынке или в стране.
Практическое занятие № 7 Рубежный контроль 1
Notes: Важным элементом в системах управления качеством изделий является стандартизация -- нормотворческая деятельность, которая находит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в нормативных документах типа стандарта, инструкции, методики требования к разработке продукции. Главная задача стандартизации -- создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для нужд народного хозяйства, населения, обороны страны, экспорта, а также контроль за правильностью использования этой документации.
Сертификация продукции и систем качества
В настоящее время, особенно в условиях рыночных отношений, когда всем предприятиям и организациям предоставлено право самостоятельного выхода на внешний рынок, они сталкиваются с проблемой оценки качества и надежности своей продукции.
Международный опыт свидетельствует о том, что необходимым инструментом гарантирующим соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации НТД является сертификация. Сертификат от лат. certim - верно, facere - делать [23, c. 126].
Сертификация в общепринятой международной терминологии определяется как установление соответствия. Национальные законодательные акты различных стран конкретизируют: соответствие чему устанавливается, и кто устанавливает это соответствие.
Сертификация - это документальное подтверждение соответствия продукции определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям.
Сертификация продукции представляет собой комплекс мероприятий (действий), проводимых с целью подтверждения посредством сертификата соответствия (документа), что продукция отвечает определенным стандартам или другим НТД [21, c. 125].
Сертификация появилась в связи с необходимостью защитить внутренний рынок от продукции, непригодной к использованию. Вопросы безопасности, защиты здоровья и окружающей среды заставляют законодательную власть, с одной стороны, устанавливать ответственность поставщика (производителя, продавца и так далее) за ввод в обращение недоброкачественной продукции; с другой стороны - устанавливать обязательные к выполнению минимальные требования, касающиеся характеристик продукции, вводимой в обращение.
Таким образом, устанавливается ограничение на ввод в обращение продукции, которая в целом или по каким-либо отдельным параметрам подпадает под действие законодательных актов. При этом говорят, что продукция попадает в законодательно регулируемую область. Если характеристики продукции в целом и частично не подпадают под действие национальных законов, то такая продукция может свободно перемещаться в пределах соответствующего рынка, и при этом говорят, что продукция попадает в область, законодательно не регулируемую.
Согласно классической схеме, испытания образцов продукции осуществляют испытательные лаборатории. Результаты испытаний, оформленные в виде протокола, передаются тем или иным способом в орган по сертификации. При этом испытательная лаборатория не имеет права ни толковать, ни разглашать полученные данные. Орган по сертификации сравнивает результаты испытаний с требованиями законодательства (если продукция попадает в регулируемую законодательством область) либо с другими представленными поставщиком характеристиками, нормативами, документами и т. д. В случае, если продукция соответствует указанным установленным требованиям, орган по сертификации выдает поставщику сертификат соответствия.
В зависимости от выбранной схемы, взаимоотношения субъектов сертификации могут не закончиться на этапе выдачи сертификата. Орган по сертификации может сам, или поручив это контролирующему органу, осуществлять текущий надзор за производством поставщика и характеристиками продукции, и в случае получения негативных результатов аннулировать выданный сертификат соответствия.
Сертификация - важный фактор обеспечения доверия при взаимных поставках продукции, а также решения таких крупных социальных задач, как гарантия безопасности потребляемой (используемой) продукции, охрана здоровья и имущества граждан, защита окружающей среды. Развитие сертификации в общем экономическом пространстве различных государств подразумевает взаимное признание результатов сертификации продукции, которое может быть основано на гармонизации законодательной базы, использовании единых стандартов и взаимно признанных механизмов установления соответствия [14, с. 72].
Применение предприятиями и в России сертификации продукции в условиях рыночных отношений дает следующие преимущества:
· обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потребителей к качеству продукции;
· облегчает и упрощает выбор необходимой продукции потребителям;
· обеспечивает потребителю получение объективной информации о качестве продукции;
· способствует более длительному успеху и защите в конкуренции с изготовителями несертифицированной продукции;
· уменьшает импорт в страну аналогичною продукции;
· предотвращает поступление в страну импортной продукции не соответствующего уровня качества;
· стимулирует улучшение качества НТД путем установления в ней более прогрессивных требований.
Вся сертификационная деятельность осуществляется в соответствующей системе обладающей собственными правилами и руководящими положениями.
Системы сертификации продукции можно классифицировать по различным классификационным признакам. Классификация наиболее распространенных систем сертификации по основным классификационным признакам представлена в таблице 1 [29, c. 112].
Таблица 1 - Классификация систем сертификации
Признак классификации Система сертификации продукции
Заинтересованность сторон Национальная
Региональная
Международная
Правовой статус Обязательная
Добровольная
Самостоятельная
Участие сторонних организаций в исполнении процедуры сертификации Третьей стороной
Национальная система сертификации продукции создается на национальном уровне правительственной или неправительственной организацией. В качестве национального органа по сертификации в Российской Федерации определен Госстандарт России.
Региональная международная система сертификации продукции создается на уровне некоторых стран одного региона, например в рамках Европейской экономической комиссии ООН на региональном уровне функционирует около 100 систем и соглашений по сертификации.
Международная система сертификации продукции создается на уровне ряда стран из любых регионов мира правительственной международной организацией.
Обязательная система создается для продукции, на которую в НТД должны содержаться требования по охране окружающей среды, обеспечению безопасности жизни и здоровья людей. В этом случае изготовитель без соответствующего сертификата не имеет права не только реализовать продукцию, но и производить.
Добровольная система сертификацией предусматривает сертификацию продукции только по инициативе ее изготовителя. В этом случае он вправе сертифицировать свою продукцию на соответствие любым требованиям НТД, в т. ч. зарубежной. Данный вид сертификации может дать очень многое в повышения конкурентоспособность продукции.
Самостоятельная система сертификации продукции (само-сертификация) создается самим предприятием-изготовителем продукции. При этом сертификаты на изделия выдает само предприятие строго под свою ответственность. По существу, само-сертификация является заявлением изготовителя о соответствии его продукции и производства требованиям НТД.
Система сертификации продукции третьей стороной создается стороннею организацией, которая проверяет, оценивает и подтверждает соответствие выпускаемой изготовителем продукции и проводимых им мероприятий требованиям НТД. Очень важно в данной ситуации для проведения сертификации продукции иметь хорошо оснащенные испытательные центры, лаборатории (стенды) [18, c. 69].
Основополагающим межотраслевым документом федерального уровня в области сертификации сегодня являются "Правила по проведению сертификации в Российской Федерации".
Организация и проведение работ по обязательной сертификации возложены на Госстандарт России.
Основными целями сертификации являются:
1. обеспечение реализации прав граждан на безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды;
2. создание условий для деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на едином товарном рынке РФ, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле; содействие потребителям в компетентном выборе продукции; защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);
3. подтверждение характеристик продукции, заявленных изготовителем. Как обязательная, так и добровольная сертификация применяется в сфере производства и обращения продукции на внутреннем и внешнем рынках [25, c. 114].
Основным функциональным образованием систем сертификации являются органы по сертификации, которые сертифицируют продукцию, выдают сертификаты и лицензии на применение знаков соответствия.
Формирование систем сертификации однородной продукции осуществляется с учетом следующих основных факторов:
· наличие аналогичной международной системы;
· общность технических принципов устройств (способов функционирования) продукции;
· общность назначения продукции и (или) требований к ней;
· общность методов испытаний;
· общность области распространения, нормативных документов.
Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия нормативных документов на продукцию, а также срока, в пределах которого сертифицированы производство или система качества. В любом случае срок действия сертификата не превышает трех лет. Если изделие имеет срок службы (срок годности), то действие сертификата распространяется на партию продукции или каждое изделие [20, c. 223].
В процессе проведения сертификации системы качества можно выделить два этапа:
· предварительная проверка и оценка системы качества;
· окончательная проверка, оценка и выдача сертификата соответствия системы качества предприятия соответствующего стандарта.
Каждый из указанных этапов содержит определенный состав работ (табл. 2) [22, c. 46].
Таблица 2 - Этапы оценки системы качества
Состав работ Исполнитель
1. Этап предварительной проверки и оценки системы качества
1.1. Подготовка системы качества и ее документации к сертификации Предприятие
1.2. Заявка на проведение сертификации системы качества Предприятие
1.3. Предварительная проверка и оценка системы качества Орган по сертификации
1.4. Заключение договора на проведение сертификации системы качества Предприятие, орган по сертификации
2. Этап окончательной проверки и оценки системы качества
2.1. Подготовки системы качества к окончательной проверке Предприятие
2.2. Разработка программы проведения окончательной проверки системы качества Орган по сертификации
2.3. Проведение предварительного совещания по организации на предприятии проверки системы качества Предприятие, орган по сертификации
2.4. Проведение проверки системы качества Орган по сертификации, предприятие
2.5. Подготовка предварительных выводов по результатам проверки для заключительного совещания Орган по сертификации
2.6. Проведение заключительного совещания Орган по сертификации, предприятие
2.7. Составление и рассылка отчета о проведении на предприятии проверки системы качества Орган по сертификации
2.8. Оформление, регистрация и выдача (при положительном решении) сертификата системы качества Орган по сертификации
По результатам первого этапа орган по сертификации составляет заключение, в котором указывается готовность предприятия и целесообразность проведения второго этапа работ по сертификации системы качества либо раскрываются причины нецелесообразности или невозможности проведения работ по второму этапу. При положительном заключении при подписании договора устанавливаются сроки проведения работ по второму этапу - окончательной проверке и оценке системы качества. Если при проведении работ второго этапа органом по сертификации обнаруживается несоответствие системы качества требованиям соответствующего стандарта, то совместно с предприятием определяется срок ее доработки и устанавливается ориентировочный срок повторной проверки. При положительном решении сертификат выдается на определенный срок (обычно этот срок ограничивается 3 годами).
Качество продукции – важнейший показатель производственно – хозяйственной деятельности и имиджа предприятия. ^ Качество продукции – это совокупность её свойств, обеспечивающих пригодность продукции удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением. Оно фиксируется на конкретный период времени и изменяется при появлении более прогрессивной технологии. Необходимость улучшения качества продукции обусловливается: ♣ потребностями научно-технического прогресса, то есть ростом давления, температуры и т.п. ♣ ограниченностью природных ресурсов и загрязнением окружающей среды; ♣ конкуренцией на рынке. Успех предприятия в значительной степени определяется качеством и стоимостью продукции. ^ Уровень качества продукции – количественное выражение степени пригодности продукции для удовлетворения определённой потребности при сравнении с соответствующими базовыми показателями, например, с показателями мирового уровня. Уровень качества продукции оценивается на всех стадиях его производства и использования. ^ Свойство продукции – объективная особенность товара, которая может проявляться при создании, эксплуатации или потреблении. Свойства могут быть простыми и сложными. К простым относятся масса, ёмкость, скорость и т.д. К сложным – надёжность технических средств, безотказность оборудования, его ремонтопригодность и другие. Количественная характеристики одного или нескольких свойств продукции, составляющих её качество, рассматриваемая применительно к определённым условиям её создания, эксплуатации или потребления, называется показателем качества продукции. По способу выражения показатели продукции могут быть: τ натуральными (метры, тонны); τ относительными (проценты, коэффициенты, баллы, индексы); τ стоимостными. По стадии определения показатели качества продукции могут быть: ″ прогнозируемые; ″ HYPERLINK "http://do.gendocs.ru/docs/index-391604.html" проектные; ″ нормативные; ″ фактические. По уровню обобщения выделяют показатели качества продукции: ♣ единичные – характеризующие отдельные свойства продукции; ♣ комплексные. С их помощью измеряется группа свойств продукции; ♣ обобщающие. Они характеризуют уровень качества продукции в целом на предприятии, в объединении, отрасли, народном хозяйстве; ♣ показатели качества труда. По характеризуемым свойствам единичные показатели объединяют в следующие группы: 1) показатели назначения; 2) показатели надёжности и долговечности; 3) показатели технологичности (трудоёмкость изготовления, энергоёмкость и др.); 4) эстетические показатели; 5) эргонометрические показатели; 6) показатели стандартизации и унификации; 7) патентно-правовые показатели; 8) экономические показатели. ^ Комплексные показатели характеризуют несколько свойств продукции, что позволяет распределить её по сортам, маркам, классам. Обобщающие показатели характеризуют продукцию независимо от её вида и назначения. ^ Показатели качества труда непосредственно не отражают качества продукции, а характеризуют уровень качества изготовления продукции. Уровень качества продукции промышленного предприятия определяется множеством факторов. К производственным факторам качества продукции относится технический уровень оборудования, степень оснащённости операция производственного процесса, в частности, уровень технической оснащённости контрольных операций. Состояние технологической дисциплины, уровень организации технического контроля качества, соблюдение принципов рациональной организации производственных процессов включается в группу организационных факторов. Важное место занимают факторы квалификационного уровня промышленно-производственного персонала предприятия, знания и опыт рабочих, руководителей и специалистов. К внешним факторам качества продукции относится уровень качества поставляемых предприятию сырья, материалов, полуфабрикатов и др., условия доставки готовой продукции потребителю. ^ Управление качеством продукции – это установление и поддержание его на определённом уровне на стадии исследования, проектирования, изготовления, реализации и потребления (эксплуатации). Так как качество продукции зависит от многих технических, организационных, социально-психологических, экономических факторов, то необходим комплексный подход к управлению качеством. Система комплексного подхода к управлению качеством – это совокупность технических, организационных и социальных мероприятий, методов и средств, регламентированных стандартом предприятия и направленных на установление, обеспечение и поддержание оптимального для данного уровня развития экономики уровня качества продукции. Составными элементами комплексной системы управления качеством продукции являются: 1) прогнозирование потребностей технического уровня и качества продукции; 2) планирование повышения качества продукции, технического уровня производства и стандартизации продукции; 3) организация разработки и постановки продукции на производства; 4) организация материально-технического обеспечения (МТО) производства; 5) организация ремонта и др.; 6) оперативное управление качеством и технический контроль; 7) стандартизация и сертификация продукции; 8) стимулирование повышения качества; 9) правовое обеспечение качества. Одним из гарантов выпуска высококачественной продукции является её сертификация. Сертификация – это система мер и действий, подтверждающих соответствие фактических характеристик продукции требованиям международных и национальных стандартов, технических условий и иных нормативных документов, действующих на мировом рынке или в стране. В основе сертификации лежат стандарты (ISO, ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ), соблюдение которых является обязательным для успешной работы предприятия. В зависимости от круга заинтересованных лиц стандартизация может быть: ♣ международной; ♣ региональной – для одного географического, экономического или политического района мира; ♣ национальной, которая проводится на уровне страны, т.е. осуществляется по отраслям или секторам экономики, на местном уровне, на уровне ассоциации, объединения, фирмы, предприятия и т.д. Основные задачи сертификации: 1) управление многообразием (унификация); 2) применяемость; 3) совместимость; 4) взаимозаменяемость; 5) охрана здоровья; 6) улучшение экономических показателей; 7) обеспечение конкурентоспособности продукции; 8) охрана окружающей природной среды и рациональное природопользование. Система сертификации является независимой, так как не относится ни к изготовителю, ни к потребителю. Сертификационным органом является национальная организация по сертификации – УкрСЕПРО. Выделяют следующие виды сертификации: 1. В зависимости от круга участников: • международная; • региональная; • многосторонняя; • двухсторонняя; • национальная; 2. В зависимости от объектов сертификации: ″ сертификация продукции; ″ сертификация работ и услуг; ″ сертификация систем обеспечения качества предприятия; 3. В зависимости от области сертификации: → сертификация систем обеспечения качества; → экологическая сертификация; → сертификация социальной лояльности; 4. По правовому признаку: ♣ обязательная; ♣ добровольная; 5. По процедуре проведения: ϖ самосертификация («заявление о соответствии»); ϖ сертификация третьей стороной. По результатам проведения сертификации предприятие получает официальный документ – сертификат соответствия на продукцию (сертификация продукции) или на систему обеспечения качества (сертификация системы обеспечения качества). Сертификат системы качества выдаёт орган по сертификации на срок не более трёх лет. Обязательной сертификации подлежит продукция, работы, услуги, качество которых непосредственно определяет безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан, а также, охрану окружающей среды. Так, обязательной сертификации подлежат продукты питания, медикаменты, строительные материалы, автомобили и др. Обязательная сертификация проводится только государственными органами по сертификации. В Украине такие органы объединены в единую систему сертификации УКРСЕПРО. Продукция, работы и услуги, прошедшие сертификацию, маркируются знаком соответствия. Существуют знаки обязательной (государственной) и добровольной сертификации.

## Slide 22: МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
- гарантия высокой стабильности и устойчивости качества продукции;
- СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА менеджмента качества определяет систему управления качеством процесса (продукции);
- сохраняет конкурентные преимущества на рынке.
практическое занятие № 2
Notes: В управлении качеством важное значение имеет наличие на фирмах сертифицированной системы менеджмента качества, что является гарантией высокой стабильности и устойчивости качества продукции. Сертификат на систему качества позволяет сохранить конкурентные преимущества на рынке.
Улучшение качества соответствия требованиям может быть достигнуто параллельно со снижением цены (уменьшаются затраты, брак, количество переделок). Улучшение качества проекта наоборот, в основном увеличивает затраты - более качественный и эстетичный проект стоит немалых денег. В понятии качество проекта воплощено то, что иногда называют «восприятием качества», или имиджем производителя, торговой марки [10, c. 221].
Качество определяется рядом его составляющих, образующих так называемую петлю качества (рисунок 1). Петля качества - это замкнутая последовательность мер, определяющих качество товаров или процессов на этапах их производства и эксплуатации. Качество создается и поддерживается на всех этапах петли качества, начиная с исследования потребностей и рыночных возможностей, то есть с маркетинга, и заканчивается утилизацией продукта, отслужившего свой срок.
Рисунок 1 - Петля качества
Достаточно не уделить качеству должного внимания на каком-то одном из этапов, как страдает качество всего товара, падает имидж производителя, доверие к нему со стороны потребителей. Традиционно считалось, что качество создается стадии производства. Главное было не допустить брак на производственной линии, не нарушить производственные графики. Обращая внимание только на производство, можно делать великолепные товары. Но пользоваться ими смогут только сами производители. Остальные про это либо не узнают (при неграмотной организации продажи), или не захотят купить (некрасивая и некачественная упаковка, отсутствие обслуживания и гарантий). Не говоря уже о том, что великолепно сделанный товар может быть не нужен потребителю [26, c. 119].
При рассмотрении принципа управления качеством определен следующий состав функций: политика и планирование качества, обучение и мотивация персонала, организация работ по качеству, контроль качества, информация о качестве, разработка мероприятий, принятие решений руководством предприятия, внедрение мероприятий в производственный процесс, взаимодействие с внешней средой по вопросам качества [30, с. 118].
Информация о качестве складывается из внутренней и внешней. Внутренняя получается по результатам контроля проектирования и производства и показывает, какое качество продукции достигается при ее создании на предприятии. Внешняя получается в виде требований заказчиков и рынков сбыта, данных о научно-техническом прогрессе, сведений с объектов эксплуатации [7, c. 19].
В науке управления рассматриваются различные виды, модели и методы принятия решений, а само решение понимается как выбор альтернативы. Однако решение - это, по-видимому, не только выбор альтернативы, но и принятие оптимального варианта между альтернативами, нахождение приемлемого компромисса.
Реализация мероприятий может осуществляться применением корректирующих действий для оперативного устранения выявленных несоответствий, а также предупреждающих или профилактических мер - в зависимости от характера разработанных мероприятий. Реализация мероприятий - заключительная функция цикла управления качеством. Осуществляется она после принятия решений, которые в виде приказов, планов мероприятий или графиков работ направляются всем исполнителям, а также - в службу качества для контроля и учета их выполнения.
Современная концепция менеджмента качества
Ключевой задачей менеджмента компаний является создание, практическая реализация и последующая сертификация системы менеджмента качества (современный термин, заменивший ранее использовавшийся термин - «системы управления качеством»), и поставляемой продукции в течение определенного периода времени (действия контракта, срока выпуска продукции данного вида и т. д.) [5, c. 17].
Управление качеством является, по существу, сквозным аспектом системы управления предприятием - аналогичным таким, как время, затраты, управление персоналом. Именно это положение находится в основе основополагающих принципов, находящихся в основе современных систем управления качеством:
· качество - неотъемлемый элемент любого производственного или иного процесса (а не некая самостоятельная функция управления);
· качество - это то, что говорит потребитель, а не изготовитель;
· ответственность за качество должна быть адресной;
· для реального повышения качества нужны новые технологии;
· повысить качество можно только усилиями всех работников предприятия;
· контролировать процесс всегда эффективнее, чем результат;
· политика в области качества должна быть частью общей политики предприятия.
Эти принципы лежат в основе наиболее популярного и методологически сильного направления в управлении качеством - Всеобщего управления качеством - Total Management.
Рассмотрим общую теорию управления качеством.
Как известно, приложение основных принципов теории управления возможно к любому при некоторых исходных условиях. Такими основными условиями являются:
1. наличие программ поведения управляемого объекта или заданный, запланированный уровень параметров его состояния;
2. неустойчивость объекта по отношению к программе и заданным параметрам, то есть объект должен уклонятся от заданной программы или плановых значений параметра;
3. наличие способов и средств для обнаружения и измерения отклонения объекта от заданной программы или значений параметров;
4. наличие возможности влиять на управляемый объект с целью устранения возникающих отклонений [19, c. 129].
Механизм управления, согласно общей теории управления представлен на рисунке 2.
Условные обозначения прямая связь
обратная связь
Рисунок 2 - Механизм управления, согласно общей теории управления
Рассматривая исходные условия возможного приложения основных принципов общей теории управления и схему механизма управления к организации работ по качеству, можно с большой ответственностью за объективность составить схему механизма управления качеством продукции. Но сначала несколько предварительных соображений о характере качества продукции как об объекте управления.
Программы качества с установлением значений показателей могут входить составной частью во все возможные государственные планы и программы, планы проектно-конструкторских организаций, производственных объединений предприятий, договорные обязательства. Показатели качества оговариваются в сделках на товарных биржах и при других формах движения товаров [6, c. 71].
Требования к качеству устанавливаются и фиксируются в нормативных и номативно-технических документах: государственных, отраслевых, фирменных стандартах, технических условиях на продукцию, в технических заданиях на проектирование или модернизацию изделий, в чертежах, технологических картах и технологических регламентах, в картах контроля качества и т. п. Перечень этот не трудно продолжить.
Из сказанного становится очевидным, что первое условие по теории управления в случае с качеством удовлетворяется.
Обратимся ко второму условию. Здесь рассмотрим несколько ситуаций. Прежде всего укажем на то, что отклонение качества продукции от заданных параметров происходит, как правило, в худшую сторону и имеет общие и частные проявления.
К числу общих относится моральный износ, физическое и моральное старение продукции, то есть потеря первоначальных свойств при эксплуатации и хранении.
Неустойчивость, изменчивость качества продукции проявляется не только в двух общих тенденциях физического и морального старения. Имеют место так называемые частные отклонения качества от установленных требований. Они чрезвычайно разнообразны и обусловлены уже не экономической и технической природой, а условиями внешнего характера: нарушениями правил и условий эксплуатации, ошибками разработчиков и изготовителей, нарушениями производственной дисциплины, дефектами оборудования с помощью которого изготовляется и используется продукция, и т. д.
Неустойчивость качества, обусловленная частными отклонениями заданных параметров, имеет случайный характер. Время их появления можно ожидать только с определенной степенью вероятности.
Есть еще один фактор, который влияет на неустойчивость оценок качества - это неустойчивость и изменчивость потребностей. Параметры продукции могут строго соответствовать нормативной и технической документации, но изменяются требования потребителей и качество при неизменных параметрах ухудшается или теряется вовсе [8, c. 29].
Можно констатировать, что качество продукции находится в постоянном движении. Следовательно, качество определяет собой хронически неустойчивый объект. Это объективная реальность, с которой приходится иметь дело.
Таким образом, качество удовлетворяет и второму условию общей теории управления.
В практической деятельности люди отслеживают процесс потери свойств качества, измеряют и оценивают эти изменения. Для того чтобы замедлить процесс физического старения, устанавливаются благоприятные эксплуатационные режимы и условия хранения, используются различные профилактические меры по техническому обслуживанию и текущему ремонту. Если ухудшение качества переходит за пределы допустимых значений, проводится капитальный ремонт.
Следовательно, третьему и четвертому условиям общей теории управления качество также удовлетворяет.
При организации рациональной и эффективной работы по качеству, независимо от её масштабов, форм и методов осуществления, люди всегда действовали, действуют и будут действовать примерно по такой схеме:
1. Определение потребности и выработка требований к качеству продукции (план, программа качества);
2. Придание исходному материалу необходимых свойств (выполнение плана, программы качества);
3. Проверка соответствия полученного качества предъявленным требованиям (выявление отклонений) или констатация соответствий;
4. Воздействие для устранения отклонений полученного качества от заданного (обратная связь) [9, c. 38].
При таком взгляде на последовательность действий по качеству обнаруживается явление, имеющее чрезвычайно важное значение для всей философии работ по качеству. Это наличие единства и органического сочетания прямых и обратных связей во всех действиях людей, связанных с созданием и использованием (потреблением) продукции.
Универсальная схема управления качеством представляется состоящей из шести блоков (см. рисунок 3).
К числу факторов, влияющих на качество (прямоугольник в центральной части схемы) относятся:
· станки, машины, другое производственное оборудование;
· профессиональное мастерство, знания, навыки, психофизическое здоровье работников.
Условные обозначения прямая связь
обратная связь
Рисунок 3 - Универсальная схема управления качеством
Обрамляющие прямоугольник факторов условия обеспечения качества более многочисленны. Сюда относятся:
· характер производственного процесса, его интенсивность, ритмичность продолжительность;
· климатическое состояние окружающей среды и производственных помещений;
· интерьер и производственный дизайн;
· характер материальных и моральных стимулов;
· морально-психологический климат в производственном коллективе;
· формы организации информационного обслуживания и уровень оснащенности рабочих мест;
· состояние социально материальной среды работающих [11, c. 64].
При возникновении отклонения от заданных параметров качества, которые обнаруживаются в блоке сравнения и принятия решения, блок сил воздействия для устранения этих отклонений направляет усилия либо на факторы, либо на условия, либо одновременно на то и другое. Меры воздействия и их сочетания зависят от характера и величины отклонений качества и от эффективности тех или иных возможных вариантов устранения отклонений [12, c. 117].
По универсальной схеме работают все, но наиболее часто рабочие, мастера, контролеры ОТК. Для них план по качеству заключен в чертежах, технологических операционных и контрольных картах. Они сами непосредственно производят сравнение фактических и заданных в технологической документации параметров качества сами, как правило, принимают решение о том, каким способом, приемом ликвидировать отклонение. Здесь механизм управления качеством находится в руках работника и деятельность его зависит от профессиональных навыков и знаний. Он как бы заложен в самом работнике и тех условиях, в которых ему приходится трудится.
В данном случае универсальная схема управления качеством выступает в качестве первичной схемы, первичного звена всей сложной, многообразной работы по качеству. Однако, чем выше уровень концентрации производства, его специализации и кооперирования, тем выше уровень системы качества, а, следовательно, сложнее механизм, обеспечивающий её функционирование.

## Slide 23: ТИПОВАЯ ГИСТОГРАММА * ТИПОВАЯ ГИСТОГРАММА
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4
Продажи | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
Notes: * при исследовании продажи продукции с понижением чистоты металла (цинка), соответственно, на 1,2,3,4 пункта по сертификации.

## Slide 24: Столбчатая гистограмма
Chart: 
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4
Ряд 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Ряд 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Ряд 3 | 2 | 2 | 3 | 5
Notes: Типовая гистограмма продажи продукции по категориям

## Slide 25: ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
- ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО РЕГЛАМЕНТА И СОСТАВА МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ;
- МОДЕЛИРУЕКТ ПРОЦЕСС С ПОЛУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, ОПТИМИЗИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕСС В ИССЛЕДОВАННОМ ФАКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11.1
Notes: Задание № 5. Слайд № 28. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
Планирование эксперимента - это постановка опытов по некоторой заранее составленной схеме (матрице), обладающей специальными свойствами. Оно предполагает применение математических методов на всех этапах: при анализе априорной информации, планировании эксперимента, обработке его результатов и принятии решений на промежуточных этапах (для выбора стратегии исследования) и в конце работы (для интерпретации данных).
С усложнением объектов исследований эффективность традиционного подхода к осуществлению эксперимента, согласно которому варьировался один фактор, а остальные поддерживались на постоянном уровне, резко снизилась, так как не учитывались взаимовлияние факторов, возмущающее воздействие среды и наличие обратных связей. Кроме того, при традиционном подходе требовалось проведение большого числа опытов, а надежность и достоверность результатов, компактность их представления были весьма невысокими. В теории эксперимента любой эксперимент, при планировании которого не учтено влияние плана на статистические свойства получаемых оценок, часто называют пассивным. В строгом определении пассивный эксперимент, в котором исследователь не вмешивается в получении данных, обработка которых научными методами позволяет оптимизировать технологический процесс.
При активном планировании эксперимента все факторы, определяющие процесс, изменяют (варьируют) одновременно в соответствии с правилами планирования, а результаты эксперимента интепретируют в виде математической модели. Активный эксперимент обеспечивает максимум точности, минимум корреляции и дополнительные возможности улучшения качества регрессионной модели, используя критерии оптимальности плана эксперимента. В частности, ортогональные планы, в которых коэффициенты регрессии независимы и оцениваются только по значениям базисной функции, что указывает на полное отсутствие корреляции соответствующих факторов; D- оптимальные планы обеспечивают минимальную совокупную ошибку оценки всех коэффициентов регрессии: ротатабельные планы обеспечивают в многомерном пространстве факторов независимость стандартной ошибки модели от направления от центра симметрии плана. Выбор плана эксперимента связан с решением задач оптимизации: в случае удаленной области оптимизации от исследуемой достаточно линейной или неполной квадратичной модели; если исследование выполняется в факторном пространстве в области экстремума, используется полная квадратичная модель, определяющая поверхность второго порядка в пространстве факторы-свойство.

## Slide 26: ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
- МИНИМИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ЧИСЛА ОПЫТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НЕОБХОДИМОГО ЗНАНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТЬЮ;
- ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ, КАЧЕСТВО КОТОРОЙ ОЦЕНИВАЕТСЯ (УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МОДЕЛИРОВАНИЕМ)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13, 14
Notes: Планирование эксперимента (метод Бокса-Уилсона)
Определение оптимальных условий сгущения.
Планы 1-го порядка служат для построения математических описаний в виде полиномов 1-ой степени (линейных уравнений регрессии):
у = во + в1 х1 + в2 х 2 + . . . + вk xk ; (1)
Построение плана осуществляется в следующем порядке. Выбирается центр исследуемой области (центр плана) и в него переносится начало координат. Затем выбирается интервал варьирования по каждой переменной – расстояние по данной оси от центра до экспериментальной точки.
Теория процесса сгущения позволяет в результате минералогического и физико-химического исследований предложить наиболее эффективные реагенты для агрегирования суспензий. Активный эксперимент позволяет получить математическую модель исследуемого процесса с последующей оптимизацией функции отклика. Выбор основного уровня осуществляется после обработки априорной информации, исходя из опыта либо из литературных источников по данным процессов сгущения аналогичных суспензий. Для уточнения полученной информации можно выполнить некоторое число предварительных опытов.
В данном примере из литературных источников использованы наиболее эффективные электролиты и полимеры для сгущения суспензии.
В качестве параметра оптимизации принята скорость расслоения пульпы на твердую и жидкую фазы. Значение факторов на основном уровне должны соответствовать максимально возможным значениям параметра оптимизации. При планировании методом полного факторного эксперимента на двух уровнях изучено действие трех факторов: расход полимера Х1 (см3/ на 100 см3 раствора); расход электролита Х2 расход щелочи Х3, г (для регулировки рН пульпы) при одинаковых времени (30 с) и способе перемешивания. Для оценки средней квадратической ошибки выполняются не менее трёх параллельных измерения на основном уровне (в данном примере) либо не менее двух параллельных измерения в каждом опыте для оценки неопределенности измерения параметра оптимизации.
Условия проведения опытов приведены в таблице А1
Таблица А1 - Факторы и интервалы варьирования
Факторы значение
фактора
в центре u io интервал
варьирования EMBED Equation.3 i
u 1 – расход полимера, V,см3
u 2 – расход электролита, V,см 3
u 3 – расход щелочи, m, г 2,0
5,6
2,0 1,5
2,6
1,5
Интервал варьирования может быть выбран таким образом, чтобы значения факторов на нижнем уровне были равны нулю. Это позволит оценить как самостоятельное, так и совместное действие различных факторов. Для выполнения эксперимента приготовлены растворы электролитов (1,0 % по массе): полимеров – ( 0,1 % по массе).
Всего необходимо выполнить 8 опытов по матрице ПФЭ 23 и три параллельных опыта на основном уровне с учетом рандомизации.
Важно отметить, что порядок опытов в матрице планирования не должен определять реальную последовательность выполнения опытов. Опыты должны быть рандомизованы (выполнение опытов плана в случайном порядке). Для оценки дисперсии воспроизводимости каждый опыт повторяется несколько раз. В этом случае число повторений для каждой строки матрицы должно быть одинаковым, при этом рандомизируют все опыты, включая параллельные. Параллельные опыты в матрице планирования можно заменить параллельными измерениями функции отклика на основном уровне с последующей оценкой воспроизводимости.
Особенностью ПФЭ является то, что по данным опытов плана можно рассчитать не только коэффициенты линейного полинома, но и коэффициенты при произведениях факторов. В планировании эксперимента их называют взаимодействиями. ПФЭ 2 3 позволяет рассчитать парные взаимодействия в 12, в 13, в 23 и тройное взаимодействие в 123 – коэффициент при х 1 х 2 х 3. Учет взаимодействия позволяет оценить ряд особенностей поведения исследуемого объекта, связанных с его нелинейностью.
Расчет коэффициентов по ПФЭ на примере двух факторов: составляется расширенная матрица, содержащая четыре столбца: х 0, х 1, х 2, х 1 * х 2 = х 3 . Столбец х 0 во всех строках содержит одно и то же значение + 1 (+). Каждое значение для столбца х 1 * х 2 получается перемножением значений х 1 и х 2, стоящих в той же строке. Матрица плана дополняется столбцом значений отклика у, полученных в опытах, образуется расширенная матрица.
Обработка результатов эксперимента.
Определяют значения коэффициентов регрессионной модели.
Решение системы нормальных уравнений определяет вi:
EMBED Equation.3 , (2)
где i - номер столбца;
j - номер строки.
Обработка опытов ПФЭ 2 k при любом k определяет в i:
EMBED Equation.3
Средняя квадратическая ошибка и доверительный интервал:
В последующих экспериментах наибольшее значение каждого из факторов (верхний уровень) равно uio + EMBED Equation.3 i, а наименьшее (нижний уровень) равно u io - EMBED Equation.3 i. Оптимальными свойствами обладают планы 1-го порядка, в которых каждый фактор принимает лишь два значения – варьируется на двух уровнях, верхнем и нижнем. На следующем этапе выполняется операция кодирования (приведения) переменных. Она заключается в том, что все координаты центра плана приравниваются нулю, а интервалы варьирования принимают за единицу.
Кодированные переменные удобны потому, что вся обработка результатов опытов проводится в стандартной форме, не зависящей от конкретных условий задачи. Переход от натуральных (некодированных) значений переменных u i к кодированным х i и обратно производится по формуле:
х i = (u i - uiо) / EMBED Equation.3 i (3)
и соответственно
u i = u iо + х i EMBED Equation.3 i (4)
Если u i – на нижнем уровне, то х i = - 1; если u i – на верхнем уровне, то х i = + 1.
Матрица планирования для двух факторов имеет вид
х1 х2
- 1
+ 1
- 1
+ 1 - 1
- 1
+ 1
+ 1
На практике для сокращения записи часто вместо "+ 1" и "- 1" пишут просто "+" и "-" . В таких обозначениях матрица планирования будет иметь вид:
х1 х2
-
+
-
+ -
-
+
+
Точки располагаются в вершинах квадрата, центр которого совпадает с центром плана.
Рассмотренный план построен так, что каждый фактор варьируется на двух уровнях, причем в опытах перебираются все возможные комбинации двух уровней факторов. Никаких иных комбинаций, кроме четырех приведенных в строках матрицы не существует. Такой план называют планом полного факторного эксперимента на двух уровнях. Сокращенное его обозначение ПФЭ 22. Здесь два в основании – число уровней; показатель степени – число факторов; все выражение 22 равно числу опытов. Соответственно, ПФЭ для k факторов на двух уровнях – планы 2k, содержат 2k строк и такое же число опытов. В столбце i содержится 2i –1 строк одного знака и столько же другого.
Например, план 23 содержит 8 опытов для трёх факторов на двух уровнях.
Особенностью ПФЭ является возможность по данным опытов плана рассчитать не только коэффициенты линейного полинома (1), но и коэффициенты при произведениях факторов. В планировании эксперимента их называют взаимодействиями. ПФЭ. 2 3 позволяет рассчитать парные взаимодействия в 12, в 13, в 23 и тройное взаимодействие в 123 – коэффициент при х 1 * х 2 х 3. Учет взаимодействия позволяет оценить ряд особенностей поведения исследуемого объекта, связанных с его нелинейностью. Модель, дополнительно включающая смешанные двойные произведения факторов, называют неполной квадратичной.
Расчет коэффициентов по ПФЭ на примере двух факторов.
Составляется расширенная матрица, содержащая четыре столбца: х 0, х 1, х 2, х 1 * х 2 = х 3 . Столбец х 0 во всех строках содержит одно и то же значение + 1 (+). Каждое значение для столбца х 1 * х 2 получается перемножением значений х 1 и х 2, стоящих в той же строке. Матрица плана дополняется столбцом значений отклика у, полученных в опытах, образуется расширенная матрица
Расширенная матрица ПФЭ. 23
х 0 х 1 х 2 х1 * х2 = х3 уi
+
+
+
+ -
+
-
+ -
-
+
+ +
-
-
+ у1
у2
у3
у4

## Slide 27: РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 2
Система комплексного подхода к управлению качеством – это совокупность технических, организационных и социальных мероприятий, методов и средств, регламентированных стандартом предприятия и направленных на установление, обеспечение и поддержание оптимального для данного уровня развития экономики уровня качества продукции. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15
Notes: РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 2; ЗАЩИТА ЗАДАНИЯ № 5 – «ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В КВАЛИМЕТРИИ» Система комплексного подхода к управлению качеством – это совокупность технических, организационных и социальных мероприятий, методов и средств, регламентированных стандартом предприятия и направленных на установление, обеспечение и поддержание оптимального для данного уровня развития экономики уровня качества продукции.

## Slide 28: Задания к практическим работам
Статистические методы управления качеством в горно-металлургическом комплексе и исследовании металлургических процессов
К практическим занятиям 1 - 15
Notes: Индивидуальные задания по теме ««Статистические методы управления качеством в металлургическом производстве и исследовании металлургических объектов»
Работа включает 5 (пять) заданий: 1 Построение диаграмм рассеяния, гистограммы; техника контрольных карт при статистическом регулировании качества продукции;
2 Расчет доли дефектной продукции при статистическом контроле; 3 Статистический расчет точности технологических процессов и аналитического контроля в металлургии; 4 Статистическая оценка конкурентоспособности продукции аналоговых металлургических технологий в практике конкурирующих предприятий; 5 Проверка статистических гипотез в регрессионном анализе результатов активного металлургического эксперимента.
Задание 1 Статистические методы управления качеством в металлургическом производстве.
1.1 Графики; техника контрольных карт
1.1.1 По экспериментальным данным (табл. 1.1), показывающим содержание хлорида калия % по массе (у) и массовую долю брома, кг/м3 (x) в анализируемых солевых растворах гидрометаллургии, построить диаграмму рассеяния, рассчитать коэффициент корреляции (по статистической формуле КОРРЕЛ) и оценить его достоверность. Является ли бром спутником хлорида калия в исследуемых растворах?
Варианты: вариант 1 № 1-10; вариант 2 № 11-20; вариант 3 № 21-30
Таблица 1.1. Исходные данные к вариантам 1 - 3
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x 0,04 0,03 0,09 0,07 0,13 0,005 0,08 0,07 0,05 0,03
y 0,23 0,29 0,25 0,37 0,79 0,09 0,33 0,38 0,62 0,51
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x 0.25 0.22 0.18 0.26 0.17 0.30 0.19 0.25 0.29 0.27
y 67 66 63 68 62 70 64 68 69 68
№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
x 0,20 0,19 0,29 0,31 0,24 0,22 0,27 0,23 0,25 0,17
y 63 66 70 72 66 65 69 65 69 61
1.1.2 В таблице 1.2 представлены данные взаимозависимости между содержанием (% масс.) компонента «А» в сплаве и твёрдостью сплава по шкале Роквелла. Оцените корреляционную взаимозависимость между содержанием компонента (х) и твёрдостью (y).
Вариант 4 № 1-12; Вариант 5 № 13-24; Вариант 6 № 25-36
Таблица 1.2. Исходные данные к вариантам 4 - 6
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x 3,9 6,5 3,7 4,5 5,0 5,8 3,3 6,2 3,6 3,9 5,1 6,4
y 56 55 43 55 46 54 42 63 48 45 50 58
№ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
x 4,2 4,9 6,0 5,4 4,4 3,8 6,7 4,6 4,3 6,3 5,2 6,4
y 50 54 52 50 60 53 63 51 45 60 48 61
№ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
x 6,2 5,5 2,7 2,8 5,4 5,8 6,6 5,3 4,2 4,3 4,0 5,4
y 56 46 41 43 58 60 61 55 46 53 51 56
1.1.3 Оценить характер рассеяния показателя качества (степень извлечения металла при электролитическом способе его получения). Статистический анализ в программе Excel с построением гистограммы по данным табл. 1.3.
Таблица 1.3 Исходные данные к построению гистограммы
0,90 0,92 0,91 0,84 0,94 0,90 0,94 0,89 0,91 0,92
0,92 0,78 0,78 0,87 0,79 0,88 0,93 0,88 0,94 0,92
0,86 0,85 0,95 0,92 0,94 0,79 0,89 0,87 0,91 0,88
0,93 0,92 0,96 0,79 0,92 0,85 0,87 0,94 0,93 0,89
0,83 0,92 0,84 0,88 0,91 0,86 0,91 0,91 0,89 0,87
0,87 0,96 0,88 0,85 0,92 0,96 0,88 0,92 0,88 0,91
0,95 0,91 0,93 0,95 0,94 0,90 0,89 0,88 0,89 0,91
0,94 0,94 0,92 0,91 0,90 0,91 0,90 0,87 0,90 0,92
0,92 0,87 0,91 0,92 0,91 0,89 0,92 0,89 0,78 0,93
0,83 0,89 0,93 0,76 0,90 0,90 0,78 0,91 0,89 0,90
1.1.4 Контрольные карты:
- по количественному признаку;
- по качественному признаку.
Вариант 1
На металлургическом предприятии при контроле состава электролита на содержание вредной примеси (меди) в течение 25 дней было выявлено количество дефектов (превышение содержания меди) на одну смену, представленное в таблице 1.4. Построить по имеющимся данным контрольную карту и определить, является ли технологический процесс стабильным.
Таблица 1.4. Исходные данные для ведения контрольной карты
№ выборки Число дефектов в смену № выборки Число дефектов в смену
1 3 14 5
2 4 15 6
3 5 16 3
4 7 17 5
5 3 18 4
6 5 19 6
7 6 20 5
8 2 21 5
9 4 22 7
10 6 23 4
11 3 24 3
12 7 25 6
13 4
Вариант 2 Построить контрольную карту по результатам, представленным в табл. 1.5, с учётом того, что объём выборки постоянный. С помощью карты провести статистический анализ процесса.
Таблица 1.5 Исходные данные для ведения контрольной карты
№ выборки Число дефектных изделий № выборки Число дефектных изделий
1 5 14 3
2 2 15 6
3 3 16 4
4 0 17 1
5 2 18 2
6 3 19 3
7 2 20 1
8 4 21 6
9 6 22 2
10 1 23 3
11 2 24 5
12 3 25 2
13 4
Вариант 3 Построить по имеющимся данным (табл. 1.6) контрольную карту и определить, является ли технологический процесс стабильным.
Таблица 1.6. Исходные данные для ведения контрольной карты
№ выборки Объем выборки Число дефектов в выборке № выборки Объем выборки Число дефектов в выборке
1 1,0 3 11 1,8 7
2 1,0 4 12 1,8 9
3 1,0 3 13 1,0 3
4 1,0 2 14 1,0 2
5 1,0 4 15 1,0 5
6 1,5 7 16 1,0 3
7 1,5 5 17 1,5 6
8 1,5 6 18 1,5 6
9 1,5 6 19 1,5 3
10 1,5 4 20 1,5 6
1.2 Статистический анализ технологического процесса
1.2.1 Варианты 1 - 5
Предварительный анализ технологического процесса (получение электролитического цинка, качество которого связано с кислотностью электролита на стадии его очистки). Анализ величины водородного показателя раствора цинкового электролита показал, что = 5,60 и S2 = 0,10. Установлено, что поле допуска ограничено предельными значениями 5,00 – 0,n и 5,80+ 0.n величины водородного показателя (n- номер варианта). Оценить точность технологического процесса очистки электролита от примесей.
1.2.2 Варианты 6 - 10
Состав кеков после предварительной гидролитической обработки руды месторождения «Аси» (КНР) определил статистические параметры результатов анализа содержания золота в пробах = 2,60 г/т и S2 = 0,22. Установлено, что поле допуска ограничено предельными значениями 1,50 – 0,0n и 2.50 + 0.0n содержания золота в кеках, г/т. Оценить точность технологического процесса гидролитической очистки по данным анализа золота.
1.3 Статистический анализ конкурентоспособности продукции металлургических предприятий с использованием параметрического метода.
Варианты 1 - 5
Полнота, комплексность и экологическая безопасность комплексной переработки свинцового и цинкового сырья КИВЦЭТ процесса по схеме интегрированного металлургического комплекса Казцинк определила технические параметры продукции (таблица 1.7), n - номер варианта. Обзор различных вариантов КИВЦЭТ процесса ( комплекса Портовезме – Италия, Тек Коминко – Канада, Кореа Цинк – Ю.Корея) определил средний балл аналогов по выпуску цинка равный (4,1+0,n). Оценить коэффициент конкурентоспособности.
Таблица 1.7 – Параметрические данные для оценивания коэффициента конкурентоспособности
Баллы по каждому параметру качества
Номер параметра 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Технические параметры продукции 5 3 5 5 4 3 5 4 5
Средний балл аналогов 4,1+0,n
1.4 Выполнить статистическую оценку качества измерений по результатам (табл. 1.8) аналитического контроля двух параллельных определений* содержания углерода в 20 пробах ниобия (сходимость результатов для всей партии анализируемых проб) с выводом о возможности расчета одного СКО всей партии и качества проб.
Таблица 1.8 Данные лабораторного архива для расчета статистических оценок качества аналитического контроля углерода в пробах ниобия, С * 103, % масс.
Параллельные измерения: а, б, в.
№ пробы из архива a б в
1 22 21 24
2 31 33 30
3 35 40 38
4 25 24 23
5 26 28 29
6 32 37 33
7 27 24 28
8 18 21 22
9 36 39 35
10 40 39 41
11 23 24 20
12 24 25 26
13 32 36 35
14 38 33 35
15 37 39 34
16 31 29 30
17 30 32 31
18 34 30 31
19 19 20 21
20 23 22 25
Выбор двух параллельных измерений из трех указанных по заданию преподавателя.
Задание 5 Определение доли результатов анализа, которые можно считать верными для принятия решения годной продукции.
Вариант 1 Задано поле допуска массовой концентрации цинка в цианидных золотосодержащих растворах после 24-х часового выщелачивания продуктов гидролитической обработки [26], ограниченное предельными значениями: 4,00 и 1,62 (мг/дм3). Анализом установлены статистические характеристики: оценка μо - среднее арифметическое результатов анализа равно 2,81 мг/дм3; оценка генерального СКО (σ) - выборочное СКО (s) равно 0,45 мг/дм3.
Определить, как изменится доля ошибочных результатов анализа (доля дефектной продукции), если замена титриметрического метода анализа на потенциометрический уменьшила выборочную дисперсию на 0,05 мг/дм3.
Вариант 2 Задано поле допуска массовой концентрации железа в цианидных золотосодержащих растворах после 24-х часового выщелачивания продуктов гидролитической обработки [26], ограниченное предельными значениями: 0,73 и 2,44 (мг/дм3). Анализом установлены статистические характеристики: оценка μо - среднее арифметическое результатов анализа равно 1,585 мг/дм3; оценка генерального СКО (σ) - выборочное СКО (s) равно 0,45 мг/дм3.
Определить, как изменится доля ошибочных результатов анализа (доля дефектной продукции), если замена титриметрического метода анализа на потенциометрический уменьшила выборочную дисперсию на 0,05 мг/дм3.
Вариант 3 Задано поле допуска массовой концентрации никеля в цианидных золотосодержащих растворах после 24-х часового выщелачивания продуктов гидролитической обработки [26], ограниченное предельными значениями: 4,12 и 2,50 (мг/дм3). Анализом установлены статистические характеристики: оценка μо - среднее арифметическое результатов анализа равно 3,31 мг/дм3; оценка генерального СКО (σ) - выборочное СКО (s) равно 0,45 мг/дм3.
Определить, как изменится доля ошибочных результатов анализа (доля дефектной продукции), если замена титриметрического метода анализа на потенциометрический уменьшила выборочную дисперсию на 0,05 мг/дм3.
Вариант 4 Задано поле допуска массовой концентрации кобальта в цианидных золотосодержащих растворах после 24-х часового выщелачивания продуктов гидролитической обработки [26], ограниченное предельными значениями: 0,64 и 0,45 (мг/дм3). Анализом установлены статистические характеристики: оценка μо - среднее арифметическое результатов анализа равно 0,545 мг/дм3; оценка генерального СКО (σ) - выборочное СКО (s) равно 0,45 мг/дм3.
Определить, как изменится доля ошибочных результатов анализа (доля дефектной продукции), если замена титриметрического метода анализа на потенциометрический уменьшила выборочную дисперсию на 0,05 мг/дм3.
Задание 6 Проверка статистических гипотез в планировании металлургического эксперимента с применением центрального ортогонального композиционного планирования (Приложение Б).
Выполнить регрессионный анализ уравнения регрессии ЦКОП с проверкой гипотез однородности дисперсий функции отклика; значимости коэффициентов регрессионной модели второго порядка; адекватности уравнения по данным планирования гидроэлектрометаллургического эксперимента (ЦКОП).
В лабораторных условиях исследовался электролитический способ извлечения цинка из сернокислых растворов сульфата цинка в присутствии ПАВ (5-аминосилициловой кислоты). Предварительное исследование показало целесообразность замены столярного клея указанной кислотой.
При постоянной плотности тока равной 400 А/м2 , температуре 35 0С и заданной степени чистоты катодного цинка изучалось влияние двух факторов.
Таблица 1.9 - Факторы и интервалы варьирования
переменная u i uio δ i
u1
u2 125
5,0 15
2,0
где u 1 – массовая концентрация цинка в растворе электролита, мг/дм3; u 2 – массовая концентрация ПАВ, мг/дм3
u i 0 - значение i-го фактора в центре плана; δ i- интервал варьирования u i - варьируемые факторы.
Функция отклика – y – выход цинка по току, %
Процесс оптимизировать по двум факторам:
u 1 – массовая концентрация цинка в растворе электролита, мг/дм3 u 2 – массовая концентрация ПАВ, мг/дм3 при постоянной температуре, 35 0С
Таблица 1.10 Исходные данные для вариантов 01 – 09** к матрице планирования Приложения Б.
№ опыта (j-строка) выход цинка по току, %
Варианты 01- 03 Варианты 04-06 Варианты 07-09
у1j у2j у3j у1j у2j у3j у1j у2j у3j
1 78,5 78,8 79,2 78,9 82,1 80,1 81,4 79,8 80,8
2 83,2 84,4 82,9 80,0 82,7 81,1 83,3 84,7 84,5
3 82,0 82,0 83,1 82,5 82,7 82,4 82,9 83,1 82,2
4 87,2 87,7 86,9 87,1 87,2 87,3 87,9 86,8 87,5
5 84,3 87,7 87,5 86,3 87,0 86,5 87,2 86,9 87,3
6 87,5 88,5 88,1 88,2 88,7 87,9 89,1 88,2 88,6
7 87,2 87,6 87,0 87,4 87,6 87,4 87,0 87,5 87,4
8 88,0 87,5 89,8 88,9 89,3 89,4 89,7 89,2 90,0
9 90,1 90,4 90,0 90,2 89,9 90,3 89,8 90,3 91,2
**Результаты параллельных опытов приведены по порядку расположенных строк матрицы в таблице 1.10; два параллельных измерения из трех предлагаются по заданию преподавателя.
Литература
1 Управление качеством: Учебник для вузов. Под ред. С.Д. Ильенковой - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 334 с
2 Гиссин В.И. Управление качеством продукции: Учебное пособие. Ростов н/Д,Феникс, 2000.-256 с.
3 Ноулер Л. И др. Статистические методы контроля качества продукции. М.: Изд-во стандартов, 1989.- 96 с.
4 Исикава К. Японские методы управления качеством. М.: Экономика, 1988.
5 Гличев А.В., Круглов М.И. Управление качеством продукции.- М.: экономика, 1979.
6 Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. М.: Изд-во стандартов, 1989.- 121 с.
7 Агарков А.П. Управление качеством. Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2006.-218 с.
8 Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. - М.: ИНФРА-М, 2002.
9 Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством. - М.: Омега 2005.
10 Мишин В.М. Управление качеством. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
11 ГОСТ 18242-72. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля.
12 ГОСТ 20736-75. Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля.
13 РД 50-605-86. Методические указания по применению стандартов на статистические приемочный контроль. – М.: Изд-во стандартов, 1986.
14 Р 50-601-19-91. Рекомендации. Применение статистических методов регулирования технологических процессов. .– М.: Изд-во стандартов, 1992
15 Мельниченко А.С. Статистический анализ в металлургии и материаловедении. М.: МИСиС, 2009.-268с. 16 Статистические методы повышения качества / под ред. Х.Кумэ. – М.: Финансы и статистика, 1990.
17 Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции. Учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2006.- 240 с.
18 Мхитарян В.С. Статистические методы в управлении качеством продукции.М.: «Финансы и статистика», 1982
19 Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. М.: Изд-во стандартов, 1989.- 121 с.
20 РД 50-605-86. Методические указания по применению стандартов на статистические приемочный контроль. – М.: Изд-во стандартов, 1986.
21 Р 50-601-19-91. Рекомендации. Применение статистических методов регулирования технологических процессов.– М.: Изд-во стандартов, 1992.
22 Статистические методы повышения качества / под ред. Х.Кумэ.–М.: Финансы и статистика, 1990. 126с.
23 Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции. Учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2006.- 240 с.
24 Умарова Т.А. Статистические методы управления качеством. МУ по выполнению СРМП и СРМ. Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2009 – 56с.
25 Реутова Г.А., Умарова Т.А. Стандартизация, сертификация и технические измерения. МУ по выполнению лабораторных работ. Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2009.– 68с.
26 Космуханбетов А.Р. Полуаромышленные испытания комбинированной технологии переработки золотосодержащей сульфидной руды месторождения «АСИ» (КНР) с предварительным электрохимическим окислением сульфидной руды и цианидным выщелачиванием золота / Космуханбетов А.Р, Клец А.Н., Болотова Е.П. и др. // Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли: Материалы VI Международной конференции ВНИИцветмет, -Усть-Каменогорск, 2011. – С.171-173.
27 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Высшая школа, 1995. 333с.

## Slide 29: Роль статистических методов
Статистические методы – эффективный инструмент сбора и анализа информации о качестве, позволяющий с заданной точностью и достоверностью выполнить оценку качества с выработкой оптимальных управленческих решений
Notes: В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности.
Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы качества является качество продукции.
Ключевой задачей менеджмента компаний является создание, практическая реализация и последующая сертификация системы менеджмента качества (современный термин, заменивший ранее использовавшийся термин - «системы управления качеством»), и поставляемой продукции в течение определенного периода времени (действия контракта, срока выпуска продукции данного вида и т. д.).
Управление качеством продукции является, по существу, сквозным аспектом системы управления предприятием - аналогичным таким, как время, затраты, управление персоналом. Именно это положение находится в основе основополагающих принципов, находящихся в основе современных систем менеджмента качества. Системы управления качеством являются эффективным средством и инструментом управления качеством продукции и обеспечением её конкурентоспособности.

## Slide 30: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНАЯ
Douglas C. Montgomery, George C. Runger Applied Statistics and Probability fоr Engineers. Arizona State University. Copyright @ 2011 John Wiley
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
25 БАГАУТДИНОВА Н. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. // ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ. - 2006. - №1. - С.17 – 21**
*** СМОТРЕТЬ В ЗАМЕТКАХ
Notes: СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература 1 Douglas C. Montgomery, George C. Runger Applied Statistics and Probability fоr Engineers. Arizona State University. Copyright @ 2011 John Wiley
1 Sons (Asia) Pte Ltd. 770 с.
2 Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник /под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова // - М.: КНОРУС,2015.- 640 с.
3 Агарков А.П. Управление качеством: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2006.- 218 с.
4 Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством. - М.: Омега 2005. – 235 с.
5 Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции. Учебное пособие. – М.: КНОРУС,2006. – 240 с.
7 Пенкин Е.''Качество:прошлое,настоящее ,будущее''//''Стандарты и качество''.№1.2006.С.7.
8 Семкина М..Лидеры качества.//''Стандарты и качество''№8.2005.С.13
9 Басовский Л.Е., Протасьев В.Б Управление качеством: Учебник, 2007г,212с.
10 Бузов Б. А., Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация, Учеб. Пособие для вузов. - 3-е изд., доп., 2008г, -176 с.
11 Герасимов Б.И., Управление качеством: Учебное пособие, 2005г, -272 с.
12 Герасимова Е.Б.Управление качеством / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин // 2007г, -256 с.
13 Агарков А.П.Управление качеством : Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0» , 2009, - 228 с.
Дополнительная литература
14 Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики: Справочное учебное пособие. — М.:1993.- 349 с.
15 Харрингтон Дж.Х.Управление качеством в американских корпорациях /Пер. с англ. 1990.С.29-30
16 Как работают японские предприятия .М.:Экономика ,1989.С.76
17 Семь инструментов качества в японской экономике .М.:Издательство стандартов ,1990.С.32
18 Маркетинг: Учебник / Романов А.Н., Корягов Ю.Ю., Красильников С.А.- М.,1996. С.167
19 В.П., Крутикова Ф.А. Толковый словарь рыночной экономики. — М.: Рекламно-издательская фирма «Глория», 1993.С.211.
20 Бенделл.Наставники по качеству. Сб.очерков о самых знаменитых заруб. деятелях в области качества,2000
21 Ю.П.Адлер, Т.М.Полховская, В.Л.Шпер, П.А.Нестеренко. Управление качеством : Учеб. пособие. Ч.1. Семь простых методов /; М-во образования РФ, Москов. гос. ин-т стали и сплавов, - М. : МИСИС, 2002. - 137 c. :
22 Хейблонер Р., Туроу Л. Экономика для всех. Новосибирск. 1994.-180 с.
23 Управление качеством: Учебникдля вузов/ Ильенкова С.Д., Ильенкова Н.Д., Мхитарян В.С. 2-е изд., перераб. и доп.Ильенкова С.Д., 2006г,334с.
24 Управление качеством/ Семенова Е.И., Коротнев В.Д., Пошатаев А.В. и др.Семенова Е.И.,2005г,184с.
25 БАГАУТДИНОВА Н. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. // ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ. - 2006. - №1. - С.17 - 21.
26 БАСОВСКИЙ Л.Е., ПРОТАСЬЕВ В.Б. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: УЧЕБНИК. - М.: ИНФРА-М, 2004.-216 С.
27 БУРКОВ В. Н., НОВИКОВ Д. А. МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ. // ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ. - 2005. - №4. - С. 18 - 23.
28 ВАРАКУТА С.А. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 207 с.
29 ВИНОКУРОВ В.А. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. - М.: ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГА, 2004. - 160 с.
30. ВИХАНСКИЙ О.С. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. - М.: ИЗД-ВО МГУ, 2005. -252с.
31. ГЛИЧЕВ А.В. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - М.: ПРОГРЕСС, 2004.-312 с.
32. ИЛЬЕНКОВА С.Д. И ДР. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. С.Д. ИЛЬЕНКОВОЙ. - М.: БАНКИ И БИРЖИ, ЮНИТИ, 2005. - 423 с.
33. КРЫЛОВА Г.Д. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ: УЧЕБНИК. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -318 с.
34. КРЕМНЕВ Г.Р. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ: 17- МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ "УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ". МОДУЛЬ 5. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 256 с.
35. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. З.М. РУМЯНЦЕВОЙ. - М: ИНФРА-М, 2005. - 432 с.
36. МЕСКОН М., АЛЬБЕРТ М., ХЕДОУРИ Ф. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. - М.: ДЕЛО, 2004.-432 с.
37. МОИСЕЕВА Н.К., АНИСКИН Ю.П. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, МАРКЕТИНГ, ОБНОВЛЕНИЕ. ТОМ 1,2.- М.: ВНЕШТОРГИЗДАТ, 2003. – 522с.
38. ПОРТЕР М. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ / ПЕР. С АНГЛ. - М.: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 2003. -896 с.
39. СЕРГЕЕВ А.Г., ЛАТЫШЕВ М.В. СЕРТИФИКАЦИЯ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. - М.: ЛОГОС, 2004. - 220 С.
40. СПРАВОЧНИК ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ / ПОД РЕД. М.Г. ЛАПУСТЫ. М.: ИНФРА-М, 2005.-750 с.
41. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ: УЧЕБНИК // ПОД РЕД. ПРОФ. В.А. ШВАНДЕРА. - М.: 2005. - 248 с.
42. ФАТХУТДИНОВ Р.А. МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ. - М.: АО "БИЗНЕС-ШКОЛА", 2005. -408 с.
43. ХАНЖИНА В., ПОПОВ Е. СТРУКТУРА РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ // ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ - 2004. - № 6. - С. 118-122.
44. ХОРЕВ А.И. И ДР. МОНИТОРИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) // МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. - 2005. - № 3. - С. 39- 55.
45. ЧЕРКАССКИЙ С. ISO-9000: КОМУ ЭТО НУЖНО? // НОВЫЕ РЫНКИ. - 2005. - №1. - С. 14 - 16.
46. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ / ПОД РЕД. А.П. ГРАДОВА. - СПБ.: СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 2005. - 411 с.
47. ЯНГ М., РЮЭГГ-ШТЮРМ И. ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ СЕТЕОБРАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФОРМ ДЛЯ ДИНАМИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ // ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ. -2004. -№ 6. - С. 106-112.

## Slide 31: РЕФЕРАТ (РЕКОМЕНДУЕМОЕ)
Тема: «Управление качеством продукции в горно-металлургической отрасли»
К самостоятельной работе по дисциплине «Система управления качеством в промышленности»
Рекомендуется в качестве примера представления реферата как по содержанию, так и по оформлению.
Notes: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Реферат на тему:
"Металлургия цветных металлов"
Выполнила:
Студентка lll курса очного отделения экономического факультета
Булатова М.С.
Санкт-Петербург
2012
Содержание
1. Общая характеристика отрасли
Роль в народном хозяйстве
Динамика производства цветных металлов
Современное состояния комплекса
2. Конъюнктура международного и отечественного рынка цветных металлов
3. Понятие толлинга и его использование в отрасли
4. Демпинг и использование антидемпинговых мер на мировом рынке цветных металлов
1. Общая характеристика отрасли
Металлургический комплекс - это взаимообусловленное сочетание следующих технологических процессов:
· добыча и подготовка сырья к переработке
· (добыча, обогащение, агломерирование, получение необходимых концентратов).
· металлургический передел - основной технологический процесс с получением цветных металлов
· производство сплавов.
· утилизация отходов основного производства и получение из них вторичных видов продукции.
В зависимости от сочетания этих технологических процессов выделяются следующие типы производств в металлургическом комплексе:
Производства полного цикла, которые представлены, как правило, комбинатами, в которых одновременно действуют все названные стадии технологического процесса.
Производства неполного цикла - это предприятия, в которых осуществляются не все стадии технологического процесса. К неполному циклу относятся электротермия ферросплавов, электрометаллургия и др.
Металлургический комплекс - это основа индустрии. Он является фундаментом машиностроения, обеспечивающего вместе с электроэнергетикой и химической промышленностью развитие научно - технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства страны.
Металлургия относится к числу базовых отраслей народного хозяйства и отличается высокой материалоемкостью и капиталоемкостью производства.
На долю черных и цветных металлов приходится более 90% всего объема конструкционных материалов, применяемых в машиностроении России. В общем объеме транспортных перевозок Российской Федерации на металлургические грузы приходится свыше 35% всего грузооборота. На нужды металлургии расходуется 14% топлива и 16% электроэнергии, т.е. 25% этих ресурсов, расходуемых в промышленности.
Состояние и развитие металлургической промышленности в конечном итоге определяют уровень научно - технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Металлургический комплекс характеризуется концентрацией и комбинированием производства. Спецификой металлургического комплекса являются несопоставимый с другими отраслями масштаб производства и сложность технологического цикла. Для производства многих видов продукции необходимо 15-18 переделов, начиная от добычи руды и других видов сырья. При этом передельные предприятия имеют тесные связи между собой не только в пределах России, но и в масштабах стран Содружества.
Так, в производстве титана и титанового проката сложилась устойчивая межгосударственная кооперация предприятий России, Украины, Казахстана и Таджикистана.
Исключительно велико комплексообразующее и районообразующее значение металлургического комплекса в территориальной структуре народного хозяйства России. Современные крупные предприятия металлургического комплекса по характеру внутренних технологических связей представляют собой металлургическо - энергохимические комбинаты.
Кроме основного производства, в составе металлургических предприятий создаются производства на основе утилизации разного рода вторичных ресурсов сырья и материалов ( сернокислотное производство, тяжелый органический синтез по производству бензола, аммиака и другой химической продукции, производство строительных материалов - цемент, блочные изделия, а также фосфорных и азотных удобрений и т.п.
Наиболее распространенными спутниками металлургических предприятий являются: теплоэлектроэнергетика, металлоемкое машиностроение (металлическое и горное оборудование, тяжелое станкостроение), производство металлоконструкций, метизов.
На размещение металлургических комбинатов большое влияние оказывают:
· особенности используемого сырья ( руды),
· применяемый для получения металла вид энергии,
· география сырьевых и энергетических источников.
Металлургические предприятия выгоднее всего создавать в сырьевых и энергетических базах, а иногда и между ними. При размещении учитывают также обеспеченность водой и транспортными путями, необходимость охраны природы.
Роль в народном хозяйстве
Современная металлургия неразрывно связана с такой отраслью промышленности, как машиностроение. Многие машиностроительные предприятия используют цветные металлы при производстве оборудования, причем спектр этого достаточно широк. С использованием цветных металлов изготавливает свою продукцию завод электропогрузчиков, не обходится без комплектующих из цветных металлов и сельскохозяйственная техника, складская грузоподъемная техника и множество другого оборудования и механизмов.
Обусловлен данный факт тем, что цветные металлы обладают рядом уникальных эксплуатационных характеристик и химических свойств. Отметим такие замечательные свойства, как высокая степень ковкости, тепло и электропроводности.
Помимо цветных металлов в промышленности используются также черные металлы, к которым относится железо и сплавы из железа. Отметим также, что в ювелирной промышленности, в некоторых отраслях машиностроения применяются драгоценные и благородные металлы. Конечно, сельскохозяйственная техника с золотым рулем не выпускается, а вот в оборудовании металлы платиновой группы, золото или серебро в ограниченном количестве могут присутствовать. Металлы подразделяются также на легкие, обладающие достаточно низкой плотностью, и тяжелые, у которых показатель плотности значительно выше, чем у железа.
Все вышеперечисленные группы металлов, кроме черных относятся к цветным металлам.
А теперь о каждой группе отдельно. К легким металлам, плотность которых ниже, чем у железа, относится широко применяемый при производстве различной техники, алюминий, а также титан и магний. Значительно выше по плотности и больше по весу, чем железо, соответственно, тяжелые металлы. Поэтому необходимо складское грузоподъемное оборудование, что проводить разгрузочные и погрузочные работы, хранение в складских терминалах меди, свинца, никеля, олова и цинка. Существуют и другие группы цветных металлов, среди которых отметим редкоземельные и радиоактивные металлы, а также цветные металлы с тугоплавкими свойствами, и так называемые рассеянные металлы.
В машиностроении, да и в других отраслях промышленности, как отмечалось выше, широкое распространение нашло использование алюминия, и сплавов этого металла. К основным положительным характеристикам материала отнесем высокую степень теплопроводности и пластичности, низкий вес изделий. Среди отрицательных черт алюминия числятся низкие механические характеристики. В промышленности используется как первичный, так и вторичный алюминий.
В больших объемах при промышленном производстве изделий также используется медь. Среди положительных характеристик меди высокая степень пластично, электро и теплопроводности. Широкое распространение получили различные сплавы из меди, которые принято называть бронзами, оловянного и безоловянного типа. Именно сплавы меди достаточно широко используются в машиностроении.
Нашел свое применение и цинк, который имеет высокую устойчивость против коррозийных процессов в металле, но при этом под воздействием агрессивной среды в виде кислот и щелочей металл подвержен значительной деформации.
Динамика производства цветных металлов
Динамика производства основных видов продукции цветной металлургии, %
Финансовый кризис 2008 - 2009 гг. в значительной степени изменил финансовые возможности компаний, заставил их пересмотреть свои производственные и инвестиционные планы, соответственно была произведена корректировка и переоценка финансовых источников, привлекаемых для обеспечения инвестиций. В 2011 - 2013 гг. неизменными по величине сохранятся только амортизационные отчисления, все другие параметры были значительно скорректированы в сторону уменьшения. Все это вместе со сжатием спроса на металлопродукцию на зарубежных рынках в 2009 году привело почти к высоких темпов инвестиций в развитие рудной базы, в основном за счет вложений в добычу и обогащение драгоценных металлов и песков. Вариант 1b предполагает невысокий инвестиционный спрос и медленное восстановление кредитной активности. Такая динамика развития при относительно постоянной эластичности этих параметров к внутреннему потреблению основных цветных металлов предопределит ежегодный рост последнего на 1 - 3% в течение 2011 - 2013 годов. Кроме того, такой рост внутреннего потребления цветных металлов не создает дефицита мощностей по производству основных цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, титан и другие), и динамика производства цветных металлов в значительной мере будет определяться параметрами экспортных поставок. Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (двукратному снижению инвестиций в металлургический комплекс России при сохранении скорректировать) экспортные поставки в страны Юго-Восточной Азии в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных размерах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже в прогнозный период, по оценке, не превысит 3 - 5 процентов. Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках варианта 1b цены на металлы вырастут следующим образом: алюминий первичный - с 1668,3 долл./т в 2009 г. до 2157 долл./т в 2013 г.; медь рафинированная - с 5163,3 долл./т до 7600 долл./т; никель - с 14675,5 долл./т до 21000 долл./т, соответственно. Такой прогноз цен делает высокорентабельным российский экспорт цветных металлов, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках. Так, по оценке Минэкономразвития России, себестоимость производства первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК "РУСАЛ" в первом квартале текущего года составляла 1820 долл./т, себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля - не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди - 3000 - 5000 долл. за тонну. Следует отметить, что при ценах на никель ниже 15000 долл./т убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства - ОАО "Комбинат "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель" и ОАО "Режникель". Рост цен выше этого уровня способствует дополнительной загрузке имеющихся мощностей и росту экспортных поставок. Аналогичное положение наблюдается и по другим металлам. Следует подчеркнуть, что период 2011 - 2013 гг. является весьма благоприятным в отношении мировых цен и спроса на цветные металлы. Инвестиционная активность российских компаний цветной металлургии в этот период достаточно консервативна и в основном направлена на поддержание действующих мощностей и развитие собственной сырьевой базы. Исключение составляет ОК "РУСАЛ", которая в условиях недостатка инвестиционных ресурсов и высокой долговой нагрузки продолжает строительство двух ранее начатых алюминиевых заводов - Богучанского и Тайшетского. В варианте 1b пуск этих заводов возможен в 2013 и 2014 гг. и зависит от размеров и условий кредитования компании. Крупные инвестиционные программы по расширению производства высокотехнологичной продукции намечены и реализуются в титановой промышленности на мощностях компании "ВСМПО-АВИСМА". Вариант 2b предполагает более высокие темпы восстановления российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры. Такая динамика предполагает более высокий уровень потребления цветных металлов, среднегодовой рост которых составит 5,0 - 10,0 процентов. В варианте 2b предусмотрено введение повышенных таможенных ставок на экспорт никеля и меди, что восстановит докризисную, более прогрессивную структуру экспорта меди и изделий из него, а также окажет сдерживающее влияние на размеры экспорта никеля.
Принципиальных отличий умеренно-оптимистического варианта от консервативного варианта в динамике развития мировой экономики, конъюнктуры рынков цветных металлов и прогнозной динамики цен прогнозом не предусмотрено. Вместе с тем отличия в размерах экспортных поставок цветных металлов, например, первичного алюминия или продукции из титана обусловлены более благоприятными условиями кредитования проектов ОК "РУСАЛ" и компании "ВСМПО-АВИСМА" и соответственно сдвигом на один год ввода в действие строящихся мощностей на новых заводах (Богучанском - 2012 г. и Тайшетском - 2013 год).
Современное состояние комплекса
Особенности современного состояния Западносибирского металлургического комплекса.
Металлургический комплекс - совокупность отраслей, производящих разнообразные металлы. В его состав входят черная и цветная металлургия.
В настоящее время металлургический комплекс Западной Сибири представлен несколькими предприятиями. Крупнейший центр металлургии - Новокузнецк - расположен в котловине р. Томь. Здесь, рядом с Кузнецким комбинатом (построен в 30-е годы), вырос Западносибирский завод. Действуют заводы ферросплавов, алюминиевый, добывается уголь.
Центры цветной металлургии: Белово - из местных полиметаллических руд здесь выплавляют цинк; Новосибирск даёт олово и сплавы из привозных дальневосточных концентратов.
Черные и цветные металлы используются в машиностроении, которое обслуживает потребности всей Сибири.
На предприятиях металлургии работает 20 - 40 тысяч человек. Затраты на создание металлургических предприятий огромны. Стоимость металлургического комбината с учетом затрат на обеспечение его сырьем, топливом и транспортом может достигать десятки миллиардов рублей.
Металлургия Западной Сибири охватывает весь процесс производства металлов: добычу и подготовку руд, топлива, выпуск металла, производство вспомогательных материалов (огнеупоров, кислорода и т. п.). Поэтому в металлургическом производстве широко развито комбинирование, т. е. объединение на одном предприятии (комбинате) нескольких технологически и экономически связанных между собой производств различных отраслей.
Каждая подотрасль металлургического комплекса имеет четко выраженную специфику производства, базируется на присущей ей научной основе, располагает своей технологией, оборудованием и специально подготовленными кадрами.
Одна из главных особенностей металлургии - сложнейшие, выполняемые в больших объемах кооперативные поставки, осуществляемые в жестком режиме времени, так как продукция одних подотраслей является исходным продуктом для конечной продукции в других. По существу, здесь действует непрерывный "горячий" конвейер.
2. Конъюнктура международного и отечественного рынка цветных металлов
Конъюнктура мирового рынка металла во втором квартале 2002 года резко изменилась в лучшую сторону. Как следствие -- в мае лучше заработали отечественные меткомбинаты, причем причины улучшения этой работы были объективные и субъективные. Увеличение объемов потребления металлопродукции, прежде всего в странах Юго-Восточной Азии и США, и рост стоимости тонны металла в среднем на 20--30% с начала года можно отнести к внешним, объективным, факторам. Открытые отечественными экспортерами новые потребительские рынки -- фактор скорее внутренний.
Производители металлопроката вспоминают конец прошлого -- начало нынешнего года как неудачное для рынка время. Стагнация мирового потребления, которое стремительно сужалось для европейцев (в том числе и украинцев) из-за введения санкций на одном из самых крупных потребительских рынков (американском), привела к тому, что по всем видам производства металлопродукции в первом квартале происходило снижение производства. В частности, украинские металлурги произвели чугуна на 1,7%, стали -- на 3,7%, проката -- на 3,5%, стальных труб -- на 23,1% меньше по сравнению с первым кварталом 2001 года.
При том что, например, России удалось нарастить эти показатели. "Братьям по металлу" удалось это сделать по простой причине -- российский рынок, при его несомненном "емкостном" превосходстве над украинским, рос более живо и, кроме того, у российских металлистов "под боком" находится "китайская палочка-выручалочка" -- крупнейший промышленный рынок, который в этом году стремительно наращивал использование металлопроката. В частности, россиянам удалось в первом полугодии нарастить не только объемы экспорта чугуна в КНР, но и его стоимость. Только с начала мая по конец июня цена тонны этого сырья выросла на 4%, составив 134--136 долл. за тонну.
И все же, закрепившееся за Украиной седьмое место в мировом табеле о рангах показывает, что снижение объемов производства носило в первом полугодии эпидемический характер и не коснулось только отдельно взятой страны. Производство и экспорт во втором квартале наращиваются, хотя идея увеличения экспорта украинского металла была, как и прежде, "опошлена". Только за первый квартал задолженность по возврату экспортного НДС метзаводам выросла с 663,8 до 756,8 млн. грн. Но снижение экспорта в первом квартале в среднем на 2,7% объясняется не только и даже не столько этим обстоятельством, хотя и доставляет металлургам немало хлопот.
Искусственный рост
Рост стоимости металла на американском рынке можно назвать искусственным. Причем эта характеристика не только отражает неестественный, искусственно-протекционистский процесс -- закрытие рынка от импорта, но и рост цен на готовую продукцию для металлургов-аборигенов, что самым благоприятным образом сказалось на импортной продукции, в частности полуфабрикатах. Таким образом, при сокращении объемов поставок металла в США происходило увеличение стоимости тонны продукции для экспортеров в эту страну. Фактически, рост цен в США привел к началу мирового роста цен и эта тенденция была поддержана расширением потребления на азиатском рынке. Искусственная переориентация стран-экспортеров с готовой продукции на полуфабрикаты несколько нивелировала возможное увеличение выручки от экспортных операций. Интересно, что цена на заготовку с начала года выросла в среднем на 50 долл. на тонне и сейчас достигла рекордного за последние шесть лет уровня в 200--210 долл. В то же время фактически не изменилась цена на арматуру, не выросла стоимость катанки, в связи с чем полуфабрикаты временами стоили столько же, сколько отдельные виды готовой продукции.
Основная причина этого парадокса заключается в том, что рынок Юго-Восточной Азии испытывал дефицит заготовки, при том что Китай "прикрыл" ввоз готовой продукции -- арматуры и катанки. Поэтому увеличение спроса на заготовку и чугун дополняется ростом их стоимости. "На мировом рынке существуют два сезонных роста спроса на металл: в начале марта и конце мая. Это связанно с пиками строительного сезона. В начале марта начинается строительный сезон на Ближнем Востоке (Иран, Турция), где активно закупается арматура, а потом в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Тайвань, Китай). В этом году во время этих всплесков спроса цена на заготовку была больше, чем на арматуру -- продукт, который производится из заготовки", -- комментируют ситуацию в компании "Метимпэкс".
Экспортный потенциал
В мае, самом благоприятном в этом году для отечественных металлургов месяце, удалось нарастить объемные показатели экспорта, но его структура оставляет желать лучшего. В целом за пять месяцев экспорт чугуна вырос на 28%, при том что холоднокатаного проката снизился на 14%, а горячекатаного -- на 6,9%. Объем экспорта металла из Украины за пять месяцев текущего года, по данным УкрАПЧерМет, составил 12380 тыс. тонн, а за аналогичный период прошлого -- 12530 тыс. тонн. Падение в 2,2% произошло за счет снижения экспорта в первом квартале, но благодаря майскому росту вывоза металлов это падение не столь существенное.
Преимущественная структура объемов экспорта и динамика экспорта в этом году показывает, что наряду с традиционными рынками отечественные металлурги открыли "новые страны и континенты". Треть украинского металла традиционно отправляется в страны Юго-Восточной Азии, но, например, в первом квартале позапрошлого года на Африканский континент не было поставлено ни одной тонны металла, в прошлом году этот рынок был открыт, и за первые три месяца этого сюда наращиваются поставки -- 506 тыс. тонн
На восточном направлении наиболее быстрыми темпами рос экспорт в Южную Корею, Тайвань, Вьетнам, на североамериканском рынке -- в США, на постсоветском пространстве -- в страны Балтии. В этом году удалось даже нарастить экспорт на южноамериканский рынок, где достаточно своего недорогого экспортно-ориентированного товара. "Поиск новых рынков заставил найти новых потребителей украинского металла в Африке и Юго-Восточной Азии, куда вырос экспорт продукции. Кроме того, вырос экспорт полуфабрикатов и чугуна в США", -- говорит Владимир Терещенко, исполнительный директор УкрАПЧерМет.
Но, по мнению В.Терещенко, нынешняя мировая конъюнктура мирового рынка металла не очень благоприятна для Украины, поскольку экспорт наращивается за счет увеличения спроса на полуфабрикаты. В том же Иране, Китае была введена пошлина на готовый прокат, что осложнило работу украинских производителей готовой продукции, особенно "Криворожстали" и "Запорожстали". В ближайшем будущем, считают специалисты "Метимпэкса", в Китае упадет спрос на готовый прокат, в связи с чем снизится спрос и на заготовку. Как следствие -- цены на эту продукцию упадут до 160 долл. за тонну. Это еще больше ухудшит потенциал Украины, которой придется увеличивать экспорт чугуна.
Рост потребления полуфабрикатов -- явление не новое, но по-своему уникальное. Оно иллюстрирует состоявшуюся де-факто глобализацию мирового рынка металла, где десять стран-производителей выпускают более двух третей мирового металла. Это обстоятельство, как ни странно, является временной панацеей для развивающихся производств, таких, как Украина, Россия или Польша. Но если процесс вхождения в мировой рынок путем обновления производства затормозится, национальный производитель рискует остаться за бортом рынка или превратиться в "агломератный" придаток глобального рынка металла.
Благоприятное изменение экспортной конъюнктуры во втором квартале дает определенные надежды на успешную работу в третьем. В частности, комбинат им.Ильича загружен заказами до сентября месяца включительно, неплохо обстоят дела на "Запорожстали" и "Азовстали". По отдельным сортаментам продукции испытывается даже дефицит. Кроме того, говорит В.Терещенко, даже "Криворожстали", которая выпускает готовую продукцию, удалось загрузить заказами производственные мощности на этот период.
"Мы должны больше беспокоиться об оживлении внутреннего рынка. Например, 7 июня в Украине прошла Первая республиканская конференция потребителей металла, где присутствовало более 200 представителей промышленных предприятий. На конференции мы признали, что без оживления машиностроения, внутреннего потребления нам металлургию не обновить. Здесь были выработаны рекомендации по новому Налоговому кодексу, который бы способствовал развитию машиностроительной и строительной отраслей, основных предприятий потребителей металла, что стабилизирует и ГМК", -- говорит В.Терещенко.
В прошлом году внутреннее потребление выросло на 30%, но оно составило только 3,5 млн. тонн. металла за год. Очевидно, что внутреннее использование металла завязано на множество проблем смежных отраслей, в частности конкурентной способности готовой машиностроительной продукции на внутреннем и внешних рынках. Пока что можно перечислить по пальцам те виды отечественных товаров, которые могли быть настолько конкурентными за рубежом, как металл. Поэтому на протяжении, по крайней мере, ближайших десяти лет, пока произойдет не только реанимация машиностроения, но и состоится возможный выход продукции на мировой рынок, реструктуризация горно-металлургического комплекса будет полностью зависеть от конъюнктурных "зигзагов удачи" на мировом рынке.
3. Понятие толлинга и его использование в отрасли
Толлинг - одна из схем взаимоотношений бизнесе. Особенностью отечественного рынка является то, что активное распространение термина "толлинг" в России связано со схемами работы иностранных контрагентов российской алюминиевой промышленности.
ТОЛЛИНГ - это производство готовой продукции из давальческого сырья. Сам термин происходит от английского слова "tolling" и дословно означает оплату за услуги по переработке давальческого сырья тем же самым сырьем. Абстрагируясь от переводных определений, отметим, что толлинг фактически означает переработку сырья на давальческих началах.
Многие отечественные предприятия, действующие в перерабатывающих отраслях промышленности, при организации процесса производства готовой продукции наряду с собственными оборотными средствами (сырьем, материалами, комплектующими) достаточно широко используют принадлежащие сторонним предприятиям и организациям сырьевые ресурсы, именуемые в повседневном коммерческом обороте ДАВАЛЬЧЕСКИМ СЫРЬЕМ. ДАВАЛЬЧЕСКИМ видом сырья считаются сырье, материалы, продукция, передаваемые их собственниками (ВЛАДЕЛЬЦАМИ) без оплаты, на договорной основе, перерабатывающим предприятиям (ПЕРЕРАБОТЧИКАМ) для производства готовой продукции путем переработки, обработки и технологической доработки.
"Основной отраслью, с которой однозначно ассоциируется толлинг в России, является алюминиевая промышленность. С использованием толлинговых схем в России производится около 60% алюминия, российские заводы оказывают лишь услуги по переработке, а собственником сырья (глинозема) и готовой продукции (алюминия) является зарубежный контрагент. Ни глинозем, ни продукты его переработки в этом случае не облагаются таможенными пошлинами, не платится НДС. Основная прибыль находится вне России. Самый большой объем продукции из сырья заказчика, которая уходит за рубеж по толлинговым схемам, в России приходится на ОАО "Русский алюминий". Это первая компания в России по объемам производства алюминия в стране. Приблизительно, около 50% производства компании приходится на внешний толлинг. Вторая по величине алюминиевая компания в России СУАЛ-Холдинг, (так исторически сложилось), в основном, пользуется российским сырьем, использовала толлинговые схемы значительно реже Русала. Доля толлинговых операций группы была незначительной и обуславливалась только технологией производства: за рубежом закупались исключительно бокситы высокого качества. Более того, с начала 2004 года СУАЛ-Холдинг полностью отказался от толлинга. По мнению экспертов, наличие толлинговых операций не связано с наличием или отсутствием сырья в России. Применение толлинга связано со стремлением компаний найти толлинговую лазейку для оптимизации налогообложения. Внимание аудиторов могло быть привлечено случаями, когда в структуре одной группы работают и компания-производитель алюминия, и оффшоры, через которые проходит давальческое сырье, то есть используется схема внутреннего толлинга. В любом случае, российский бюджет недосчитывается из-за толлинга миллионов долларов".
металлургический рынок толлинговый антидемпинговый
4. Демпинг и использование антидемпинговых мер на мировом рынке цветных металлов
Распространенной формой конкурентной борьбы на мировом рынке является демпинг, который определяется как деятельность, при которой экспортер продает товар на зарубежном рынке по более низким ценам, чем внутри страны-импортера.
Причины осуществления экспортных поставок по демпинговым ценам бывают самые разные. Во-первых, являясь своего рода инструментом ценовой конкуренции, демпинговая практика может иметь целью завоевание новых иностранных рынков для расширения сбыта продукции и получения дополнительной прибыли. Во-вторых, ее причиной может стать необходимость решения валютных проблем. В этом случае государство, испытывающее острую потребность в иностранной валюте, пытается активизировать свой экспорт с помощью поставок по заниженным ценам, чтобы обеспечить приток валютных поступлений. В-третьих, демпинг может преследовать и политические цели. Для констатации демпинга используются два основных критерия: ценовой (стоимостной) и экономический ущерб.
Государство, куда направляются демпинговые поставки (пусть даже и случайные), конечно же, противостоит им, используя такие защитные инструменты, как антидемпинговые меры. Главной целью их применения является возмещение или компенсирование ущерба, нанесенного национальной промышленности вследствие недобросовестной конкуренции.
Наиболее распространенной разновидностью таких мер является антидемпинговая пошлина, вводимая государством-импортером по итогам проведенного расследования с целью нейтрализации или минимизации отрицательного воздействия демпинговой внешнеторговой операции на отрасль национальной промышленности.
Основные отличия антидемпинговой пошлины от таможенной заключаются в том, что:
- для применения первой необходимо провести расследование;
- в ходе расследования нужно доказать факт демпинга и то, что демпинговая маржа превышает допустимую величину, определить наличие значительного ущерба и обосновать причинно-следственную связь между демпингом и ущербом;
- антидемпинговая пошлина действует временно (не более пяти лет) и налагается сверх таможенного тарифа.
Размер антидемпинговой пошлины зависит от величины демпинговой маржи, которая обычно определяется как разность между нормальной стоимостью товара и его экспортной ценой. Если аналогичный товар отсутствует на внутреннем рынке страны-экспортера, а также в случае, когда на внутреннем рынке страны-экспортера возникла сложная ситуация, например в случае низких объемов продаж (менее 5%), то для сравнения выбирается цена аналогичного товара при обычном течении торговли на рынке третьей страны или его "сконструированная цена", под которой понимается стоимость производства товара в стране происхождения с добавлением в разумных пределах размера прибыли и расходов по продаже.
Несмотря на неоднократные попытки урегулирования проблем, связанных с использованием антидемпинговых процедур, во второй половине 90-х гг. XX в. этот вопрос постоянно является источником конфликтов в сфере международной торговли. Объясняется это тем, что из инструмента, призванного нивелировать негативные последствия торговой либерализации в виде нечестной конкуренции, антидемпинговые меры превратились в средство защиты национальных производителей от иностранной конкуренции. Столкнувшись с необходимостью защищать так называемые "чувствительные" отрасли промышленности от увеличения объемов импорта или резкого падения цен, многие страны стали использовать антидемпинговые процедуры вместо защитных мер, поскольку применение последних в соответствии с положениями ГАТТ-1994 сопряжено с определенными трудностями. Об этом свидетельствует тот факт, что в конце 90-х гг. 95% всех антидемпинговых процедур имели защитные аспекты и только 5% были связаны с антиконкурентной практикой.
Вокруг экономической целесообразности использования антидемпинговых мер в настоящее время возникает множество споров, главный из которых состоит в нахождении той грани, когда использование антидемпинговых мер в целях защиты от недобросовестной конкуренции превращается в злоупотребление ими.
Сторонники антидемпинговой практики заявляют, что она является защитой против жестких ценовых мер для потребителей, противники же утверждают, что отрицательные последствия такой политики значительно превышают ее положительное воздействие. Игнорируя очевидную выгоду для потребителя более низких цен и создания конкурентной рыночной среды, антидемпинговые законы защищают не принципы конкуренции, а конкурирующих субъектов, которые по сути получают выгоду за счет более высоких расходов потребителей.
В целом антидемпинговые меры негативно влияют на состояние торгово-экономических отношений между странами, вовлеченными в антидемпинговые процедуры. Их применение, впрочем, как и начало антидемпингового расследования, ведет к значительному сокращению экспорта иностранного государства и увеличению цен на импортную продукцию, что фактически вытесняет иностранного экспортера с внутреннего рынка .
Список литературы
1. Глухова М.Н. Современный мировой рынок цветных металлов // Внешнеэкономический бюллетень, - 2000, 9.
2. Герасимчук И., Симонов К. Текущее и перспективное потребление металлов в России и Украине.
3. Журнал "Зеркало недели" №36 (411) 21 - 27 сентября 2002.
4. http://docs.subschet.ru/act/918003D8C047F054C325788B003D603F-75.html
5. http://cln.ucoz.ru/publ/metalloprokat/metalloprokat_optom_i_v_roznicu/konjunktura_mirovogo_rynka_metalla/6-1-0-41