## Slide 1: Аналитические методы оценки надежности ИС
Под аналитическим исследованием надежности некоторой системы понимают расчет ее надежности на основе данных о надежности компонентов, структуре, условиях функционирования и режиме обслуживания.
Методы оценки надежности сложных систем могут быть сведены в 3 группы:
методы, базирующиеся на аппарате классической теории вероятности;
методы, использующие аппарат теории Марковских и полумарковских процессов;
методы, основанные на аппарате теории функции случайных аргументов.

## Slide 2: методы, базирующиеся на аппарате классической теории вероятности
Графо-вероятностный метод, основан на использовании графов для наглядного отображения возможных путей развития состояний системы. Подобный граф является ориентированным, его называют деревом логических возможностей. В его узлах указываются состояния системы, а на ребрах – вероятности соответствующих переходов, в результате чего получается размеченный граф.
Логико-вероятностный метод, представляет собой объединение теоретико-вероятностного аппарата с аппаратом алгебры логики. Использование аппарата математической логики позволяет формализовать условия работоспособности сложных структур и получать формулы для расчета надежности.
Применение формулы полной вероятности при расчете надежности систем: учитываются гипотезы: H1, H2, …, Hn – несовместные предполагаемые события, образующие полную группу. В месте с одним из этих событий может произойти рассматриваемое событие X – безотказная работа системы в течении заданной наработки. Вероятность появления события X равна сумме произведений вероятности каждой гипотезы P(Hj) на условную вероятность P(X|Hj) события при этой гипотезе.

## Slide 3
Переход от логической схемы к графу состояний системы. Такой переход необходим при смене метода расчета надежности, при сопоставлении результатов расчетов, выполненных различными методами, вычисления выигрыша в надежности при переходе от невосстанавливаемой к восстанавливаемой системе и других случаях.
Структурный анализ. Сложность и трудность расчетов надежности вызывается тем, что структура исследуемых объектов сложная. Поэтому, прежде чем начинать расчет надежности, необходимо преобразовать сложную структуру в более простую и удобную для расчетов