## Slide 1: методы, использующие аппарат теории марковских и полумарковских процессов
Если случайная величина изменяется в процессе опыта, то возникает случайная функция – функция, которая в результате опыта может принять тот или другой вид, заранее не известный.
Если аргументом случайной функции является время, то такая случайная функция называется вероятностным (случайным) процессом. Функционирование АСУ, ИС, ВТ представляет собой реализацию вероятностных процессов.
Чтобы охарактеризовать вероятностный процесс, необходимо указать тип процесса и его числовые характеристики. Наиболее подходящим для описания процессов, происходящих во многих областях науки и техники, является марковский процесс.
Марковский процесс – процесс, у которого для каждого момента времени вероятность любого состояния объекта в будущем зависит только от состояния объекта в настоящий момент времени и не зависит от того, каким образом объект пришел в это состояние.

## Slide 2
Схемы представления вероятностного процесса
а) временная последовательность смены состояний
б) граф состояний
в) матрица переходов

## Slide 3
Экспоненциальное распределение времени работы до отказа и времени восстановления работоспособности – необходимое условие для марковского процесса.
Важнейшая характеристика марковского процесса – вероятность перехода объекта в то или иное состояние за заданный промежуток времени. Информация о вероятностях перехода объекта в различные состояния позволяет определить вероятности каждого из возможных состояний процесса.
Пусть объект исследования находится в некоторых состояниях, число которых конечно, равно n. Из i-го состояния в j-ое объект переходит с постоянной интенсивностью λij, обратно – с постоянной интенсивностью μji.
Для определения вероятностей каждого из состояний применяют систему дифференциальных уравнений А.Н.Колмогорова

## Slide 4
Полумарковские процессы
Некоторая система S может находится в конечном (или счетном) множестве состояний E={z0, z1, z2, …, zn}. Пусть в начальный момент времени система находится в состоянии zi, переходит из него в состояние zj с веротятностью dij. В отличие от системы, описываемой однородным марковским процессом, предполагается, что время пребывания в состоянии zi есть случайная величина Tij, зависящая как от zi, так и от zj. Таким образом, Tij – время пребывания системы в состоянии zi при условии, что следующим состоянием, в которое переходит система, является zj. Время Tij зависит не от предыстории процесса, а от состояний zi и zj. Следовательно, при переходе к полумарковским процессам марковское свойство сохраняется.