## Slide 1: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВИДЫ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## Slide 2: Основой для определения сметной стоимости строительства служат: действующее законодательство и сметные нормативы (нормы и цены).

## Slide 3: Сметная стоимость строительства в соответствии со структурной инвестиций и порядком планирования деятельности строительно-монтажных организаций подразделяется по следующим видам работ и затрат: - строительно-монтажные работы; - затраты на приобретение (изготовление) технологического оборудования, мебели и инвентаря; - прочие затраты.

## Slide 4: Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий зданий и сооружений или их очередей составляется сметная документация следующих видов

## Slide 5: Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определяемых проектной документацией (по типовым формам).

## Slide 6: Локальные сметные расчеты составляются так же на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению (по типовым формам).

## Slide 7: Объектные сметы объединяют в своем составе в целом данные из локальных смет на объект и являются сметными документами, на основе которых формируется сметная стоимость строительной продукции объекта (по типовым формам)

## Slide 8: Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет стоимость объекта и подлежат уточнению (по типовым формам)

## Slide 9: Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда необходимо определить, как правило, в целом по стройке средства, необходимые для возмещения затрат, не учтенных сметными нормативами (по типовым формам)

## Slide 10: Сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей составляются на основе объективных, локальных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат (по типовым формам)

## Slide 11: Сводка затрат - это сметный документ, определяющий стоимость строительства зданий, сооружений в случаях, когда на ряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения (по типовым формам)

## Slide 12: Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительства основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года.

## Slide 13: Прямые затраты учитывают стоимость: -материалов, изделий и конструкций; -оплаты труда рабочих; -эксплуатации строительных машин.

## Slide 14: Прямые затраты определяются в локальных сметах путем перемножения объемов работ, принятых по проектной документации, на соответствующие единичные расценки, приводимые в сборниках сметных норм и расценок

## Slide 15: Стоимость материальных ресурсов в составе локальных смет (сметных расчетов) определяется исходя из данных о нормативной потребности материалов, изделий (деталей) и конструкций (в физических единицах измерения: м3, м2, т и пр.) и соответствующей цены на вид материального ресурса.

## Slide 16: К основной заработной плате относится оплата труда рабочих- строителей и монтажников, занятых непосредственно на строительных и монтажных работах. Заработная плата, указываемая в прямых затратах в локальных сметах, исчисляется отдельно для рабочих строителей и монтажников и для рабочих-строителей и монтажников и для рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов. Расчет заработной платы выполняется на основании нормативных трудозатрат и стоимости человеко-часа для рабочих строителей и монтажников и для рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов.

## Slide 17: Сметная заработная плата состоит из следующих видов оплаты труда: -основная заработная плата рабочих; - заработная плата рабочих, обслуживающих машины и механизмы; -заработная плата в составе накладных расходов (15 % от массы накладных расходов)

## Slide 18: Накладные расходы – это сумма средств, необходимых для возмещения затрат строительно-монтажных организаций, связанных с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.

## Slide 19: Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществляется через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству. Импр = МРПРтек/МРП2001, где МПРтек - месячный расчетный показатель, устанавливаемый согласно бюджетному законодательству в текущем году; МПР2001- месячный расчетный показатель, устанавливаемый согласно бюджетному законодательству в 2001 году, равный 775 тенге.

## Slide 20: Налог на добавленную стоимость (НДС) принимается в размере, устанавливаемом законодательством РК от сметной стоимости в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов, обязательных платежей (гр.7,8).