## Slide 1: Общие сведения о горных работах и способах разрушения горных работ

## Slide 2
Горные работы представляет собой совокупность производственных и рабочих процессов по проведению, поддержанию горных выработок и выемке полезного ископаемого.
.

## Slide 3
Производственный процесс - процесс труда, имеющий определенное типологическое и организационное содержание, характеризующийся постоянством предмета труда, требующий для своего выполнения специальных средств производств и рабочих определенных профессий, направленный на достижение конечной цели.

## Slide 4
Главным предметом труда производственного процесса является горный массив, а результатом труда - добытое полезное ископаемое.

## Slide 5
Производственный процесс представляет собой совокупность рабочих процессов.
Рабочим процессом называется четко очерченная и отличающаяся по своей организационной структуре и технологическому содержанию часть производственного процесса.

## Slide 6
Рабочий процесс представляет собой совокупность операций.
Операция - совокупность рабочих действий, характеризующаяся однородностью технологического содержания, средством предмета труда и оборудования, предмета труда.

## Slide 7
Разведочные работы
Работы по вскрытию месторождений
Подготовительные работы
Очистные работы
Классификация горных работ

## Slide 8
(по виду механизации)
Ручные
Машинные
Гидромеханизированные
Взрывные
Автоматизированные
Классификация горных работ

## Slide 9
Выбор инструментов и видов энергии, необходимых для эксплуатации месторождения, находится в зависимости от свойств и степени добываемости горных пород, по которым ведется добыча, и условий, определяющих большее или меньшее сопротивление их добыче, т. е. от их крепости, хрупкости и т. д., а также от размеров пространства, в котором располагаются люди во время работы.

## Slide 10
Ручные горные работы производят вручную или с использованием различного рода инструментов (лопата, ломик, кайло, молот и т.п.) при извлечении мягких и рыхлых пород. Ручной труд применяют при выполнении отдельных операций - возведение крепи, зачистке и сборке забоя, навыке вентиляционных труб, заряжании шпуров и т.д.

## Slide 11
Машинные горные работы выполняют с помощью различного роди горных машин, имеющих оптический, пневматический или гидравлический приводы.

## Slide 12
Машинные работы в горном деле бывают:
Самостоятельные (экскавация торфов, глин, работа драгами)
Вспомогательные (бурение шпуров, производство врубов)

## Slide 13
Отбойные
Погрузочные
Бурильные
Тракторные
Комбайны
Классификация горных машин

## Slide 14
Комбайны представляют собой комбинированные машины осуществляющие отбойку, разрушение и погрузку полезного ископаемого или породы в транспортное средство.

## Slide 15
Гидромеханизированные горные роботы основаны на разрушении угля или мягких пород струей воды, обладающей большой энергией. Для этой цели используют специальные машины – гидромониторы, их применяют как на открытых, так и подземных работах.

## Slide 16
Взрывные горные работы находят широкое применение, особенно на карьерах и рудниках. В их основе лежит применение взрывчатых веществ и средств взрывания, размещаемых в специально образуемых полостях.

## Slide 17
Автоматизированные горные работы находятся в стадии опытно-промышленных изысканий. Они основаны на применении агрегатных комплексов и позволяют вести добычу полезного ископаемого без постоянного присутствия людей в очистном забое.

## Slide 18: СПОСОБЫ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Механическое;
Гидравлическое;
Взрывной способ.

## Slide 19: Механическое разрушение
Механическое разрушение как способ ведения горных работ имеет довольно широкое распространение. Его применяют как при добыче угля, так при проведении горных выработок по углю и породам небольшой крепости.
Эффективность механического разрушения угля зависит прежде всего от его прочности и крепости.

## Slide 20: Гидравлическое разрушение горных пород
Гидравлическое разрушение основано на использовании кинетической энергии струи воды, выбрасываемой из гидромонитора.
Гидромонитор – устройство, служащее для создания плотной летящей с большой скоростью водяной струи и управления ею при размыве и отбойке полезного ископаемого или породы.

## Slide 21: Взрывной способ
Взрывной способ разрушения горных пород универсален, является наиболее распространенным. В общей массе около 90% минерального сырья в стране добывается с помощью взрывных работ.
Взрывная отбойка части горной массы от целого массива может применяться при любой крепости полезного ископаемого и пород.
Взрывной способ разрушения основан на применении взрывчатых веществ, при быстротечном разложении которых освобождающаяся энергия взрыва отделяет от массива и осуществляет дробление породы.

## Slide 22: Способы ведения взрывных работ
Шпуровой метод
Скважинный метод
Метод камерных зарядов
Метод накладных зарядов

## Slide 23
Задание:
Описать механическое, гидравлическое и взрывные способы разрушения горных пород
Шпуровой метод
Скважинный метод
Метод камерных зарядов
Метод накладных зарядов