## Slide 1: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

## Slide 2
I. Основные производственные процессы (объект работ руда или вмещающие породы).
А. Процессы горно-подготовительных работ (деление их на отдельные процессы здесь не дается)
Б. Процессы очистных работ.
Отбойка руды – отделение руды от массива с дроблением на куски. Производится чаще с помощью взрывчатых веществ (ВВ); для этого бурят шпуры или скважины (отличающиеся от шпуров тем, что глубина их более 5м), заряжают их ВВ и взрывают. В пластах мягких руд принимают механическую (механическим инструментом) отбойку с помощью комбайнов.
Доставка руды – перемещение рудной массы от забоя до этажных выработок, по которым ее транспортируют к шахтному стволу. Доставка бывает самотечной, механизированной с помощью самоходного пневмоколесного (реже – гусеничного и рельсового) оборудования, конвейеров или скреперов либо комбинированной, т.е. самотечной по очистному пространству и рудоспускам и механизированной по горизонтальным подготовительно-нарезным выработкам.
Вторичное дробление руды. Дробление образовавшихся при взрывной отбойке чрезмерно крупных кусков (так называемого негаборита), производимое в очистном блоке или где-то еще перед погрузкой руды на транспорт. Требуется на большинстве рудников, применяющих взрывную отбойку, особенно в мощных залежах крепких руд при отбойке взрывными скважинами. Производится взрывными и гораздо реже механическим способами. Осуществляется обычно в процессе доставки руды (что требует перерывов в доставке) и поэтому как бы входит в этот процесс.
Процессы поддержания очистного пространства – закладка или крепление. Иногда сюда можно отнести принудительное обрушение вмещающих пород, если его осуществляют для снижения горного давления в определенных поддерживаемых зонах.

## Slide 3
В. Процессы перемещения и дробления рудной массы вне очистного блока
Подземный транспорт руды – перемещение рудной массы по этажным выработкам к шахтному стволу или удаленному от очистного блока капитальному рудоспуску, а при штольневом вскрытии к устью штольни и далее к месту разгрузки на земной поверхности. Осуществляется электровозами в вагонах, реже автосамосвалами и конвейерами. Последние широко применяются только при механической отбойке руд. К транспортному относится и перепуск рудной массы собственным весом по рудоспускам вне очистного блока.
Подъем руды(рудной массы) – подъем рудной массы по вертикальным или наклонным шахтных стволам в скипах, клетях, конвейерами или в автосамосвалах.
Складирование руды на поверхности – работы по размещению рудной массы на земной поверхности в бункерах или открытых складах, включая аварийные склады. Иногда складируют и рудную массу с забалансовым содержанием полезного компонента.
Отгрузка руды потребителю – работы на земной поверхности по погрузке рудной массы из бункеров и открытых складов в железнодорожные вагоны, автомашины или на другие виды транспорта, которыми отвозят ее на обогатительную фабрику или металлургический завод.

## Slide 4
Г. Процессы управления качеством рудной массы
Процессы усреднения качества рудной массы. Для эффективной переработки рудной массы в большинстве случаев необходимо, чтобы содержание полезных компонентов в ней было более или менее стабильным (колебания не более чем на 5-10 относительных процентов). Усреднение качества достигается регулированием порций, в которых рудная масса поступает из различных забоев. Для этого определяют качество рудной массы по забоям, рудоспускам, вагонам, бункерам и т.п., передают полученную информацию на диспетчерский пункт, а команды с диспетчерского пункта соответствующему персоналу.
Сортировка рудной массы – применяемое на некоторых рудниках разделение рудной массы на сорта, перерабатываемые по отдельности. Сюда же можно отнести породоотборку, т.е. удаление из рудной массы кусков пустой породы. Сортировку осуществляют геофизическими методами (как, например, по интенсивности радиоактивного излучения), по крупности или визуально; делают это в очистных блоках и на специальных установках под землей и на поверхности.

## Slide 5
Д. процессы перемещения пустой породы вне проходческого забоя
Транспорт пустой породы (или некондиционной руды) перемещение ее от проходческого забоя до шахтного ствола или породоспуска, удаленного от проходческого забоя. Осуществляется электровозами в вагонах или самоходными пневмоколесными машинами, если их используют при проходке выработок.
Подъем пустой породы осуществляют по вертикальным или наклонным шахтным стволам в клетях, скипах или автосамосвалах.
Образование породных отвалов – работы по размещению на земной поверхности выданной из шахты пустой породы. Породу размещают в плоских или конусных отвалах либо сваливают в зону сдвижения пород. От шахтного ствола доставляют породу в отвалы автомашинами, электровозами в вагонах, конвейерами или по подвесной канатной дороге.

## Slide 6
II. Вспомогательные производственные процессы (обеспечивают возможность выполнения производственных процессов)
А. Монтажные и ремонтные работы
Б. Транспортирование людей, материалов и оборудования
В. Процессы энергоснабжения, вентиляции и водоотлива
Г. Геолого-маркшейдерские работы
Д. Прочие вспомогательные работы — обслуживание складов материалов и оборудования, бытового комбината и т.п.