## Slide 1: Управление качеством рудной массы

## Slide 2
Качество рудной массы оценивается по содержанию в ней полезных компонентов. Полезные или вредные примеси (сопутствующие минералы), соответственно улучшают или ухудшают показатели переработки рудной массы и влияют на стоимость переработки и полноту извлечения полезных компонентов. Качество рудной массы существенно влияет на количество, качество и себестоимость продукции, и степень использования недр.
Со стороны потребителя к качеству добытой руды предъявляется ряд требований, основанных на следующих показателях:
– химический и минералогический состав руды, определяющий содержание полезных и вредных компонентов, и технологичность переработки рудного сырья;
– степень однородности состава рудной массы;
– кусковатость и влажность рудной массы;
– недопущение инородных, засоряющих руду, материалов.

## Slide 3
Управление качеством рудной массы необходимо для более эффективной ее переработки, чтобы содержание полезных компонентов было более или менее стабильным (колебания не более чем на 5 – 10% от базовых показателей).
Способы управления качеством руды при ее добыче могут быть: – горно-технологическими; – организационными; – экономическими.
Горно-технологические способы осуществляются путем выбора системы разработки и определения ее параметров, обеспечивающих соответствующее изменение качества добычи, а также совершенствованием комплекса рабочих процессов при производственной стадии процессы очистных работ, нередко, с включением в технологическую схему дополнительных рабочих процессов таких как: усреднение, сортировка и предконцентрация.
Организационное управление качеством руд выполняется за счет мероприятий, создающих определенный порядок выемки (выпуска) руды, доставки, транспорта, режима загрузки и выгрузки аккумулирующих (смесительных) емкостей, дополнительную регламентацию горных работ и др.

## Slide 4
Экономическое управление качеством руды основано на изучении влияния качества рудного сырья на конечные результаты деятельности горнометаллургического комплекса с интегральной экономической оценкой вариантов решений в соответствии с реальными производственными возможностями рудной шахты и конъюнктурой рынка. Горно-технологические и организационные способы управления качеством руды, могут быть:
– разделительные (сепарационные), при которых осуществляется изъятие из общей массы руды пустых пород, очень бедных руд или богатой руды, наиболее отличающейся по своим качественным характеристикам от средних значений;
– смесительные (усреднительные), при которых происходит объединение объемов разнокачественной руды в более однородную по составу рудную массу;
– прочие, связанные с обеспечением соответствующей кусковатости и влажности рудной массы и недопущением попадания в нее засоряющих предметов и материалов. В оперативное управление качеством рудной массы входят:
– опробование руды в забоях и рудной массы в забоях, рудоспусках, вагонах, автомашинах, бункерах, на складах и т.п.;
– обработка полученной информации и соответствующая корректировка плана работ по блокам; – реализация этих корректив.

## Slide 5
Для корректировки необходимо иметь сведения о количестве рудной массы, выданной из различных блоков, перевезенной, поступившей в рудоспуски (бункера) и выгруженной из них, а также о качестве рудной массы по блокам, рудоспускам и т. п.
Управление качеством достигается при помощи следующих рабочих процессов:
– усреднение качества рудной массы;
– сортировка рудной массы; – предконцетрация.