## Slide 1: Сортировка.

## Slide 2
Сортировка рудной массы. При значительных колебаниях качества рудной массы бывает выгодно разделять ее на сорта. Каждый сорт перемещается своим путем и перерабатывается по-разному. В простейшем случае разделяют рудную массу на сорта в зависимости от того, из каких блоков она выдается (так, в одних блоках добывают окисленную руду, а в других – сульфидную, перерабатываемые раздельно). В остальных случаях сортировка требует специальных рабочих процессов, причем не исключает усреднения качества в пределах каждого сорта. Применение сортировки в каждом конкретном случае требует экономического обоснования путем сравнения с усреднением всей рудной массы. Различают сортировку геофизическими методами, по крупности и визуальную, а с точки зрения места производства работ – сортировку забойную (в очистных блоках), на подземных установках или станциях и на поверхностных рудосортировочных комплексах или дробильно-сортировочных фабриках. Сортировка на поверхности иногда является частью общей схемы обогащения рудной массы. Геофизическая сортировка рудной массы основана на радиометрических методах и использует естественную радиоактивность таких руд, как урановые. При радиометрической сортировке измеряют геофизическими приборами (радиометрами) интенсивность естественного радиоактивного излучения, а по ней определяют содержание металла в каждом куске или в определенном объеме рудной массы. Радиометрическая сортировка применима, помимо урановых, для целого ряда железных, свинцовых, медных, ртутных, сурьмяных и золото

## Slide 3
содержащих руд. Для сортировки используют ядерно-физические методы экспресс-опробования. Создают сортировочные установки, основанные на механизированном разделении кусков руды и породы по цвету. Если имеются отличия в спектре цвета от эталона, то автоматически включаются воздушные форсунки, отделяющие кусок от потока на ленточном конвейере. Геофизические методы позволят полностью механизировать и автоматизировать сортировку. Сортировку по крупности производят на грохотах (стационарных или вибрационных), на которых рудная масса разделяется на ряд фракций различной крупности. Если полезный компонент состоит из хрупких минералов, то образовавшиеся при грохочении рудной массы мелкие фракции представляют собой высококачественный сорт. Крупность рудной массы имеет иногда самостоятельное значение для ее переработки, как, например, при добыче богатых руд железа, а иногда и цветных металлов, часть которых идет прямо на металлургический передел. Сортируют по крупности иногда в подземных условиях, но чаще на земной поверхности. Визуальную сортировку можно использовать, если разные сорта или руда и пустая порода легко различаются на глаз (по цвету, блеску и т.п.), что характерно для руд некоторых металлов, а также для слюдяных месторождений.