## Slide 1: Кен массасының сапасын басқару

## Slide 2
Кен массасының сапасы ондағы пайдалы компоненттердің құрамы бойынша бағаланады. Пайдалы немесе зиянды қоспалар (ілеспе минералдар) тиісінше кен массасын өңдеу көрсеткіштерін жақсартады немесе нашарлатады және өңдеу құнына және пайдалы компоненттерді алудың толықтығына әсер етеді. Кен массасының сапасы өнімнің санына, сапасына және өзіндік құнына және жер қойнауын пайдалану дәрежесіне айтарлықтай әсер етеді.Тұтынушы тарапынан өндірілген кеннің сапасына келесі көрсеткіштерге негізделген бірқатар талаптар қойылады:- кеннің химиялық және минералогиялық құрамы, пайдалы және зиянды компоненттердің құрамын және кен шикізатын өңдеу технологиялығын анықтайтын;- кен массасы құрамының біртектілік дәрежесі;- кен массасының кесектігі мен ылғалдылығы;- кенді ластайтын, бөгде заттарды, материалдарды болдырмау.

## Slide 3
Кен массасының сапасын басқару пайдалы компоненттердің құрамы тұрақты немесе аз болуы үшін оны неғұрлым тиімді өңдеу үшін қажет (тербелістер базалық көрсеткіштердің 5 – 10% - дан аспайтын).Кенді өндіру кезінде оның сапасын басқару тәсілдері: – тау-кен – технологиялық; – ұйымдастырушылық; - экономикалық болуы мүмкін.Тау-кен-технологиялық тәсілдер өндіру сапасының тиісті өзгеруін қамтамасыз ететін әзірлеу жүйесін таңдау және оның параметрлерін айқындау, сондай-ақ тазарту жұмыстарының процестері өндірістік сатыда жұмыс процестерінің кешенін жетілдіру арқылы, көбінесе технологиялық схемаға орташаландыру, сұрыптау және орталандыру сияқты қосымша жұмыс процестерін қосу арқылы жүзеге асырылады.Кен сапасын ұйымдастырушылық басқару кенді алудың (шығарудың), жеткізудің, көліктің белгілі бір тәртібін, жинақтау (қоспалау) сыйымдылықтарын тиеу және Түсіру режимін, тау-кен жұмыстарын қосымша регламенттеуді және т. б. жасайтын іс-шаралар есебінен орындалады.

## Slide 4
Кен сапасын экономикалық басқару кен шикізаты сапасының кен шахтасының нақты өндірістік мүмкіндіктеріне және нарық конъюнктурасына сәйкес шешім нұсқаларын интегралды экономикалық бағалаумен тау-кен металлургия кешені қызметінің соңғы нәтижелеріне әсерін зерттеуге негізделген. Кен сапасын басқарудың тау-кен-технологиялық және ұйымдастырушылық тәсілдері:- бөлгіш (сепарациялық), ол кезде кеннің жалпы массасынан бос жыныстар, өте кедей кендер немесе бай кендер алынатын, өзінің сапалық сипаттамалары бойынша орташа мәндерден неғұрлым ерекшеленетін;- араластырғыш (орташалаушы), онда әртүрлі сапалы кеннің көлемін құрамы бойынша неғұрлым біртекті кен массасына біріктіру жүргізіледі;- кен массасының тиісті кесектігі мен ылғалдылығын қамтамасыз етуге және оған ластаушы заттар мен материалдардың түсуіне жол бермеуге байланысты өзгелері. Кен массасының сапасын жедел басқаруға кіреді:- кенді забойлар мен кен массасын забойларда, кен шығарғыштарда, вагондарда, автомашиналарда, бункерлерде, қоймаларда және т. б. сынамалау.;- алынған ақпаратты өңдеу және блоктар бойынша жұмыс жоспарын тиісті түзету;

## Slide 5
Түзету үшін әртүрлі блоктардан берілген, тасымалданған, кен кесектерге (бункерге) келіп түскен және олардан түсірілген кен массасының мөлшері туралы, сондай-ақ блоктар, кен шығарғыштар және т. б. бойынша кен массасының сапасы туралы мәліметтер болуы қажет.Сапаны басқару келесі жұмыс процестерінің көмегімен қол жеткізіледі:- кен массасының сапасын орташаландыру;- кен массасын сұрыптау – - предконцетрация..