## Slide 1: Методы и приборы оценки ровности дорожных покрытий
1. Оценка продольной ровности
2. Оценка поперечной ровности (колейности)

## Slide 2: Продольная ровность покрытий
+
=
Способы оценки:
Измерение параметров
неровности (амплитуда,
длина волны)
Измерение параметров
колебаний автомобиля
(сжатие рессор, вертикаль-
ные перемещения)

## Slide 3
Измерение параметров колебаний автомобиля
Толчкомеры
Bump Integrator
Интенсивность движения, авт./сут | Категория дороги | Тип дорожной одежды | Предельно допустимые показатели продольной ровности, см/км | 
 |  |  | По толчкомеру ТХК-2, установленному на автомобиле | 
 |  |  | УАЗ-2206 | ГАЗ-31022 «Газель»
Более 7000 | I | Капитальный | 100 | 220
3000-7000 | II |  | 120 | 270
1000-3000 | III | Капитальный | 170 | 350
 |  | Облегченный | 240 | 460
500-1000 | IV | Облегченный | 265 | 500
200-500 |  | Переходный | 340 | 510
До 200 | V | Низший | 510 | 720
ОДН 218.0.006-2002
ТХК-2, ИР-1, ИВП-1 или другие, имеющие
необходимое метрологическое обеспечение

## Slide 4
Прицепные установки
ПКРС-2 (прибор контроля ровности
и сцепления)
ГОСТ 30412-96
Методика проведения измерений:
Скорость движения 50 ± 2 км/час
Требования к ровности по ПКРС-2:
для новых дорог
Не прописаны
однако в СП 78.13330.2012 указано,
что для выбора участков детальной оценки можно использовать ПКРС
для эксплуатируемых дорог
ОДН 218.0.006-2002
ГОСТ Р 50597-93
Bump Integrator

## Slide 5
Требования к ровности по пкрс
ОДН 218.0.006-2002
ГОСТ Р 50597-93
Интенсивность движения, авт./сут | Категория дороги | Тип дорожной одежды | Предельно допустимые показатели продольной ровности, см/км
 |  |  | По прибору ПКРС-2У
Более 7000 | I | Капитальный | 540
3000-7000 | II |  | 660
1000-3000 | III | Капитальный | 860
 |  | Облегченный | 1100
500-1000 | IV | Облегченный | 1200
200-500 |  | Переходный | -
До 200 | V | Низший | -

## Slide 6
Нивелир и нивелирная рейка
Выборочный контроль
Точки установки рейки
± поправка
поправка в ГОСТ 30412-96

## Slide 7
ГОСТ 30412-96
Методика проведения измерений:
Требования к ровности по нивелиру и нивелирной рейке:
для новых дорог
СП 78.13330.2012
СП 78.13330.2012
Категория автомобильной дороги | Допустимые значения амплитуды, мм |  | 
 | Длина прямой линии, м |  | 
 | 10 | 20 | 40
I, II, III | 5 | 8 | 16
IV, V | 6 | 10 | 20
Из общего числа отклонений δhi 90 % должны быть в пределах, указанных в таблице, а 10 % не должны превышать этих значений более чем в 1,5 раза.

## Slide 8
ГОСТ 30412-96
Методика проведения измерений:
Требования к ровности по нивелиру и нивелирной рейке:
для новых аэродромных покрытий
СП 121.13330.2012
Основания и покрытия (кроме сборных) | Допустимые значения амплитуды, мм |  | 
 | Длина прямой линии, м |  | 
 | 10 | 20 | 40
95 % измерений, не выше | 5 | 8 | 16
до 5 % измерений, не выше | 10 | 16 | 24
СП 121.13330.2012

## Slide 9
Трехметровая дорожная рейка
0.5м
0.5м
0.5м
0.5м
0.5м
0.5м
0.5-1.0м
Кромка ПЧ
1
2
3
…
ГОСТ 30412-96
Методика проведения измерений:
СП 78.13330.2012

## Slide 10
Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м): | 
Основания и покрытия асфальтобетонные, монолитные цементобетонные и из каменных материалов и грунтов, обработанных вяжущими | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 6 мм, остальные – до 3 мм
Все остальные виды покрытий и оснований и выравнивающие слои | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, остальные – до 5 мм
Требования к ровности по трехметровой рейке:
для новых дорог
СП 78.13330.2012
для эксплуатируемых дорог
ГОСТ Р 50597-93

## Slide 11
Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м): | 
Все типы покрытий и выравнивающие слои | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 6 мм, остальные – до 3 мм
Сборные покрытия из предварительно напряженных плит | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, остальные – до 5 мм
Требования к ровности по трехметровой рейке:
для новых покрытий
СП 78.13330.2012

## Slide 12
Международный индекс ровности
IRI (International Roughness Index)
80 км/ч
IRI, мм/м, м/км

## Slide 13
Профилометры / профилографы
США, 1965 г.

## Slide 14
Профилометры / профилографы

## Slide 15
Динамический преобразователь профиля – ДПП (каф.теор.механики МАДИ)
А.А. Хачатуров
В.Л. Афанасьев
В.И. Кольцов

## Slide 16
APL Profilometer (developed by the French Road
Research Laboratory, LCPC)
21,6 км/ч 50 км/ч 72 км/ч

## Slide 17
Требования к ровности по IRI:
для новых дорог
СП 78.13330.2012
Категория автомобильной дороги | IRI, м/км
I, II, III | 2,2
IV, V | 2,6

## Slide 18
Изменение ровности во времени
Ровность (просвет под рейкой,
показания толчкомера, ПКРС, IRI)
Время
Предельное значение
Выполнение работ в
рамках ремонта

## Slide 19: Поперечная ровность
2-х метровая рейка +
щуп
ОДН 218.0.006-2002
Методика проведения измерений:
Рекомендации по выявлению и устранению колей
2-х метровая рейка +
щуп + стаканы
постоянной и переменной
высоты
Методика проведения измерений:
Рекомендации по выявлению и устранению колей

## Slide 20
Поперечная ровность
Самостоятельный участок (от 20 м до неск. км)
Измерительный
участок (100 м)
Измерительный
участок (100 м)
Измерительный
участок
(укороченный)
1
2
3
4
5/1
2
3
4
5/1
2
3
4
5/1

## Slide 21
Упрощенная методика
Номер самостоятельного участка | Привязка к километражу и протяженность | Длина измерительного участка l, м | Глубина колеи по створам |  | Расчетная глубина колеи hКН, мм | Средняя расчетная глубина колеи hКС, мм
 |  |  | номер створа | глубина колеи hк, мм |  | 
1 | от км 20+150 до км 20+380, L = 230 м | 100 | 1 | 11 | 13 | 12,7
 |  |  | 2 | 8 |  | 
 |  |  | 3 | 12 |  | 
 |  |  | 4 | 17 |  | 
 |  |  | 5/1 | 13 |  | 
 |  | 100 | 2 | 16 | 13 | 
 |  |  | 3 | 10 |  | 
 |  |  | 4 | 13 |  | 
 |  |  | 5/1 | 11 |  | 
 |  | 30 | 2 | 9 | 12 | 
 |  |  | 3 | 14 |  | 
 |  |  | 4 | 12 |  | 
 |  |  | 5 | 7 |  | 

## Slide 22
Результаты оценки
Расчетная скорость движения, км/ч | Глубина колеи, мм | 
 | допустимая | предельно допустимая
>120 | 4 | 20
120 | 7 | 20
100 | 12 | 20
80 | 25 | 30
60 и меньше | 30 | 35
Требования к поперечной ровности:
ОДН 218.0.006-2002
Рекомендации по выявлению и устранению колей
Требования к поперечной ровности:
Рекомендации по выявлению
и устранению колей

## Slide 24
Ультразвуковой колеемер TUS

## Slide 25
лазерный колеемер

## Slide 26
Изменение колейности во времени
Глубина колеи
Время
50 мм
Выполнение работ в
рамках содержания или ремонта
Выполнение работ в
рамках капитального ремонта