## Slide 1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Лектор – ст. преподаватель
Алимгазин Б.Т.

## Slide 2: Лекция 1 Назначение, классификация и размещение производственных предприятий
Производственные предприятия – комплекс сооружений, машин и оборудования, которые обеспечивают добычу необходимых для дорожного строительства материалов, изготовление полуфабрикатов, изделий и деталей
По характеру эксплуатации в зависимости от размещения и средств доставки материалов предприятия могут быть:
прирельсовые
притрассовые
прикарьерные
Предприятия для приготовления смесей разделяют на:
стационарные
инвентарные
передвижные

## Slide 3
Производственные предприятия
Основного назначения
Карьеры, ДКЗ
Битумные и эмульсионные базы
Базы цемента и минерального порошка
АБЗ
ЦБЗ
Подсобно-производственного назначения
Склады и хранилища различного назначения
Ремонтно-механические мастерские
Пункты технического обслуживания ДСМ
Объекты административного назначения
Энергетического обслуживания
Электростанции
Котельные установки
Компрессорные станции
Водопровод и очистные сооружения

## Slide 4
Размещение предприятий
При выборе места расположения производственного предприятия учитывают:
возможность получения исходных материалов
величину транспортных затрат
техническую обусловленность, ограничивающую дальность транспортирования, например, асфальтобетонной смеси
Схемы развития и размещения предприятий должны разрабатываться с учетом перспективы на 5- или 10-летний период
При выборе площадки для строительства производственного предприятия учитывают:
географические и гидрологические условия
существующую транспортную сеть
обеспеченность района электроэнергией, водой, жилплощадью, культурно-бытовыми помещениями
противопожарные и санитарно-технические условия
Оптимальный вариант размещения производственного предприятия выбирают по минимуму приведенных затрат на производство и транспортирование продукции при одинаковом ее качестве по формуле:
ЗП = Спр+ Стс+ Спер+ Стгп + Ен·Куд
где Спр - затраты на приобретение сырья;
Стс - затраты на транспортирование сырья от места производства до перерабатывающего предприятия;
Спер - затраты предприятия на переработку сырья в готовую продукцию;
Стгп - затраты на транспортирование готовой продукции с предприятия потребителю;
Ен - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений (Ен = 0,12);
Куд - удельные капиталовложения на строительство предприятия,
Куд = Ф/Qг
где Ф - стоимость основных промышленно-производственных фондов,
Qг - годовая проектная мощность предприятия

## Slide 5
Размещение предприятий
При выборе места расположения производственного предприятия учитывают:
возможность получения исходных материалов
величину транспортных затрат
техническую обусловленность, ограничивающую дальность транспортирования, например, асфальтобетонной смеси
Схемы развития и размещения предприятий должны разрабатываться с учетом перспективы на 5- или 10-летний период
При выборе площадки для строительства производственного предприятия учитывают:
географические и гидрологические условия
существующую транспортную сеть
обеспеченность района электроэнергией, водой, жилплощадью, культурно-бытовыми помещениями
противопожарные и санитарно-технические условия
Оптимальный вариант размещения производственного предприятия выбирают по минимуму приведенных затрат на производство и транспортирование продукции при одинаковом ее качестве по формуле:
ЗП = Спр+ Стс+ Спер+ Стгп + Ен·Куд
где Спр - затраты на приобретение сырья;
Стс - затраты на транспортирование сырья от места производства до перерабатывающего предприятия;
Спер - затраты предприятия на переработку сырья в готовую продукцию;
Стгп - затраты на транспортирование готовой продукции с предприятия потребителю;
Ен - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений (Ен = 0,12);
Куд - удельные капиталовложения на строительство предприятия,
Куд = Ф/Qг
где Ф - стоимость основных промышленно-производственных фондов,
Qг - годовая проектная мощность предприятия