## Slide 1: Ғарыштық аппаратура. Ғарыштық аппаратураның құрамы

## Slide 2
Бұл аппаратураның құрамына келесілер кіреді:
тірек торларын құру және жиілету, сондай ақ карталарды құру үшін қолданатын Р1 ұсақ масштабты суреттерді алуға мүмкіндік беретін қысқа фокусты кең бұрышты фотокамера;
суреттерді дешифрлеу және фотопландарды құрастыру үшін Р2, Р3, Р4 ірі масштабты суреттерді алуға мүмкіндік беретін ұзын фокусты үш фотокамера;
панорамалық суреттерді алу үшін қолданылатын панарамалық камера;
жұлдызды аспанды суреттеу үшін жұлдызды камера;
горизонт сызығын суреттеу үшін қолданатын 4 горизонтты камера.

## Slide 3: Ғарыштық аппаратураның құрамы

## Slide 4
Барлық камералар бір бірімен байланысқан және синхронды жұмыс істейді. Сондай ақ бір уақыт аралығында 10 сурет алынады. Бұл суреттердің проекция центрлері S нүктесінде орналасқан. Панарамалық камераның көру аясы 180 градустан кем емес.
Панарамалық суреттер жоғары көрсету қабылеттілігімен ерекшелінеді. Сондықтан оларды дешифрлеуге қолдануға болады. Бірақ панарамалық суреттердің масштабы бейненің центрінен горизонт сызығына қарай тез кішірейеді. Сондықтан дешифрлеу үшін панарамалық суреттердің тек қана орталық бөлігі қолданылады.

## Slide 5
Панарамалық суреттерді өлшеу мақсатында қолдануға болады. Бірақ бұл жағдайда экспозициялау уақытында носительдің жылжу нәтижесінде панарамалық суреттердің проекция орталығы бір орында болмайтынын ескеру қажет. Түсіру бағытына параллель болатын панарамалық суреттің әр бір элементарлы сызығына өз проекция орталығы және суреттерді бағыттаудың бұрыштық элементтері сәйкесінше келеді. Жұлдызды және горизонтты суреттер ұсақ масштабты суреттердің бағыттаудың бұрыштық элементтерін анықтау үшін қажетті. Суреттерді бағыттаудың сызықтық элементтері орбиталарды өлшеу нәтижесінде анықталады.

## Slide 6
Түсіріс аспабынан қабылданатын толқын ұзындығының жұмыс диапазоны микрометр бөлігінен (көрінетін оптикалық сәуле) метрге (радиотолқындар) дейін құрайды. Зондтаудың пассивті әдісі Жер бетіне күннің белсенділігіне себепті обьектілердің табиғи сәулелену немесе екіншілік жылулық сәулеленуін қолдануға негізделген. Ал активі әдіс – бұл жасанды қайнар көзден бағытталған әрекет. Ол обьектілердің мәжбүрлі сәулеленуін колданады. Ғарыштық аппараттан алынған Жерді қашықтықтан зондтаудың берілгендері үлкен дәрежеде атмосфераның мөлдірлілігімен сипатталады. Сондықтан ғарыштық аппаратта әртүрлі диапазонда электромагниттік сәулеленуді тіркейтін көпканалды пассивті және активті (белсенді) құрылғылар қолданылады.