## Slide 1: Өндірістік ғимараттардың микроклиматы. Өндірістегі метеорогиялық жағдайдың ерекшеліктері. Ағзаның терморегуляциясы

## Slide 2: Өндірістік ғимараттардың микроклиматы -
ауа температурасы,
ауа ылғалдылығы,
ауа қозғалыстарының жылдамдықтары, айналадағы заттардың беттеріндегі температурамен,
олардан шығаратын жылуымен анықталады

## Slide 3: Ауа температурасы
Жоғары температура жылу бөлумен байланысты технологиялық процесстері бар өндірістерге тән

## Slide 4: Кейбір өндірістерде ауаның қыздырылуы - қатты қызған қондырғылардың бетінен берілуі мүмкін
Мұндай цехтарда конвекционды жылу көп мөлшерде (34Дж/м³/с) - Т 35-45°С қа дейін жетуі мүмкін, сыртқы температурадан 14-25°С жоғары болады.

## Slide 5: Кейбір өндірісте ағзаға төмен температура әсер етуі тән болады
Жылу жүйесі жүргізілмейтін жұмыс орындарында (элеватор, қойма, т.б.) және жылдың суық мезгілінде ауа Т -3 тен - 25°С.
Далада жүргізілетін жұмыстарда (құрылыс, орман шаруашылығы, мұнай, газ өндіру т.б.) ортаңғы белдеулерде сыртқы жұмыстар 0- -20°С, солтүстік жақтарда -30°С тан төмен жағдайда жұмыс істейді.

## Slide 6: Жылу шығару (инфрақызыл сәулелер)
көрінбейтін элекромагнитті сәулелер толқын ұзындығы 0,76-540 нм, толқындық, кванттық қасиеттері бар.
Толқын ұзындығына байланысты
қысқа толқынды – 1,4 мкм аз,
орташа толқынды – 1,4-3мкм,
ұзын толқынды – 3 мкм көп.
Өндірістік ортада шағын диапазон 0,76-70 мкм маңызды. Жылу шығару интенсивтілігі Вт/м² өлшенеді. Инфрақызыл сәулелер ауа арқылы өте отырып оны қыздырмайды, бірақ қатты денелермен жұтылған соң сәулелік энергия жылу энергиясына айналып оны қыздырып температураның жоғарылауына әкеледі.

## Slide 7: Жұмыс ортасында
Оптимальді температура мөлшері 22-24°С.
Рұқсат етілген мөлшері – 18-25°С.

## Slide 8: Ауа ылғалдылығы
ауадағы су булары.
Абсолюттік – 1м³ ауадағы граммен болатын су буының мөлшері.
Максимальді – осы температурадағы су буының шекті мөлшері.
Салыстырмалы – абсолютті ылғалдылықтың максимальдіге қатынасы.
Ол ауаның ылғалдылығы немесе құрғақтығы жөнінде шынайы баға береді. Теңіз мұхиттар үстінде салыстырмалы ылғалдылық 80% тен жоғары, шөлді жерлерде - 10% дан төмен.

## Slide 9
Адам ағзасына қолайлы орташа климаттық жағдайларда салыстырмалы ылғалдылық 40-60%.
рұқсат етілген мөлшер 35-75%

## Slide 10
Жылу балансы
Жылу өндіру
тағамдық заттардың тотығуынан
Қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуынан
Айналадағы ауа мен ауадан температурасы жоғары заттардан конвекционды және радиацмалық жылу берілуден

## Slide 11: Жылу беру