## Slide 1: Жарық техникасының негізгі шамалары
Жарықтандыру қондырғыларын жобалау

## Slide 2
Жарық күші. Жарық ағынының кеңістіктік тығыздығы жарық күші деп аталады. Жарық көзі жарық ағынының біркелкі емес сәулеленуімен I жарық күші шексіз кішкентай дене бұрышының шегінде жарық көзінен біркелкі бөлінген шексіз кіші жарық ағынының осы дене бұрышының шамасына қатынасы ретінде анықталады:
Жарық күшінің бірлігі Кандела.

## Slide 3
Дене бұрышы. Конустық бетімен шектелген кеңістіктің бөлігі дене бұрышы немесе кеңістіктік бұрыш деп аталады. Дене бұрышының мәні дене бұрышы орналасқан сфера аймағының сфера радиусының квадратына қатынасы ретінде анықталады
Дене бұрышының өлшем бірлігі - стерадиан (ср).

## Slide 4
Жарықтандыру - бұл жарық ағынының ол жарықтандыратын беттің ауданына қатынасы.
мұндағы Ф- жарықтандыратын бетке біркелкі түсетін жарық ағыны, лм;
S-жарықтандырылған бетінің ауданы м2.
Жарық ағынының біркелкі емес беттік тығыздығы кезінде жарықтандыру:
Жарықтандырудың өлшем бірлігі – люкс Лк

## Slide 5
Кез-келген нүктедегі жарықтандыруды жарық күші арқылы анықтауға болады:
Жарықтандырылған беттің жарықтығы. Бұл белгілі бір бағытта бет шығаратын жарық күшінің сол бағытқа перпендикуляр жазықтықтағы жарықтандырылған беттің проекция аймағына қатынасы. Егер жалпақ жарықтандырылған беттің сәулелері осы бетке перпендикуляр болса, онда жарықтандырылған беттің жарықтығы:

## Slide 6
Біркелкі жарықтандырылған бет үшін кез-келген бағытта жарықтылық:
Бетті біртексіз жарықтандыру кезінде
Жарықтылықты өлшеу бірлігі-1 шаршы метрге 1 кандела (кд/м2).

## Slide 7
Шар тәрізді және барлық бағытта біркелкі жарық шығаратын жарық көзінің жарықтылығы:
Қалыпты оське қарай жарқыраған цилиндрдің орташа жарықтығы:
мұндағы D және l-цилиндрдің диаметрі мен ұзындығы, м.

## Slide 8
Шағылысу коэффициенті ρ денеден шағылысатын ФР жарық ағынының Ф дарық ағынына қатынасы:
Объект көзбен анықталатын және танылатын жұмыс беттері олардың шағылысу коэффициенті бойынша үш топқа жіктеледі: қараңғы ρ < 0,2, орташа 0,2 < ρ < 0,4 және ашық ρ > 0,4.