## Slide 1: Таулы жағдайларда үйінді тұрғызу
Таулы аудандарда жер үйіндісін тұрғызу жалпы ерекшеліктері төменгі өзгерістерден тұрады:
Құрылысқа қажетті негізгі деректер өте қысқа телімдерде құбыл өзгеруі мүмкін (денудациялық процесстер, жер сілкінісі, қар көшкіні т.б.). Сондықтан тау жолдарының аса қиын телімдерінде арнайы құрылымдар құрылысын қажет.
Топырақ үйіндісін тұрғызғанда ереже бойынша жүктелетін еңістіктің беріктілік құрылымы бұзылады.
Таулы жағдайда ауа райы өте құбылмалы.
Тау жолдарының құрылысы теміржол, автомобиль жолдары аз дамыған аудандарда жүргізіледі, бұл құрылыс өндірістік базасын дайындауға және құрылыс фронтын дамытуға кедергісін тигізеді.
Ең қиыны жару жұмыстары

## Slide 2: Проф. М.М. Протодьяконов шкаласы бойынша тау жыныстарының классификациялары
п/п | Жыныстар мықтылық дәрежесі | жыныстар | Жыныстың мықтылық коэффициенті, f
I | Жоғары дәрежелі мықтылық | өте мықты, тығыз және тұтқыр кварциттер мен базальттар. | 20 және жоғары
II | өте мықты | өте мықты гранитті жыныстар, кварцты порфир, өте мықты сланец, өте мықты песчаниктер мен известняктар | 15
III | мықты | Гранит (тығыз) және гранитті жыныстар, өте мықты песчаниктер мен известняктар, мықты конгломерат(сцементированная обломочная горная порода). | 10
IIIа | мықты | Известняктар (мықты), әлсіз гранит, мықты песчаниктер, мықты мрамор, доломит, колчедандар | 8
IV | Жеткілікті мықты | Қарапайым песчаник. | 6
IVa | Жеткілікті мықты | Құмды сланецтер. | 5
V | Орташа мықтылықты | мықты сазбалшықты сланец, әлсіз песчаник және известняк, жұмсақ конгломерат | 4
Va | Орташа мықтылықты | әр түрлі сланецтер (әлсіз), тығыз мергель | 3
VI | Жеткілікті әлсіз | жұмсақ сланец, өте жұмсақ известняк, мел, тас тұзы, гипс, қатқан топырақ, антрацит, қарапайым мергель, бұзылған песчаник, цементтелген галька | 2
VIa | Жеткілікті әлсіз | Қиыршық тасты топырақ. Бұзылған сланец, мықты тас көмір. Қатайған тас көмір | 1,5
VII | жұмсақ | сазбалшық (тығыз). Жұмсақ тас көмір. Мықты қоқыстар, сазбалшықты топырақ | 1,0
VIIa | жұмсақ | Жеңіл құмды топырақ, лесс, малта тас | 0,8
VIII | топырақтылар | өсімдік қабат, торф, жеңіл саздақ, ылғал құм | 0,6
IX | сусымалы | құм, шөгінділер, ұсақ малта тас, үйілген жер, алынған көмір | 0,5
X | қалқымалы | Батпақты топырақ, сұйытылған лесс | 0,3

## Slide 3
5 – сурет – жарғыш өнімдері:
1 - жең; 2 - шурф; 3 - қазандық скважина; 4 - скважиналар; 5 - шпур; 6 - зарядты камералар; 7 - рассечка; 8 - штольня