## Slide 1: ҚЫСҚЫ КЕЗЕҢДЕ ТОПЫРАҚ ҮЙІНДІСІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
Терминдер мен анықтамалар
топырақтың қолайлы ылғалдылығы: Топырақты қажетті күйге дейін тығыздау мүмкін болатын максималды ылғалдылық.
қату тереңдігі: Жер бетінен қысқы кезеңде қатып қалған топырақтың төменгі шекарасына дейінгі қашықтық.
қысқы кезең: Күзде нөлдік орташа тәуліктік температураның басталу күні мен көктемде нөлдік орташа тәуліктік температураның басталу күні арасындағы жыл уақыты.
ісінген топырақ: МЕМСТ 28622-90 бойынша 0,01-ден кем салыстырмалы ісіну деформациясы бар топырақ.
топырақты босату: Топырақты бұзу бойынша технологиялық операция, бұл негізінен байланысты және ірі кесекті топырақты игеру кезінде жер жұмыстарын тиімді жүргізуге ықпал етеді.

## Slide 2: ҚЫСТА ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Автомобиль жолдарын салу тәжірибесіне қысқы жұмыстарды енгізуді бір мезгілде бірнеше бағыт бойынша жүзеге асыру қажет.
Біріншіден, автомобиль жолдарының жобаларын жасау кезінде қысқы жағдайларда белгілі бір учаскелерде жұмыс істеу мүмкіндігін алдын-ала қарастырған жөн. Бұл учаскелер үшін, оларды қыста орындау жұмыс сапасына қойылатын барлық талаптарды ескере отырып және айтарлықтай қымбаттаусыз жасауға мүмкін болатын жол конструкцияларын жасау қажет. Жоба қыс мезгілінде атқарылған жұмыстардың қымбаттауын ескеріп, құрылысшыларды жұмыс өндірісінің технологиясына әсер ететін ауданның климаттық ерекшеліктері туралы егжей-тегжейлі мәліметтермен (климаттық кестелермен, топырақтың қату тереңдігі мен динамикасы туралы мәліметтермен және т.б.) қамтамасыз етуі тиіс.
Екіншіден, жоспарлаушы ұйымдар жылдық және тоқсандық жоспарларды бекіту кезінде қысқы жағдайларда жол-құрылыс жұмыстарының кейбір бөлігінің орындалуын алдын ала көздеуі тиіс. Қысқы жұмыстардың жоспарлы көлемін қысқы қымбаттауға да, дайындық жұмыстарына да арналған қаражатты ескере отырып, тиісті қаржыландырумен бекіту қажет.
Үшіншіден, жол-құрылыс ұйымдарын қысқы кезеңде жұмыс жүргізуге арналған арнайы машиналармен жабдықтауды жеделдету қажет. Ең алдымен, қатқан топырақты өңдеу үшін жер қазатын машиналар, әртүрлі қопсытқыштар, таптайтын машиналар және топырақ пен жол жамылғыларын тығыздау үшін қуатты катоктар, теріс температурада және қатқан материалдармен жұмыс істеуге бейімделген әртүрлі жылытқыштар, асфальт-бетон және цемент-бетон зауыттары, арнайы қоспалар төсегіштер және т. б.
Төртіншіден, қысқы жағдайларда жол-құрылыс жұмыстарының ұйымдастырылуы мен технологиясын одан әрі жетілдіру және күнделікті өндіріс практикасына қысқы құрылыс жөніндегі ғылым жетістіктері мен озық тәжірибені кеңінен енгізу қажет.

## Slide 3: ҚЫСҚЫ ЖАҒДАЙДАҒЫ ЖҰМЫСТАРДЫҢ СИПАТТЫ ТҮРЛЕРІ
Топырақ үйіндісін тұрғызу жұмыстарын қысқы кезеңде орындау орынды болатын жұмыстарының тізімі:
ылғалдылықтары ықтималды мәннен төмен топырақты, сумен басылмаған құмды, сынықты және жартасты топырақты қазыңдылар мен қорларды өңдеу;
ылғалдылығы шекті мәннен 5 %-ға төмен топырақтардан үйінді тұрғызу (сазбалшықты топырақтарды қолдану тек қана еріген күйінде және топырақ үйіндісінің қажетті орнықтылығын қамтамасыз етуге сәйкес шаралар жобалары орындалғанда рұқсат етіледі. Ылғалдылығы ықтималды мәннен жоғары сазбалшықты топырақтарды қолдануға рұқсат берілмейді);
тереңдігі 3 м-ден жоғары, құрғақ, сазбалшықты топырақты қазыңдыларды өңдеу;
батпақтарда құмды топырақтардан үйінді тұрғызу;
шымтезекті алу;
дренаждық саңылаулар жасау;
жеке жұмыс жүргізу жобасы бойынша басқа да жер жұмыстары.

## Slide 4
Қыста топырақ үйіндісін тұрғызу жұмыстарын жүргізу артықшылықтары:
құрылыс кезеңінің ұзаруы;
жыл бойы жол-құрылыс машиналарын толық және біркелкі пайдалану мүмкінділігінің болуы;
құрылысқа тұрақты білікті жұмысшыларды бекіту;
құрылысты жылдамдату және қосымша шығындарды азайту;
қозғалу шарттарын жақсарту (батпақты аудандарда).
Негізгі кемшіліктері:
топырақтардың қатуы, өңдеу жұмыстарын қиындатады;
топырақтар құрамында қатқан бөлшектердің болуы және соның салдарынан нығыздау жұмыстарының қиындауы;
жер құрылымдарының негіздерін қар мен мұздан тазалау жұмыстарының қажеттілігі;
жұмыс өнімділігі төмендейді;
жұмысшылар үшін қысқы киімдер қажеттілігі;
жұмысшылар және техникалар жұмыстары үшін қолайлы шарттардың болмауы;
қажетті сапа қамтамасыз етуге шығындардың өсуі.

## Slide 5
Жер жұмыстарын қыста орындау үшін арнайы тағайындалған ережелер талаптары:
үйінді табаны ауа райының жылы уақытында дайындалуы қажет, үйінді тұрғызу жұмыстары басталар алдында үйінді табаны қар мен мұздан мұқият тазаланады;
ауа температарасы –10 0С-ге дейін болғанда, топырақ үйіндісін тұрғызуға арналған топырақтарды өңдегеннен соңғы нығыздауға дейінгі уақыт 2...3 сағаттан артпауы керек, ал ауа температурасы – 10 0С-ден – 20 0С-ге дейңн болғанда бұл уақыт 1...1,5 сағатқа дейңн қысқарады (жібіген топырақтардың қатуын болдырмау үшін);
үйінді құрылысында топырақтарды нығыздау үшін торлы катоктар немесе таптағыш құралдар қолданылған болса, онда қатқан топырақтар бөлшектерінің өлшемдері 30 см-ден артпауы керек, ал пневмодөңгелекті және дірлдегіш катоктар қолданғанда – 15 см-ден артпауы керек;
үйінді құрылысында топырақтарды соққылап таптағанда қатқан топырақтардың мөлшері жалпы салынатын топырақ мөлшерінің 30%-нан артық болмауы керек, ал жүріп нығыздағанда – 20%;
қатқан бөлшектері бар топырақтарды құлама жиегіне 1 м қашықтыққа дейін жаюға болады;
үйіндінің үстіңгі қабаттарына тек қана жібіген топырақтар жаюға рұқсат беріледі.