## Slide 1: Основные элементы системы точного земледелия

## Slide 2: 4.1 Оценка урожайности
Основным источником информации для составления прогнозов урожайности служат результаты полевых обследований состояния посевов сельскохозяйственных культур и определение урожайности на отдельных участках поля с обязательной географической привязкой полученных данных.

## Slide 3
Для измерения урожайности в процессе движения уборочной техники используют специальное оборудование, которое отображает следующие показатели:
урожайность
влажность
масса собранного зерна
обработанная площадь

## Slide 4
GPS - приемник определяет координаты комбайна на поле, которые записываются одновременно с сигналами датчиков урожайности зерна, через определенные промежутки времени.

## Slide 5
Полученную карту используют для:
выявления проблемных зон;
неравномерности распределения урожая в пределах поля;
определения необходимого количества почвенных проб при последующем агрохимическом обследовании;
исследования причин снижения урожайности (дефицит питательных веществ, уплотнение почвы, зараженность сорняками и др.),
принятия агрономических и управленческих решений, экономической оценки.

## Slide 6
По данным компьютерного мониторинга урожайности составляют план агрохимического обследования полей, на основании которого осуществляют дифференцированное внесение удобрений и проводят обработку химическими средствами защиты растений.

## Slide 7
Для картирования полей используют специальные многофункциональные компьютерные программы. Среди них следует отметить немецкую программу Agro-Net NG (фирма Agrocom).
Данное программное обеспечение на базе геоинформационной системы относится к классу ERP-систем.

## Slide 8
Рисунок 4.1 – Основные модули программы
Agro-Net NG

## Slide 9
Программа Agro-Map (ООО «ЭКО-Разум») позволяет создавать карты урожайности, подготавливать задания для дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений, проводить статистический анализ данных по уборке урожая, планировать точки взятия проб для агрохимического обследования и производить последующий учет результатов.

## Slide 10: 4.2 Дифференцированное внесение материалов
Технологию дифференцированного внесения материалов применяют в основном при таких технологических операциях, как внесение удобрений и средств защиты растений.
Согласно этой технологии предусматривается корректировка нормы внесения питательных веществ и средств защиты растений в зависимости от ситуации на каждом отдельном участке поля.

## Slide 11
Этим требованиям отвечает технология дифференцированного внесения удобрений, которая является основным структурным элементом точного земледелия. Работа по данной технологии осуществляется в двух основных режимах: on-line (режим реального времени) и off­line (на основе готовой карты поля).

## Slide 12
К преимуществам технологии точного земледелия относится возможность электронной записи и хранения информации по истории проведения полевых работ и урожаев, что помогает как при последующем принятии решений, так и при составлении отчетности о производственном цикле.

## Slide 13
В режиме on-line, который обычно используют для подкормки растений, доза удобрений рассчитывается непосредственно во время операции за один проход техники по полю.
Сенсорные датчики в реальном времени определяют основные параметры состояния почв, плотность травостоя и его жизнеспособность, содержание хлорофилла в листьях и биомассу растений.

## Slide 14: 4.3 Дистанционное зондирование земли
В аграрных ГИС основополагающими данными являются карты полей масштаба 1:10000.
Максимально точное и полное представление о сельскохозяйственных угодьях можно получить с помощью использования данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ).

## Slide 15
Рисунок 4.2 – Интеграция данных дистанционного
зондирования в геоинформационных системах

## Slide 16
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - это летательный аппарат без экипажа на борту, оснащенный двигателем и имеющий полезную нагрузку и продолжительность полета, достаточные для выполнения специальных задач. В его программно-приборное оснащение входят интегрированная навигационная система, приемник спутниковой навигационной системы, накопитель полетной информации

## Slide 17
Наибольшее распространение получили снимки, выполняемые ресурсными спутниковыми системами Landsat (США), SPOT (Франция), IRS (Индия),
картографическими спутниками ALOS (Япония), Cartosat (Индия),
спутниками сверхвысокого разрешения Ikonos, QiuckBird, GeoEye (США), в том числе радиолокационными TerraSAR-X и TanDEM-X (Германия), последовательно выполняющими интерферометрическую съемку.
Успешно эксплуатируется система спутников космического мониторинга RapidEye (Германия).

## Slide 18
В системе дистанционного мониторинга земель АПК России используются следующие виды данных:
Спутниковые данные низкого пространственного разрешения NOAA/AVHRR (1 км) SPOT/Vegetation (1 км) Terra/MODIS (0,25-1 км), периодичность съемки - один раз в сутки.

## Slide 19
Данные среднего пространственного разрешения Landsat ЕМТ+ (28 м) SPOT/HRV/HRVIR (10-20 м).

## Slide 20
Мультиспектральные данные ДЗЗ, получаемые сенсором MODIS, который имеет 36 каналов с 12- битным радиометрическим разрешением в видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасном диапазонах.

## Slide 21
СДМЗ АПК предназначена для сбора, обработки и интерпретации данных спутниковых систем ДЗЗ, мониторинга основных параметров землепользования, оценки условий и динамики развития сельскохозяйственных культур, прогноза урожая в основных зерносеющих регионах России.