## Slide 1: ЖОЛ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ

## Slide 2: ЖОЛ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘСІЛДЕРІН ТАҢДАУ
Автомобиль жолы құрылысында жұмыстарды ұйымдастыруға қолданатын тәсілдер:
лекті,
лексіз
біріктірілген.

## Slide 3: ЖОЛ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЛЕКТІ ТӘСІЛІ
Жол-құрылыс жұмыстарын ұйымдастырудың лекті тәсілінің мәні:
Қысқа тең уақыт аралықтарында (смена, тәулік) ұзындықтары тең жол телімдерінің құрылыстарын аяқтау. Салынған жол бір бағытта үздіксіз таспа ретінде өседі;
Барлық жұмыстарды негізгі жұмыстар түрлеріне байланысты мамандандырылған және таңдалған жол-құрылыс машиналарымен жинақталған механикаландырылған отрядтар орындайды;
Мамандандырылған отрядтар бірқалыпты бірінің артынан бірі салынатын жолмен қозғалады және барлық құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүйелі орындайды;
Ақырғы отряд шыққан соң жол пайдалануға толық дайын.

## Slide 4
Автомобиль жолын лекті тәсілмен салу кезінде жасалатын негізгі жұмыстардың технологиялық реті:
Дайындық жұмыстары – уақытша тұрғын-тұрмыстық үймереттер салу және байланысты ұйымдастыру, өндіріс мекемелері үймереттері мен ғимараттарын салу, олардың жабдықтарын жинақтау және лекті жолға жіберуге дайындау;
Жол ұйымдарының және автокөлік қызметтерінің үймеретері мен ғимараттарын салу;
Жолдағы үлкен және орташа көпірлерді, басқа да инженерлік ғимараттарды салу;
Құбырлар құрылысы;
Топырақ үйіндісі және беріктіру жұмыстарының құрылысы;
Жол жамылғысының құрылысы;
Жолды безендіру.

## Slide 5
Сызықты жол-құрылыс жұмыстарын тағайындалған технологиялық ретпен орындау үшін мамандандырылған лектер ұйымдастырылады:
а) уақытша ғимараттар және тұрақты жол үймеретерін тұрғызатын отрядтар;
б) жолға бөлінген жолақты тазалайтын және басқа да дайындық жұмыстарын орындайтын отрядтар;
в) құбырлар тұрғызатын отрядтар;
г) топырақ үйіндісін тұрғызатын отрядтар;
д) жол жамылғысы негізі мен төсемесін тұрғызатын отрядтар;
е) жолды безендіретін отрядтар.

## Slide 6
2.1 – сурет – Автожол құрылысы жұмыстарын лекті тәсілмен ұйымдастырудың біріктірілген легінің графигі