## Slide 1: ЖОЛ-ҚҰРЫЛЫС ЛЕКТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Ұйымдастырушылық үзіліс (По) – көршілес жеке ағындар немесе бір ағындағы алым (захватка) арасындағы үзіліс, учаскені келесі ағынға немесе алымға (захваткаға) дайындау қажеттілігінен туындайды.
Ұйымдастырушылық үзілістен басқа, басқа мәжбүрлі үзіліс қарастырылуы мүмкін, ол – технологиялық үзіліс.
Технологиялық үзіліс (Пт) – жұмыс сипатына байланысты туындаған үзіліс (бетонның, цементті топырақтың қалпына келуіне қажет уақыт және т. б.).

## Slide 2
3.1 сурет – Жұмысты ұйымдастырудың ағымдық тәсілі

## Slide 3
Лектің жұмыс жасау уақыты ТД — лектің барлық құралдарының жұмыстарының ұзақтылығы. Мамандандырылған лек үшін – бұл жұмыстарды шашу және жинау кезеңдерін қоса есептегендегң бір мамандалған отрядтың жұмысының ұзақтылығы. Комплексті лек үшін – бірінші мамандандырылған отряд жұмысы басталғаннан, ақырғы отрядтығ жұмысы біткенге дейінгі уақыт. Лектің жұмыс жасау уақыты ТД салынатын жол ұзындығына, климаттық жағдайларға және лек жылдамдығына байланысты.
Лекті шашу кезеңі tшашу— технологиялық және ұйымдастыру жағдайына байланысты жұмысқа лектің барлық құралдарын кезекпен кіргізуге қажетті уақыт кезеңі. Мамандандырылған лек үшін лекті шашу кезеңі tшашу бірнеше сағатпен шектеледі. Комплексті лек үшін лекті шашу кезеңі tшашу барлық мамандандырылған отрядтарды жұмысқа еңгізуге қажетті уақыт.