## Slide 1: АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫН ҚАЙТА ЖАҢАРТУ

## Slide 2
Жолдың тұтынушылық қасиеттері – автомобиль көлігінің тиімділігі мен қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін көлік-эксплуатациялық көрсеткіштерінің жиынтығы, ол жол пайдаланушылардың мүдделерін және қоршаған ортаға әсерін көрсетеді.
Жолдармен қамтамасыз етілген, тұтынушылық қасиеттер құрамы:
жылдамдық және үздіксіздік;
қозғалыс қауіпсіздігі және жайлылығы;
өткізу қабілеттілігі және жолды қозғалыспен толтыру деңгейі;
рұқсат етілген осьтік жүктемелері, жалпы салмағы жалпы салмағы мен өлшемдері бар автомобильдер мен автопойыздарын өткізу мүмкінділігінің болуы;
экологиялық қауіпсіздік, эстетикалық және басқа да қасиеттер.

## Slide 3
Ішінара қайта жаңарту (частичная реконструкция) – бұл негізгі ұзындықта топырақ үйіндісінің енін ұлғайтпай, осы санаттағы жол үшін белгіленген нормалар шегінде оның көліктік-пайдалану көрсеткіштерін жақсарту мақсатында жолдың параметрлері мен сипаттамаларын жетілдіру және арттыру.
Ішінара қайта жағарту мынадай жағдайларда қолданылады:
қозғалыс қарқындылығы осы санаттағы жол үшін есептелгенге тең немесе шамалы жоғары, бірақ жекелеген учаскелерде автомобиль жолымен қамтамасыз етілген жылдамдық, қауіпсіздік немесе рұқсат етілген осьтік жүктеме өсіп отырған талаптарға жауап бермейді;
жолды түбегейлі қайта құру үшін қаржылық мүмкіндіктер жоқ немесе толық қайта құруды жүзеге асыру экономикалық тұрғыдан орынсыз.
Толық қайта жаңарту (полная реконструкция) – бұл автомобильдердің қалыптасқан және болашақтағы қозғалысының талаптарына толық сәйкес келтіру мақсатында жолды жоғары санатқа ауыстыра отырып, түбегейлі қайта құру.
Топырақ үйіндісін кеңейтумен немесе қосымша топырақ үйіндісін орнатумен толық қайта жаңарту қолданыстағы жолдағы қозғалыс қарқындылығы осы санат үшін есептеумен салыстырғанда 1,5 есе және одан да көп болғанда және оны одан әрі өсуі күтілетін жағдайларда қолданылады.

## Slide 4
Автомобиль жолдарын диагностикалау – жол және жол құрылымдары параметрлері, сипаттамалары және жұмыс жасау шарттары туралы, ақау түрлері және олардың пайда болу себептері туралы, жол және жол құрылымдарын болашақта пайдалану процессінде жағдайын бағалау және болжау үшін қажетті көліктер легінің сипаттамалары туралы ақпараттарды зерттеу, жинау және талдау.
Қазіргі уақытта қолданылатын жолдардың жағдайын бағалаудың бірнеше әдістері бар:
техникалық параметрлер мен физикалық сипаттамаларды салыстыру әдісі;
техникалық параметрлер бойынша да, көліктік - пайдалану көрсеткіштері бойынша да салыстыру әдісі (автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану жағдайын бағалаудың құрамдастырылған әдістері);
тұтынушылық қасиеттерді салыстыру әдісі.