## Slide 1: Мониторинг состояния дорожной одежды

## Slide 2: МОНИТОРИНГ
Управление состоянием дорог с низкой интенсивностью движения в Северной Периферии можно условно подразделить на четыре критических области, каждая из которых характеризуется наличием специфических проблем, требующих особых мониторинговых технологий и мер. Эти четыре области включают зимнее содержание, поддержание функциональности дорог в летний период, а также поддержание структурного состояния сети и управление несущей способностью в период весеннего оттаивания грунтов.

## Slide 3: Дорожная одежда
это многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дороги, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая её на грунт.

## Slide 4: Типовая конструкция дорожной одежды

## Slide 5: Дорожная одежда состоит из 2-х конструктивных элементов:
Дорожного
покрытия
Дорожного
основания

## Slide 6: Конструкция дорожной одежды

## Slide 7: ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ДОРОГ
Структурное состояние
Функциональное состояние
Весенее снижение несущей способности
Зимнее содержание

## Slide 8: Система мониторинга состояния автомобильных дорог ТЕРЕМ-4Д
Освоен выпуск нового контрольно-измерительного комплекса-системы мониторинга состояния автомобильных дорог ТЕРЕМ-4Д, предназначенного для длительного наблюдения за температурой и влажностью грунтового основания дорог, а также за температурой асфальтового покрытия, температурой и влажностью окружающего воздуха. Благодаря полной автономности, герметичному исполнению датчиков и блока управления измерительный комплекс можно целиком помещать в грунт рядом с контролируемой дорогой. Задание режимов мониторинга и съем данных производится с помощью внешнего ноутбука по USB разъему. Электропитание комплекса осуществляется от герметичного блока литиевых батарей со сроком непрерывной эксплуатации не менее года и возможностью оперативной замены в полевых условиях без прерывания режима измерений.
ТЕРЕМ-4Д устанавливают на ответственных участках дорог для учета и анализа климатических и эксплуатационных воздействий на состояние дорожных конструкций.

## Slide 10: МОНИТОРИНГ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГ
Структурное состояние дороги является наиболее критическим параметром с точки зрения стоимости активов сети дорог с низкой интенсивностью движения. Игнорирование структурного состояния дорог значительно сказывается на затратах владельцев дорог в долгосрочном измерении, и вместе с тем, неудовлетворительное структурное состояние гравийных дорог может незамедлительно создать проблемы с доступностью в период весеннего оттаивания грунтов. В дополнение к этому, неудовлетворительное состояние водоотводной системы также может отразиться на доступности, особенно после ливней

## Slide 11: Сильные дожди могут привести к эрозии грунтов на дорогах с низкой интенсивностью движения в случае неудовлетворительного функционирования водоотвода

## Slide 12: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ И ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА
“Функциональное состояние” дороги является комплексом нескольких отдельных элементов, влияющих на комфортность поездки, здоровье и безопасность людей, пользующихся дорогой. Кроме этого, оно оказывает влияние на транспортные затраты предприятий, стоимость продукции, а, следовательно, экономическую жизнь районов. Неудовлетворительное функциональное состояние дорог повышает расход топлива, приводит к задержкам грузов и пассажиров в пути, а, иногда, и порче и потере грузов, ущербу для транспортных средств.

## Slide 14: МОНИТОРИНГ СНИЖЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Циклы замерзания-оттаивания и снижение несущей способности грунтов в период весенней распутицы признаны одной из самых сложных проблем управления состоянием дорог с низкой интенсивностью движения в зоне действия проекта ROADEX. Основная часть разрушений дорог формируется именно в весенний период, поэтому лучшее управление данными рисками могло бы удвоить срок службы сети дорог с низкой интенсивностью движения в Северной Периферии. Предпочтительно добиться этого без введения весовых ограничений и с минимальными помехами для транспортной отрасли. Более подробно снижение несущей способности в весенний период, политики весовых ограничений и технологии мониторинга представлены в отчете ROADEX II “Управление снижением несущей способности дорог с низкой интенсивностью движения в весенний период”, Сааренкето и Ахо (2005).

## Slide 16: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
При проектировании систем мониторинга, нацеленных на улучшение управления состоянием дорог с низкой интенсивностью движения, существует ряд факторов, которые необходимо принимать во внимание. Во-первых, это определение проблемы, т.е. какой вид проблемы подлежит решению/мониторингу. На дорогах с низкой интенсивностью движения такими проблемами могут быть:
a) мониторинг функционального состояния дороги, включая параметры зимнего содержания,
b) мониторинг структурного состояния дороги,
c) мониторинг снижения несущей способности дороги в весенний период или при циклах замерзания/оттаивания,
d) мониторинг транспортных средств, их скорости, осевых нагрузок и суммарного веса,
e) мониторинг потребностей дорожных пользователей или
f) мониторинг обеспечения качества работ подрядчиков

## Slide 17: Список использованных источников
1. Ахо С., Сааренкето Т., Бернтсен Г., Доусон А., Колисойя П., Мунро Р. (2005). Структурные инновации. Отчет ROADEX II. www.roadex.org
2. Бернтсен Г. и Сааренкето Т. (2005). Обеспечение водоотвода на дорогах с низкой интенсивностью движения. Отчет ROADEX II. www.roadex.org
3. Публикация Шведской дорожной администрации: BWIM-mätningar 2002 0ch 2003. Slutrapport. VVPublikationer 2003:165: на шведском языке.
4. Конуэй А., Уолтон К.М. 2005. Потенциальное применение технологий ITS для совершенствования коммерческих грузоперевозок, контроля соблюдения и мониторинга. TRB2005 Annual Meeting Cdrom.
5. Проект COST 325 project (1997) Новое оборудование и методы мониторинга. Заключительный отчет. Транспортное исследование. Транспортный директорат Европейской Комиссии, 225 стр.
6. Доусон А., Колисойя П. Остаточные деформации. Отчет проекта ROADEX II по Задаче 2_1. www.roadex.org 7. Йоханссон С., Косонен С., Матисен И., Маккалок Ф., Сааренкето Т. 2005. Политики управления дорогами с низкой интенсивностью движения – ряд предложений. Отчет ROADEX II www.roadex.org
8. Лямся В.П., Бэлт Й. 2004a. Routaheittotutkimus. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2004 (на финском языке)
9. Норем Х. 2001. Практика зимнего содержания дорог в Северной Периферии. Отчет ROADEX I. www.roadex.org
10. Проект ROADEX 1998-2001. Северная Периферия. Диск CD-ROM
11. Сааренкето Т. 2005. Системы мониторинга, коммуникационные и информационные системы и инструменты фокусирования действий. Отчет ROADEX II. www.roadex.org
12. Сааренкето Т., Сари Й. 2004. Пользовательские перспективы в отношении уровней сервиса на сети дорог в тестируемых районах ROADEX II. Отчет ROADEX II. www.roadex.org
13. Сааренкето Т., Ахо С. (2005). Управление несущей способностью в период весенней распутицы на дорогах с низкой интенсивностью движения. Отчет ROADEX II. www.roadex.org