## Slide 1: ҚҰРЫЛЫС ОБЪЕКТСІІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ

## Slide 2
Объекті кұрылысының сметалык кұны (осыған жататын жабдықтармен бірге) «Объектілік смета» атты №3 нысанда аныкталады (қосымшаны қараңыз). Объектілік смета негізінде объекті кұрылыс онімінің сметалық кұны кұрылады.
Объектілік сметалар жергілікті сметалар мэліметтерін косу және жұмыстар мен шығындарды құрылыс-жинақгау жұмыстары (4 графа), жабдықтар, жиьаз (5 графа), басқа шығындар (6 графа) сметалык құнының сәйкес графалары бойынша топтастыру аркылы жасалынады. Егер объектінің сметалык кұны бір жергілікті сметада анықталса, объектілік смета жасалынбайды.
Объектілік сметаларда жергілікті сметалар мэліметтері бойынша нормативті еңбек сыйымдылығы мен сметалык жалақы корсетіледі.

## Slide 3
Уакытша ғимараттар мен имараттарға кететін шыгындар объектілік сметада ҚР ҚН 8.02-09-2002 «Уақытша ғимараттар мен имараттар құрылысына кететін шығындардың сметалық нормалар жинағы» бойымша құрылыс-жинақтау жұмыстарының сметалык құнынан пайызбен есептелінеді. Уақытша ғимараттар мен имараттарды салу жұмыстарының нормативті еңбек сыйымдылығы төмендегі өрнекпен анықталады:
НЕуги =0,0008 х Муги, (1)
мұндағы НЕуги - уақытша ғимараттар мен имараттарды салу жұмыстарының нормативті еңбек сыйымдылығы, мың адам-сағат;
0,0008 - уақытша ғимараттар мен имараттар құнынан еңбек шығындарына көшу коэффициенті;
Муги - уакытша ғимараттар мен имараттар құны, мың теңге.
Уақытша ғимараттар мен имараттар құнындағы смеіалық жалақы мына өрнекпен есептелінеді:
Жуги =0,141 х Муги, (2)
мұндағы Жуги - уакытша ғимараттар мен имараттарды салу жұмыстарын атқарған жұмысшылардың сметалык жалақысы, мың теңге;
0,141 - уақытша ғимараттар мен имараттар құнындағы жұмысшылар жалакысының бөлігі.

## Slide 4
Қысқы уақытта орындалатын жұмыстар құны қымбаттауға кететін шығындар ҚР ҚН 8.02-07-2002 «Құрылыс-жинақтау жұмыстарын қысқы уақытта орындаған кездегі қосымша шығындар нормаларының жинағы» бойынша анықталады. Нормалар құрылыс түрлері мен температуралық зоналар бойынша беріліп, уақытша ғимараттар мен имараттар құрылысына кететін шығындарды ескергенде кұрылыс-жинақтау жұмыстары кұнынан пайызбен бекітілген. Нормаларға бөлек облыстар бойыпша коэффициенттер бекітілген. Температуралық зоналарға бөлінуі жэне нормаларға коэффициенттер ҚР ҚН 8.02-07-2002 берілген.
Қысқы қымбаттауға сэйкес жұмысшылардың еңбек шығыыдары төмендегі өрнекпен есептеледі:
НЕкк = 0,0028 х Мкк , (3)
мұндағыНЕкк- қысқы қымбаттауға сәйкес жұмысшылардың еңбек шығындары, мың адам-сағат;
0,0028 - қысқы қымбаттау кұнынан еңбек шыгындарына көшу коэффициенті;
Мкк - қысқы қымбаттау құны, мың теңге.

## Slide 5
Қысқы кымбаттау қаражаттары кұрамында төмендегі өрнекпен есептелінетін сметалық жалақы бөлініп көрсетіледі:
Жкк=0,46 х Мкк, (4)
мұндағы Жкк- қысқы қымбаттау құрамындағы сметалық жалақы, мың теңге;
0,46 - қысқы қымбаттау құны құрамындагы сметалық жалақының бөлігі.
Объектілік смета корытындысынан кейін уақытша ғимараттар мен имараттар кұнынан 15% мөлшеріндегі қайтару сомалары анықтама ретінде көрсетіледі.

## Slide 6
Нормативтің белгіленуі | Жұмыс және шығын атаулары, өлшем бірлік | Бірлік құны, тенге |  | Еңбек шығыны, ад-сағ. құрлысшы-жұмысшылардың машинистердің
 |  | Барлығы | машинаны пайдалану | 
 |  | құрлысшы-жұмысшылардың ЖА | с.і. машинистер ЖА | 
ҚҚІК | Жалпы құрылыс жұмыстары, м3 | 2970 | 415,8 | 13,068
 |  | 2019,6 | 103,95 | 
ҚҚІК | Суқұбыры, м3 | 32 | 0,224 | 0,021
 |  | 3,84 | 0,083 | 
ҚҚІК | Канализация | 16 | 0,072 | 0,006
 |  | 0,96 | 0,029 | 
ҚҚІК | Жвлу құбыры | 54 | 0,313 | 0,016
 |  | 2,754 | 0,119 | 
ҚҚІК | Желдендіру | 81 | 0,81 | 0,062
 |  | 10,53 | 0,348 | 
ҚҚІК | Электрлік жарықтандыру, м3 | 49 | 9,8 | 0,088
 |  | 11,76 | 2,695 | 
ҚҚІК | Телефондау, м3 | 54 | 7,56 | 0,238
 |  | 36,72 | 1,89 | 
2 Тапсырма
Бұрын әзірленген жергілікті сметаға (2.2.1 тапсырмасы) сай №4 формада жалпы құрылыс, санитарлық-техникалық, электр жинақтау,
телефондау жұмыстарына арналған жергілікті сметалық есептерді ірілендірілген көрсеткіштер негізінде әзірлеу керек Ірілендірілген көрсетікштер кесте 6 берілген.
Жергілікті сметалық есептер мәліметтері объектілік сметаға (форма №3) жинақталады.
Кесте 6 – Санитарлық-техникалық, электр жинақтау, телефондау жұмыстарына арналған ірілендірілген көрсеткіштер.