## Slide 1: Қолданбалы Геодезия

## Slide 2
Қолданбалы геодезия - ізденістер, құрылыстар мен инженерлік ғимараттарды салу және пайдалану, кұрылыс жабдыктарын монтаждау, табиғат байлықтарын пайдалану, т.б. инженерлік жұмыстар кезінде атқарылатын геодезиялык жұмыстардың әдістерін зерттеумен айналысады. Қолданбалы геодезияда жоғарғы геодезияның, топографияның, маркшейдерлік істің де негіздері кең пайдаланылады, ал кей кездерде өзіне тән өлшеу тәсілдері мен аспаптарын қолданады. Геодезия пәнінің негізгі ғылыми-техникалық міндеттеріне мына төмендегідей жұмыстар жатады: - жер бетіндегі нүктелердің координаттарын белгілі бір жүйеде аныктау; - тау-кен кәсіпорындарын жобалау, салу және пайдалану кезінде қажетті әртүрлі өлшеулерді жер бетінде, жер қойнауында, атмосфера қабатында, теңізде және ғарыш кеңістігінде жүргізу; - республикамыздың корғаныс мұктаждығын геодезиялық мәліметтермен қамтамасыз ету мәселері жатады. Алдына қойылған міндеттерін атқаруда геодезия, математика, физика, астрономия, география, геоморфология, фотограмметрия, механика, радиоэлектроника сияқты ғылымдардың деректеріне сүйенеді. Геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өндеуде осы күнгі ғылыми математикалық өндеу әдістері мен есептеу техникасы, оның ішінде әр түрлі цифрлы және электронды машиналар қолданылады. Физика геодезияны электроникамен және электротехникамен қатар оптикалық, оптикалык-механикалық және электронды- оптикалық аспаптар мен жүйелердің жобалау есептерінің негіздерімен толықтырады. Астрономия геодезияны геодезиялық тірек жүйелерін дамыту үшін бастапқы мәліметтермен қамтамасыз етеді. Автоматика, телемеханика және радиоэлектроника салаларындағы ғылым мен техника жетістіктерінің негізінде аса жаңа геодезиялық аспаптар қүрастырылады. Географияны білу жер бедерін қүрайтын ландшафт элементтерін, жер бетінің табиғи жамылғыларын және адам қызметінің нәтижелерін дұрыс түсіндіруді қамтамасыз етеді. Жер бедерінің пішіндерін және олардың өзгеру зандылықтарын танып білуде геология мен геоморфология көмекке келеді. Жерді зерттеу оның сыртқы гравитациялық өрісіне зерттеулер жүргізумен байланысты. Ал гравиметрияның зандары мен аспаптарын пайдаланбай, мүндай зерттеулер жүргізу мүмкін емес. Пландар мен карталарда графикалык сапалы безендіру топографиялық сызу тәсілдерін білуді қажет етеді. Геодезияның халық шаруашылығының түрлі-түрлі салалары үшін практикалық үлкен маңызы бар. Мәселен, геодезиялык өлшеулер, жолдар, каналдар, жерасты күрылыстары (метро, кабельдер, қүбырлар), әуе желілері (электрлік беріліс, байланыс желілері) трассаларын белгілеу кезінде, пайдалы кен орындарын барлау және пайдалану кездерінде кең қолданылып келеді. Геодезия жер иегерлерін орналастыруда, жерді құрғату мен суландыруда, орман шаруашылығын жүргізу кезінде қолданылады. Карта эскери істе белгілі бір жерді зерттеу, оның бетіне әскери жағдайды бейнелеп түсіру, жауынгерлік операцияларға талдау жасау және т.б. үшін пайдаланылады.

## Slide 3
Физика геодезияны электроникамен және электротехникамен қатар оптикалық, оптикалык-механикалық және электронды- оптикалық аспаптар мен жүйелердің жобалау есептерінің негіздерімен толықтырады. Астрономия геодезияны геодезиялық тірек жүйелерін дамыту үшін бастапқы мәліметтермен қамтамасыз етеді. Автоматика, телемеханика және радиоэлектроника салаларындағы ғылым мен техника жетістіктерінің негізінде аса жаңа геодезиялық аспаптар қүрастырылады. Географияны білу жер бедерін қүрайтын ландшафт элементтерін, жер бетінің табиғи жамылғыларын және адам қызметінің нәтижелерін дұрыс түсіндіруді қамтамасыз етеді. Жер бедерінің пішіндерін және олардың өзгеру зандылықтарын танып білуде геология мен геоморфология көмекке келеді. Жерді зерттеу оның сыртқы гравитациялық өрісіне зерттеулер жүргізумен байланысты. Ал гравиметрияның зандары мен аспаптарын пайдаланбай, мүндай зерттеулер жүргізу мүмкін емес. Пландар мен карталарда графикалык сапалы безендіру топографиялық сызу тәсілдерін білуді қажет етеді. Геодезияның халық шаруашылығының түрлі-түрлі салалары үшін практикалық үлкен маңызы бар. Мәселен, геодезиялык өлшеулер, жолдар, каналдар, жерасты күрылыстары (метро, кабельдер, қүбырлар), әуе желілері (электрлік беріліс, байланыс желілері) трассаларын белгілеу кезінде, пайдалы кен орындарын барлау және пайдалану кездерінде кең қолданылып келеді. Геодезия жер иегерлерін орналастыруда, жерді құрғату мен суландыруда, орман шаруашылығын жүргізу кезінде қолданылады. Карта эскери істе белгілі бір жерді зерттеу, оның бетіне әскери жағдайды бейнелеп түсіру, жауынгерлік операцияларға талдау жасау және т.б. үшін пайдаланылады.

## Slide 4
Қолданбалы геодезия –ізденістер, құрылыстар мен инженерлік ғимараттарды салу және пайдалану, құрылыс жабдықтарын монтаждау, табиғат байлықтарын пайдалану, т.б. инженерлік жұмыстар кезінде атқарылатын геодезиялық жұмыстардың әдістерін зерттеумен айналысады. Қолданбалы геодезияда жоғарға геодезияның, топографияның, маркшейдерлік істің де негіздері кең пайдаланылады, ал кей кездерде өзіне тән өлшеу тәсілдері мен аспаптарын қолданады.
Геодезия пәнінің негізгі міндеттеріне:
- Жер бетіндегі нүктелердің координаттарын белгілі бір жүйеде анықтау;
- Тау-кен кәсіпорындарын жобалау, салу және пайдалану кезінде қажетті әртүрлі өлшеулерді жер бетінде, жер қойнауында, атмосфера қабатында, теңізде және ғарыш кеңістігінде жүргізу;
- Республикамыздың қорғаныс мұқтаждығын геодезиялық мәліметтермен қамтамасыз ету мәселері жатады.
Алдына қойылған міндеттерін атқаруда геодезия, математика, физика, астрономия, география, геоморфология, фотографияметрия, механика, радиоэлектроника сияқты ғылымдардың деректеріне сүйенеді. Геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеуде осы күнгі ғылыми математикалық өңдеу әдістері мен есептеу техникасы, оның ішінде әртүрлі – цифрлық және электронды машиналар қолданылады.

## Slide 5
Қолданбалы геодезия пәнінің зерттеу объектісі болып құрылыс өндірісінде, тау-кен барлау ісінде, табиғи ресурстарды зерттеуде, ғимараттарды салыстыруда туындайтын әртүрлі халықшаруашылық және ғылыми тапсырмаларды қамтамасыз ететін топографиялық-геодезиялық әдістер табылады.
Қолданбалы геодезияның құрамдас бөлігіне:
Трассалар мен аудандардағы топографиялық-геодезиялық ізденістер;
Ғимаратты инженерлік-геодезиялық жобалау;
Геодезиялық бөлу жұмыстары;
Конструкциялар мен технологиялық құрылғыларға геодезиялық салыстырулар жүргізу;
Ғимараттың шөгуін бақылау және оны негіздеу.
Осы әрбір бөлік инженерлік-құрылыс процесінің жекелеген кезеңдерінде қолданылып, міндеттерді шешуінде және өлшеу дәлдігінде ерекшеліктерге ие. Топографиялық-геодезиялық ізденістер – ең көп таралған жұмыс түрі. Онда құрылыс ауданында жобалық және биіктіктік тірек торларын тұрғызу; ауданның ірімасштабты топографиялық түсірісін жүргізу; сызықты құрылыстарды трассалау; геологиялық қазындылармен, гидрологиялық створлармен, геофизикалық барлау нүктелерімен геодезиялық байланыстыру жұмыстары жүргізіледі. Топографиялық-геодезиялық ізденістер ғимаратты жобалаудың басты негізі болып табылады, әрі басқа ізденіс түрлерінің бастауы болып саналады. Әсіресе аэроізденіс әдісі кең қолданысқа ие. Инженерлік-геодезиялық жобалауға ғимараттың жобасын әзірлеумен қатар мынадай жұмыс кешендері кіреді: қажетті масштабтағы пландар мен профильдер топографиялық негізден алынады; ғимараттың бас жоспары жасалады; жобаны жер бетіне шығарудың геодезиялық дайындық жұмыстары; горизонталь және вертикаль жобалаудың тапсырмаларын шешу; аудандар мен көлемін есептеу жұмыстары. Ғимараттарды бөлу жобаны жер бетіне шығару кезінде орындалатын негізгі геодезиялық жұмыстың түрі болып табылады. Талапқа сәйкес мұнда геодезиялық негіздің жоғары дәлдігі мен түсіріс жұмыстарына қарағанда, геодезиялық өлшемдердің туралығы қатаң бақыланады. Бөлу жұмыстарының құрамына: бөлу негізін триангуляция, полигонометрия, құрылыс торы, трилатерация түрінде тұрғызу; бөлу негізінен ғимараттың бас өстерін жер бетіне шығару; жерасты коммуникацияларының фундаментінің құрылысына арналған бөлшекті бөлу кіреді.Ғимараттардың шөгуін бақылау жоғары дәлдікті геодезиялық әдістермен орындалып, фундаментті құрайтын шөгінді жыныстарды өлшеуді біріктіреді; ғимараттың жобада араласуын анықтау; биік ғимараттардың, құбырлардың қисайуын (еңістенуін) бекітеді.
Қолданбалы геодезияның негізгі ғылыми-техникалық міндетіне:
Инженерлік ғимараттардың негізгі түрлеріне жататын геодезиялық құрылымдардың ғылыми негізделген схемасын және программасын жасау;
Инженерлік ғимараттардағы ізденіс, бөлу және салыстыру жұмыстарын жаңа заманғы ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалана отырып, геодезиялық аспаптар мен тиімді әдістерді пайдалану;
Ірі инженерлік ғимараттарды салу кезінде жинақталған отандық және шет елдік тәжірибелерді біріктіру жатады.

## Slide 7
26 наурыздан бастап ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультетiнде шетел ғалымдарын шақыру бағдарламасы бойынша Ресейдің Сiбiр Мемлекеттiк Геодезиялық Академиясының инженерлiк геодезия және ақпараттық жүйе кафедрасының профессоры, техникалық ғылымдардың докторы Георгий Афанасьевич Уставич келдi. Ғалым инженерлік ғимараттар мен құрылыстарды салу мақсатында өте жоғарғы дәлдікті инженерлік геодезиялық өлшеулердің өндірістік технологиялық схемасын құру барысында ғылыми зерттеумен шұғылданады. Ғалым бiздiң университете 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығын оқитын студенттерге қолданбалы геодезия, инженерлiк геодезия бойынша дәрiс оқып жатыр. СГГА 5 институттан, 28 кафедрадан түратын көп профилдi холдингi болады. Академияның басымдылығы – аумақ ақпараттық жүйелерге жертанулар, оптикалық технологиялардың ендi спектрiнде дербес қызметке, экономика қабiлеттi мамандарын дайындау, геомониторинг, бiрқалыпты даму мамандығына дайындайды.

## Slide 8
Өндірістік кешеннің құрылыс алаңы жобаның техникалық-экономикалық шарттарына сүйене отырып жасалады. Ол өндірістің қалыпты эксплутациялық шарттарына сай келіп, қолайлы инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық жағдайда дайындық жұмысына минемалды шығын шығатын жерге орналасу керек. Сонымен қатар оның көлеміне негізгі ғимарат, оның комуникациясы толық сиып,құрылыс жүрген кезде көлік жеңіл кіретін және бұл өнеркәсіптің кейін кеңейту мүмкіншілігі де ескерілуі керек. Ең бірінші ауданның осы қойылған шарттарға сай екенін тексереді және дайындық жұмыстардың шығынын анықтайды. Техникалық жобаны жасау үшін ауданды 1:2000 масштабта рельеф қимасы 1м түсіреді. Қолда бар жергілікті жердің картасымен, жоспарлармен және басқа да қосымша материалдар арқылы 1:10000-1:25000 масштабта құрлыстың жағдайлық жоспарын жасайды. Бұл өндірістік комплекс ауданының жоспарына контурын тұрғызып, су шығатын орын, шикізат орны, маңындағы жол (болса темір жол жолағын) орман масивін,өзен,ғимарат алаңындағы жолды,канализация және т.б қоймалар көрсетіледі. Топографиялық түсіріліммен қатар үлкен масштабты инженерлік-геологиялық түсірілім жүргізіледі. Ауданның жұмысшы сызбасын жасау үшін негізгі өндірістік құрлыстар мен қалалық салынуларды 1:500 масштабта, рельефтің биіктіктік қимасы 0,5м болатын түсірлім жасайды. Оған инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық түпкілікті ізденістерін барлап, түсіреді. Түсірілім стереофотограмметриялық немесе топографиялық әдіспен де түсірілуі мүмкін. Рельеф әзер көрініп тұрған түсірілім болса, беттің 20*20м немесе 30*30м ауданда нивилирлеу жүргізіледі. Түсірілім әдісіне қарамастан міндетті турде рельеф анық көріну керек, ғимараттың бұрыштарының координаталары тусірілген,коммуникациялардың торап нуктелері, ғимарат пен қоймалардың едендері нивилирленіп,құдық,жол көрсетілу қажет.
Өндірістік және қалалық құрылыстың геодезиялық негізі болып ауданына сәйкес 2-4 классты мемлекеттік торлары, 1-2 разрядты толықтыру торы, 2-4 классты нивилирлеу торы, түсірілім негіздері қызмет етеді. Салынған және салынбаған қалалар немесе өндірістік кешендер толықтырылған торлар дамуын қамтамасыз ету үшін геодезиялық торлар дәлдікпен жобаланады және бөлу жұмыстарының талаптарын қанағаттандыру үшін 1:500 үлкен масштабта түсірілім жүргізіледі. Үлкен өндірістік кешендер 30-50 шаршы км ауданға дейін алады. Мұндай ауданның түсірілімінің бас геодезиялық негізі 4 классты тиангуляциялық тор болып табылады. Оның алатын ауданы тең бүйірлі үшбұрыш, бүйірлері 3-4 км жетеді немесе оны 4 классты светодальномерлік полигонометриямен ауыстырылады. Мұндай аудандағы негіз үшсатылы схема және минемалды дәлдікпен қамтамасыз ету К=2.1:500 масштабтағы түсірілімнің талаптарын қамтамасыз ету үшін негіздің әр түрлі сатысына келесі талаптар қойылады:
а) геодезиялық негіз m=3,8см; б) толықтырылған негіз m=5,3см; в) түсірілім негізі m=7,87.

## Slide 9
Қолданбалы геодезия пәнi және тапсырмалары.
1. Инженерлiк-геодезиялық жұмыстардың ерекшелiгi.
2. Қолданбалы гедезия курсының мамандықтын басқа пәндерімен байланысы.
3. Қолданбалы геодезияның қазіргі заманғы құрылыстағы даму сатысы.
Қолданбалы геодезия пәнінің зерттеу объектісі болып құрылыс өндірісінде, тау-кен барлау ісінде, табиғи ресурстарды зерттеуде, ғимараттарды салыстыруда туындайтын әртүрлі халықшаруашылық және ғылыми тапсырмаларды қамтамасыз ететін топографиялық-геодезиялық әдістер табылады.
Қолданбалы геодезияның құрамдас бөлігіне:
Трассалар мен аудандардағы топографиялық-геодезиялық ізденістер;
Ғимаратты инженерлік-геодезиялық жобалау;
Геодезиялық бөлу жұмыстары;
Конструкциялар мен технологиялық құрылғыларға геодезиялық салыстырулар жүргізу;
Ғимараттың шөгуін бақылау және оны негіздеу.
Осы әрбір бөлік инженерлік-құрылыс процесінің жекелеген кезеңдерінде қолданылып, міндеттерді шешуінде және өлшеу дәлдігінде ерекшеліктерге ие.
Топографиялық-геодезиялық ізденістер – ең көп таралған жұмыс түрі. Онда құрылыс ауданында жобалық және биіктіктік тірек торларын тұрғызу; ауданның ірімасштабты топографиялық түсірісін жүргізу; сызықты құрылыстарды трассалау; геологиялық қазындылармен, гидрологиялық створлармен, геофизикалық барлау нүктелерімен геодезиялық байланыстыру жұмыстары жүргізіледі.
Топографиялық-геодезиялық ізденістер ғимаратты жобалаудың басты негізі болып табылады, әрі басқа ізденіс түрлерінің бастауы болып саналады. Әсіресе аэроізденіс әдісі кең қолданысқа ие.
Инженерлік-геодезиялық жобалауға ғимараттың жобасын әзірлеумен қатар мынадай жұмыс кешендері кіреді: қажетті масштабтағы пландар мен профильдер топографиялық негізден алынады; ғимараттың бас жоспары жасалады; жобаны жер бетіне шығарудың геодезиялық дайындық жұмыстары; горизонталь және вертикаль жобалаудың тапсырмаларын шешу; аудандар мен көлемін есептеу жұмыстары.
Ғимараттарды бөлу жобаны жер бетіне шығару кезінде орындалатын негізгі геодезиялық жұмыстың түрі болып табылады. Талапқа сәйкес мұнда геодезиялық негіздің жоғары дәлдігі мен түсіріс жұмыстарына қарағанда, геодезиялық өлшемдердің туралығы қатаң бақыланады. Бөлу жұмыстарының құрамына: бөлу негізін триангуляция, полигонометрия, құрылыс торы, трилатерация түрінде тұрғызу; бөлу негізінен ғимараттың бас өстерін жер бетіне шығару; жерасты коммуникацияларының фундаментінің құрылысына арналған бөлшекті бөлу кіреді.
Ғимараттардың шөгуін бақылау жоғары дәлдікті геодезиялық әдістермен орындалып, фундаментті құрайтын шөгінді жыныстарды өлшеуді біріктіреді; ғимараттың жобада араласуын анықтау; биік ғимараттардың, құбырлардың қисайуын (еңістенуін) бекітеді.
Қолданбалы геодезияның негізгі ғылыми-техникалық міндетіне:
Инженерлік ғимараттардың негізгі түрлеріне жататын геодезиялық құрылымдардың ғылыми негізделген схемасын және программасын жасау;
Инженерлік ғимараттардағы ізденіс, бөлу және салыстыру жұмыстарын жаңа заманғы ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалана отырып, геодезиялық аспаптар мен тиімді әдістерді пайдалану;
Ірі инженерлік ғимараттарды салу кезінде жинақталған отандық және шет елдік тәжірибелерді біріктіру жатады.

## Slide 10
Инженерлiк құрылысты бөлу немесе жобадан жерге шығару деп жердiң бетiнде болашақ құрылыстың планы мен биiктiгi бойынша орнын анықтау үшiн жасалатын геодезиялық жұмыстардың кешенiн айтады. Бөлу жұмыстары өзiнiң орындалу мәнi бойынша топографиялық түсiрiске керi үрдiс болып табылады. Топографиялық түсiрiсте ситуация мен рельефтiң ерекше нүктелерi жердiң бетiнен планға түсiрiледi, ал бөлу үрдiсiнде, керiсiнше, топографиялық планда жобаланған құрылысты жердiң бетiне шығарады. Жобадан жердiң бетiне шығару бiрнеше кезеңнен тұрады:
- жердiң бетiне құрылыстың басты және негiзгi өсiн шығару;
- басты және негiзгi осьтерден аралық (бойлық пен көлденең) осьтердi толық бөлу;
- монтаждық осьтердi шығару және технологиялық құрылғыларды жобаға байланысты орналастыруын тексеретiн геодезиялық бақылау.
Бөлу жұыстарына талап етілетiн дәлдiктер әр кезеңге байланысты өзгерiп отырады: бiрiншi кезеңде бөлу жұмыстары төмен дәлдiкпен жасалынады, кейiнгi кезеңдерде жерге шығару жұмыстары жоғары дәлдiкпен жасалынады.
Бөлу жұмыстарының жоба құжаттары. Жобадан жердiң бетiне инженерлiк құрылысты шығару үшiн келесi жоба құжаттарының негiзгi топтары қолданылады:
- бас және топорграфиялық пландардың масштабтары 1:5000-1:500, бұнда құрылыстың пландық-биiктiк қалпы, оның пiшiнi, мөлшерi және бiрi-бiрiне өзара орналасуы көрсетiледi;
- құрылыстың негiзгi қималарының бойлық пен көлденең профильдерi, мұнда құрылыстың бөлiктерiнiң жердiң бетiнен биiктiкпен орналасуы көрсетiледi;
- жобаланған инженерлiк құрылысты салатын территорияны вертикаль пландаудың (тегiстеудiң) планы;
-.құрылыстың геодезиялық тiрек торларының ведомостары мен схемалары;
- жұмыс сызбалары мен графиктер.
Инженерлiк құрылысты жобадан жер бетiне шығару үшiн iстелетiн геодезиялық жұмыстардың алдында жобалық деректерi дайындайды. Бұл дайындық кезiнде жоба шамалары көрсетiледi және есептелiнедi, сызбадан алынбаған деректер өлшенедi. Бұлар бөлек журналға жазылып, жоба сызбалары жасалынады. Әр жұмысқа байланысты бөлек бөлу сызбасы жасалынады, ол инженерлiк құрылыстың әр бөлiгiндегi деректердi қамтиды.
Бөлудiң пландық тiрек торлары құру бөлетiн инженерлiк құрылыстың пiшiнi мен мөлшерiне, орналасу жағдайына, бөлу жұмыстарының әдiсi мен дәлдiгiне және негiзгi пункттердi ыңғайлы орналастыруына байланысты болады. Пландық тiрек торлары үшiн мемлекеттiк геодезиялық торлар мен толықтыру торларының нүктелерi, инженерлiк iзденiсте салынған геодезиялық торлар мен құрылысқа байланысты жаңадан құрылған геодезиялық торлардың нүктелерi қолданылады.
Бөлудiң биiктiк тiрек торлары мемлекеттiк геодезиялық торлардың реперлерi, маркаларымен байланыстырылған ыңғайлы орналасқан реперлердiң қатарынан тұрады.
Пландық-биiктiк геодезиялық негiзi мен басты бөлу өстерi нүктелерiнiң орнын анықтау және оларды бекiту үрдiсi құрылысты бөлудiң негiзгi кезеңiне жатады. Бұл кезең торларды қабылдау актысын жасаумен аяқталады. құрылысты толық бөлу құрылыстың жеке бөлiктерi мен элементтерiнiң қосымша және көлденең осьтерiн бөлуден басталады.
Инженерлiк құрылысты бөлудiң негiзгi элементтерi мен әдiстерi. Құрылыстың жеке элементтерiн бөлу жер бетiнде жақсы бекiтiлген тiрек торларының нүктелерi мен сызықтарынан немесе құрылыстың басты бөлу өстерiнен басталып орындалады. Инженерлiк құрылысты салу кезiнде бөлу жұмыстарының негiзгi элементтерiне жататындар: жоба горизонталь бұрышты салу, жоба арақашықтықты салу, жерге жоба биiктiгiн шығару, жоба еңiстiгiнiң сызығын шығару, жоба жазықтығын салу.

## Slide 11
Ғимараттар мен имараттарды құрылыс алаңға кӛшіру геодезиялық бӛлу негіздің нүктелерінен жүргізіледі. Геодезиялық негіз белгімен бекітілген пунктер торы ретінде жасалынады және сыртқы бӛлу торы мен орындаушылық түсірістерді жасау үшін арналған. Бӛлу негіз құрылыс ауданның ішінде орналасады. Ол 1-ші және 2-ші разряд жиілікті геодезиялық торға байланыстыру мен құрылыстың бас жоспары негізінде және алдында жүргізілген ізденістер бойынша жүргізіледі. Ӛндірістік ғимараттар мен имараттардың бӛлу негізін құру үшін құрылыстық торды салу, ал тұрғын үйлер үшін құрылыстың қызыл сызықтарды анықтау қажет. Қызыл жобалық сызықтар - дегеніміз квартал территориясы мен автомобиль жолын бӛлетін шекара. Құрылыстық торды орнына кӛшіру мен бекіту екі кезекте жүреді: а. нүктелердің алдын-ала белгілеу уақытша бекіту; б. уақытша белгілердің координаталарын дәл анықтау, оларды редуциялау (жылжыту) және тұрақты белгілермен бекіту. Алдын ала белгілеу 1:2000 дәлдікпен құрылыс алаңның ортасында орналасқан теодолит және лента (рулетка) арқылы жүгізіледі. Базистың АВС нүктелерін жақын жатқан триангуляция (полигономерия) пункттерінің кері геодезиялық есептің нәтижелері бойынша кӛшіреді. Базисті іліндіріп ӛлшейді, аралық сызықтар үшін пикеттерді бӛледі. 38 А В С D E F Сурет 4.1 – Бӛлу негізді салу Базис нүктелерінде AD, BE, CF құрылыстық тордың АВС ені бойынша кӛлденең сызықтарды бӛліп белгілейді. Тексеріс ретінде DEF сызықтың ұзындығы мен АВС ұзындықтың сәйкестігін қадағалайды. Квадрат тордың бүйірлерін берілген ұзындықпен сәйкес бӛліп аралық нүктелерді белгілейді. DEF нүктелерінде бақылау ӛлшеулер жүргізеді. Содан кейін қалған бӛлу сызықтарды белгілейді. Барлық алдын ала бӛлінген нүктелерді уақытша белгілермен (қадалар мен немесе ағаш тіреулермен) бекітеді. Алдын ала бӛлуден кейін тордың сызықтары бойынша полигонометриялық жүрістер жүргізіп, шамалап бӛлінген тор пункттерінің дәл координаталарын анықтайды. Анықталған координаталарды жобалық координаталармен салыстырып ауытқу шамаларын анықтайды. Содан кейін тордың әр пунктін жылжытып, ғимараттың құрылыс және пайдалану мезгіліне есептелген тұрақты белгілерді (темірбетон монолиттерді, рельс кесінділерді) салады. Нүктелерді редуциялау алдында азимут пен ұзындық кӛрсетілген сызбаны салады. Тордың дәлдігін бақылау үшін іріктеп бірнеше бүйірлерді және шахматтық тізімде пунктердің тік бұрыштарын қайта ӛлшейді. Жұмыстардың дәл орындалу кезінде бүйірлерінің орташа ауытқу шамасы + 10-15 мм-ден және тік бұрыштардың ауытқуы 15-20 ′′- тан аспау керек Биіктік нүктелерді құрылыс алаңның периметрі бойынша анықтау үшін ІІІ класс нивелир жүрісті жүргізу керек. ІІІ классты реперлердің арасында ІV класс нивелир жүрісті жүргізіп тордың барлық нүктелерінде белгілерді есептейді. Егер торды жиілетіп салу керек болса негізгі нүктелердің арасында қосымша аралық нүктелерді салады. Бірақ мұндай нүктелердің бұрыштарын ӛлшемей, сызықтық координаталарын есептейді. 39 Ірі құрылыста алаңға құрылыстық торды салу жауапты геодезиялық жұмыстарға жатады және оны арнайы геодезиялық ұйымдар орындайды. Құрылыстың кіші кӛлемдерінде (1 км2 -ге дейін) қажет дәлдік осьтік әдіспен қамтамасыз етіледі. Ол үшін алаңда А орталық нүктенің орналасуы анықталады. Содан кейін β1, β2, d1, d2 бӛлу мәліметтер анықталады. E B K C A D P F S d1 φ2 d2 φ1 М β2 β2 N Сурет 4.2 – Осьтік әдісі А нүктенің дәл орналасуын тексеру үшін оны екі жерден М және N полигонометрия (триангуляция) пунктерінен шығарады. Тордың бас осьтерінің дирекциялық бұрыштары белгілі болса және теріс геодезиялық есептеу арқылы αАМ, αАN дирекциялық бұрыштарды анықтауға болады. Анықталған φ1 φ2 бойынша ВF және СД осьтердің бағыттарын белгілеп, олардың ұзындықтарын сыммен ӛлшеп тартады. В, С, Д, F нүктелерінде теодолитпен тік бұрыштарды ӛлшеп, тордың 4 полигонның периметрлерін шығарады. Тор квадраттарының тӛбелерін монолитпен бекітіп, жоғарғы жағына металл тақтайшаларға белгілерді орнатады. Кішірек алаңадардың коорданаттарының ауытқуы 2-3 см-ден аспау керек. Кӛлемі үлкен алаңдардың коорданаттарының ауытқуы 5-10 смге жетеді және үймереттің дәл бӛлінуіне әсер етеді. Осы кемшіліктен осьтік әдістің қолданылуы шектелген. Құрылыстық торды бӛлу алаңды кейіннен кӛлденең және тігінен жоспарлау үшін, осьтерді салынатын жерге кӛшіріп, тексеріс бақылаулар мен қосымша түсірісті жүргізу үшін қажет. 40 β А В d d1 d2 Құрылыстың қызыл сызығы Көшенің осі Сурет 4.3 – Құрылыстың қызыл сызығы Тұрғын кварталдардың бӛлінуі алаңға геодезиялық тіреулік пунктерінен кӛше осьтерін кӛшіруден басталады. Содан кейін қызыл сызықтарды белгілеп, олардың бұрыштарын ағаш тіреулермен бекітеді және тексеріс ӛлшеулерді жүргізеді. Бӛлудің полярлық, перпендикулярлық және т.б. әдістері ажыратылады. Ӛндірісте қызыл сызықтарды тікелей қолдануға қиын болғандықтан оларға параллель кӛшірме сызықтармен қолданады. Құрылыс алаңдарда негіз ретінде дирекциялық бұрышы мен бүйір ұзындығы белгілі геодезиялық тӛртбұрышты қолдануға қолайлы. Биіктік бӛлу торды полигондардан немесе бӛлек III, IV класс нивелир жүрістерден шығарады. Бірақ, биіктік белгілерді, кем дегенде екі мемлекеттік немесе жергілікті нивелир тордан шығаруға тиісті. Кейіннен биіктік пунктерді бӛлу пунктермен беттестіреді. Құрылыс алаңда әр ғимаратқа кем дегенде екі реперден, ал кӛп секциялы үймеретке - әр секциясына бір-бірден болу керек. Биік үйлерге III класс нивелир жүрістерді салады. Нивелирлеу ауытқудың орта квадраттық қатесі екі жақтық жүрістің 1 км-ге 3 мм-ден аспау керек.