## Slide 1: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

## Slide 2: План:
Понятие картография
Картографические исследования геодинамических процессов
Гис технологии в картографических исследованиях геодинамических процессов
Программное обеспечение для создании карт

## Slide 3: Понятие картография
Картография – наука об отображении явлений природы и общества на географических картах и других картографических произведениях, о свойствах этих изображений, методах их создания и использования. В более широкой трактовке картография включает технологию и производственную деятельность.
Достижения картографии материализованы в географических картах, атласах, рельефных картах, глобусах и других картографических произведениях, составляющих продукцию картографической отрасли промышленности.

## Slide 4: 1. Картографические исследования геодинамических процессов
В геодинамическом картографировании должны развиваться два направления: фундаментальное и оперативное.

## Slide 5: Геодинамическое картографирование
фундаментальное
оперативное

## Slide 6
Содержании карт отражаются наиболее стабильные, в основном качественные характеристики. Они создаются на основе геологической и геофизической информации с частичным привлечением данных систем космической геодезии и не требуют систематического обновления.
фундаментальное

## Slide 7
Карты оперативного направления обеспечивают мониторинг геодинамических процессов, для их создания используется оперативная сейсмологическая информация, данные наблюдений систем космической геодезии, результаты геодинамического моделирования. Элементы содержания этих карт в основном имеют количественные оценки.
оперативное

## Slide 8: В отмеченных направлениях геодинамического картографирования наиболее перспективно создание карт двух видов

## Slide 9: наиболее перспективные для создание карт
отображающие многоплановую характеристику геодинамической ситуации
представляющие отдельные геодинамические параметры

## Slide 10: отображающие многоплановую характеристику геодинамической ситуации
границы плит разного иерархического уровня
границы или ареалы геодинамических зон
центры вращения плит
активные тектонические разломы и т.п.

## Slide 11: представляющие отдельные геодинамические параметры
наблюденные скорости движения точек
невязки скоростей
гипоцентры землетрясений
в перспективе - различные виды деформаций

## Slide 12
Основное назначение карт первого вида 1 зафиксировать современный уровень геодинамической концепции.

## Slide 13
Карты второго вида должны обеспечивать постоянный анализ геодинамической ситуации, должны стать инструментом геодинамических исследований.

## Slide 14
Полноценное развитие геодинамического картографирования, особенно его оперативного направления, невозможно без использования ГИС-технологий. Только в этих условиях может быть организовано, в частности, периодическое картографирование скоростных показателей, позволяющее отслеживать происходящие изменения.

## Slide 15: 3. Гис технологии в картографических исследованиях геодинамических процессов
Под геоинформационной системой понимается система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых, квадротомических и иных)
Таким образом, для хранения геологической информации, быстрого удобного доступа к ней на основе местоположения и создания на базе этих данных высококачественных карт разного назначения наилучшим образом подходит ГИС-технология. ГИС предлагает совершенно новый путь развития картографии, преодолевая главные недостатки традиционных карт: их статичность и ограниченную емкость. ГИС управляет визуализацией объектов карты, позволяя работать с теми из них, которые интересуют нас в данный момент. Фактически при этом осуществляется переход от сложных, часто перегруженных карт, к серии взаимоувязанных карт специализированных объектов, что обеспечивает высокую структурированность информации и позволяет ее эффективно использовать и анализировать.

## Slide 16
Целью построения геологической и тектонической карты с использованием ГИС-технологий является создание источника фундаментальной геологической информации, обеспечивающей развитие геологической науки, общих знаний о геологическом строении и минерагеническом потенциале осадочного чехла и кристаллического фундамента, о динамике геологических процессов и явлений. Использование таких карт облегчает разработку и реализацию стратегических вопросов изучения и рационального использования недр

## Slide 17
Структуру ГИС обычно представляют как набор информационных слоев . К примеру, базовый слой содержит данные о рельефе, затем следуют слои гидрографии, дорожной сети, населенных пунктов, почв, растительного покрова, распространения загрязняющих веществ и т.д. Условно эти слои можно рассматривать в виде «этажерки», на каждой полочке которой хранится карта или цифровая информация по определенной теме.

## Slide 18
При создании ГИС главное внимание всегда уделяют выбору географической основы и базовой карты, которая служит каркасом для последующей привязки, совмещения и координирования всех данных, поступающих в ГИС, для взаимного согласования информационных слоев и последующего анализа с применением оверлея. В зависимости от тематики и проблемной ориентации ГИС в качестве базовых могут быть избраны:
карты административно-территориального деления;
топографические и общегеографические карты;
кадастровые карты и планы;
фотокарты и фотопортреты местности;
ландшафтные карты;
карты природного районирования и схемы природных контуров;
карты использования земель.

## Slide 19: Программное обеспечение для создании карт
Target for ArcGIS
Объединение скважинных данных с наземными данными такими как, геологические, геохимические и геофизические, с помощью планов, графиков и разрезов.
Обновление скважинных данных, разрезов и планов при помощи одного щелчка мышью.
Автоматическое создание легенды, включая литологический крап.
Представление геологических, геохимических, геофизических и геотехнических данных в едином графическом окне.
Построение до 32 каротажных кривых с возможностью выбора типа данных и граф.
Отображение данных в 3D со скважинами, поверхностями и трехмерными моделями.
Построение гридов поверхностей с использованием эффективных методов минимальной кривизны, кригинга и тиннинга.
Улучшение результатов наземного картирования с помощью возможностей построения изолиний с выбранным шагом и изолиний заданных уровней. Создание воксельных моделей (3D гридов), включающих простирание, угол наклона и погружение на основе ваших геологических данных.
Построение изоповерхностей по вашим воксельным моделям.

## Slide 20
TECHBASE
Интерполяция на основе геостатистики;
Блочно-каркасное моделирование залежей;
Расчет устойчивости откосов;
Расчет оптимальных границ карьера;
Подсчет запасов и календарное планирование горных работ;
Моделирование течения подземных вод;
Экспорт-импорт данных в различные системы(AutoCAD, dBase и т.д.).

## Slide 21
GEMCOM
Управление данными геологоразведки
Геологическое опробование
Моделирование месторождений
Геомеханические расчеты
Проектирование карьеров и шахт
Планирование горных работ
Календарное планирование и производственная программа
Контроль производства
Управление работой горного оборудования
Экологическое моделирование
Управление документооборотом предприятия
Маркшейдерские расчеты

## Slide 22
DrillKing
Моделирование и оценка запасов месторождений, включая геостатистику
Проектирование картеров
Проектирование подземных рудников Маркшейдерские расчеты
Контроль качества рудопотоков
Календарное планирование
Обработка геологоразведочной информации Обработка данных по скважинам

## Slide 23
MICROMINE
Создание баз данных и работа с ними. Базы данных геологоразведочных организаций создаются и поддерживаются в пакете в табличном формате. Данные могут импортироваться в пакет из любых стандартных продуктов Windows или текстовых форматов, вводиться дигитайзером или импортиро- ваться из систем GPS.
Проверка данных опробования и геологической документации на предмет возможных ошибок при их вводе.
Создание графики: разрезов, планов, трехмерных изображений с выво- дом любых данных (результаты опробования, геологические коды, гисто- граммы, заливки и пр.).
Классический статистический анализ геологоразведочной информации (опробование, геохимия, геофизика) с выводом на печать графиков гисто- грамм, таблиц и результатов их анализа.
Интерактивная трехмерная интерпретация геологических разрезов и планов (геология, минерализация и пр.) с кодировкой каждого периметра
Интерактивное трехмерное каркасное моделирование рудных тел, гео- логических формаций и поверхностей.
Полный геостатистический анализ любых трехмерных данных, вклю- чая расчет и моделирование вариограмм, карт вариаций изменчивости и оценки пространственной анизотропии минерализации.
Возможность оценки запасов методом разрезов в пределах каркасных моделей или с использованием блочных моделей.
Кроме того, пакет имеет модули и процессы для ввода и обработки:  геохимических и геофизических данных;
геодезических данных с возможностью трансформации географических сетей;
горных данных с возможностью проектирования карьеров и буро- взрывных работ.