## Slide 1
СУЛЬФИДТЕР (КҮКІРТТІ ҚОСЫНДЫЛАР) ОЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

## Slide 2: КҮКІРТ ҚОСЫЛЫСТАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР.
Бұл класқа күкірт, селен, теллур, мышьяк және сурьма металдарының қосындылары жатады.
Минералдардың санының көбі сульфидтер мен сульфатұздармен көрсетіледі.
Сульфидтер мен оларға ұқсас қосылыстар типті иондық қосылыстардан өзгешеледі және толық бірнеше сипатты қасиеттерімен табиғи таза элементтерге жақынырақ болады.
Бұл күкіртті, селенді, теллурды, мышьякты және сурьмалы қосылыстардың құрамының ішіне кіретін атомдар мен иондардың касиеттерімен шарттастылады.

## Slide 3
Күкіртті жиналудар мен оларға ұқсас қосылыстардың басымы гидротермалдық жаратылған рудалы кенорындарда байқалды.
Тұнба (шөгінді) сазды жыныстарда, битуминоидтық пен көмірліктік түзілімдерде сульфидтер жаратылуы мүмкін. Ол пирит, марказит.
Мору процестерде, яғни су мен оттегі қатысатын кезде жеңіл тотықтанып, аздырадыланып сульфаттар, гидрототықтар, тотықтар, карбонаттар және оттегінің басқа қосылыстарыпайда болады.
Жеке түрлі қосылыстардың химиялық сипаттамалары бойынша оларды екі сыныпқа бөледі:
I класс. Кәдімгі күкіртті, селенді, теллурды, мышьякті және сурьмалы қосылыстар. (2 кесте)
II класс. Сульфатұздар яғни минералдар химиялық негізг заңдары бойынша тұзды образды түрлі қосылыстарға жақын.

## Slide 4
Кесте - Сульфидтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Атауы | Хим-қ форм. | Синго Ниясы | Жалтыл дауы | Жұқпа түсі | Қаттылығы | Жымдасты-ғы | Меншік-ті салмағы | Анықтау белгілері | тегі | түсі | қолданылуы | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
Пирит | FeS2 | Текше | металша | Жасыл реңді қара | 6-6,5 | Өте нашар | 4,9-5,2 | Халькопиритке қарағанда ашықтау сары түсі,текше мүсіндес кристалдар түрінде ұшырасуы,біршама жоғары қаттылығы (шыныны сызады) | әр түрлі жолдармен қалыптасады,олардың ішіндегі ең жиісі гидротермальды,сирегірек шөгінді жолдар | Ашық сары | Күкірт қышқылын алудың ең басты шикізаты | 
Арсено пирит | FeAsS | Моноклинді; тамаша қырланған призма мүсіндес кристал дар тән | металша | Сұрғылт-қара | 5,5-6 | Анық | 5,9-6,2 | Өзіне тән түсі және қаттылығының біршама жоғары дәрежесі | Гидротермальды жолмен түзіледі | Ескірген беттерінде ақшыл, омырылым бетінде сұрғылт түсті | Күшаланың әр түрлі қосындыларын алу шикізаты | 
Халько пирит | CuFeS2 | Тетрагон ды | металша | Жасыл реңді қара | 3,5-4 | Нашар | 4,2 | Өзіне тән түсі,қаттылығы және жұқпатүсі | Көбінесе гидротермальды жолмен қалыптасады | Қою сары | өте маңызды мыс рудаларының бірі | 
Киноварь | HgS | Тригонды | металша | қызыл | 2-2,5 | Анық | 8,09 | Түсінің қызылдығы, қаттылығының төмен дәрежесі, меншікті салмағының жоғары дәрежесі | Гидротермальды жолмен түзіледі | Қызыл | Сынаптың бірден-бір шикізаты | 
Пентлан дит | (FeNi)9S8 | Текше | металша | Жасыл реңді қара | 3-4 | Анық | 4,5-5 | Өзіне тән түсі,жұқпатүсі және жымдастығы | Аса мнегізді магмалық жыныстармен байланысты түзіледі | Қола сияқты сары, пиритке қарағанда ашықтау | Никельдың бірден-бір рудасы | 

## Slide 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Молибденит | MoS2 | Гексагонды | металша | Сұрғылт; жасыл рең байқалады | 1 | Анық | 4,7-5 | Сұрғылт түсі,өзіне тән жылтырлығы,қаттылығының өте төмен болуы,өте анық жымдастығы | Гидротермальды жолмен қалыптасады | Сұрғылт | Молибденнің жалғыз ғана шикізаты
Борнит | Cu5FeS4 | Текше; кристалда ры сирек ұщыраса ды, жекелеген түйірлер мен тұтас массалар түрінде кездеседі | металша | Сұрғылт-қара | 3 | Нашар | 4,9-5 | Сарғылтым-қызғылт түсі,біршама төмен дәрежелі қаттылығы | Гидротермаль-ды жолмен және сульфидпен қайтадан баю белдемдерінде қалыптасады | Омырылым бетінде көкшіл реңмен құлпыра жалтылда-ған сарғылтым-қызғылт түсті | Маңызды мыс рудасы
Сфалерит | ZnS | Текше | Алмасша және металша | Ақшыл,кейде ашық сары түстен қою қоңыр түске шейін өзгереді | 3,5-4 | Өте анық (алты бағытта) | 3,9-4,2 | Алты бағытта дамыған өте анық жымдастығы сфалеритті өзге ұқсас минералдардан айырықша даралайды | Гидротермаль-ды жолмен түзіледі,ол ұдайы галенитпен бірге ұшырасады | Түссіз түрлерінен бастап қою қоңыр, қара | Ең басты мырыш рудасы, Одан қосалқы түрде кадмий,цинк,галий өндірілуі ықтимал.
Галенит | PbS | Текше | металша | Сұрғылт- қара | 2,5 | Текше пішінге сәйкес анық | 7,5 | Өзіне тән түсі, текше пішінге сәйкес келетін жымдастығы,біршама төмен дәрежелі қаттылығы және біршама жоғары дәрежесі | Тек қана гидротермаль-ды кендерде ұшырасады | Қорғасын дай сұрғылт | өте маңызды қорғасынрудасы,қорғасын ның әлемдік өнімі негізінен осы минералдар дан алынады

## Slide 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Антимо нит | Sb2S3 | Ромбылы | металша | сұрғылт | 2-2,5 | анық | 4,6 | Жымдастығының анықтығы және кристалл жақтарындағы тік бағытты шимайлар | Гидротермаль-ды жолмен түзіледі | Сұрғылт | Сүрме өндірудің өте маңызды шикізаты
Халько зин | Cu2S | Ромбылы | металша | Қою сұрғылт | 2-3 | нашар | 5,5-5,8 | өзіне тән сұрғылт түсі,қаттылығының төмен дәрежесі, илеуге азды-көпті икемділігі | Негізінен сульфидпен қайтадан баю белдемдерінде қалыптасады | Қорғасын-дай сұрғылт | Мысқа ең бай сульфидтік мысты руда
Марка зит | FeS2 | Ромбылы | металша | Жасыл-сұрғылт | 5-6 | Нашар | 4,6-4,9 | Пиритке ұқсайды, бірақ одан найза пішіндес немесе тақташа тұрқылас кристалл мүсіндерімен ерекшеленеді | Көбінесе гидротермаль-ды | Сұрғылт немесе жасыл реңді сары | Күкірт қышқылын алу шикізаты
Кобаль тин | CoAsS | Текше | металша | Сұрғылт-қара | 5-6 | орташа | 6-6,5 | Қызғылт реңді ақшыл түсі, біршама жоғары дәрежелі қаттылығы | Гидротермаль-ды жолмен түзіледі | Қызғылт реңді ақшыл | Кобальт рудасы