## Slide 1: Тақырып 1. Металлургияға кіріспе
Металдар туралы жалпы түсінік;
Металдардың жіктелуі;
Металлургияда жиі кездесетін қорытпалар.
«Металлургия негіздері» курсы
Профессор З. Самашевтың Берел қорғандарында (ШҚО) жүргізген археологиялық қазбаларын жүргізуі нәтижесінде табылған алтыннан жасалған бұйымдар жиынтығынан

## Slide 2: Металдар туралы жалпы түсінік
Металдық күйдің жалпы қасиеттері:
Металдық жылтырдың болуы;
Жоғарғы жылуөткізгіштік және электрөткізгіштік;
Серпімділік;
Кристалдық құрылымы бар;
Түсі сұр (ақшыл сұр → қою сұр, мыс және алтыннан басқа);
Бос электрондардың болуы (электрохимияда металл деп реакция нәтижесінде көбінесе электрондарын беретін элементтерді атайды).
«Металлургия негіздері» курсы.Тақырып 1.
кубтық көлемдік центрленген
хром, молибден, ванадий
кубтық қырлы центрленген
мыс, никель, қорғасын
тығыз гексагоналды
мырыш, титан
Металдардың электрохимиялық кернеулілік қатары
Металдардың тотықсыздандыру (электрондарды беру) қасиеті төмендейді
Көрсетілген қатарда солдан оңға қарай металдардың тотықсыздандыру белсенділігі (электрондарды беру қасиеті) төмендейді, ал олардың катиондарын тотықтыру (электрондарды қосып алу) қасиеті артады.
Қатар бойынша солға қарай орналасқан металдар күштірек тотықсыздандырғыш болады да, оңға қарай орналасқан металдарды олардың тұздарының ерітінділерінен ығыстырып шығара алады: мысалы, Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu реакциясы тек тура бағытта ғана жүруі мүмкін.

## Slide 3: Металдардың жіктелуі
«Металлургия негіздері» курсы.Тақырып 1.
Металдар
Қара металдар және қорытпалар
Негізгі ауыр түсті металдар - Cu, Ni, Pb, Zn, Sn
Темір және оның негізіндегі қорытпалар (шойын, болат), марганец, хром
Түсті металдар
Ауыр түсті металдардың кіші тобы - Bi, As, Sb, Cd, Co, Hg
Жеңіл металдар – Al, Mg, Ti, Na, K, Ba, Ca, Sr
Асыл металдар – Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Ir
Сирек металдар:
Жеңіл сирек металдар – Li, Be, Rb, Cs
Қиын балқитын сирек металдар – W, Mo, Ta, Nb, Zr, V
Шашыранды сирек металдар – Ga, In, Tl, Ge, Re, Se, Te, Hf
Сирек жер металдары – Sc, Y, La және лантаноидтар
Радиоактивті металдар – U, Ra, Th, Ac, трансурандық элементтер.
Заманауи техника үшін ең құнды және маңызды металдардың арасынан жер қыртысында көп мөлшерде кездесетіндері: алюминий (8,9 %), темір (4,65 %), магний (2,1 %), титан (0,63 %). Ал кейбір маңызы өте зор металдардың табиғи ресурстары жүздік немесе мыңдық үлес пайыздары ғана болады. Оларға асыл және сирек металдар жатады.
Chart: Өндіріс көлемдері
| Болат | Алюминий | Мыс | Мырыш | Қорғасын
Продажи | 90 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.62
Алюминий, мыс, мырыш, қорғасын тәрізді түсті металдардың өндіріс көлемдері жылына миллион тонналармен есептелсе, магний, титан, никель, кобальт, молибден, вольфрам тәрізді металдардың өндіріс көлемдері жылына мың тоннамен, селен, теллур, алтын, платина жылына тонналармен, ал иридий, осмий тәрізді металдардың өндіріс көлемдері килограммдарды құрайды.

## Slide 4: Металлургияда жиі кездесетін қорытпалар
«Металлургия негіздері» курсы.Тақырып 1.
Металдардың өзара еріп криталдануы кезінде қатты ерітінділер түзу қасиеті қорытпалар алудың негізіне салынған.
Қазіргі кезде 30 мыңнан астам қорытпалар белгілі.
Металдарды бірге балқыту мүмкіндіктері мұндай металдық материалдардың қасиеттерін кез-келген бағытта өзгертуге мүмкіндік береді.
Қолдану технологиясына байланысты қорытпалар 2 топқа бөлінеді:
- механикалық өңдеумен (кесу, соғу, қалыптау) дайындалатын деформацияланатын қорытпалар.
- құюмен алынатын қорытпалар.
Қорытпа атауы | Құрамы | Қолданылуы
Жез | мырыш 35-10%, мыс 65-90% | Машина жасау, сәндік бұйымдар
Қола | мырыш 2% қалайы 6%, мыс 92% | Машина жасау, сәндік бұйымдар
Алюминий қоласы | алюминий 10% мыс 90% | Машина жасау, Сәндік құю
Монеталық қола | мырыш 1% қалайы 4% мыс 95% | Тиындар, алқалар жасау
Тіс амальгамалары | мыс 30% сынап 70% | Тіс пломбалары
Дуралюмин | магний 0,5% марганец 0,5% мыс 5% алюминий 94% | авиақұрылыс
Монеталық алтын | мыс 10% алтын 90% | Тиындарды соғу
Тіс алтыны | күміс 28-14% мыс 14-28% алтын 58% | Тіс протездері
Жиі кездесетін қорытпалар түрі
Қорытпа атауы | Құрамы | Қолданылуы
Аккумуляторлық қорғасын | сүрме 6% қорғасын 94% | Аккумулятор өнідірісі
Манганин | никель 1,5% марганец 16% мыс 82,5% | Электротехника өнеркәсібіндегі сымдар және таспалар
Нихром | хром 20% никель 80% | Электротехника өнеркәсібі үшін сымдар, қыздыру элементтері
Монеталық күміс | мыс 10% күміс 90% | Тиындарды соғу
Припой | қалайы 50% қорғасын 50% | Темір бұйымдарды дәнекерлеу
Тат баспайтын болат | никель 8-20% хром 10-20% темір 80-60% | Тұрмыстық құралдар
Арматуралық болат | никель 1-4% хром 0,5-2% темір 98-95% | Темірбетондар
Аспаптық болат | хром 2-4% молибден 6-7% темір 95-90% | Аспаптар