## Slide 1: ФОТОГРАММЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ. БЕЙНЕЛЕРДІ САНДЫҚ ӨҢДЕУ ЕСЕПТЕРІ

## Slide 2: Сандық фотограмметрияның дамуына әсер ететін факторлар
- Сандық фотограмметриялық станциялардың кең көлемде қолданылуы;
- Ірі форматтағы сандық фотограмметриялық камералардың (ADS40, DMC, UltraCam) қолданулы бастамасы;
- Лазерлік локация (LIDAR) жүйесі мен радарлық жүйенің дамуы; нақты ЖБСМ түсірістерін алу үшін жаңа лазерлі-локационды әдісті енгізу.

## Slide 3: Сандық фотограмметрияның дамуына әсер ететін факторлар
- Компьютерлік және сандық технологиялардың арнаулы бағдарламалық қамтамасыз етуінің қарқынды дамуы;
Сандық үдерістің жоғары автоматтандырылуы;
GPS/IMU жүйесін қолданатын тура (Direct Georeferencing) және біріктірілген (Integrated sensor orientation) технологиялардың дамуы;

## Slide 4: Сандық фотограмметрияның дамуына әсер ететін факторлар
Фотограмметриялық фирмалар арасында бәсекелестіктің жоғарылауы сол себепті фотограмметриялық жабдықтардың құнының төмендеуі және сол фирмалардың санының көбеюі;
Картографиялық және ГИС өнімдерінің өрістеуі үшің Фотограмметриялық өндіріс нәтижелері қолданылады (3D қалалардың моделденуі, ГИС-қосымша үшін тематикалық және картографиялық қабаттар және т.б.).

## Slide 5: Сандық іріформатты фотограмметриялық ПЗС – ADS40 сызықтық түрдегі камералар
 | ПЗС | Каналы | Пиксель өлшемі | Дин.диа- позон(bit) | FOV
ADS40 | 12000(2x) | 2PAN+4SP | 6.5 мкм | 16 | 64
ADS40 II | 12000(2x) | 4PAN+8SP(SH52) | 6.5 мкм | 16 | 64
Жақсартылған ADS40 II: - сызықтардың саны көбейді (12) ПЗС
- сезімталдық көбейді ПЗС (4x SH40)
- электроникасы жақсартылды (S/N ratio)

## Slide 6: Сандық іріформатты фотограмметриялық камерлар. Матрицалық (жиектемелі) түрдегі камералар ПЗС: DMC, UltraCam
Жақсартылған UltraCam X: - ПЗС көлемі үлкейді
- 3 Gbit/sec деректер жазбасының жылдамдығы көбейді
 | Сурет форматы | ПЗС | Каналы | Размер пикселя | FOV
DMC | 13824x7680 | 7000x4000 4Pan 3k * 2k RGB | 4PAN+4SP | 12 µm | 74 x 44
UltraCam D | 11500x7500 | 3680x2400 RGB | 4PAN+4SP | 9 µm | 55 x 37
UltraCam X | 14430x9420 | 1:3 pan-to-color | 9PAN+4SP | 7.2 µm | 

## Slide 7: Сандық іріформатты фотограмметриялық камералар. Даму үрдістері
Іріформатты фотограмметриялық камералардың сату қарқынының төмендеуі;
Жаңа модификацияның шығуы, өткен версияларға (ADS40 SH40 – ADS40 II SH52) жаңарту енгізу мүмкіндігі;
Техникалық сипаттаманың сапалы жақсаруы: ПЗС сезімталдығының жоғарылауы, электрониканың жақсару және т.б.;
ПЗС сызықтық түрдегі камераның матрицалық түрдегі камераға қарағанда дамуның жоғарылығы;
GPS/IMU инерциалды системалардың өлшеу дәлдігінің көбеюі, тура геопозиционды (Direct Georeferencing) технологиялардың кең қолданылуы;

## Slide 8: XX ғасыр аяғындағы сандық фотограмметрия өндірісі
ЦМР (DTM)
Стерео векторизация
Цифровое ортофото
Сканирование

## Slide 9: XX ғасыр аяғындағы сандық фотограмметрия өндірісіндегі ерекшеліктер
Ақ-қара, түрлі-түсті және инфрақызыл суреттерді алу үшін жеке фотопленкалар қолданылуы;
Суреттерді көшірудің қажеттілігі;
ЦФС таңдау еркіндігі және бағдарламалық қамтамасыз ету;
Жетекші ЦФС:
    Leica-Helava (Socet Set)
    Integraph (ImageStation )

## Slide 10: Сандық фотограмметрия өндірісі қазір
ЦМР (DTM) Lidar
Стерео -векторизация
Сандық ортофото
Первичная обработка (post processing)
3D моделі
ЦФС

## Slide 11: Қазіргі кездегі сандық фотограмметриялық өндірістің ерекшеліктері
Сандық сенсорды сатып алу деректерді өңдеудің бастапқы кезеңі үшін бағдарламалық қамтамасыз ету таңдауын анықтайды:
    ADS40 – GPRO + IPAS+ORIMA + LPS, Erdas Imagine
    DMC – Turnkey application + ImageStation, GeoMedia
    UltraCam – Ultra Map Server + Ultra Map
Деректерді соңғы өңдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің еркін таңдауы (отофото өңдірісі: GPRO-ORIMA-LPS немесе PHOTOMOD немесе SOCET SET)
Жетекші ЦФС: LPS Socet Set Integraph Photomod INPHO

## Slide 12: Фотограмметриядағы автоматизацияның дәрежесі
Қолмен өңдеу қажет:
- автоматтық үдерістерге қызмет көрсету;
- геобайланыс үшін салмақ түсетін нүктелерді өлшеу;
- ЦМР тексеру үшін.
Үдеріс/ кезең | Көшіріп алу | Жүктеу, жобаның құрылуы | Байлан. нүктелерді өлшеу | Тірек нүктелерді өлшеу | ЖБСМ құрылуы | ЖБСМ редакциялау | Орто- фото- мозаика
90ж, XX ғас | П/А |  |  |  | П/А | Р | Р
2010 ж. | - | А | А | П/А |  | Р | А

## Slide 13: Фотограмметриядағы автоматизация нәтижелері. Даму үрдістері
Оператор санының қысқаруы (өндірістің көлемін сақтау үщін);
Әмбебап операторлардың рөлінің өсуі, яғни фотограмметриялық өндірістің барлық кезеңін практика жүзінде ЦФС жобасын құрудан бастап генерация мен ортофотокартты тексерумен аяқталатын жұмыстарды орындайтындар;
«Таза» фотограмметристтерге сұранымның азаюы;
ГАЖ, сандық картография, дистанционды зондылау және басқа салаларда білімдері және тәжірибелері мол мамандарға сұранымның көбеюі.

## Slide 14: Фотограмметриялық қызметтің нарықта даму урдістері
Мемлекеттерде арзан жұмыс күші және потенциалды нарық қызметтері арқылы филиалдар мен аударма өндірісті ң ашылуы;
(Infoterra Austrium Infoterra Hungary; Kampsax Kampsax India);
Фотограмметриялық қызметтерді көрсететін трансұлттық және фотограмметриялық құрылғыларды өндіретін серіктестік фирмалармен саудаласу;
(Kampsax COWI, Vexcel Microsoft, Leica Geosystems Hexagon);
Нарықтағы ауқымды қызмет мақcатында Еуропалық фирмалармен бірігу, осы фирмалардағы ресурстарды жеңіл қолдану және әлеуметтік тапсырыс берушілерге жылдам қызмет көрсету.
(BLOM group: UK, Germany, Norway, Denmark, Sweden, Finland, Spain …)

## Slide 15: Үдерістері мен мақсаттары
Бұрыннан келе жатқан сандық фотограмметриялық жүйелерді қарқынды жақсарту және жаңарту;
Іс жүзінде барлық өндірістік үдерістерді автоматтандыру;
Өнімділікті үлкейту және фотограмметриялық өнімнің сапасын жақсарту;
Нарықтағы фотограмметриялық қызмет бәсекелестігін жоғарылату және соңғы өнімнің бағасын төмендету;
Өндірістік цикл үшін қажетті көлемді азайту және үйлестіру мақсатында БҚ мүмкіншіліктерін кеңейту.