## Slide 1: Тема 7 ЛЕКЦИЯ 8 Природно-климатические факторы влияющие на службу автомобильных дорог.
Лектор – Кинаятов Е.Т.

## Slide 2
Новые современные автомобильные дороги имеют капитальное инженерное строительство. То есть, он должен обеспечить высокоскоростное движение автомобиля. При поворотах, подъеме и поперечном спуске или опрокидывании автомобили составляют их проектированием для полной реализации своих динамических возможностей при нормальной работе. Дорожные прокладки в течение всего года должны быть прочными, выдержанными динамическими нагрузками, а также не иметь плоских (прямых) и скользких (ненадежных).
На дороги влияют многие природно активные факторы (нагрев солнечными лучами, увлажнение из-за осадков и др.). Данные особенности должны учитываться проектировщиками, строителями и работниками эксплуатационной службы, ответственными за нормальное функционирование дорог в круглогодичный период.
Экономические изыскания автомобильных дорог

## Slide 3
Инженеры-проектировщики должны на достаточном уровне выбирать совокупность пространственных данных и местной дорожной трассы, необходимых для обоснования проекта; определять конструкции элементов дороги; обеспечивать безопасность и удобство перевозки и перевозки пассажиров; рассмотреть широкое применение в производстве местных строительных материалов и вспомогательных продуктов. При этом необходимо учитывать локальные геофизические условия, влияющие на строительство и дорожную конструкцию.
Проектировщики обязаны знать методические знания и варианты сравнения технико-экономической оценки, необходимые для принятия оптимальных решений в зависимости от данного конкретного договора.

## Slide 4
1. Проектирование дорог общего назначения и дорог общего назначения, дорог общего назначения, а также дорог общего назначения для основного промежуточного пункта, культурного и оборонного назначения, больших магистральных автомобилей или дорог высокого уровня(категории). Эти дороги преимущественно используются при дальней перевозке автомобилей. В производственных учреждениях средней величины и в пунктах дислокации населения, обслуживание местных грузопотоков занимает второе место после разметки трассы пути.
При проектировании автомобильных дорог встречаются удобные двухтипные условия выбора маршрута дорожной трассы:

## Slide 5
2. Проектирование дорожных сетей производственных и сельскохозяйственных районов, связывающих пункты эксплуатации и выпуска грузов, а также проектирование подъездных путей к производственным предприятиям, совхозу, рудникам, бремени на путях, встречающихся на железнодорожных станциях и речных каналах. В этом случае вычерчивание линий пути или направление подъездных путей определяется исходя из необходимости обслуживания местной грузопотока. Пути отбираются по отношению к пунктам размещения населения и другим точкам, то есть при перевозке грузов малые объемы работ, а эксплуатируемый путь должен быть удобным для пассажиров. Так как можно точно определить объем грузопотоков и их направление, их определение возможно.

## Slide 6
Проектирование сети состоит из нескольких этапов:
Выбор основной схемы связывания между грузообразующими пунктами, удовлетворяющими на основе нижнего промежутка; это считается наименьшим издержек строительства;
Возникает необходимость уточнения данных первичной сети для принятия минимального размера дорожно-транспортных затрат на транспортировку;

## Slide 7
В зависимости от вида, веса и технического состояния контроля установленной линии и корректировки путевых ветвей, а также скорости перевозок отдельных маршрутов, на дорогах формируются различные транспортные потоки. Конечно, чем больше движущихся автомобилей, тем выше требования к дорожному строительству. При обосновании различных элементов пути используется характеристика перевозочного потока. При определении численности движения автомобиля в земном масштабе, их количество является значительным, чем нагрузка от автомобилей. Поэтому общее количество автомобилей, проходящих несколько перекрестков в единичное время (сутки, часы), является основной характеристикой движения на дорогах и называется интенсивностью транспорта.
Обычно в соответствии с условиями оценки дорожных работ поступательное движение представляет собой количество автомобилей с прохождением, т. е. независимо от типа автомобиля. Низкоскоростные автопоезды с тяжелыми грузами в пути считаются эквивалентными количеству быстроходных легковых автомобилей. В некоторых случаях в целях уточнения состава движения устанавливают процент легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

## Slide 8
Выбор дорожной трассы зависит от ее прочности, размещения всего капитала в дорожном строительстве, стоимости выполняемых работ и, самое главное, при потоке автомобильных перевозок, можно оценить проделанную работу, исходя из показателей работы в течение длительного периода эксплуатации дорог.
При проектировании дорог производственных учреждений, где можно сказать, что движение легковых автомобилей практически отсутствует, перевозочный поток характеризует напряженность груза – масса перевозимых грузов (млн. долл. т.) . Для детального описания структуры движения автомобиля, как правило, его делят на четыре основные категории: низкая грузоподъемность-до 1,0 т, 1,0-2 в небольших количествах до 1 тонны, в среднем-2 – 5т и в больших-5Т, то есть в соответствии с ограничениями, предъявляемыми к нагрузке на дорогу.

## Slide 9
  Исходные данные для составления технико-экономического обоснования.
Необходимо предотвратить, чтобы естественные условия не оказывали негативного влияния на направление дороги на местности.
Топографические, геологические, гидрологические и метеорологические условия, влияющие на дорогу, должны следовать за естественными процессами в дорожном строительстве . Необходимо заранее учитывать изменения в результате строительства дорог на местности, вызванных человеческими действиями – строительство водоема, осушение мотков, соблюдение условий безопасности, озеленение и т. д.
Сложность, а иногда неустойчивость плотности Земли в регионе, во многих случаях, если эта дорога не связана с чрезмерным удлинением, обход таких зон является эффективным.

## Slide 10
Благодаря механическим методам, проводимым на современных земляных работах, различные основополагающие условия позволяют создать постоянное земляное полотно. Поэтому тип оснований позволяет анализировать опасность отеков, возникающих в процессе эксплуатации пути,
При выборе трассы дороги следует учитывать направление главных ветров в соответствии с метрологическими условиями, то есть снежная буря на дорогах, а сквашивание песка в песчаных степях зависит от направления ветра. Всегда дорожную трассу, бассейны, бураны следует укладывать таким образом, чтобы при обваловании дороги снегом сохранилась минимальная площадь и растительный слой в достаточной степени покрыта снегом.
Гидрологический режим пересекаемых водостоков, места их пересечения и размеры необходимых мостов, а в некоторых случаях определяет возможность направления дорог в зависимости от длины рек.

## Slide 11
При строительстве искусственных сооружений, требующих большого количества финансовых средств, с целью снижения большого расхода воды в пересекаемых водотоках, сбросы дорожных трасс прокладывают вблизи водоразборов.
Важным является расположение дорог на дорожных работах. Количество попадания солнечного света, склонность к различным экспозиционным поглощениям и часто подвержена изменениям. По сравнению с Южным Севером раннее очищается от снега, земля быстро высыхает. При определении цены работ и толщины дорожного покрытия важным является правильная гидрологическая оценка воздействия на влажность земляного полотна и условия гидорологических полос на основе.

## Slide 12
Дорожно-климатическое зонирование дает общую характеристику географического района. Особенностью строительства дорог на дорогах может изменяться условия работы основы на земляном полотне в каждой зоне, в связи с чем учитывается местное гидрологическое понятие.
Работа автомобильных дорог зависит от воздействия многих природных геофизических факторов, в том числе климатических и гидорологических условий, а также рельефа и геолого-почвенного строения территории.
Отдельные природные факторы, влияющие на дорогу, обычно трудно четко выделить, так как каждый из них снижает их действие или увеличивает действие в зависимости от условий строительства или использования дорог. Поэтому при общей оценке природных условий при строительстве дорог в районе, отдельные ландшафты, определяющие связь определенных природных факторов комплексно рассмотреть зон. Следует иметь в виду, что производственные действия в деятельности человека влияют на условия естественных факторов.

## Slide 13
Например, искусственное орошения часто поднимает уровень воды основы и поэтому формирует мягкий климат, прополка деревьев приводит к осушению земли и т. д.
Рельеф местности устанавливает размеры продольных уклонов, используемых при выборе путевого канала, имеет целью развить крутизны и наклонные линии в погруженных местах. Количество воды, протекающей через небольшие мосты и трубы, зависит от местного рельефа. Водный и температурный режим земляного полотна в горной и пересеченной местности зависит от местной экспозиции уклона, на которой строится дорога. При выборе производственных земляных работ в строительстве и определении путей грузового транспортного оборудования необходимо учитывать особенности рельефа.

## Slide 14
Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с.
Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного хозяйства: Силкин В.В. – М., ISBN:, 2010. – 224 с.
Производственная база дорожного строительства : учебное пособие / В.Г. Степанец. – Омск : СибАДИ, 2014. – 200 с.
Справочная энциклопедия дорожника. Том I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2005.
Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005.
Примеры проектирования производственных предприятий дорожного строительства: Е.Н.Дубровин и др.-Москва. Высшая школа,1966-403с
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

## Slide 15
Контрольные вопросы
1. Как вы понимаете экономическое изыскания АД?
2. Какие типы условия выбора маршрута дорожной трассы?
3. Что вы знаете о составлений исходных данных на ТЭО?