## Slide 1: Производительность труда: сущность, роль в развитии предприятия, методы ее измерения. Labor productivity: essence, role in the development of the enterprise, methods of its measurement?
Производительность труда: понятие, методы измерения
Организация труда на предприятии

## Slide 2: Под производительностью труда понимают результативность (эффективность) труда отдельного работника или целого коллектива в процессе производства продукции или оказания услуг. Под производительностью живого труда принято понимать его способность производить в единицу времени определенное количество продукции. Производительность труда можно характеризовать либо прямым показателем - выработкой продукции в единицу затраченного рабочего времени, либо обратным показателем - трудоемкостью (затратами рабочего времени на единицу произведенной продукции).
Выработка измеряется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего в год (квартал, месяц). W = Q / Чср = Q/T где Q  объем выпускаемой продукции или оказываемых услуг в любых ед. измерения (натуральных, стоимостных, трудовых) произведенную одним работником или коллективом за определенный период; Т – время, затраченное на производство данного количества продукции; Чср  среднесписочная численность работающих, чел.

## Slide 3: Трудоемкость — это затраты рабочего времени на производство единицы продукции.
Зависимость между снижением трудоемкости (Т) и ростом выработки (W) определяется по формулам: Т=[W / (W + 100)] 100 W=[Т / (100 – Т )] 100

## Slide 4
1. Натуральный, когда объем произведенной продукции выражается в натуральных единицах измерения. В этом случае оказывается возможным определить уровень выработки и его изменение за два периода по формуле
Σq1
ΣT1
:
Σq0
ΣT0
Методы измерения производительности труда
Iw =
Iw =
На промышленных предприятиях в зависимости от единицы измерения объема производства различают три метода определения производительности.
То есть при натуральном методе производительность труда определяется как отношение объема продукции в физических единицах к численности промышленно-производственного персонала

## Slide 5
Трудовой, когда общий объем результатов производства выражают в некоторых фиксированных единицах трудоемкости. Общая формула индекса производительности труда по трудовому методу будет иметь следующий вид:
Σq1tф
ΣT1
:
Σq0 tф
ΣT0
,
Iw =
Iw =
В зависимости от того, затраты каких категорий промышленно-производственного персонала учитываются при определении трудоемкости единицы продукции, различаются следующие виды: а) технологическая трудоемкость, отражающая все затраты труда основных рабочих – сдельщиков и повременщиков;
б) трудоемкость обслуживания производства, учитывающая при расчете затрат труда вспомогательных рабочих; в) трудоемкость управления производством, учитывающая затраты управленческого персонала; г) общая трудоемкость, в которую входят затраты труда всех работников предприятия.

## Slide 6
Стоимостной, когда объем произведенного результата производства оценивается в денежном выражении через цену или, что является более предпочтительным, через добавленную стоимость (условно-чистую продукцию).
Σq1p
ΣT1
:
,
Iw =
стоимостной метод является наиболее универсальным. Уровень производительности труда определяется путем деления объема продукции в денежном выражении на численность промышленно-производственного персонала.
Преимущества – простота, возможность обобщения разнородной продукции и приемлемость для исчисления сводных показателей от предприятия до промышленности в целом. Недостатки – стоимостная оценка объемов продукции в значительной мере подвержена влияниям изменения удельного веса затрат прошлого труда в издержках на производство и реализацию продукции.

## Slide 7: ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

## Slide 8: Организация труда включает в качестве необходимого составляющего элемента нормирование труда. Целью нормирования труда является определение необходимых затрат и результатов труда, установление соотношений между численностью работников и количеством единиц оборудования.

## Slide 9: Фредерик Уинстон Тейлор по праву считается основателем современного менеджмента. 4 научных принципа (правила управления): - создание научного фундамента, заменяющего старые, сугубо практические методы работы; научное исследование каждого отдельного вида трудовой деятельности; - отбор рабочих и менеджеров на основе научных критериев, их профотбор и профобучение;

## Slide 10: - сотрудничество администрации с рабочими в деле практического внедрения НОТ; - равномерное и справедливое распределение обязанностей (ответственности) между рабочими и менеджерами.

## Slide 11: Нормирование труда на предприятии обеспечивает: - определение плановой трудоемкости изготовления отдельных деталей, узлов и изделия в целом; - расчет необходимой численности работников как по профессиям, так и по квалификации; - оценку результатов труда, установление фондов заработной платы и материального поощрения;

## Slide 12: оценку эффективности от внедрения новой техники; - обоснование плана повышения производительности труда; - расчет производственных программ цехов, участков, групп, отдельных рабочих мест;

## Slide 13: определение количества необходимого оборудования; - оценку организационного уровня рабочих мест при проведении аттестации и разработке оптимальных вариантов их организации и обслуживания.

## Slide 14: Норма времени – продолжительность рабочего времени, необходимого для изготовления единицы продукции или выполнения определенного объема работ. Норма времени обычно состоит из двух частей: - нормы подготовительно-заключительного времени, которое устанавливается на все заданное количество продукции и не зависти от его величины;

## Slide 15: - нормы штучного времени, которая включает оперативное время (в том числе основное, которое затрачивается на изменение предмета труда, и вспомогательное время, когда производятся загрузка сырья, съем готовой продукции, управление оборудованием), время обслуживания рабочего места, время перерывов, предусмотренных технологией и организацией производства.

## Slide 16: Норму времени (Нвр) в целом можно представить как: Нвр = tосн +tв + tоб + tотл + tпт +tпз

## Slide 17: норму штучного времени как: tшт = tосн + tв +tоб +tотл +tпт tосн - основное время; tв – вспомогательное время; tоб – время обслуживания рабочего места; tотл – время на отдых и личные надобности; tпт – время перерывов по организационно-техническим причинам; tпз – подготовительно-заключительное время.

## Slide 18: МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ Аналитический метод базируется на предварительном анализе производственных возможностей рабочего места и определении необходимых затрат на каждый элемент и операцию в целом.

## Slide 19: Нормирование аналитическим методом осуществляется в следующем порядке: 1) операция расчленяется на составные элементы; 2) определяются факторы, влияющие на продолжительность каждого элемента (технические, психофизиологические и т.п.);

## Slide 20: 3) проектируется рациональный состав операции и последовательность выполнения ее элементов; 4) рассчитываются затраты времени на каждый запроектированный элемент и определяется норма времени на операцию в целом.

## Slide 21: Аналитический метод имеет две разновидности: - аналитически-рачетный метод, в соответствии с которым затраты времени определяются по заранее разработанным научно-обоснованным отраслевым нормативам;

## Slide 22: - аналитически-исследовательский метод, при использовании которого затраты времени на элемент операции и операцию в целом устанавливаются на основании непосредственных измерений этих затрат на рабочих местах.

## Slide 23: ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА Для исследования трудового процесса целесообразно применять - хронометраж (фиксируется длительность исследуемых элементов оперативного времени по конкретному виду продукции)

## Slide 24: фотография рабочего дня (устанавливаются затраты времени на все виды работ и перерывы, которые наблюдались в течение определенного отрезка времени); - фотохронометраж (применяется для одновременного определения структуры затрат времени и длительности отдельных элементов производственной операции).

## Slide 25: Хронометражные наблюдения состоят в изучении и измерении затрат рабочего времени на выполнение основных и вспомогательных приемов и движений, многократно повторяющихся при выполнении операций, или на элементы работы, циклически повторяющихся в течение смены

## Slide 26: Целью хронометража являются: разработка нормативов основного и вспомогательного времени в зависимости от различных организационно-технических условий производства

## Slide 27: Хронометраж состоит из следующих этапов: подготовка к проведению хронометража, проведение наблюдений, обработка данных наблюдений, анализ результатов хронометража и разработка организационно-технических мероприятий по рационализации состава и структуры операций.

## Slide 28: Коэффициент устойчивости хронометражного ряда представляет собой отношение максимального значения данного ряда t мах к минимальному tмин Ку = t мах/ tмин

## Slide 29: Нормативный коэффициент устойчивости
Тип производства на данном рабочем месте | Продолжительность изучаемого элемента работы, сек | Нормативный коэффициент |  | 
 |  | Машинной работе | Машинно-ручной работе | Ручной работе
Массовое | До 10 Свыше 10 | 1,2 1,1 | 1,5 1,2 | 2,0 1,5
Крупносерийное | До 10 Свыше 10 | 1,2 1,1 | 1,6 1,3 | 2,3 1,7
Серийное | До 10 Свыше 10 | 1,2 1,1 | 2,0 1,6 | 2,5 2,3
Мелкосерийное и единичное |  | 1,2 | 2,0 | 3,0