## Slide 1: Основы проектирования городских дорог и улиц

## Slide 2: Тема 5. Лекция 7 Проектирование улицы в плане и продольном профиле. Нормативы на элементы плана и продольного профиля.

## Slide 3
Основная проезжая часть.
Тротуар.
Трамвайное полотно.

## Slide 4
Расчет ширины проезжей части производят в следующей последовательности:
Определение количества полос движения;
Определение расчетного автомобиля для каждой полосы движения;
Определение ширины каждой полосы движения;
Определение общей ширины проезжей части.
5.2 Основная проезжая часть.

## Slide 5
5.2 Основная проезжая часть.

## Slide 6
5.3 Боковые и местные проезды
Местные проезды предназначены для движения, остановки и стоянки автомобильного транспорта, связанного только с обслуживанием прилегающей территории и застройки.
Местные проезды предусматривают на участках магистральных улиц общегородского и районного значения, вдоль которых предусмотрено размещение крупных административно-деловых и общественных зданий; торговых, зрелищных, спортивных и других комплексов; различных предприятий и жилых зданий, имеющих выходы непосредственно на улицу; зданий, первые этажи которых используются для размещения магазинов и объектов культурно-бытового назначения, а также при наличии частых выездов с прилегающих территорий.
Технические требования к местным проездам следует принимать как для улиц с местным движением транспорта.
Боковые проезды предназначены для разгрузки основной проезжей части в часы «пик», для движения наземного общественного транспорта, кроме экспресс-маршрутов и для обслуживания прилегающей территории и застройки.
Технические требования к боковым проездам следует принимать как для магистральных улиц районного значения.

## Slide 7
Пропуск транспортных потоков при ограниченной пропускной способности центральных (основных) проезжих частей.
Движение общественного транспорта.
Обслуживание прилегающей застройки.
Обслуживание прилегающей застройки
Боковые проезды.
Местные проезды.
Местные проезды
Боковые проезды (дублер-?)
        Количество полос движения – не менее 3-х
        Количество полос движения – не менее 2-х

## Slide 8
5.4 Тротуары.
Тротуары предназначены для движения пешеходов.
Ширина тротуара определяется интенсивностью их движения и планировочным решением остановок пассажирского транспорта. Нормы на проектирование городских улиц предполагают устройство полос озеленения, разделяющих тротуар и местный проезд.
Опыт эксплуатации городских улиц показывает, что такие полосы очень неудобны: они мешают выходу из остановившегося автомобиля, подходу к нему, зелень на них вытаптывается, открытый грунт во время дождя размокает и загрязняет проезжую часть и тротуар, в сухую погоду пылит. Вместо такой полосы рекомендуется однорядная посадка деревьев с укладкой в промежутках между ними дорожной одежды на всю ширину тротуара.

## Slide 9
Ширину тротуара (B) определяют расчетом, но принимают не меньше значений указанных в нормативных документах
(СП 42.13330.2016):
; (9)
где
B – общая ширина тротуара, м;
Z – основная зона пешеходного движения (прохожая часть), м;
L – суммарная ширина полос размещения мачт освещения, малых архитектурных форм, озеленения и других элементов благоустройства;
d – зазор безопасности, м;

## Slide 10
Z ; (10)
m , (11)
где
r – ширина одной полосы движения пешеходов, равная 0,75 м;
m – требуемое количество полос движения (полученное при расчете значение следует округлять в большую сторону до целого значения);
k – количество запасных полос движения пешеходов (для тротуаров k = 1);
N – интенсивность движения пешеходов в час пик (суммарно в двух направлениях), чел./ч;
p – нормативная пропускная способность одной полосы движения, чел./ч.
Ширина пешеходной части тротуара

## Slide 11
Нормативная пропускная способность одной полосы движения пешеходов

## Slide 12
ЭЛЕМЕНТЫ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ
ТРОТУАРЫ

## Slide 13: Расчет ширины тротуаров
Ширину тротуара (B) определяют расчетом, но принимают не меньше значений указанных в нормативных документах
(СП 42.13330.2016):
; (9)
где
B – общая ширина тротуара, м;
Z – основная зона пешеходного движения (прохожая часть), м;
L – суммарная ширина полос размещения мачт освещения, малых архитектурных форм, озеленения и других элементов благоустройства;
d – зазор безопасности, м;

## Slide 14: Расчет ширины тротуаров
Z ; (10)
m , (11)
где
r – ширина одной полосы движения пешеходов, равная 0,75 м;
m – требуемое количество полос движения (полученное при расчете значение следует округлять в большую сторону до целого значения);
k – количество запасных полос движения пешеходов (для тротуаров k = 1);
N – интенсивность движения пешеходов в час пик (суммарно в двух направлениях), чел./ч;
p – нормативная пропускная способность одной полосы движения, чел./ч.

## Slide 15
Расчет ширины тротуаров

## Slide 16
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Косцов А.В., Бахирев И.А., Боровик Е.Н., Мартяхин Д.С., Транспортная планировка городов. Учебное пособие. А-Проджект. М.; 2017, -300с.
Шукуров И.С., Луняков И.Р., Халилов И.Р., Курсовое и дипломное проектирование по градостроительству. Учебное пособие. Издательство Ассоциации строительных вузов. М.; 2015, -328 с.
Овечкин Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. М.; 2013. – 245 с.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008 Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968.
Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с.
Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.- 456с.
Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с.
Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с.
Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967.– 186 с.
Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с.
Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с.
Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»