## Slide 1: Управление качеством

## Slide 2: Современные концепции СМК Японская школа управления качеством
Лекция 7

## Slide 3
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. японские специалисты прошли обучение у американских ученых (Э.Деминг, Дж.Джуран) и стали применять полученные знания в области управления качеством на практике.
Был внедрен так называемый цикл Деминга (цикл PDCA), активно использовались контрольные карты для управления технологическим процессом.
Общими отличительными элементами японского подхода к управлению качеством являются:
постоянное совершенствования процессов во всех подразделениях;
контроль качества процессов, а не продукции;
Предотвращение возможности появления дефектов;
Анализ возникающих проблем по принципу «восходящего потока», т.е. от последующей операции к предыдущей;
применение принципа «внутреннего потребителя»;
закрепление ответственности за качество результата за непосредственным исполнителем;
активное использование человеческого фактора, формирование моральной ответственности за хороший труд;
максимальная направленность на потребителя, формирование концепции «пожизненного клиента».

## Slide 4
Д-р Генити Тагути (Dr Genichi Taguchi) считал, что нужно стремиться разработать продукт, который является надежным и стабильным к изменению в процессе производства, а не пытаться контролировать все изменения в течение реального производства. Для претворения этой идеи в жизнь, он оставил знания об экспериментальных разработках, которые сделали стадию проектирования практичной и удобной для специалистов в области качества.
Качество и надежность переместились на стадию проектирования, где они действительно и должны быть, качество было разбито на три стадии:
проектирование системы,
проектирование параметров,
Проектирование допусков.
Генити Тагути (Genichi Taguchi, род. в 1924г.)- известный японский статистик, лауреат самых престижных наград в области качества (премия им. Деминга присуждалась ему 4 раза).
В начале 70-х Тагути разработал концепцию функции потери качества (Quality Loss Function).

## Slide 5
Масааки Имаи (яп. 今井 正明 родился в 1930 в Токио) — Японский аналитик, консультант в области управления качеством,«lean-гуру», основатель концепции непрерывного совершенствования.
Масааки Имаи является автором книг «Кайдзэн: ключ к успеху японских компаний» (1986) и «Гэмба Кайдзэн: Путь к снижению затрат и повышению качества» (1997).
В 1985 году, чтобы помочь компаниям внедрять концепции, системы и инструменты KAIZEN, Масааки Имаи основал KAIZEN Institute Consulting Group — консалтинговую компанию, которая имеет офисы в более чем 30 странах по всему миру. С самого начала институт специализировался исключительно на разработке новых подходов к внедрению 'бережливой' культуры.
Кайдзен (яп. 改善) – японская философия/практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, управления, а также всех аспектов жизни.

## Slide 6
Считается, что японский подход к управлению качеством имеет отличительные особенности, однако стоит отметить, что теоретические основы менеджмента качества универсальны. Отличия имеют подходы к практической реализации.
К современным инструментам управления качеством, разработанным в Японии, относят:
- Коллективную работу в командах - «Кружки качества»;
Концепция «Точно вовремя» (just-in-time), система КАНБАН;
Программа «пяти нулей» - 5 zero;
Стратегия непрерывного совершенствования «Кайдзен»;
Методы Тагути;
Система повышения эффективности «Бережливое производство» (Lean production) и др.

## Slide 7
Японская программа участия в обеспечении качества «5 нулей (5 zero)»
Представляет собой 5 правил поведения:
Не создавай (условий для появления дефектов);
Не передавай (дефектную продукцию на следующий этап);
Не принимай (дефектную продукцию с предыдущего этапа);
Не изменяй (технологических режимов);
Не повторяй (ошибок).
Эти правила детализированы и доведены до каждого работника.
Критерий успеха не в том, насколько важные проблемы вы решаете, а в том, чтобы это не были все те же проблемы, которые вы решали в прошлом году.
Джон Фостер Даллес (1888 — 1959), госсекретарь США

## Slide 8
5S — система организации и рационализации рабочего места
Сортировка
Все материалы, оборудование и инструмент сортируют на:
нужные всегда — материалы, которые используются в работе в данный момент;
нужные иногда — материалы, которые могут использоваться в работе, но в данный момент не востребованы;
ненужные — брак, неиспользуемые инструменты, тара, посторонние предметы. В процессе сортировки ненужные предметы помечают «красной меткой» и затем удаляют из рабочей зоны.
Соблюдение порядка
Расположение предметов отвечает требованиям:
- безопасности;
- качества;
- эффективности работы.
Четыре правила расположения вещей:
на видном месте;
легко взять;
легко использовать;
легко вернуть на место.
Содержание в чистоте
Рабочая зона должна поддерживаться в идеальной чистоте.
Порядок действий:
Разбить линию на зоны, создать схемы и карты с обозначением рабочих мест, мест расположения оборудования и т. п.
Определить специальную группу, за которыми будет закреплена зона для уборки.
Определить время проведения уборки:
утренняя: 5-10 мин. до начала рабочего дня
обеденная: 5-10 мин. после обеда
по окончании работы: после прекращения работы, во время простоев
Стандартизация
Этот принцип требует формального, письменного закрепления правил содержания рабочего места, технологии работы и других процедур.
Необходимо создать рабочие инструкции, которые включат в себя описание пошаговых действий по поддержанию порядка, а также вести разработки новых методов контроля и вознаграждения отличившихся сотрудников.
Совершенствование
Выработка привычки ухода за рабочим местом в соответствии с уже существующими процедурами, а также неуклонное совершенствование самой системы.
Важные моменты:
Наблюдение за работой оборудования, за рабочим местом, чтобы облегчить их обслуживание.
Использование фотографий ДО/ПОСЛЕ для сравнения того, что было, и какой конечный результат.
Организация аудитов, чтобы оценить эффективность внедрения программы 5S.

## Slide 9
Стандартная философия качества: | Философия качества Дзидока:
Брак должен быть меньше «запланированного» | Брак это проблема, а проблемы не планируют
Низкое качество — ошибка людей, сбой оборудования | Проблемы в области качества — следствие проблем в системе
За качество ответственно производство | За качество ответственны все структуры
Качество — результат проверок | Качество — часть системы
Обеспечение качества — обязанность отдела контроля качества | Обеспечение качества — обязанность каждого
Одни и те же дефекты повторяются | Повторение одних и тех же дефектов недопустимо
Улучшение качества — увеличение затрат | Улучшение качества — снижение затрат
Ошибки выявляются контролерами | Ошибки выявляют работники, производство приостанавливается
Правильный процесс дает правильные результаты | 
Дзидока, это совершенно новое отношение к браку, дефектам и ошибкам. Различие со стандартным подходом представлено в таблицу .

## Slide 10
Система TPM (Total Productive Maintenance) — Всеобщий уход за оборудованием
TPM — «всеобщий уход за оборудованием», в основном служит улучшению качества оборудования, ориентирован на максимально эффективное использование благодаря всеобщей системе профилактического обслуживания.
Акцент в данной системе делается на предупреждение и раннее выявление дефектов оборудования, которые могут привести к более серьезным проблемам.
В ТРМ участвуют операторы и ремонтники, которые вместе обеспечивают повышение надежности оборудования.
Основа ТРМ — составление графика профилактического техобслуживания, смазки, очистки и общей проверки. Благодаря этому обеспечивается повышение такого показателя, как Полная Эффективность Оборудования (от английского «Overall Equipment Effectiveness»- OEE).
Быстрая переналадка (SMED — Single Minute Exchange of Die)
SMED дословно переводится как «Смена штампа за 1 минуту». Концепция была разработана японским автором Сигео Синго и произвела революцию в подходах с переналадке и переоснастке.
В результате внедрения системы SMED смена любого инструмента и переналадка могут быть произведены всего за несколько минут или даже секунд, «в одно касание» (концепция «OTED» — «One Touch Exchange of Dies»).
В результате многочисленных статистических исследований было установлено, что время на осуществление различных операций в процессе переналадки распределяется следующим образом:
подготовка материалов, штампов, приспособлений и т. п. — 30%
закрепление и снятие штампов и инструментов — 5%
центрирование и размещение инструмента — 15%
пробная обработка и регулировка — 50%
В результате были сформулированы следующие принципы, позволяющие сокращать время переналадки в десятки и даже сотни раз:
разделение внутренних и внешних операций наладки,
преобразование внутренних действий во внешние,
применение функциональных зажимов или полное устранение крепежа,
использование дополнительных приспособлений.

## Slide 11: Система JIT (Just-In-Time — точно вовремя)
Система JIT ведет к эффективным действиям по доставке только требуемых товаров или услуг в «правильном» количестве, в «правильное» время и место. При этом под «правильными» понимаются характеристики, которые ожидают как внутренние, так и внешние потребители.
Каждая фаза производства в системе JIT заканчивается изготовлением нужной («правильной») детали именно в тот момент, когда она требуется для последующей операции. Если изготавливаемая деталь будет нужна через час, то она и должна быть изготовлена не раньше, чем через час.
- система управления материалами в производстве, при которой компоненты с предыдущей операции (или от внешнего поставщика) доставляются именно в тот момент, когда они требуются, но не раньше. Поскольку главный принцип этой системы
Не используемые запасы = выброшенные деньги
Данная система ведет к резкому сокращению объема незавершенного производства, материалов и готовой продукции на складах.
Система «точно вовремя» предполагает специфический подход к выбору и оцениванию поставщиков, основанный на работе с узким кругом поставщиков, отбираемых по их способности гарантировать поставку «точно вовремя» комплектующих изделий высокого качества. При этом количество поставщиков сокращается в два и более раз, а с оставшимися поставщиками устанавливаются длительные хозяйственные связи.

## Slide 12: Система KANBAN
Практически все перечисленные выше принципы управления качеством были воплощены в микрологистической системе корпоративного управления производством и снабжением КАНБАН (KANBAN), внедренной в корпорации Тоуоtа Моtоrs и позволившей сократить производственные запасы на 50 % , а товарные — на 8%.
Система КАНБАН начинает изготавливать конкретный образец продукции только тогда, когда на нее есть определенный заказчик (потребитель). Эта система базируется на следующих принципах:
усиленный контроль качества
поставка продукции заказчику точно в срок
наладка оборудования, исключающая брак
сокращение числа поставщиков комплектующих
максимальное приближение смежников к головному (как правило, сборочному) заводу.
Канбан (kamban, kanban): средство коммуникации при организации производства по системе «точно вовремя» и при управлении запасами, разработанная Тайити Оно.
Канбан, или бирки, прикрепляются к определенной таре с деталями на производственной линии для сигнализации о доставке требуемого количества деталей. Когда все детали использованы, все та же бирка возвращается обратно вместе с тарой, превращаясь в заказ на поставку очередной партии деталей.
Система «канбан» — это лишь одна из составляющих полностью интегрированной системы всеобщего контроля качества (TQC), и ее нельзя вложить в производственный процесс в отрыве от остальных составляющих TQC.