## Slide 1
Дәріс тақырыбы:
Құрылыс жұмыстарының көлемін есептеудің
ережелері мен әдістері
Дәріскер: Сагидолдина А.Ж.
БжКмектебі

## Slide 2
Қарастырылатын сұрақтар:
Жұмыс көлемін есептеуге қойылатын жалпы талаптар
Жұмыстар көлемін есептеуді жүргізудің әдістемесі

## Slide 3
  Жұмыс көлемін есептеуге қойылатын жалпы талаптар
Смета-бұл құрылыс процесінде орындалатын жұмыстардың есептелген бөлігі. Бұл үшін сметаны жасаудың негізгі және бірінші бөлімі болып табылатын жұмыс көлемінің есебі орындалады.
Жұмыс көлемінің тізбесі жұмыстарының қысқаша сипаттамасы мен олардың мөлшерін есептеу формуласынан тұрады.
Жұмыс көлемінің тізбесі көрсетілген сызбаларға, спецификациялар мен басқада нұсқаулармен бекітіледі. Жобалық материалдарға, толығымен біткен, тексерілген және жинақталған құрамына қарап құрастырылады.
Жұмыстардың номенклатурасы, олардың сипаттамасы мен өлшем бірліктері қолданылатын сметалық нормаларға сәйкес болуы тиіс.

## Slide 4
Жұмыс көлемінің есебі ҚМжЕ-де бектілген қолданыстағы бар жұмыс көлемдерін есептеу ережелері бойынша орындалуы керек, бұның негізінде ҚМжБ құрастырылған. Ең тиімдісі жұмыс көлемін тиімді тәсілмен анықтау болып табылады.
Көптеген жұмыстардың түрлерінің сметалық құны, конструкциялар мен жабдықтар элементерінің сметалық құны екі өзгеше бөлек позициядан тұрады: монтаждаудың сметалық құнынан; материалдар мен жабдықтардың, бұйымдардың құнынан.
Оған кіретіңдер: құрастырмалы темірбетон конструкциялар, металл конструкциялары, электр монтаждау жұмыстары, ағаш конструкцияларының жеке түрлері, санитарлы – техникалық жұмыстардың кейбір түрлері, құрылғылар және т.с.с.
Бұл жағдайларда конструкцияларды монтаждау бөлімінде жұмыстар көлемінің есебі сметалық нормалар мен бағаларға сәйкес болуы қажет, ал бағада көрсетілмеген, материалдар мен жабдықтардың, бұйымдардың сипаттамалар мен өлшеуіштер бөлігінде- көтерме баға мен қолданыстағы сметалық бағаларға сәйкестендіріледі.

## Slide 5
  Жұмыстардың көлемін есептеуді жүргізудің әдістемесі
Жұмыс көлемін есептеу- сметалық жұмыстың жауапты және өте күрделі бөлігі. Бұл сметалық құжаттамалардың сапасына әсерін тигізеді.
Жұмыстар көлемін есептеу жұмысына тиянақты дайындалу қажет. Жұмысшы алдағы есептеу бойынша барлық жобамен толық көлемінде танысуы тиіс. Барлық жобалау материалдарын жұмыс орында ретімен орналастырып, іріктеу қажет, себебі бұл жұмыс оларды табуға және пайдалануға қолайлы жағдай туғызып, тездетеді. Сметчиктің жұмыс орны ыңғайлы және жақсы жарықтанған болуы керек.
Жұмыстар көлeмінің есебін кесте бойынша жүргізген дұрыс. Ереже бойынша, әр жұмыс түрін есептегенде өзіндік, анағұрлым кестенің тиімді түрі жасалады. Кестенің тиімді формасы 1-кестеде көрсетілген.
Жұмыстар мен сызбалардың аталуы | Есептеудің формулалары | Өлшем бірліктері | Саны

## Slide 6
Есептеуді белгілі ретпен жүргізеді, жұмыстар мен конструкциялар бойынша бөлек жер асты ( нөлдік цикл) және жер үсті бөлігі, ал көп төлем этаптарында – ғимараттың қандай бөліктері, қандай конструкциялар мен жұмыстар қайсы төлем этап құрамына кіруіне байланысты.
Тұрғын ғимараттарда адамдар тұрмайтын қосылып салынған бөліктер болса, онда олардың есептерін жасауды әрқайсысына бөлек тұрғын және тұрғын емес деп бөліктеріне орындау қажет.
Осыған сәйкес жұмыстар көлемін есептеуді жүргізуді мына ретпен орындайды:
Сыртқы қабырғалардағы ойықтар;
ішкі және аралық қабырғалардағы ойықтар;
қабырғалар;
іргетастар;
жер жұмыстары;
аралық қабырғалар;
едендер;
жабындар;
шатыр;
баспалдақтар;
дәліздер, кіреберістер;
ішкі әрлеу;
сыртқы әрлеу;
әртүрлі жұмыстар.
Одан ары қарай, сметаларды құру барысында, конструкциялар мен жұмыстардың түрлері олардың шын мәніндегі орындалу реті бойынша орналастырылады.

## Slide 7
Кестелерді толтыру барысында жұмыстар көлемін есептеудегі қарапайым техникалық ережелерді сақтау керек, ал соның ішінде:
- есептеу кезінде қолданылған сызбалардың шифрлары мен номерлерін,деталдарын, альбомдар мен басқа құжаттардың аттарын керек жерінде жазып алу қажет;
- жобада сызбаларда өңделмейтін жұмыстарға жасалған есептер ( жер жұмыстары және т.с.с. ) эскиздермен расталуы керек ( қолмен сызылған сызбалармен );
- реті келгенше формулаларды қысқаша құрастыру қажет, оларда жұмыстар көлемін бүкіл ғимаратқа жалпы емес, жеке бөлмелерге, қабаттарға, учаскеге, осьтерге жеке құрастырған жөн.
Есептеу жүргізгенде дайын жобалық мәліметтерді қолданады. Бірінші кезекте бұл темірбетон, металл, ағаш, санитарлы – техникалық электротехникалық және басқада бұйымдарының спецификациясына қатысты.
Бұйымдардың дана, шаршы метр, куб метр, тонна бойынша шығындары жұмыстар көлемінің есебінің тізбегіне оның бір бөлімі ретінде жобалық спецификациясының сметасына жазылады. Бұл жағдайларда сметалық параграфтардың текстіне бұйымдардың маркалары(типтері), сызбалардың номірлері және т.с.с.берілгендері есепке енгізіледі.

## Slide 8
Жұмыс көлемін типтік есептеуді дайындау мүмкіндігі туындайды.
Жұмыс көлемін есептеуге арналған кестелердің алдын –ала дайындалған тексті болуы керек. Орындаушы тек алдын- ала қарастырылмаған мәліметтерді қолмен жазуы тиіс.
Кестелердегі текстер барынша сығылған болып, сонымен қатар келесі сметаны құрастыру үшін жұмыстардың сипаттамасын немесе элементтердің мінездемесін өзінде қарастыру керек.
Есептеуді жүргізу кезінде жұмыстарды анағұрлым жеңілдету үшін формулаларды қолдануға болады. Мұндай формулалар есептеулердегі көп қайталанатын мөлшелердің негізінде дайындалған.
Ұсынылатын формулаларға тұрақты өлшемдер болып қабырғалардың ұзындығы (периметрі) және ғимараттың горизонтальды жазығының, сыртқы өсі бойынша алынған ауданы қызмет етеді. Бастапқы болып тұрақты өлшемдер кәдімгі ретімен есептелінеді.

## Slide 9
Бақылау сұрақтары :
Жұмыстардың номенклатурасы, олардың сипаттамасы мен өлшем бірліктері неге сәйкес болуы тиіс?
Жұмыс көлемінің есебі қандай ережелері бойынша орындалуы керек?
Анықтамада көрсетілмеген жұмыстар мен бұйымдардың көлемін есептеу кезінде, олардың сипаттамасы, номенклатурасы мен өлшеуіштері неге сәйкес болуы тиіс?