## Slide 1: Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті.
Пайдалы қазба кен орындарын іздеу және барлау.
2-дәріс.

## Slide 2
ӨНЕРКӘСІПТІК КОНДИЦИЯЛАР ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
(Промышленные кондиции)
1.1 кондицияларды анықтау және тағайындау
Кондициялар кен орнын бағалау үшін бастапқы деректер болып табылады және барлау нәтижелері негізінде белгіленеді. Оларды ҚР Министрлер Кеңесі жанындағы пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия қарайды және бекітеді. Кондициялар-бұл минералды шикізаттың сапасы мен мөлшеріне және кен орнының тау-кен-геологиялық параметрлеріне қойылатын экономикалық тұрғыдан негізделген шекті талаптардың жиынтығы, мұнда контурлаудың, қорларды есептеудің және кен орындарын игерудің оңтайлы нұсқасы қамтамасыз етіледі. Кез келген кен орны жату жағдайлары мен тереңдігінің, кен денесі мен аршу жыныстарының қуатының, кенсіз қабаттардың мөлшері мен олардың кеңістіктік жағдайының, пайдалы қазбалар мен зиянды компоненттердің құрамының, кендер мен сыйымды жыныстардың, су ағындарының және т. б. тұрақтылығының үлкен өзгергіштігімен сипатталады.Кондициялардың негіздемесі әр түрлі геологиялық-өнеркәсіптік және техникалық-экономикалық параметрлердің заңды байланыстарын анықтаудан, жер қойнауын пайдаланудың толықтығын, кешенділігін және қорғауды және пайдалану кезіндегі ең жоғары экономикалық әсерді қамтамасыз ететін кен орнын контурлау мен пайдаланудың ең оңтайлы нұсқасын таңдаудан тұратын зерттеу жұмысын білдіреді.

## Slide 3
Сол кен орнына кондиция бірнеше рет игеріледі.1.Алдын ала барлаудан кейін уақытша кондициядеп аталады.2.Келесі жағдайлар егжей-тегжейлі барлау материалдары бойынша дайындалады және тұрақты кондиция болып табылады.Тұрақты кондициялар минералдық шикізат қорларын контурлау, есептеу және бекіту, есептелген қорларды геологиялық-экономикалық бағалау, кен орнында одан әрі геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу, тау-кен өндіруші кәсіпорындарды жасау, өндіруді жоспарлау және жүргізу және жер қойнауын қорғау жөніндегі қағидалардың орындалуын бақылау үшін пайдаланылады.Тау-кен өндіру кәсіпорындарын жобалау процесінде жаңа факторлар нақтылануы немесе анықталуы мүмкін. Бұл кондицияларды қайта қарауға негіз болады (бұл өнім бағасының өзгеруі, технологияның жетілдірілуі, жату жағдайлары, кен денелерінің морфологиясы және т.б. туралы идеялардың айтарлықтай өзгеруі).

## Slide 4: Кондициялардың мынадай негіздемелері болады: 1) Геологиялық негіздеме - бұл кен орнының ауқымының, орналасу жағдайларының, ішкі құрылысының, өзгермелілігі мен зерделенуінің, оның кен-техникалық және гидрогеологиялық игеру жағдайларының, кеңістіктік жағдайының, кендердің сапасының, олардың типтерінің және т.б. толық сипаттамасы, геологиялық негіздеме міндетті түрде кен денелерінің морфологиясы мен ауқымының тәуелділігін, сондай-ақ кен сапасының негізгі геологиялық-өнеркәсіптік параметрлердің өзгеруіне тәуелділігін талдауды қамтуы тиіс. 2) Техникалық-экономикалық негіздеме - бұл кенішті жобалау және оның процесінде минералдық шикізаттың барынша өндірілуін, қоршаған орта үшін ең аз шығындар мен залалды және т.б. қамтамасыз ететін геологиялық-өнеркәсіптік параметрлердің оңтайлы нұсқасын белгілеу. Кондицияларды техникалық-экономикалық негіздеу кезінде мынадай көрсеткіштерді анықтау талап етіледі: кен орнын игеру тәсілі мен жүйесі; кәсіпорынның жылдық қуаты; күрделі шығындар; тау-кен кәсіпорындары өнімінің өзіндік құны 1т кен орны мен кен орнының құндылығы; күрделі салымдардың тиімділігі.
Кондициялардың негіздемесі

## Slide 5
ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ҚОРЛАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ
Минералды шикізат қоры елдің халық шаруашылығы үшін үлкен маңызға ие. Жер қойнауындағы шикізат қорлары келесі көрсеткіштер бойынша сапалы сипатталуы тиіс: 1) қорлардың өнеркәсіптік кондицияларға сәйкестігі; 2) кен денелерінің жату жағдайлары, пішіні, қуаты және құрылысы; 3) шикізаттың табиғи және өнеркәсіптік типтеріне, маркалары мен сорттарына; 4) кен орнын ашу және игеру шарттары; 5) кен орнының зерделену, барлану, өнеркәсіпте пайдалануға дайындық дәрежесі. Осындай сипаттаманы алу үшін пайдалы қазбалардың кен орындары жеке есептеу блоктарына бөлінеді және олар бойынша қорлар қорлардың қолданыстағы жіктелуіне сәйкес белгілі бір топтар мен санаттарға жатқызылады.

## Slide 6: Қорлар санаты
А санаты-қорлар барлық жағынан барлау қазбаларымен шектелген тізбекте есептеледі. Блоктың барлануы:
1)-пайдалы қазба денелерінің жату жағдайларын, нысандары мен құрылысын толық анықтауды;
2)-шикізаттың сапасы мен технологиялық қасиеттерін толық зерделеуді;
3)-шикізаттың табиғи типтері мен өнеркәсіптік сорттарын, пайдалы қазба денесінің ішіндегі кондициялық емес және Кенді емес учаскелерді бөліп алуды, контурлауды;
4)-кен орнын игерудің тау-кен техникалық жағдайларын толық анықтауды қамтамасыз етуі тиіс.

## Slide 7
В санаты - қорлар барлау қазбаларының контурында қарапайым жату жағдайларында, шоғырдың аз өзгергіштігінде және шикізат сапасында немесе олардың тұрақты өзгергіштігінде сенімді белгіленген экстраполяцияның шектеулі аймағын қоса отырып есептеледі. Барлану дәрежесі мыналарды қамтамасыз етеді: 1)-шоғырлардың (залежи) жату жағдайының, нысаны мен құрылысының ерекшеліктерін анықтау;
2) - кен шоғырының ішінде Кенді емес және кондициялық емес учаскелерді, шикізаттың табиғи типтері мен өнеркәсіптік сорттарын бөлу, сондай-ақ нақты контурсыз бөлу заңдылықтары мен кеңістіктік арақатынасын айқындау;
3) Шикізат сапасын анықтау;
4)-кен орнын игерудің негізгі тау-кен техникалық жағдайларын анықтау.

## Slide 8: С1 санаты - қорлар блоктардың контурларында есептеледі, олардың шекаралары осы барлау қазбаларының интерполяциясы мен экстраполяциясын кеңінен пайдалану негізінде жүргізіледі. Қорлары С1 санатына жататын блоктардың барлану дәрежесі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: 1)-кен денелерінің жату жағдайларын, нысандары мен құрылысын жалпы сипаттарда анықтау; 2)-шикізаттың негізгі табиғи типтері мен өнеркәсіптік сорттарын бөлу; 3)-оның сапасы мен технологиялық қасиеттері туралы жалпы деректер алу.; 4) - кен орнын игеру шарттары туралы жалпы түсінік алу. С2 санаты-қорлар тау жыныстарының қолайлы құрылымдары мен кешендерінің контурлары шегінде есептеледі. Кен денелерінің жату жағдайлары, нысаны мен таралуы, шикізаттың сапасы мен оның қасиеттері, кен орнын игеру шарттары кен денелерінің бірлі-жарым қиылыстарымен расталатын геологиялық және геофизикалық деректер негізінде немесе қорлар неғұрлым жоғары санаттар бойынша есептелген жапсарлас учаскелерге ұқсас анықталады.

## Slide 9
Болжамды қорларды бағалау кезінде мынадай қағидаттарды ескеру қажет.1) болжамды қорлар – бұл пайдалы қазбалардың кен орындарының пайда болуы мен орналасу заңдылықтары және бағаланатын аумақтың геологиялық құрылымы мен геологиялық даму тарихын ашатын зерттеулер негізінде болжанатын барланбаған қорлар.2) болжамды қорлар С2 санатындағы қорлардан болжамды объектілер бойынша бағалау параметрлері болжамды болып табылатындығымен ерекшеленеді. Қорлар жанама түрде анықталады және оларды геометриялық контурлардан тыс санауға болады.3) болжамды қорлар геологиялық, геофизикалық және геохимиялық зерттеулердің, сондай-ақ пайдалы қазбаны оқшаулау жағдайларын айқындайтын құрылымдық-тектоникалық, минералды-петрографиялық, литологиялық-стратиграфиялық, палеогеографиялық және басқа да факторлардың деректері негізінде есептеледі.

## Slide 10
4) болжамды қорлар минералдық-шикізат базасын кеңейту мүмкіндігін бағалауға мүмкіндік береді және геологиялық зерттеулер мен геологиялық барлау жұмыстарының барлық түрлерінің бағытын жоспарлау мен таңдау үшін негіз болуға тиіс.Сенімділік дәрежесі бойынша болжамды қорлардың үш тобы бөлінеді: 1-С2 санаты бойынша есептелгеннен тыс белгілі маңызды кен орындарының қорлары; 2-бұрыннан белгілі өнеркәсіптік кен орындары бар аудандарда ашылуы мүмкін жаңа кен орындарының қорлары; 3-өнеркәсіптік кен орындары әлі ашылмаған, бірақ қолайлы геологиялық алғышарттары бар аудандардағы қорлар.

## Slide 11: Назарларыңызға рахмет!