## Slide 1: ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН ЖОЛ БЕЛІГЕРІМЕН ҰЙЫМДАСТЫРУ
СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные. Общие технические условия»
СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения Правила применения»

## Slide 2: Жол қозғалысын жол белігерімен ұйымдастыру. Жол белгілері. Жол белгілерін жолдың көлденең кескінінде орналастыру
Барлық жол белгілері 7 топқа бөлінеді:
ескерту белгілері
басымдылық белгілері
тыйым салу белгілері
міндеттеу белгілері
ақпараттық-көрсеткіш белгілері
қызмет көрсету белгілері
қосымша тақтайшалар.
Төрт түрлі өлшемдегі жол белгілері қолданылады:
шағын, V санатты жолдарда орналастырылады;
қалыпты – екі және үш қозғалу жолағы бар жолдарда;
үлкен – төрт және көп қозғалу жолағы бар жолдарда және автомагистралдарда;
өте үлкен – автомагистралдардың жөндеу жұмыстары жүріп жатқан телімдерінде және басқа қауіпті телімдері бар жолдарда.

## Slide 3
Ішкі жарықтандыруы бар жол белгілері элементтерінің орташа жарықтығы кем болмауы керек:
200 кд/м2 (КАНДЕЛА НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР (кд/м2, cd/m2), единица СИ яркости;) – ақ түс үшін;
25 кд/м2 – қызыл түс үшін;
50 кд/м2 – қызғыл сары (оранжевый) түс үшін;
120 кд/м2 – сары түс үшін;
35 кд/м2 – жасыл түс үшін;
15 кд/м2 – көк түс үшін.

## Slide 4
Жол белгілерін орнатуға нұсқау:
Әр белгіні және ең алдымен түрлі шектеулерді енгізетін белгілерді орнату негізделуі тиіс;
Телімдегі жол белгілерінің жалпы саны мүмкіндігінше минималды болуы тиіс.
Қысқа мерзімді немесе маусымдық әсер ету белгілерін олар қажет болған кезеңге ғана орнатады және оларды орнатуды туғызған себептер жойылғаннан кейін дереу алып тастайды.
Тәуліктің жарық уақытында белгілердің көріну қашықтығы 150 м-ден кем болмайтындай етіп орналастырылуы тиіс;
Жолдың бір көлденең қимасында қайталанатын және қосымша ақпарат белгілерін (тақтайшаларды) есепке алмағанда үш белгіден артық болмауы керек.

## Slide 5
Жолға қатысты белгінің орналасқан жерін таңдау кезінде бірқатар талаптар ескеріледі:
жүргізуші жол бедгісінің нұсқауларын оңай тануы үшін, белгі өткір көру конус аймағының шегінде болуы тиіс;
жол белгілерінің қалқандары, тіректері және белгілердің тұғырығы (постамент) қозғалатын автомобильдерге және жолдарды жөндеу және күтіп ұстау бойынша жұмыстарды орындауға кедергі жасамауы тиіс;
қалқандар, тіреулер және тіректер өтетін автомобильдермен ластануын азайту үшін жүру бөлігінен алшақ болуы тиіс және сонымен бірге белгінің орналасуы оны тазалау және жөндеу үшін ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету тиіс.

## Slide 6
4.1 – сурет – Елді мекендерден тыс жолдарда жол белгілерін орналастыру тәсілдері (өлшемлері м-мен берілген):
а – бермада; б – үйінді құламасында; в – бүйірлік кювет сыртындағы берілген жолақта; г – таулы жерде жол жағасында; д – қоршаулары бар бөлу жолағында; е – жол жағасы үстінде
І және ІІ санаттағы жолдарда жол жағасы үстіне Г-тәрізді тіректерде, жүру бөлігі үстінде П-тәрізді тіректерде, трос-созылғыштарға орналастыруға болады.