## Slide 1: Рудничная пыль

## Slide 2: Рудничная пыль
Рудничная пыль - основная профессиональная вредность в горнорудной промышленности. Вредность пыли выражается в том, что воздействие её может привести к поражению лёгких, сопровождающемуся замещением живой ткани крупноволокнистой соединительной тканью, а также к заболеваниям верхних дыхательных путей, глаз, кожи.

## Slide 3
Пневмокониозы - группа заболеваний лёгких, вызванных длительным вдыханием производственной пыли и характеризующихся развитием в них фиброзного процесса; относятся к профессиональным болезням. Встречаются у рабочих горнорудной, угольной и некоторых др. отраслей промышленности.
В зависимости от состава вдыхаемой пыли различают несколько видов пневмокониозов:
- силикоз (вызванный вдыханием пыли, содержащей большое количество свободной двуокиси кремния (SiO2));
-силикатозы (от пыли силикатов, т. е. веществ, содержащих двуокись кремния, связанную с др. элементами, например алюминием, магнием);
- асбестоз (от асбестовой пыли);
- талькоз (от тальковой пыли);
- антракоз (от каменно-угольной пыли);
- сидероз (от пыли железа);
- силикоантракоз (от смешанной пыли двуокиси кремния и каменного угля) и др.

## Slide 4
Рудничная пыль при определенных условиях и составе может взрываться.
Взвешенную в воздухе рудничную пыль называют аэрозолем. Аэрозоль состоит из мелких горючих и энергично окисляющихся с выделением тепла частиц. При определенных концентрациях и температурах он может воспламеняться и взрываться, вследствие большой поверхности соприкосновения тонко дисперсированной пыли с кислородом и активного его поглощения. Кроме того, пыль, содержащая углеводороды, в случае нагревания выделяет горючие газы. Облако пыли, нагретое в одной точке до определенной температуры, быстро воспламеняется во всем объеме ее нахождения. Это горение может превратиться во взрыв.
Температура воспламенения угольной пыли составляет 700÷800оС, а метановоздушной смеси - 650÷750оС.

## Slide 5
Санитарные ПДК производственной пыли устанавливаются в зависимости от содержания в рудничной атмосфере двуокиси кремния (SiO2) и приняты в следующих пределах:
- 1,0 мг/м3 пыли, в которой содержится более 70% двуокиси кремния;
- 2,0 мг/м3 пыли, содержащей 10-70% свободной двуокиси кремния и асбестовой пыли;
- 4,0 мг/м3 для силикатной (тальк, оливин и др.) пыли, содержащей менее 10% двуокиси кремния;
- 5,0 мг/м3 для апатитовой, баритовой и фосфоритовой пыли, при содержании менее 10% SiO2;
- 10,0 мг/м3 для угольной пыли, не содержащей свободной двуокиси кремния.

## Slide 6
Меры борьбы с запыленностью воздуха:
-Орошение водой в местах пылеобразования. -При бурении применяют промывку шпуров и скважин водой.
-Для осаждения пыли в выработках устраивают водяные завесы.
-Индивидуальная защита органов дыхания от пыли противопылевыми респираторами