## Slide 1: Транспортное планирование городов

## Slide 2: Тема 6. Лекция 6 Освещение, благоустройство и размещение подземных сетей на городских улицах и магистралях.

## Slide 3: План лекции:
4.1 Основные задачи и виды работ по благоустройству городских территорий
4.2 Управление озеленением городских территорий
4.3 Управление уборкой и санитарной очисткой городских территорий

## Slide 4: 4.1 Основные задачи и виды работ по благоустройству городских территорий
Комплексное благоустройство городских территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически организованной городской среды.

## Slide 5
Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым обо­рудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

## Slide 6
Вопросы организации внешнего благоустройства городских территорий как отрасли городского хозяйства находятся в компетенции органов местного самоуправления.
В сфере городского благоустройства перед органами самоуправления стоят следующие задачи.
1. Содержание в надлежащем техническом состоянии улиц площадей, придомовых территорий в соответствии с требованиями к организации движения транспорта и пешеходов.
2. Регулярный сбор, вывоз и утилизация бытовых и производственных отходов.
3. Размещение на территории малых архитектурных форм (ограды, скамейки, фонтаны, средства рекламы, урны и др.).

## Slide 7
4) Инженерная защита территорий от паводков, подземных вод и т.п.
5) Качественная и своевременная уборка, санитарная очистка территории.
6) Озеленение территории по установленным нормативам.
7) Содержание объектов рекреации (парки, пляжи, скверы, иные места отдыха), их дизайн.
8) Организация уличного и внутридворового освещения, согласно нормативам, в зависимости от объекта.
9) Содержание мест захоронения.

## Slide 8: Архитектурно-планировочная организация городских территорий
Сеть внутриквартальных дорог и проездов должна обеспечивать удобную транспортную связь жилых и общественных зданий с городскими улицами в соответствии с требованиями по организации движения автотранспорта и противопожарными требованиями и соответствовать следующим принципам:

## Slide 9
1) проезды должны примыкать к проезжим частям жилых улиц, магистральных улиц регулируемого движения или к местным проездам скоростных дорог и магистральных улиц непрерывного движения;
2) тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками 12 х 12 м или кольцом с радиусом по оси проезда не менее 10 м, или Т-образным разворотом. Использование неразворотных площадок для остановки и хранения автомобилей не допускается;

## Slide 10
3) при проездах шириной 3,5 м необходимо через каждые 100 м предусматривать разворотные площадки шириной 15 м, длиной 6 м, включая разъездную часть. Со стороны входов в дома должен быть предусмотрен тротуар шириной 1,5 м;
4) с внешней стороны проездов должна оставаться техническая полоса для складирования снега при его уборке с проездов;
5) трассировка внутриквартальных проездов должна обеспечивать механизированную уборку мусора и снега без «мертвых зон», недоступных для мусороуборочных машин;

## Slide 11
6) радиусы поворотов по внутренней кромке основных проездов должны быть не менее 10 м, а для вспомогательных проездов 8,0 м;
7) сеть пешеходных дорожек должна быть рационально организована, чтобы обеспечивать удобные кратчайшие подходы до любого подъезда к остановкам общественного транспорта, школам, садам, магазинам и другим зданиям культурно-бытового обслуживания, к спортивным, детским, хозяйственным площадкам, площадкам отдыха. Они должны обеспечивать возможность отдыха (прогулочные дорожки), подводя пешеходов к наиболее выигрышным в ландшафтном отношении элементам территории;

## Slide 12
8) покрытия дорожек и площадок разного назначения на жилых территориях микрорайонов могут быть двух категорий: жесткие покрытия (литой асфальт, песчаный асфальт, плитки разных размеров) и нежесткие покрытия (гравийная крошка, уплотнен­ный грунт, газон);
9) дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта, школам, детсадам, магазинам и учреждениям культурно-быто­вого назначения и коммунального обслуживания, должны иметь жесткие покрытия, обеспечивающие пользование ими при любой погоде и в любое время года.

## Slide 13: Искусственное освещение
Искусственное освещение — один из важнейших элементов благо­устройства территории. Оно служит для решения утилитарных, инфор­мационных, сигнальных и архитектурно-художественных задач в тем­ное время суток, обеспечивая нормальную видимость для пешеходов и транспортных средств, ориентацию на территории жилой застройки, формирование художественного восприятия застройки. Освещение в жилой застройке должно предусматривать два режима функциони­рования — вечерний и ночной.

## Slide 14
Требования к освещенности жилых территорий ниже, чем для магистральных улиц с интенсивным движением.
Освещение территорий дворов и микрорайонов не должно мешать жителям. Оно должно об­ладать определенными декоративно-художественными качествами при освещении зеленых насаждений, малых форм, при организации подсветки фасадов зданий, скульптур и других элементов благоустройства.

## Slide 15: Обустройство детских площадок

## Slide 16
Размер детских спортивных площадок определяется из расчета 1 м2 на одного жителя. Минимальное удаление от окон жилых домов площадок дошкольников —15 м, площадок младших школьников — 25 м. Со стороны площадок другого назначения или проездов детские площадки должны иметь зеленую полосу шириной не менее 5 м.

## Slide 17
Выходы на площадки следует организовывать с пешеходных до­рожек, а не с проездов или улиц с движением транспорта.
Площадки не должны быть проходными, запрещается делать входы на детские площадки через гостевые автостоянки около домов.
От проездов и автостоянок они должны быть изолированы озелененной полосой не менее 5 м. Рельеф площадок должен соответствовать требованиям сброса атмосферных вод, покрытия площадок должны быть беспыльными, а после дождя или полива быстро высыхать.

## Slide 18: 4.2 Управление озеленением городских территорий
В решении задач по улучшению качества окружающей среды важное место принадлежит городским зеленым насаждениям.
Значение зеленых насаждений города особенно велико для улучшения микрокли­мата, снижения уровня городского шума, запыленности и загазованности воздуха.
Именно зеленое хозяйство городов во многом определяет облик города, комфортность проживания в нем и является важнейшем элементом системы благоустройства города.

## Slide 19
Зеленые насаждения на территории жилой застройки имеют боль­шое оздоровительное значение, они очищают и увлажняют воздух, сни­кают силу ветра и городской шум, создают благоприятные условия для отдыха людей.
На транспортных магистралях города зеленые насажде­ния помогают обеспечивать безопасность движения и защищают жилые дома от вредного воздействия городского транспорта.

## Slide 20
Зеленые насаждения в городе состоят из насаждений общей пользования, ограниченного пользования и специального назначения.
К зеленым насаждениям общего пользования относятся парки сады, скверы, бульвары, лесопарки. В парках выделяют различные функциональные зоны, предназначенные для культурно-зрелищных мероприятий, для спортивных сооружений, для активного отдыха, тихого отдыха, а также административно-хозяйственная зона. Рекреационная нагрузка составляет 60—80 человек/га.

## Slide 21
Сад разбивают площадью до 10 га. Рекреационная нагрузка — до 60 человек/га.
Сквер — озелененная часть территории, площадью 1,5—3 га, для организации кратковременного отдыха населения.
Бульвары города могут формироваться самостоятельно, a могут находиться в составе улиц. Ширина их — не более 18 м, обязательно должна быть организована пешеходная аллея.
Лесопарк — это особая часть зеленого фонда города, которая сфор мировалась на базе существующих лесных массивов В лесных угодья рекреационная нагрузка 3—5 человек/га.

## Slide 22
Зеленые насаждения ограниченного пользования располагаются на территории организаций, предприятий, дошкольных и школьных учреждений, объектов здравоохранения, кондоминиумов.
Зеленые насаждения специального назначения — это санитарно защитная зона промышленных предприятий, ветрозащитные, снегозащитные и шумозащитные полосы.

## Slide 23
По типу создания зеленые насаждения классифицируются следу­ющим образом:
1) насаждения лесного типа;
2) насаждения населенных мест;
3) защитные насаждения.
По категории содержания используется следующая группировка зеленых насаждений:
1-я категория: насаждения городского значения;
2-я категория: насаждения префектурного (районного) значе­ния;
3-я категория: насаждения жилой застройки.

## Slide 24
При организации зеленых зон используется минимальная норма озеленения на одного человека:
1) на территории жилой застройки — в размере 6 м2;
2) на территории общего городского значения —6—10 м2.
Нормативный показатель обеспеченности зелеными насажденими одного жителя города — 21м2.

## Slide 25
Озелененная территория зон жилых застроек муниципальных об­разований включает в себя озелененные участки около жилых домов, сады микрорайона, озеленение школьных территорий и территорий детских дошкольных учреждений.
Озелененные участки дворовых территорий включают в себя газон (посадками деревьев и кустарников, цветники, дорожки среди зеленых насаждений, детские игровые площадки с малыми формами архитектуры, площадки отдыха с малыми архитектурными формами.

## Slide 26
Современные благоустройство территории неразрывно связано с малыми архитектурными формами. По своему назначению их можно разделить на пять основных групп:
1) малые формы утилитарного назначения, массового использо­вания — урны, скамьи, ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и т.п.;
2) малые формы декоративного назначения — декоративные стенки, трельяжи, фонтаны, беседки, вазы для цветов, скуль­птуры;
3) малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы детских площадок — качели, карусели, бумы, песоч­ницы, стенки для лазания, катальные горки и т.п.;

## Slide 27
4) малые формы для площадок отдыха для взрослых — питьевые фонтанчики, столы и др.;
5) оборудование спортивных площадок — сетки со столбами, бас­кетбольные щиты, ворота для хоккея, столы для настольного тенниса и др.

## Slide 28
Установка декоративных малых архитектурных форм должна учитывать их специфику: они не должны повторяться в пределах видимости — как правило, в пределах одной жилой группы зданий, что позволяет избежать монотонности и разнообразить архитектурно-художественный облик жилых территорий.

## Slide 29
1. Основная литература: 1. Косцов А.В. и др. Транспортная планировка городов. Учебное пособие. М.-2018г. -300с.; 2. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. М:, «Академия» 2018 г.- 465 с.; 3. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008; 4. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. СН РК 3.01-01-2013; 5. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. СП РК 3.01-101-2013; 6. Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.;
Қосымша әдебиеттер
1. 7. Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968. 8. Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с. 9. Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.-456с. 10. Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с. 11. Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с. 12. Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967. – 186 с. 13. Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с. 14. Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с. 15. Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»