## Slide 1: Қысқы жағдайларда автомобиль жолдарын салу
Орындаған: Қабдулданов Мейіржан
19-ДСК-1 Тобы

## Slide 2: 4 тақырып.
Қысқы жағдайда өндірістік кәсіпорындары мен көліктің жұмысы
4
Теріс температурада топырақ үйіндісін салу
1
Қысқы жағдайларда жол жамылғыларын салу
2
Қысқы кезеңдегі шағын жасанды құрылыстарды салу ерекшеліктері
3

## Slide 3: Терминдер мен анықтамалар
зимний период: Время года между датой наступления нулевой среднесуточной температуры осенью и датой наступления той же температуры весной
влажность грунта допустимая: Максимальная влажность, при которой еще возможно уплотнить грунт до требуемого состояния
глубина промерзания: Расстояние от земной поверхности до нижней границы промерзшего за зимний период грунта
забойка скважин: Верхняя часть полости шпура или скважины над зарядом взрывчатого вещества, заполняемая, в частности, песчаным грунтом гранулированным шлаком, смесью песка с глиной или измельченным талым грунтом.

## Slide 4: Қыста келесі әрекеттер орындалады:
- ірі және құмды топырақтардан үйінділер салу;
- суылмаған құмдарда, қиыршық тасты және тасты топырақтарда қазбалар мен қорларды игеру;
- тұрақты іргетастарда оңтайлыға жақын ылғалдылығы бар саз топырақтардан үйінділер салу;
- тереңдігі 3 м-ден асатын қазбаларды сулы емес сазды топырақтарда игеру;
- батпақтардағы жағалауларды орналастыру; шымтезек.

## Slide 5: Топыраққа қойылатын талаптар
Для возведения насыпей в зимнее время применяют без ограничений пески и крупнообломочные водостойкие грунты (см. СТО НОСТРОЙ 2.25.26). Для устройства насыпей за задними гранями устоев и конусов, а также засыпки водопропускных труб следует применять талый грунт.
При возведении насыпей из грунтов выемок в зимних условиях влажность грунтов допускают в пределах, указанных в таблице 1:

## Slide 7
Үйінділерді салу кезінде қатып қалған кесектердің мөлшері топырақты торлы катоктармен немесе таптағыш машиналармен тығыздау кезінде 30 см-ден және топырақты дірілдейтін катоктармен және пневматикалық шиналардағы катоктармен тығыздау кезінде 15 см-ден аспауы тиіс. Топырақтың қатып қалған үйінділерін еңістердің бетінен 1 м-ден жақын емес қашықтықта төсеуге жол беріледі. Көктемгі кезеңде оң температура басталған кезде үйменің таралып кетуін болдырмау үшін қатып қалған топырақтың жалпы саны үймеге нығыздау арқылы төселетін топырақтың жалпы көлемінің 30% - ынан және нығыздау арқылы нығыздау кезінде 20% - дан аспауы тиіс.
Көктемде оң температура пайда болған кезде топырақты үйіндіге төгу жұмыстарын жалғастыру қыста салынған жағалаудың бір бөлігі ерігеннен кейін ғана жүргізілуі керек. Жағалаудың жұмыс қабатын, әдетте, жылы мезгілде салу керек.

## Slide 8
Қыста жер жұмыстары үздіксіз жүргізілуі керек, яғни. тасымалдау және нығыздау кезінде топырақтың қатып қалуын болдырмайтын жылдамдықпен және жұмыстарды өндіру жобасына толық сәйкес.
Қар қалың жауған және бұрқасын болған жағдайда топырақты игеру және жағалауларды толтыру тоқтатылып, жұмысты қайта бастамас бұрын беткейдегі қар мен мұзды толығымен алып тастау қажет. Еру кезінде және көктемгі қар еруінің басталуына дейін қыста салынған үйінділердің үстіңгі бөлігі мен беткейлері қардан тазартылуы керек. Қазбалардың негізі мен беткейлері болуы керек
жер ерігеннен кейін жоспарлаңыз.
Мұздау тереңдігі 1,5 м-ден асатын жерлерде жағалауды тұрғызу кезінде оның төменгі қабаттары
жалпы қалыңдығы 1,2-ден 1,5 м-ге дейін тұрақтылық басталғанға дейін ұйымдастырылуы керек.
теріс ауа температурасы.
Карьерді жыл бойына пайдалану кезінде топырақтың қатып қалуын болдырмау керек
даму барысында.

## Slide 9
Қысқы жолдар құрылыс құнының төмендігімен сипатталады (жазғы жолдарға қарағанда 4-10 есе арзан), олардың бойымен тасымалдау 2-4 есе арзан. Сондықтан оларды қысы тұрақты барлық аймақтарда (Солтүстік Еуропа, Солтүстік-Батыс, Сібір, Қиыр Шығыс) кеңінен пайдалану керек.
Қазіргі уақытта қар тығыздалған, қар мұзды және мұзды жолдар пайдаланылуда.
Қысқы жолдардың ең қарапайым түрі - қармен тығыздалған жолдар. Олар әдетте тегіс жерде бұтақтар мен бұтақтарға қонады.
Қарлы-мұзды жолдарда, қарлы борандардан басқа, қыс мезгілінде қар тазаланбайды, бірақ тығыздалады және суарылады, бұл қыстың соңына қарай қалыңдығы 40 см және одан да көп қар қабатын жинауға мүмкіндік береді. Бұл қар басқан жолдармен салыстырғанда ерте көктемде жүк тасымалдау маусымын 7–9 күнге ұзартуға мүмкіндік береді.

## Slide 10
Мұз жамылғыларын пайдалану қысқы жүк тасымалдау маусымын 12-15 күнге ұзартуға мүмкіндік береді.
Тәуліктік айналымы 800 м 3және одан да көп қысқы автомобиль жолдары негізінен Ш-v санатындағы жолдар үшін нормалар бойынша және айналымы азырақ - IV-v санаттағы жолдар үшін мынадай негізгі өзгерістермен жобаланады. Мұзды жолдарда бағыттаушы көтерілу шамасы 30% с аспауы керек, максималды түсулер жылдамдықты шекті жобалық жылдамдықтың жартысынан аспайтын болжаммен есептеу арқылы белгіленеді. Екі жолақты жолдардағы жер асты қабатының ені 8-10 м, бір жолақты - 5-6 м (екі жолақты автопоездар үшін үлкен сандар), мұртты - 6 м. Жол жобаланған су төгетін призма құрылғысы, бүйірлік және таулы арықтарсыз нөлдік белгілер. Жағалауларды немесе қазбаларды жобалауға жүк бағытында белгілі бір учаскелерде ғана рұқсат етіледі (су ағындары, су айрықтары және т.б. кесіп өткенде). Бұл жағдайда жүк жолағы бөлек клирингте тағайындалады.

## Slide 11
Қысқы жолдарды салудың технологиялық реттілігі келесі ретпен жүзеге асырылады.
Әдетте клиринг қыста кесіледі. Жазда олар тамырларды жұлып, кесуге, бұталар мен өсінділерді жоюға, өсімдік қабатын жоюға және бетін тегістеуге кіріседі. Биіктігі 0,5 м-ден кем жағалауларды жасағанда тас жолдың және тармақтардың жүк жолақтарында діңгектер жұлынады.Жағалау биіктігі 0,5-тен 1 м-ге дейін болса, діңгектер біркелкі, ал 1 м-ден жоғары биіктікте кесіледі. , биіктігі 0,2 м-ге дейінгі діңгектерді қалдыруға болады.Төртектер қажетті орналасумен жер асты қабатының еніне дейін ғана жермен бірдей етіп кесіледі. Негізді жақсырақ мұздату үшін жер асты қабатының бүкіл енінен өсімдік қабатын алып тастау керек. Қысқы жолдардағы жер жұмыстары аз. Жер жұмыстарымен бір мезгілде немесе өсімдік қабатын жою кезінде өлі ағаштар, тастар жойылады.

## Slide 12
Тереңдігі 1-2 м шымтезек бар батпақты жерлерде шпалдар бір-бірінен 0,4-0,7 м қашықтықта ұзындығы 5-6 м және қалыңдығы 10-14 см бөренелер төсеу арқылы жүзеге асырылады. Тереңдігі 2 м-ден асатын терең, баяу қататын батпақтарда үздіксіз палуба төселеді, оның үстіне қалыңдығы 15-20 см топырақ қабаты құйылады.Жасанды құрылыстар тек тік жағалаулары бар тұрақты су ағындарын кесіп өткен жағдайда қажет немесе ұзын. -судың жылдам ағынымен мерзімді қатпау. Көбінесе көпірлер қалыңдығы 15-20 см топырақ қабатының үстіне толтырылған бөренелер гати түріндегі аралық құрылымы бар ұяшықтарға оңайлатылған түрде салынады.

## Slide 13
Мұзды жолдарды салу және пайдалану үшін сумен қамтамасыз ету мәселесі өте маңызды. Сондықтан олар жақын маңдағы өзендерді, бұлақтарды, көлдерді пайдалану мүмкіндігін алдын ала зерттеп, ұңғымаларды орнату үшін жер асты суларының деңгейін анықтайды. Сумен жабдықтау көздеріне кіретін жолдарды жобалау кезінде олар көтерілу мен түсудің 30 %o -ден аспауын қамтамасыз етуге тырысады, су алу орындары көлденең болуы немесе жүк бағытына қарай 2%o аспайтын еңіс болуы керек . Мұздатуды болдырмау үшін сумен жабдықтау көзі ағаш жақтауды орнату арқылы оқшауланады. Бүйір жағынан бөрене үйі 1-1,2 м қалыңдықтағы топырақ қабатымен жабылған, қақпақпен жабылған, киізбен немесе басқа жылу оқшаулағыш материалдармен оқшауланған.

## Slide 14
Су көзі жолдың қажеттілігін қанағаттандыра алмайтын жағдайларда, су ағынының арнасында бөгет немесе шұңқыр жасайтын жасанды су қоймасы салынады. Бөгеттер ұзақ мерзімді жолдарда салынады және олардың дизайны ең қарапайым су төгетін суларды қамтиды. Арықтар су ағынының табиғи арнасында немесе бөгет алдында орналасады. Шұңқырды жасаудың ең арзан жолы - жарылғыш. Шұңқырдың сыйымдылығы осы көзге іргелес аумақтағы тәуліктік су шығынымен анықталады. Кейбір жағдайларда шұңқырды жағалауда, су ағынының жанында орналастыруға болады. Мұндай шұңқырдың су ағынымен жақсы байланысы болуы керек.

## Slide 15
Ылғалды жерлерде және таяз батпақтардағы алғашқы аяздар басталған кезде тракторлар жылытылады, ал өрескел жерлерде жер бетінде жатқан барлық ағаштар батпаққа батырылуы керек.
Тракторлардың тұрақты су ағындары арқылы өтуі үшін жазда қарапайым көпірлер ұйымдастырылады.
Мұз жамылғысы суару машиналарымен су құю арқылы жасалады. Қалыңдығы 5 см-ден асатын қарды алдын ала тығыздау немесе жолдан шығару керек. Жолға түскен қарды және алдын ала нығыздалған қарды пайдалану су қажеттілігін 15-20%-ға азайтады. Бұл ретте үлкен қар қабаттарын жол бойында қалдыруға болмайды, өйткені олар сумен толығымен төгілмейді және қар қабаттары қалады, соның салдарынан мұз қиыршықтары пайда болады.

## Slide 16
Суарудың ең жақсы шарттары -5 ° C-тан -20 ° C-қа дейінгі температуралар, өйткені жоғары температурада су баяу қатып қалады, ал төмен температура су шашыратқыштың жұмысын қиындатады және мұздың пайда болу жағдайын нашарлатады.
Бірінші асуларда ені 2,5-3 м болатын жолға, содан кейін жолдың бүкіл еніне су құйылады. Жолды пайдалануға тезірек дайындау үшін бастапқыда тәулік бойы, ал каротаждық пойыздар қозғалысы басталғаннан кейін - түнде суару ұсынылады.
Қыстың басында қалың мұз (немесе қар) қабатын жасауға тырыспау керек, өйткені ол негіздің қатуын бәсеңдетеді. Мұз қабатының минималды қалыңдығы А.П формуласы бойынша еріген кезде оны сақтау шарттарымен анықталады.
мұндағы С–еру кезіндегі орташа оң темп.°С;
t – ерудің ұзақтығы, сағ;
0,73 – тәжірибелі коэффициент.

## Slide 17
Еңістерде, оңтүстік беткейлерде және қисық жерлерде суару кезінде автокөлік дөңгелектерінің сырғанауын жою және көктемде мұз жамылғысының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін үгінділерді мұздатқан жөн. Мұзды жолдың 1 км су шығыны 500-1000 м 3 құрайды . Қармен нығыздалған жабындардың жылдамдығы төмен және еріген кезде және көктемде тез жойылады. Сондықтан олар сумен жабдықтау көздерінің үлкен қашықтығында ғана ұйымдастырылуы керек.
Қармен тығыздалған жабынның құрылғысы тұрақты төмен температуралардың басталуымен және қалыңдығы кем дегенде 10-15 см, бірақ 20-25 см-ден аспайтын қар жаууымен басталады.Тығыздау пневматикалық машина роликтерімен, статикалық роликтермен немесе вибрациялық тақталар. Қарды роликтермен нығыздау үшін бір жерде 2-4 өту керек, өтулер арасындағы үзілістерге тең: ауа температурасы минус 20 ° C-тан төмен - 2-4 сағат; ауа температурасы 0-=-10°С – 4-6 сағат.Ең жақсы нығыздауға He--10°С температурада қол жеткізіледі. Қалыңдығы 25 см-ден асатын бос қарды қырлы роликтермен, жол фрезерлерімен немесе ауылшаруашылық тырмаларымен алдын ала араластырғаннан кейін тығыздалады. Араластырудан кейін қарды дереу тығыздау керек. Қарды алдын ала араластырмай тығыздау, әдетте, қар қабатында біркелкі емес тығыздықты тудырады.