## Slide 1: Күрделі инженерлік-геологиялық жағдайларда топырақ үйіндісін салу
Орындаған: Өскен Сағи
Қабылдаған: Кинаятов Еркебұлан

## Slide 2: Автомобиль жолы
Автомобиль жолы – Қазақстанның көлік – коммуникация кешенінің маңызды элементтерінің бірі, оның тиімді қызметі мен тұрақты дамуы қазіргі заманғы жағдайларда экономиканың өсуіне, халықтың өмір жағдайын жақсарту және деңгейін арттыру факторлары болып табылады.
Автомобиль жолдарын жобалау – табиғи-климаттық шарттарын, экономикалық тиімділігін , жолдағы қауіпсіз тасымалдау шарттарын және жолдың бағытын таңдау тәсілдерін, оның қайта құру жобасын толтыру арқылы барлық жол элементтерін ескерген технико-экономикалық негіздеме.

## Slide 3: Күрделі ауданадарда автомобиль жолын салу
Топырақ механикасында қарастырылғандай әр жердің құрылыс аймағында топырақтардың барлығы физикалық, механикалық қасиетке ие. Кейбір топырақтарда ол қасиеттер тұрақты, ал кейбіреуінде олар үнемі өзгеруде, оған себебі құрылыс аймағының табиғи-климаттық ерекшелігі және сол ерекшеліктен топырақ қасиеттеріне іздену жұмыстарынан бастап, құрылыс және пайдалану кезеңіне дейін әсерін тигізетіндей табиғи-климаттық факторлары анықталған.
Факторларды ескеріп, құрылыс аймағының орналасуына байланысты топырақ бетін, 5 климаттық аймаққа бөледі. Олар:
мәңгі тон аймағы;
өте ылғалды аудан, батпақтар;
ылғалдылығы орташа, сулы жерлер;
ылғалдылығы төмен;
шөл дала;

## Slide 4
Мұндай құрылыстарды жобалаудағы негізгі міндет-ұқсас жағдайларда жолдарды пайдалану тәжірибесін және қозғалатын пойыздардың вибродинамикалық әсерін ескере отырып, жер төсемінің беріктігі, тұрақтылығы мен тұрақтылығы бойынша берілген сенімділік деңгейін қамтамасыз ету, ең аз шығындар, құнды жерлерді барынша сақтау және табиғи ортаға аз зиян келтіру.

## Slide 5: Жылжымалы құм, тұзды топырақ және жасанды топырақ үйіндісінің құрылысы
Жылжымалы құмдардың таралу аймақтарында жолдарды жобалау кезінде осы құмдардың ерекшеліктерін және олардың қозғалыс заңдылықтарын ескеру қажет.Жобалық материалдарда жол құрылысы аймағының табиғи жағдайларын сипаттай отырып, белгілі бір дәрежеде шартты болса да, бірыңғай және нақты терминологияны қолдану маңызды.Осы мақсатта шөлдердің құмдарын таралу дәрежесіне қарай бөлу ұсынылады:
а) өспеген (бархан) және нашар өскен (бетінің 15% - дан кем өсімдіктермен жабылған);
б) жартылай өскен (бетінің 15% - дан 35% - ға дейін өсімдіктермен жабылған);
в) өсіп кеткен (бетінің 35% - дан астамы өсімдіктермен жабылған).Құмды және аздап өскен құмдар желдің әсерінен беткейлерді жылжыту және қайта құру қабілетіне ие. Өскен және жартылай өскен құмдар рельефтің қозғалмайтын формаларын құрайды, бірақ олардың пайда болу аймақтарында құмды желдің пайда болуы мүмкін. Өскен және жартылай өскен құмдардағы өсімдіктер жойылған кезде олар қысқа мерзімде құмға айналады және рельефтің қозғалмалы формаларын құрайды.

## Slide 6: Құм рельефінің келесі негізгі формалары бар:
а) жалғыз және топтық төбелер - жұмсақ жел мен тік жел беткейлері бар ерекше пішінді жылжымалы құмды төбелер (сурет. 1). Люминесцентті көлбеу жарты ай пішініне ие. Барханалардың биіктігі-0,3-тен 3 м-ге дейін және одан да көп, Ені - 100 м - ге дейін, баурайлардың ұзындығы - 20 м - ге дейін, жел баурайының тіктігі - 1:5-1:3, жел асты 1:1,5-1:2.
б) Бархандық тізбектер - ұзындығы 200 м - ден 2 км - ге дейін, ені 10-12 м және одан да көп толқын тәрізді біліктің пішініне ие құмның жылжымалы шоғырлары, бархандық тізбектердің биіктігі: ұсақ - 1 м - ге дейін, орташа - 1-ден 3 м-ге дейін, ірі-3-тен 7 м-ге дейін, өте ірі-7 м-ден астам. Тізбектердің жоталары арасындағы қашықтық 10 - 15-тен 150 м-ге дейін.
в) құм жоталары - биіктігі 10-нан 50 м-ге дейін созылған үлкен құм шоғырлары.Өскен және жартылай өскен құмдар бедер пішіндері бойынша келесі түрлерге бөлінеді:а) будақ және дөңесті құмдар - өсімдіктермен бекітілген шағын төбешіктер мен дөңестер түріндегі құмдардың жинақталуы; олардың биіктігі: будақ және ұсақ дөңесті құмдар-1 м - ден кем, орташа бұдырлы құмдар-1 - ден 3 м-ге дейін, ірі дөңесті құмдар-3 м-ден астам;
б) жоталы құмдар - биіктігі жоталар түріндегі құмның ұзартылған шоғырлары: ұсақ - 1 - ден 3 м-ге дейін, орташа-3-тен 7 м-ге дейін, ірі-7 м-ден астам;в) шұңқырлы құмдар-өсімдіктермен бекітілген және жылжымалы құмды бөгеттермен бөлінген кең, терең қазаншұңқырлар;
г) жазық және қуыс толқынды құмдар.Құм құмдары негізінен 0,25 мм-ден аз бөлшектерден тұрады және топырақтың жол сыныптамасына сәйкес*) ұсақ құмдарға жатады. Құм құмдарының тән ерекшелігі - олардың өлшемдері 0,1-0,25 мм болатын бөлшектердің басым болуымен анықталатын олардың бір өлшемділігі.

## Slide 7: Тұзды топырақта жер төсемін салу
Су болған кезде оңай еритін тұздар жер төсемі топырақтарының суға төзімділігін төмендетеді, сонымен қатар олардың топырақ құрамындағы ылғалда еруі мүмкін тұздардың артық болуы тұзды топырақтың сол түйіршікті құрамдағы тұздалмаған топыраққа сәйкес келетін оңтайлы тығыздыққа дейін тығыздалуына жол бермейді. Сондықтан кез-келген тұзды топырақ жер төсемін салуға жарамайды. Белгілі бір тұзды топырақты пайдалану мүмкіндігі топырақтың сапалық сипаты мен тұздану дәрежесі бойынша жіктелуі негізінде зертханалық талдау нәтижесінде анықталады

## Slide 8
Тұзды Топырақтардың негізгі түрлері-сортаң және сортаң, сондай-ақ тақыр топырақтар. Топырақтың тұздану дәрежесі құрғақ топырақ массасының орташа пайызымен, үйіндіге ауысатын топырақ қабатындағы оңай еритін тұздардың (натрий хлориді, натрий сульфаты, натрий көмірқышқыл газы және т.б.) жалпы құрамымен сипатталады.

## Slide 9: Құмды шөлдерде жер төсемін салу
Толып жатқан құмдарда жолдарды салу және пайдалану шарттары әлдеқайда жеңіл, өйткені рельефтің қозғалмалы формалары жоқ және құрылыс жұмыстарын дұрыс жүргізген кезде дрейфтер мүлдем алынып тасталуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жер төсемін мүмкіндігінше өсімдік жамылғысын бұзбай және бүйірлік резервтерді пайдалануды қоспағанда салу керек. Үйінділерге арналған топырақ шұңқырлардан немесе топырақ карьерлерінен алынады.

## Slide 10
Жер жұмыстарын жүргізу үшін Жылдың ең жақсы уақыты — қыста және көктемде, құм ылғалды болып, машиналар үшін оңай өтеді. Осы кезеңде бульдозерлер мен скреперлердің өнімділігі жоғарылайды. Жұмыс уақытын ұтымды таңдаумен қатар, жолдың жоқтығын немесе оны құмнан тиімді қорғауды қамтамасыз ететін шаралар кешеніне жер төсемінің дизайнын дұрыс таңдау және жер жұмыстарын жүргізу кезінде арнайы ережелерді сақтау кіреді. Жолдың көлденең профилі құмның жол арқылы кумулятивтік тасымалдануын қамтамасыз етуі тиіс, яғни үйінділердің еңістері және ойықтары 1:2 - ден тік емес сүйір пішінді болуы тиіс. Жер төсемін құмның үрленуінен қорғау үшін беткейлер мен жол жиектерін нығайту қажет.

## Slide 11
Құмды шөгінділер пайда болатын жерлердегі жол бойындағы белдеулерді ені кемінде 15 бульдозермен жоспарлайды...Жолдың бір немесе екі жағынан 40 м. Үлкен жолақ ені (25...40 м) рельефтің ірі нысандары (барханалар мен бархан тізбектері) қалыптасатын жерлерде қажет; рельефтің шағын нысандары қалыптасатын жерлерде жолақтың ені 15-ке дейін қысқартылады...20 м. жоспарланған құмның бұл жолақтары жұмыс кезінде мезгіл-мезгіл құмның шөгінділерінен тазартылады. Жоспарланған жолақтардың сыртында ені 25-ке дейін қалқандармен, битум пленкасымен немесе өсімдіктермен бекітілген кесу жолағы орналастырылған... Құм рельефінің сипатына, олардың қозғалу дәрежесіне және өсімдіктердің өсу жағдайларына байланысты 150 м және одан да көп.

## Slide 12
Жол жиектерінде, еңістерде, ені 1 бермада қорғаныш қабаты ретінде...Беткейдің табанынан 2 м, сондай-ақ жол төсемінің түбінде құм үйіндісінің үстіне қалыңдығы (жеңіл саздауыт немесе сұйық битуммен өңделген құм) қабаты төселген10...25 см.Жабын тығыздалған кезде, байланыстырылған Топырақ қабатының арқасында материал төменгі құммен араласпайды, ал жолдар мен беткейлерде құм үрленбейді.

## Slide 13: НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ