## Slide 1: ДӘРІС №1 КІРІСПЕ. КАРТОГРАФИЯ ҰҒЫМЫ. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ КАРТА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ГЛОБУС. ТОПОГРАФИЯЛЫҚ КАРТА.

## Slide 2
Картография – бұл географиялық карталар туралы, олардың қасиеттері және олардың шығу мен қолдану тәсілдері туралы ғылым.

## Slide 3
Географиялық глобус жер бетінің кішірейтілген бейнесі ол жер бетінің нақты кескінін береді. Глобуста берілген геометриялық фигуралардың қасиеттері, олардың сызықтық және аудандық өлшемдері, бұрыштары мен пішіндері сақталады. Глобуста масштаб барлық нүктелерде бірдей.

## Slide 4
Глобус жердің дұрыс және нақты пішінін береді, өлшемдер мен жер шарының элементтерінің орны және түрі нақты көрсетеді:
- айналу осі;
- полюстер;
- географиялық тор.
Географиялық тордың сызықтары (параллель мен меридиан) глобуста шеңбер доғасы болып табылады және тік бұрыш жасап қиылысады.

## Slide 5
Экватордың ұзындығы
Ln=2πR
мұндағы R – жер шарының радиусы.

## Slide 6
Жер шарының радиусы 6370,1 км-ге тең, экватордың ұзындығы – 40 000 км шамасында.
Іс- тәжірибеде қолданылатын глобустардың масштабы 1: 80 000 000-нан 1: 30 000 000 аралығында болады. Мектепте қолданатын глобустың масштабы 1: 50 000 000, яғни глобустағы 1 см - 500 км-ге сәйкес келеді.
Глобустағы ең қысқа қашықтық сызығы (ортодромия) үлкен шеңбердің доғасы арқылы өтеді, ол шардың центрі арқылы өтетін жазықтықпен қиылысқан кезде пайда болады.
Жер шарындағы ортодромиялық қасиеттеріне барлық меридиандар мен экватор ие екені анық.
Глобуста ортодромияны жіп пен миллиметрлік қағаз арқылы салуға және өлшеуге болады. Жіптің сегменті сызғышпен өлшенеді және глобус масштабы бойынша толық мәнге аударылады.

## Slide 7
Жер эллипсоидының мөлшерін үлкен дәлдікпен 1940 жылы Ф.Н. Красовский мен А.А. Изотовтың басқаруымен Кеңес ғалымдары есептеп анықтады.
Оның үлкен жарты осі а=6378245 м, кіші жарты осі b=6356863 м және сфероидтың қысыңқылығы α═(а-в)/а=1: 298,3.
Оны Ф.Н. Красовскийдің құрметіне Красовский эллипсоиды деп атады. Ғарыштық геодезия әдістерімен алынған нәтижелері Красовскийдің есептеулерінің дұрыс екенін, әсіресе жердің полярлық сығылу коэффициенті мәнінің дұрыстығын дәлелдеді. Кейбір елдерде геодезиялық өлшеулер нәтижесінде шығарылған өз эллипсоидтарын қолданады. Олар сол немесе бірнеше елдің аумағын толық не ішінара қамтиды.
Мұндай эллипсоид – референц-эллипсоид деп аталады.
Референц-эллипсоид дегеніміз нақты бір елде геодезиялық өлшеулерді өңдеу үшін қолданылатын, жер денесінде белгілі түрде бағдарланған, нақты көлемі анықталған эллипсоид.

## Slide 8
Сөйтіп, қазіргі кезде Красовскийдің референц-эллипсоиды Ресейде ғана емес, бүкіл ТМД және Батыс Еуропа мен АҚШ-тың гравиметриялық және астрономиялық өлшеулері нәтижесінде алынған жер эллипсоидының көлемі – басқа елдердегі анықтамаларға қарағанда, қолданылған материалдардың аумағы жағынан да, оларды өңдеудің дәлдігі жағынан да неғұрлым басым.

## Slide 9
Глобустағы барлық меридиандармен бірдей бұрышпен қиылысатын сызық локсодромия деп аталады. Бұл солтүстік жарты шарда солтүстік полюске жақындайтын спираль тәрізді қисық.
Глобустағы тор географиялық координаталарды анықтау үшін қолданылады.
Глобуста салынған ортодромияларды карталарға көшіруге болады, олар мұнда бұрмалану ерекшеліктерін дұрыс түсінуге мүмкіндік береді.

## Slide 10
Топографиялық карта тұрақты жердің кішірейтілген толық бейнесін анықтайды, оның мазмұнын шартты белгілер арқылы көрсетеді.
Топографиялық карталардың ерекше қасиеттері келесі анықтамада көрінеді: топографиялық карта – бұл тұрақты нүктелердің пландық және биіктіктік бағыттарын көрсететін жергілікті жердің толық картасы.
Географиялық карта дегеніміз – жазықтықта математикалық негізде салынған табиғат пен қоғамның арасындағы байланысы мен жағдайы көрсетілген шартты жер бетінің кішірейтілген бейнесі.

## Slide 11
Картаның басқа жер бетінің көріністернен ерекшелігі мынадай болады:
- ерекше математикалық заңына байланысты салынады;
- ерекше графикалық бейнелеу тәсілі қолданады (шартты белгілер);
- құбылыстарды таңдау және жалпылау болады;
- негізгі жүйелік көріністері.

## Slide 12
1. Ерекше математикалық заңы – жергілікті жердің физикалық бетінен оның жазықтықта белгілеп көрсету келесі жағдайларда болады:
- геодезиялық негіз (әлемдік мұхиттың деңгейлік беті);
- масштаб (жер шарын кішірейтеді – глобус, эллипсоид және т.б.);
- картографиялық проекция (бетте жазып тұрып бейнелейді).

## Slide 13
2. Ерекше графикалық бейнелеу тәсілі – ол әр түрлі картографиялық бейнесін қолдану:
- жергілікті жердің бейнесін өте кішірейту;
- жергілікті жердің пішіндерін көрсету (таулар);
- тек қана сыртқы жағдайлар емес сонымен қатар ішкі негізгі қасиеттерін көрсету (судың ағысы, грунт т.б.);
- сезінетін жағдайлар мен құбылыстарды белгілеу (магниттік алаң, жел және т.б.).

## Slide 14
3. Құбылыстарды таңдау мен жалпылауды бейнелеу (генерализация) - картаныңең маңызды қасиеті.
Әр түрлі масштабты карталарды салыстырғанда бұл қасиет айқын көрінеді.
4. Шындықты бейнелеудің жүйелілігі - элементтер мен олардың арасындағы байланыстарды беру, геожүйелер иерархиясын көрсету.

## Slide 15
Картаның шындық моделі ретіндегі қасиеттері
Картаның қасиеттері әуе және ғарыштық суреттермен салыстырған кезде айқын көрінеді. Суреттер егжей-тегжейлі рельефтің көшірмесін береді, бірақ ешқандай шартты белгілерсіз. Картографиялық шартты белгілер көбінесе кескінді байытады. Олар объектілердің сандық және сапалық сипаттамаларын (мысалы, орман жыныстарын, автожолдардың ені мен жабылуын, батпақтардың өтімділігін көрсету) беруге, адамның көзіне қол жетпейтін объектілерді (мұхит түбінің бедері, үлкен тереңдіктегі жер қыртысының құрылысы және т.б.) көрсетуге, сезім органдары қабылдамайтын заттарды (магниттік ауытқулар, ауырлық күшінің аномалиялары және т. б.) көрнекі көрсетуге, процестердің динамикасын, олардың уақытпен өтуін және кеңістікте қозғалуын (атмосфералық құйындар, жүк ағындары, халықтың көші-қоны) жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен, картадағы шартты белгілерді қолдана отырып, есептелген көрсеткіштер мен ғылыми абстракцияларды, мысалы, температура өрісінің градиентін немесе табиғи ландшафттардың химиялық ластануға төзімділік дәрежесін ұсынуға болады.

## Slide 16
Картограф өзі белгілер мен бейнелеу әдістерін таңдайды, картада не және қалай көрсетілетінін шешеді. Сонымен бірге ол объектілерді іріктеуді және жалпылауды жүзеге асырады, яғни бұл карта үшін не маңызды екенін анықтайды және ол міндетті түрде көрсетілуі керек және бұл өте маңызды емес және ішінара немесе толығымен алынып тасталуы мүмкін.
Карта, суретке қарағанда, жер бедерінің көшірмесі емес, бұл картографтың басы мен қолынан өткен шындықтың бейнесі. Нақты айтқанда, суретте тек фактілер, ал картада ғылыми ұғымдар, жалпылау, логикалық абстракциялар да бар.