## Slide 1
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

## Slide 2
Общие сведения о принципиальных схемах сигнализации
Схемы сигнализации осуществляют контроль состояния технологических параметров или состояний производственных механизмов, о которых для нормального ведения технологического процесса оператору достаточна только двухпозиционная информация («параметр в норме» – «параметр вышел из нормы», «механизм включен» – «механизм отключен»).

## Slide 3
Световая сигнализация осуществляется с помощью различной сигнальной арматуры: табло, транспарантов, семафоров и т. п. Световой сигнал может быть воспроизведен ровным или мигающим светом, свечением ламп неполным каналом.
Звуковая сигнализация выполняется как правило с помощью звонков, гудков, сирен.
По назначению принципиальные схемы сигнализации делятся на группы:
1) схемы сигнализации положения (состояния) – для информации о состоянии технологических механизмов (Открыто – Закрыто, Включено – Отключено и т. д.);
2) схемы технологической сигнализации, дающие информацию о состоянии таких технологических параметров, как температура, давление, расход, уровень, концентрация и т. д.;
3) схемы командной сигнализации, позволяющие передавать различные указания из одного пункта управления в другой с помощью световых или звуковых сигналов.

## Slide 4
Рисунок 11.1 – Простейшая схема сигнализации с одной сигнальной лампой «Включено», совмещенная со схемами управления

## Slide 5
Схемы сигнализации положения
Эти схемы выполняют для механизмов, которые имеют два или более рабочих положения. Показать и разобрать все встречающиеся на практике схемы сигнализации, а также дать анализ надежности и эффективности каждой из них невозможно из-за их разнообразия.
Наибольшее распространение получили два варианта построения схем сигнализации положения технологических механизмов:
1) схемы сигнализации, совмещенные со схемами управления. Такие схемы применяют как правила тогда, когда полезная площадь щитов и пультов позволяет применять сигнальную арматуру без ограничения ее размеров, допускающую прямое питание от цепей управления. В таких схемах сигнализация может осуществляться одной или двумя лампами с горением ровным светом.