## Slide 1: ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ КӨЛЕМДЕРІН ЕСЕПТЕУ
Вү.таб=B+2mH

## Slide 2: БҮЙІРЛІК ҚОР ӨЛШЕМДЕРІН АНЫҚТАУ

## Slide 3: ҮЙІНДІНІ БҮЙІРЛІК ҚОРДАҒЫ ТОПЫРАҚТАРДАН ТҰРҒЫЗУ

## Slide 4: АВТОГРЕЙДЕРЛЕР
4 – сурет – Пышақ орнату жағдайы:
1 – қозғалыс бағыты; 2 – жер беті;
3 – горизонт сызығы
α– алу бұрышы; β – кесетін қабырға тік жазықтығының горизотальды жазықтықарсында пайда болатын кесу бұрышы; γ – горизонт сызығы мен пышақтың кесетін шеті арасындағы көлбеу бұрышы

## Slide 5
5 – сурет – Автогрейдермен үйінді тұрғызу және қор өңдеу схемасы:
1 - 1-кесу; 2 - 2-кесу

## Slide 8: ҚАЗЫҢДЫ МЕН ТОПЫРАҚ КАРЬЕРЛЕРІН ЭКСКАВАТОРЛАРМЕН ӨҢДЕУ. ҮЙІНДІ ТҰРҒЫЗУ

## Slide 9
Экскаваторларды қолдану аймақтары:
роторлы экскаваторлар – үлкен көлемді шоғырланған жұмыстарда;
бір қалақшалы экскаваторлар – ауыр топырақтарда; бульдозерлер, скреперлер және де басқа жер қазатын машиналарды қолдану қолайсыз болғанда құрамында тығыз саз балшықтары бар біртексіз топырақтада; босатылған тасты топырақтарда.
шынжыр табанды экскаваторлар – жиі көшуді талап етпейтін шоғырланған жұмыстарда; негізі әлсіз аймақтарда; пневмодөңгелектер тез істен шығатын тасты топырақтарды өңдегенде;
пневмодөңгелекті зкскаваторлар – жеткілікті көтерімділік қаблеті бар топырақтарда.

## Slide 10
6 – сурет - Бүйірлік забой схемасы:
а – автомобиль самосвалдар экскаватормен бір деңгейде орналасқан; б - автомобиль самосвалдар экскаватордан жоғары деңгейде орналасқан.
R – ең үлкен түсіру радиусы; B – забой ені; r - ең үлкен кесу радиусы; b - ең кіші түсіру радиусы; Hтр – көлік құралының биіктігі; Нз – забой биіктігі; Нв – түсіру биіктігі

## Slide 11
7 – сурет – Маңдайлы забой схемасы:
а – маңдайлы забой; б – кеңейтілген маңдайлы забой;
1 – экскаватор жылжу траекториясы; 2 – экскаватор тұру орны