## Slide 1: Тема 4. Основные элементы спутниковой антенны. Азимут, угол места, поляризация

## Slide 2
Что такое антенна
Антенна представляет собой металлическую конструкцию, которая улавливает и/или передает электромагнитные волны. Антенны бывают самых разных форм и размеров: от маленьких, которые можно найти на крыше, чтобы смотреть телевизор, до очень больших, которые улавливают сигналы со спутников, находящихся за миллионы километров от вас.

## Slide 3
Антенны, которые используются в спутниковой связи, имеют специальную чашеобразную форму, которая фокусирует сигналы в одной точке, называемой параболической антенной. Чашеобразная форма позволяет антеннам улавливать и передавать электромагнитные волны. Эти антенны перемещаются горизонтально (измеряется по азимуту) и вертикально (по углу места) для захвата и передачи сигнала.
Параболические антенны основаны на геометрическом свойстве параболоида, что все пути FP 1Q1, FP 2Q2, FP 3Q3имеют одинаковую длину. Таким образом, сферический волновой фронт, излучаемый фидерной антенной в фокусе F антенны, будет отражаться в исходящую плоскую волну L, идущую параллельно оси VF антенны.

## Slide 4: Основные типы параболических антенн
- однозеркальные
- двухзеркальные

## Slide 5: Основные элементы спутниковой антенны
облучатель. Сколько облучателей, столько и диаграмм направленностей. На него обычно устанавливаются:
LNB (low-noise block downconverter) – малошумящий понижающий преобразователь.
BUC (block upconverter) – повышающий преобразователь частоты.
OMT (ortho mode transducer) – ортомодовый преобразователь.
TRF (transmit reject filter) – отсекающий фильтр. Не допускает постоянную составляющую на LNB.
Dish - “тарелка”.
Antenna Position Controllers (APC) – контроллеры положения антенны
Antenna Control Unit (ACU) - блок управления антенной

## Slide 6
OMT
TRF
Tx
Rx

## Slide 7: Основные параметры антенны
усиление (gain). Рассчитывается по формуле:
  G(dBi) = 20.4 + 20 Log f + 20 Log D + 10 Log h
    f - частота в GHz,
    D - диаметр в метрах,
    h - эффективность (КПД) антенны в десятичном формате
    Пример расчёта: Каким должно быть усиление 9,3-метровой антенны C-диапазона на частоте 6,4 ГГц при КПД 62 %?
    G = 20.4 + 20 Log 6.4 + 20 Log 9.3 + 10 Log 0.62
    G = 20.4 + 20 (0.806179) + 20 (0.968482) + 10 (-0.2076)
    G = 20.4 + 16.12 + 19.37 + -2.08
    G = 53.81 dBi

## Slide 8
ширина диаграммы направленности (ДН)
Для данной антенны, чем выше частота, тем уже ширина луча 3 дБ. Поэтому диапазон приема будет шире, чем диапазон передачи. Для данной полосы частот чем больше апертура антенны, тем меньше или уже ширина луча.
    f - частота в GHz,
    D - диаметр в метрах,

## Slide 9
32м антенна
4.5м антенна
В прямоугольном прямоугольнике показаны позиционные ограничения для спутника на геостационарной орбите по отношению к лучам 32-метровой антенны и 4,5-метровой антенны.
Отличия приёма антенн с различными диаметрами зеркал

## Slide 10
фокусное расстояние антенны (f/d)
  формула фокусного расстояния: f/d = D2 / 16d
    D - диаметр антенны
    d - глубина параболы
f/d
D = 3.8m
d = 0.6m
f/d = D2 / 16d
D = 3.8 m
d = 0.6 m
f/d = 1.504 m
f/d
D = 3.8m
d = 0.8m
f/d = D2 / 16d
D = 3.8 m
d = 0.8 m
f/d = 1.128 m
неглубокая параболическая антенна
глубокая параболическая антенна

## Slide 11: Поляризация
Обеспечивает увеличенную пропускную способность спутников (позволяет повторно использовать частоты). Различают линейную и круговую поляризации.
Линейная поляризация. Различают вертикальную (V) и горизонтальную (H). В основном используется в Ku-band.
Электрическое поле находится полностью в одной плоскости, содержащей направление распространения.
(H) Поле лежит в плоскости,
параллельной экваториальной
плоскости.
(V) Поле лежит в плоскости,
параллельной полярной.

## Slide 12
Круговая поляризация.
- левого вращения (LHCP) - правого вращения (RHCP)

## Slide 13: Азимут и угол места