## Slide 1: КІРІСПЕ
Пайдалы қазба кенорындары туралы ілім геологиялық цикл ғылымдарына кіретін қолданбалы пән болып табылады. Ол кенорындарды геологиялық құбылыс ретінде зерттейді.

## Slide 2
Ілімнің негізгі мәселелеріне пайдалы қазба кенорындарының жаралу жағдайлары және олардың жер қыртысында таралу заңдылықтарын зерттеу кіреді.
Кенорындар генезисімен олардың мынадай негізгі геологиялық-өнеркәсіптік сипаттамалары: пайдалы қазбалардың жатыс жағдайлары, денелерінің пішіндері мен өлшемдері, заттық құрамы мен құрылымдық - бітімдік ерекшеліктері байланысты.
Аталған параметрлер өз кезегінде іздеу-барлау және өндіріс жұмыстарының ұтымды бағыттары мен тиімділігін, өндірілген минералдық шикізатты өңдеу сұлбасын анықтайды.
Пайдалы қазба кенорындары туралы ілім геологияның бір саласы болғандықтан, ол басқа геологиялық ғылымдармен де тығыз байланысты.

## Slide 3
Кенорындардың қалыптасуы әрдайым жалпы геологиялық процестер аясында жүреді. Бұл процестер жер қыртысының құрылысымен және дамуының өзіндік ерекшеліктерімен сипатталатын жекелеген бөлімшелері ауқымында өтеді. Пайдалы қазба кенорындары туралы ілім геодинамика, құрылымдық геология, геотектоника сияқты геологиялық ғылымдармен тығыз байланысты. Сонымен қатар, кенорындардың геологиялық жағдайын толық танып білу түбегейлі гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жағдайларды зерттеусіз мүмкін емес.

## Slide 4
Пайдалы қазбалар туралы ілімнің мәні.
Кез келген кенорын еңбек пен кен өндірісінің нысаны болып табылады. Пайдалы қазбалардың қоры, кен денелерінің жатыс жағдайымен морфологиясы кенорындарды ашу мен өндіру тәсілін таңдауда негізгі роль атқарады. Аталған факторлармен қатар, пайдалы қазбалар мен оларды байланыстырушы тау жыныстардың қасиеті және құрылысы олардың тектоникалық бұзылғандығы мен жарықшақтылығы өндіріс жүйесін, минералдық шикізатты өндірудің технологиялық сұлбасын таңдауға әсер етіп, жер қойнауынан пайдалы қазбаларды айырып алудың толықтығын анықтайды.

## Slide 5
Пайдалы қазбаларды зерттеу әдістері.
Пайдалы қазбаларды зерттеу әдістері далалық және лабораториялық түрлерге бөлінеді.
Далалық зерттеулер тұтас кенорынның немесе оның жекелеген бөлікшелерінің геологиялық-құрылымдық жағдайын анықтау, кен жатындарының пішінін, өлшемдерін, құрылысы мен құрамын бағалау, олардың сыйыстырушы тау жыныстармен ара қатынасын білу үшін жүргізіледі.
Далалық зерттеулер кезінде геофизикалық деректерді кең пайдалану арқылы түбейгелі геологиялық карталау орындалады.
Геологиялық барлау жұмыстарының негізінде кен орындарға өнеркәсіптік баға беріледі, олардың гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жағдайлары анықталады.

## Slide 6
Лабораториялық зерттеулер пайдалы қазбалардың құрамын, құрылысы мен технологиялық қасиеттерін түбейгелі зерттеуге бағытталған.
Кеннің заттық құрамын үлкейткіш микроскопты пайдалану арқылы, минералогиялық және петрографиялық зерттеулер бойынша анақтылайды, химиялық құрамын химиялық және спектрлік талдау жүргізіп анықтайды.
Арнайы зерттеу әдістерін (рентген-құрылымдық, термиялық және т.б.) минералдардың құрамы мен құрылысын дәл диагноздау үшін қолданады. Пайдалы қазбалардың технологиялық қасиеттерін бағалау физикалық-техникалық және физикалық-химиялық сынаулар көмегімен жүргізіледі.