## Slide 1: Формирование качества полезных ископаемых
Добытое полезное ископаемое обладает рядом свойств в числе которых можно выделить полезные, вредные и нейтральные.
Полезные свойства определяют основное назначение минерального сырья. Они выражаются содержанием металлов в руде, длиной и прочностью волокон асбеста, теплотворной способностью углей и сланцев, содержанием окиси кальция, кварца и глинозема в цементном сырье.
Вредные свойства усложняют технологический процесс переработки и обогащения, удорожают стоимость продукта производства и снижают его качество. Например, содержание глинистых примесей в сырье удорожает процесс переработки и снижает качество щебня. Вредными примесями для железных руд являются фосфор и сера.

## Slide 2: Формирование качества
Для некоторых видов минерального сырья в первую очередь учитывается содержание вредных компонентов. Качество магнезитового сырья лимитируется содержанием кремнезема и окиси кальция. Обогащение песков для производства стекла заключается главным образом в удалении вредных красящих веществ: окислов железа, титана.
К нейтральным свойствам относятся такие качества минерального сырья, которые не используются данным перерабатывающим производством, не влияют ни на процесс переработки, ни на качество произведенного продукта.
Деление на полезные, вредные и нейтральные свойства имеет смысл для конкретного вида производства и на определенном уровне его развития.

## Slide 3
Формирование качества
Качество полезных ископаемых
теоретическое
промышленное
оптимальное
потребительское
интегральное
Категории качества полезного ископаемого

## Slide 4: Формирование качества
Теоретическое качество определяется совокупностью объективных свойств полезного ископаемого: химическим составом, физическими, техническими и технологическими характеристиками.
Промышленное качество – комплекс таких свойств полезного ископаемого, которые могут быть полезно использованы на современном уровне развития общества.
Потребительское качество односторонне оценивает свойства минерального сырья, рассматривая его лишь с позиций конкретного потребителя, его уровня технологии и экономики.

## Slide 5: Формирование качества
Интегральное качество определяется на основе учета показателей всех производств, участвующих в создании конечного продукта.
Предел повышения требований к качеству полезного ископаемого – минимум затрат на производство конечной продукции, т. е. оптимальное качество.
Качество добытого полезного ископаемого формируется под воздействием факторов:
природных
технологических
экономических

## Slide 6: Формирование качества
Природные факторы:
условия залегания
природное качество
физико-технические свойства
наличие вредных примесей
изменчивость показателей качества

## Slide 7: Формирование качества
Технологические факторы:
эксплуатационные границы
последовательность и порядок отработки залежи
способ вскрытия
система разработки и ее параметры
рабочие параметры выемочно-погрузочного оборудования
вид транспорта полезного ископаемого и организация его работы
тип склада руды и применяемые усреднительные технологии
способы и организация контроля качества полезных ископаемых
технологическая возможность эффективного обогащения руд данного типа

## Slide 8: Формирование качества
Экономические факторы:
цены на конечную продукцию и полезное ископаемое
ценность полезного ископаемого
затраты на переработку и обогащение
требования кондиций
форма стимулирования за качество

## Slide 9: Формирование качества
Природные факторы относятся к неуправляемым.
Управляемые факторы – технологические, включающие технику и организацию горного производства.
Экономические факторы определяют эффективность разработки месторождения, целесообразность принятия того или иного технического, технологического и организационного решения.
В свою очередь экономические показатели добычи и переработки во многом зависят от природных и технологических факторов и от конъюнктуры рынка.

## Slide 10: Формирование качества
Определяющими уровень качества продукции горного производства в значительной мере являются природные и экономические условия, диктующие главные технические и технологические решения.
С другой стороны, технология горных работ существенно влияет на экономические показатели.
Технология горных работ может воздействовать и на природные условия, преодолевая или смягчая их негативное влияние на качество продукции.
В некоторых случаях приходится добывать полезное ископаемое ниже экономически целесообразного:
в период доработки месторождения;
при отсутствии более богатых месторождений в условиях дефицита данного вида сырья;
при необходимости обеспечить занятость населения в данном регионе.

## Slide 11
Формирование качества
Качество добытого полезного ископаемого
Природные факторы
Дефицит сырья, социальные причины
Экономические факторы
Технологические факторы
Взаимодействие факторов влияющих на качество добытого полезного ископаемого

## Slide 12: Формирование качества
Обоснование требований к качеству полезных ископаемых
Возможные технические и технологические решения
Выбор эффективных решений
Алгоритм формирования качества продукции горнодобывающего предприятия