## Slide 1: Общие сведения о кондициях полезных ископаемых
Различие между полезным ископаемым и пустой породой устанавливается кондициями – предельными требованиями к качеству минерального сырья и горногеологическим условиям его залегания.
Показатели кондиций отражают либо существующие технические возможности, либо экономическую целесообразность разработки месторождений и предела минерального сырья.
Кондиции на минеральное сырьё разрабатываются в соответствии с едиными принципами подсчёта и учёта запасов.

## Slide 2: Показатели кондиций:
Минимальное промышленное содержание полезного ископаемого
Бортовое содержание полезного ископаемого
Минимальная мощность полезного ископаемого
Максимальная мощность пустых пород
Максимальная глубина залегания полезных ископаемых
Максимальный коэффициент вскрыши
Максимальное содержание вредных примесей
Максимальный водоприток

## Slide 3: Показатели кондиций
Для конкретного минерального сырья нередко требуется специальные показатели кондиций.
Например, для угля предусматривается максимальная зольность, для блоков из природного камня – минимальная блочность определенных размеров, которая зависит от трещиноватости массива.