## Slide 1
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Лекция 8. Элементы.

## Slide 2
Тиристор представляет собой двухпозиционный переключатель для управления выходной мощностью электрической цепи путем включения и выключения цепи нагрузки в определенные промежутки времени.
Тиристор представляет собой однонаправленное полупроводниковое твердотельное устройство с четырьмя слоями чередующегося материала p и n-типа.
Он состоит из трех электродов: анода, катода и затвора.
Анод — это положительный конец, а катод — это отрицательный конец.
Соединения J1, J3 смещены в прямом направлении, а
J2 — в обратном.

## Slide 3
Принцип работы:
По принципу действия, тиристор можно еще сравнить с диодом. Пропускать ток он будет в одном направлении — от анода к катоду, но происходить это будет только в состоянии «открыто».
На схемах тиристор похож на диод. Также имеется анод и катод, но есть еще дополнительный элемент — управляющий электрод. Понятное дело, есть отличия и в выходном напряжении (если сравнивать с диодом).

## Slide 4
В схемах с постоянным и переменным напряжением тиристор работает по-разному.
В схеме постоянного напряжения, после кратковременного появления напряжения между анодом и управляющим выводом, элемент переходит в состояние «открыто». Далее может быть два варианта развития событий:
- Состояние «открыто» держится даже после того, как напряжение анод-выход управления пропало. Такое возможно если напряжение, поданное на анод-управляющий вывод, выше чем неотпирающее напряжение. Прекращается прохождение тока через тиристор, фактически только разрывом цепи или выключением источника питания. Причем выключение/обрыв цепи могут быть очень кратковременными. После восстановления цепи, ток не течет до тех пор, пока на анод-управляющий вывод снова не подадут напряжение.
- После снятия напряжения (оно меньше чем отпирающее) тиристор сразу переходит в состояние «закрыто».

## Slide 5
ВАХ тиристора
0-1 – участок, соответствующий высокому сопротивлению прибора (прямое запирание)
1 – включение тиристора
1-2 – участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением
2-3 – участок, соответствующий открытому состоянию (прямой проводимости).
2 - через прибор протекает минимальный удерживающий ток
0-4 – участок, описывающий режим обратного запирания прибора
4-5 режим обратного пробоя.

## Slide 6
Группа тиристоров:
Динисторы
Тринисторы
Запираемые тиристоры
Симисторы
Симметричный
динистор
(симметричный симистор)
Незапираемый тринистор с управлением по аноду
Незапираемый тринистор с управлением по катоду
Запираемый тринистор с управлением по аноду
Запираемый тринистор с управлением по катоду

## Slide 7
Динисторы
Динистором, или, по-другому, диодным тиристором, называют переключательный компонент с двумя выводами, который переходит в открытое состояние при превышении определённого напряжения, которое прикладывают между его выводами.
Динисторы содержат три электронно-дырочных перехода.
Вывод от внешней зоны n2 называют катодом, а от зоны p1 – анодом.
Зоны n1 и p2 носят название баз динистора.
Переход между зонами p1, n1 и p2, n2 именуют эмиттерным, а между зонами n1 и p2 – коллекторным переходом.

## Slide 8
Если к А динистора приложим очень большое отрицательное напряжение, а к К– высокое положительное напряжение, то произойдёт лавинный пробой, что видно на ВАХ динистора, показанной на рис. .
I – участок открытого состояния динистора, на котором его проводимость высока;
II – участок отрицательного сопротивления;
III – участок пробоя коллекторного перехода;
IV – участок в прямом включении, на котором динистор заперт, и приложенное к его выводам напряжение меньше, чем необходимо для возникновения пробоя;
V – участок обратного включения динистора;
VI – участок лавинного пробоя.
Динисторы применяют в регуляторах и переключателях, чувствительных к изменениям напряжений.

## Slide 9
Тринисторы
Тринистором (триодным тиристором), называют переключательный компонент с тремя электронно-дырочными переходами, и тремя выводами – анодом, катодом и управляющим электродом.
Тринисторы обладают аналогичной динисторам структурой, а отличие состоит в наличии управляющего электрода – дополнительного вывода, подключённого к одной из баз. ВАХ тринистора похожа на ВАХ динистора. Чем больше ток управляющего электрода, тем при более низком прямом напряжении тринистор перейдёт в открытое состояние, что отражено на ВАХ тринистора, изображённой на рис.
I – участок, на котором тринистор открыт;
II – участки отрицательного сопротивления и пробоя коллекторного перехода;
III – участок запертого состояния тринистора в прямом включении;
IV – участок обратного включения динистора.
Тринисторы широко применяют в регуляторах мощности, контакторах, ключевых преобразователях и инверторах и пр.

## Slide 10
Запираемые тиристоры
Запираемые тиристоры – это полностью управляемые компоненты, и под воздействием тока управляющего электрода они могут переходить из закрытого состояния в открытое состояние, и наоборот.
Запираемые тиристоры обычно используют в преобразовательной технике в качестве электронных ключей.

## Slide 11
Симисторы
Симисторы, в отличие от обычных тиристоров, проводят ток анод-катод при протекании тока по управляющему электроду, как в прямом направлении, так и в обратном. В результате этого их ВАХ симметрична, что отражено на рис..
Таким образом, на ВАХкаждого симистора присутствуют два участка отрицательного дифференциального сопротивления.

## Slide 12
Структура симистора содержит пять слоёв, что отражено на рис.
К управляющему электроду, который отведён от зоны n3, подсоединим вывод «-U», относительно вывода от зон p2, n4, в результате чего электроны из зоны n3 инжектируют в зону p2.
Кроме того, приложим «+U» к p1, n1, и «-U» к p2, n4. Переходы П1 и П4 открыты, и играют роль эмиттерных переходов, а переход П2 закрыт и исполняет обязанности коллекторного перехода, и через симистор по выводам анод-катод протекает ток.
Симисторы нашли широкое применение в устройствах регулирования скорости вращения электродвигателей, в системах освещения, в электронагревателях, в преобразовательных установках.

## Slide 13
Фоторезистор
Фоторезистор — это полупроводниковый прибор (датчик), который при облучении светом изменяет (уменьшает) свое внутреннее сопротивление.
Обозначение в схеме
Устройство фоторезисторов
- датчик на основе фоторезистора
ВАХ фоторезистора

## Slide 14
Фотодиод
Фотодиод – это полупроводниковый прибор, который имеет светочувствительную поверхность. В зависимости от величины освещённости этой поверхности, меняется ток через фотодиод, если на него подано напряжение (фотодиод включается в обратном направлении, как и стабилитрон).
Обозначение в схеме
Светодиод
Светодиод - это полупроводниковый прибор, который излучает свет при пропускании через него тока в прямом направлении. Светодиод в электрической цепи ведёт себя также как обычный диод, только прямое напряжение светодиода в зависимости от типа светодиода составляет от 1,5 до 2,5 В, то есть при прямом включении светодиода падение напряжения на нём составляет 1,5…2,5 В.
Обозначение в схеме

## Slide 15
Оптрон и Оптопара
Оптрон — оптоэлектронный прибор, главными функциональными частями которого выступают источник света и фотоприемник, гальванически не связанные друг с другом, но расположенные внутри общего герметичного корпуса.
Оптопара - наиболее простая разновидность оптрона. Она состоит только из излучающей и принимающей частей. Более сложная разновидность оптрона — оптоэлектронная микросхема, внутри которой содержится несколько оптопар, сопряженных с одним либо несколькими согласующими или усилительными устройствами.
Рис. Условные обозначения оптопар:
а) с диодным выходом;
б) с транзисторным выходом;
в) с транзисторным выходом и отводом от базы;
г) с цифровым выходом;
д) с электронным ключом на замыкание (оптореле).