## Slide 1
Буровые станки и технология бурения взрывных скважин.
Для бурения взрывных скважин используются станки, которые по характеру воздействия разрушающих напряжений на забой сква­жин можно разделить на три группы.
К первой группе относятся буровые станки, обеспечивающие механическое воздействие на забой скважины. Эта группа пред­ставлена станками вращательного бурения режущими коронками (станки типа СВР), вращательного бурения шарошечными доло­тами (станки типа СБШ), ударно-канатного бурения (станки типа СБК), с погружным пневматическим молотком (пневмоударные станки типа СБУ).
Ко второй группе относятся буровые станки, обеспечивающие термическое или гидравлическое, или взрывное воздействие на за­бой скважины. Из этой группы на карьерах применяются только станки огневого бурения (станки типа ОБО). Гидравлическое, взрывное и другие виды бурения находятся в стадии экспери­ментов.
К третьей группе относятся буровые станки, обеспечивающие комбинированное воздействие на забой скважины (комбинация ме­ханического и термического воздействия).
На карьерах наибольшее применение получили станки типа СБШ и СБР, которыми выполняется соответственно около 65 и 26 % объема буровых работ. В ближайшие годы бурение взрыв­ных скважин с использованием шарошечных станков останется преобладающим.
Для всех видов буровых станков последовательность выполне­ния операций определяется технологией бурения. При обуривании взрываемого блока выполняются следующие операции: установка бурового станка на место бурения скважины, собственно бурение, наращивание бурового става по мере углубки скважины, разборка бурового става, замена изношенного бурового инструмента, пе­реезд станка к месту бурения следующей скважины.

## Slide 2
Техническая скорость бурения скважин — это объем бурения за чистое время бурения. Она зависит от буримости горных по­род, конструкции и типа бурового инструмента, режима буре­ния. Последний характеризует величину развиваемых усилий, частоту ударов, частоту вращения бурового инструмента и эф­фективность удаления буровой мелочи. Каждый вид бурения ха­рактеризуется параметрами режима бурения.
При бурении скважин буровыми станками типа СБР ис­пользуются коронки с резцами, армированными твердым сплавом. В плотных пластичных породах с показателем Яб^4 использу­ются резцы, армированные пластинками твердого сплава с наклонным расположением породоразрушающих лезвий для лучшего центрирования коронки. В более крепких породах (Пб = 6) исполь­зуются резцы с прерывистым лезвием в виде впаянных штырей твердого сплава. Возможность бурения более крепких пород этими резцами достигается в результате уменьшения общей площади контакта резца с породой. Недостатком таких резцов является од­нократное их использование. Этого недостатка лишены коронки со сменными резцами из твердого сплава. Такие резцы изготавлива­ются промышленностью и их легко заменить. Стойкость сменных резцов составляет 2—3 тыс. м скважин. В процессе бурения ин­струмент вращается вокруг оси и одновременно с определенным усилием подается на забой скважины. Продукты разрушения уда­ляются с помощью шнеков. Станки типа СБР обеспечивают наиболее интенсивное разру­шение породы при большой частоте вращения коронки. Однако в крепких породах большая частота вращения приводит к пере­греву коронки и быстрому выходу ее из строя. Поэтому в крепких породах частота вращения должна находиться в пределах 80— 120 мин-1. При увеличении показателя Пб с 1 до 5 осевое усилие на инструмент должно возрастать с 0,4—0,5 до 4—5 кН на 1 см диаметра резца.

## Slide 3
Станки вращательного бурения скважин с коронками режущего типа просты по устройству, маневренны, имеют небольшую массу. Наибольшее применение нашли станки СБР-125 и СБР-160 (табл. 2.1). Станок СБР-125 (рис. 2.3) целе­сообразно применять в породах с показателем Яб^4. Продолжи­тельность чистого бурения станка в течение смены составляет 35— 40 % продолжительности смены. Сменная производительность в породах с показателем Пб = 2÷4 составляет 130 м и более. Ста­нок СБР-160 (рис. 2.4) применяется в породах с показателем Пб ≤6. Продолжительность чистого бурения станка в течение смены составляет 50—55 % продолжительности смены. Сменная производительность станка в породах с показателем Пб = 3÷5 со­ставляет 120 м и более (по углю она достигает 150 м и более).
Pit Viper 275: Буровой станок для вращательного бурения взрывных скважин - широкий диапазон.

## Slide 4
Технические характеристики | 
Серия изделия | Large-range drilling rigs
Метод бурения | Вращательный и пневмоударный — многозаходный
Диаметр скважины | 171 - 270 mm
Гидравлическое усилие на забой | 311 kN
Гидравлическое усилие на подъем | 156 kN
Нагрузка на долото | 34000 kg
Глубина при бурении на одну штангу | 11.3 m
Максимальная глубина скважины | 59.4 m
Примерная масса | 84 t
Диаметр скважины | 171 - 270 mm

## Slide 5
Расположение и порядок взрывания скважин.
Расположение скважин на уступе может быть однорядным и мно­горядным. Основными параметрами расположения скважин явля­ются расстояние а между скважинами в ряду, расстояние b между рядами и линия сопротивления по подошве уступа W (см. рис. 2.8). Большое влияние на результаты взрыва оказывает ве­личина W, которая зависит от диаметра скважин, высоты уступа и угла наклона его откоса, мощности ВВ, плотности заряжания. При завышении величины W плохо прорабатывается подошва уступа, а при ее занижении энергия взрыва в большей степени тратится на выброс, а не на дробление породы. В практике W = (0,6÷1) /hУ. Минимальное значение линии сопротивления по по­дошве уступа (м), удовлетворяющее условию безопасного буре­ния, определяется по формуле
Wmin ≥hy сtg а + lд (2.16)
где lд = 3— минимальное допустимое расстояние от оси скважины до верхней бровки уступа, м.
Практика показывает, что для легковзрываемых пород W = (40÷45)dc, для пород средней взрываемости W= (35÷40) dc, для трудновзрываемых пород
W= (25÷35) dc.
Значения а и Ь подбирают таким образом, чтобы наиболее рав­номерно распределить ВВ в массиве. Они зависят от взрываемо­сти пород, диаметра скважин, требуемой кусковатости, высоты уступа, схемы взрывания. Их подбор осуществляется с учетом ве­личины т= а:w, называемой коэффициентом сближения скважин, который на карьерах колеблется в пределах 0,75—1,4.

## Slide 6
По условию дробления для легковзрываемых пород т= 1,1÷1,4, для по­род средней взрываемости т= 1÷1,1; для трудновзрываемых по­род т = 0,75÷1. При шахматном расположении скважин b≈0,85а (при квадратном расположении b≈а).
Взрывание скважинных зарядов может быть мгновенным и короткозамедленным. Короткозамедленное взрывание позволяет уве­личить расстояние между скважинами (за счет изменения направления отрыва пород от массива и более полного использования энергии взрыва) и снизить сейсмическое действие взрыва.
Рис. 2.9. Схемы короткозамедленного взрывания скважинных зарядов, распо­ложенных в один ряд (цифрами показана последовательность взрывания за­рядов):
a, б, в — схемы взрывания соответственно поочередная, через скважину, волновая